Лабораторний практикум з  дисципліни

„Технічне  діагностування  авіоніки“

Варианты лабораторной работы № 2

Вариант 1

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номиналь ное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Амплитуда пульсаций выходного напряжения импульсного стабилизатора, мВ | 275 | 265 – 285 | 10,0 |
| 2. Фазовый сдвиг ( напряжений в преобразователе тока перем. частоты в ток f = 400 Hz , град. | 60 | 6 | 2 |
| 3. Нижний предел Um подключения генератора, В | 372 | ± 6 | 8,0 |
| 4. Нижний предел частоты f подключения G, Гц | 178 | 12 | 8,0 |
| 5. Задержка ( на отключение генератора, с | 6 | ± 1 | 0,50 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,975 |
| --- | --- |

Вариант 2

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Амплитуда переменного напряжения, В | 115 | 105 – 125 | 3,33 |
| 2. Постоянное напряжение аккумуляторов, В | 26,5 | ± 2,5 | 0,75 |
| 3. Рабочая частота f , Гц | 400 | ± 40 | 12,0 |
| 4. Постоянное напряжение выпрямителей, В | 28,5 | ± 4 | 1,20 |
| 5. Задержка ( на отключение генератора, с | 6 | 5,0 – 7,0 | 0,60 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,965 |
| --- | --- |

Вариант 3

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата- ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Постоянное напряжение аккумуляторов, В | 27,0 | 0,70 | 0,515 |
| 2. Частота f переменного тока , Гц | 400 | 38 | 11,40 |
| 3. Верхний предел частоты f отключения G, Гц | 424 | 5 | 4,17 |
| 4. Задержка ( на подключение генератора, с | 6,00 | 1,50 | 1,10 |
| 5. Нижний предел Um подключения генератора, В | 180 | 10 | 6,67 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,985 |
| --- | --- |

Вариант 4

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Амплитуда переменного напряжения, В | 36 | ± 2,0 | 1,465 |
| 2. Постоянное напряжение аккумуляторов, В | 27 | ± 0,35 | 0,233 |
| 3. Рабочая частота f , Гц | 400 | 36 | 30,0 |
| 4. Фазовый сдвиг ( в схеме стабилизации тиристорных выпрямителей, град. | 60 | 59,5 – 60,5 | 0,37 |
| 5. Задержка ( на отключение генератора, с | 6 | ± 0,25 | 0,333 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,950 |
| --- | --- |

Вариант 5

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Верхний предел Um отключения генератора, В | 225 | ± 10 | ± 5 |
| 2. Верхний предел частоты f отключения G, Гц | 424 | ± 7 | ± 5 |
| 3. Частота f тактового генератора импульсного стабилизатора вторичной СЭС, кГц | 50 | 2,0 | 1,4 |
| 4. Задержка ( на отключение генератора, с | 8,0 | 2,0 | 1,6 |
| 5. Амплитуда пульсаций выходного напряжения импульсного стабилизатора, мВ | 250 | 28 | 20 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,975 |
| --- | --- |

Вариант 6

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номиналь-ное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Амплитуда пульсаций выходного напряжения импульсного стабилизатора, мВ | 200 | 20 | 14,65 |
| 2. Фазовый сдвиг ( в схеме стабилизации тиристорных выпрямителей , град. | 60 | 1,00 | 0,416 |
| 3. Частота f тактового генератора импульсного стабилизатора вторичной СЭС, кГц | 100 | 1,00 | 0,50 |
| 4. Нижний предел Um подключения генератора, В | 180 | 12 | 3,60 |
| 5. Задержка ( на отключение генератора, с | 7 | ± 0,5 | 1,667 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,975 |
| --- | --- |

Вариант 7

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Амплитуда переменного напряжения, В | 200 | 32 | 26,65 |
| 2. Постоянное напряжение аккумуляторов, В | 27,6 | 1,00 | 0,30 |
| 3. Задержка ( на отключение генератора, с | 6 | 1,50 | 1,125 |
| 4. Нижний предел частоты f подключения G, Гц | 376 | ± 5 | 7,335 |
| 5. Фазовый сдвиг ( в схеме стабилизации тиристорных выпрямителей , град. | 60 | ± 0,5 | 0,306 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,9675 |
| --- | --- |

Вариант 8

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Постоянное напряжение выпрямителей, В | 28,5 | 3 | 0,90 |
| 2. Задержка ( на подключение генератора, с | 6 | 1,50 | 0,250 |
| 3. Верхний предел частоты f отключения G, Гц | 424 | 12 | 2,0 |
| 4. Нижний предел Um подключения генератора, В | 180 | 10 | 2,0 |
| 5. Фазовый сдвиг ( в схеме синхронизации тиристорных выпрямителей , град. | 120 | 18 | 5,40 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,970 |
| --- | --- |

Вариант 9

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номиналь-ное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Частота f переменного тока , Гц | 400 | 16 | 11,75 |
| 2. Постоянное напряжение выпрямителей, В | 28,5 | 3,0 | 2,50 |
| 3. Задержка ( на подключение генератора, с | 6 | 1,50 | 0,450 |
| 4. Верхний предел Um отключения генератора, В | 180 | 10 | 3,00 |
| 5. Фазовый сдвиг ( импульсов в цифровой схеме управления трёхфазным преобразователем, град. | 120 | ± 3 | 2,085 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,985 |
| --- | --- |

Вариант 10

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фазовый сдвиг напряжений в преобразователе переменной частоты в ток f = 400 Hz , град. | 120 | 6 | 2,00 |
| 2. Постоянное напряжение аккумуляторов, В | 27,0 | 1,40 | 1,166 |
| 3. Частота f переменного тока , Гц | 400 | 12 | 10,00 |
| 4. Задержка ( на отключение генератора, с | 6 | 1,50 | 2,50 |
| 5. Амплитуда пульсаций выходного напряжения импульсного стабилизатора, мВ | 300 | 40 | 33,35 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,960 |
| --- | --- |

Вариант 11

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номиналь-ное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Амплитуда переменного напряжения, В | 36 | 33 – 38 | 2,0 |
| 2. Задержка ( на отключение генератора, с | 10 | 2 | 1,0 |
| 3. Нижний предел частоты f подключения G, Гц | 386 | 8 | 2,40 |
| 4. Фазовый сдвиг импульсов в схеме управления трёхфазным преобразователем, град. | 60 | ± 2 | 3,40 |
| 5. Частота f тактового генератора импульсного стабилизатора вторичной СЭС, кГц | 50 | ± 0,5 | 0,50 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,970 |
| --- | --- |

Вариант 12

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Амплитуда переменного напряжения, В | 36 | 33,5 – 38,5 | 1,67 |
| 2. Задержка ( на отключение генератора, с | 8 | 2 | 3,336 |
| 3. Нижний предел частоты f подключения G, Гц | 376 | 8 | 2,40 |
| 4. Фазовый сдвиг ( импульсов в схеме управления трёхфазным преобразователем, град. | 60 | ± 2 | 3,335 |
| 5. Частота f тактового генератора импульсного стабилизатора вторичной СЭС, кГц | 75 | ± 0,5 | 0,300 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,960 |
| --- | --- |

Вариант 13

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номиналь- ное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Амплитуда переменного напряжения, В | 115 | 108 – 122 | 2,80 |
| 2. Частота f тактового генератора импульсного стабилизатора вторичной СЭС, кГц | 80 | ± 1,25 | 0,36 |
| 3. Частота f переменного тока , Гц | 400 | 8 | 6,20 |
| 4. Фазовый сдвиг ( в схеме синхронизации тиристорных выпрямителей , град. | 60 | ± 2 | 1,20 |
| 5. Задержка ( на отключение генератора G, с | 6 | 1,78 | 0,52 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,950 |
| --- | --- |

Вариант 14

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Амплитуда переменного напряжения, В | 115 | 108 – 122 | 2,30 |
| 2. Частота f тактового генератора импульсного стабилизатора в составе вторичной СЭС, кГц | 90 | ± 0,50 | 0,840 |
| 3. Частота f переменного тока , Гц | 400 | 12 | 10,00 |
| 4. Фазовый сдвиг ( в схеме стабилизации тиристорных выпрямителей , град. | 120 | ± 4 | 2,40 |
| 5. Задержка ( на подключение генератора G, с | 10 | 2,40 | 1,86 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,99 |
| --- | --- |

Вариант 15

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Амплитуда пульсаций выходного напряжения импульсного стабилизатора, мВ | 200 | 185 – 215 | 10,00 |
| 2. Фазовый сдвиг ( импульсов в схеме управления трёхфазным преобразователем, град. | 0 | ± 1 | 0,600 |
| 3. Частота f переменного тока , Гц | 400 | ± 6 | 3,20 |
| 4. Задержка ( на отключение генератора, с | 8 | 1,75 | 0,525 |
| 5. Нижний предел Um подключения генератора, В | 180 | 12 | 8,80 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,98 |
| --- | --- |

Вариант 16

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Верхний предел напряжения Um отключения генератора, В | 206 | 196 – 216 | 16,0 |
| 2. Задержка ( на подключение генератора, с | 6 | ± 0,10 | 0,10 |
| 3. Нижний предел частоты f подключения генератора, Гц | 376 | 13 | 4,0 |
| 4. Фазовый сдвиг ( импульсов в схеме управления трёхфазным преобразователем, град. | 60 | 9 | 6,60 |
| 5. Частота f тактового генератора імпульсного стабилизатора в составе вторичной СЭС, кГц | 25 | 1 | 0,84 |
| 6. Амплитуда пульсаций выходного напряжения импульсного стабилизатора, мВ | 170 | ± 3,5 | 4,40 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,9865 |
| --- | --- |

Вариант 17

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Амплитуда переменного напряжения, В | 206 | 197 – 215 | 14,00 |
| 2. Напряжение аккумуляторов под нагрузкой, В | 26,6 | ± 0,55 | 0,360 |
| 3. Задержка ( на подключение генератора, с | 8 | 1,2 | 0,560 |
| 4. Верхний предел частоты f отключения генератора, Гц | 376 | ± 6 | 4,00 |
| 5. Фазовый сдвиг ( в схеме стабилизации тиристорных выпрямителей , град. | 60 | 7 | 3,00 |
| 6. Частота f тактового генератора импульсного стабилизатора в составе вторичной СЭС, кГц | 95 | 94,75–95,25 | 0,26 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,995 |
| --- | --- |

Вариант 18

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нижний предел Um подключения генератора, В | 180 | 175 – 185 | 8,335 |
| 2. Задержка ( на отключение генератора, с | 8 | ± 0,50 | 0,333 |
| 3. Частота f тактового генератора стабилизатора в составе вторичной СЭС, кГц | 100 | 1,25 | 0,374 |
| 4. Частота f переменного тока , Гц | 400 | ± 4 | 2,0 |
| 1. Фазовый сдвиг ( напряжений в преобразователе тока переменной частоты в ток f = 400 Hz , град. | 120 | 5 | 1.50 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,970 |
| --- | --- |

Вариант 19

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номиналь-ное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фазовый сдвиг ( напряжений в преобразователе тока перем. частоты в ток f = 400 Hz , град. | 120 | 7 | 2.10 |
| 2. Постоянное напряжение аккумуляторов, В | 26,8 | 2 | 0,462 |
| 3. Несимметрия фазных напряжений, В | 20 | ± 5 | 8,330 |
| 4. Задержка ( на подключение генератора G, с | 6 | ± 0,25 | 0,150 |
| 5. Верхний предел частоты f отключения G, Гц | 424 | 10 | 1,70 |
| 6. Нижний предел Um подключения генератора, В | 186 | 12 | 2,40 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,96 |
| --- | --- |

Вариант 20

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Амплитуда переменного напряжения, В | 36 | 34 – 38 | 1,5 |
| 2. Постоянное напряжение аккумуляторов, В | 27,0 | 0,5 | 0,60 |
| 3. Частота f тактового генератора імпульсного стабилизатора в составе вторичной СЭС, кГц | 85 | 0,5 | 1,86 |
| 4. Фазовый сдвиг ( напряжений в преобразователе тока перем. частоты в ток f = 400 Hz , град. | 60 | ( 5 | 4,0 |
| 5. Задержка ( на отключение генератора G, с | 6 | 5 – 7 | 0,60 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,95 |
| --- | --- |

Вариант 21

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Частота f тактового генератора импульсного стабилизатора в составе вторичной СЭС, кГц | 80 | ± 0,25 | 0,167 |
| 2. Частота f переменного тока , Гц | 400 | ± 5 | 8,335 |
| 3. Фазовый сдвиг ( напряжений в преобразователе тока переменной частоты в ток f = 400 Hz , град. | 180 | 8 | 1,86 |
| 4. Задержка ( на подключение генератора, с | 8 | 7 – 9 | 0,670 |
| 5. Нижний предел Um подключения генератора, В | 180 | 12 | 2,40 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,965 |
| --- | --- |

Вариант 22

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Амплитуда переменного напряжения, В | 115 | 106 – 124 | 10,0 |
| 2. Частота f тактового генератора імпульсного стабилизатора в составе вторичной СЭС, кГц | 70 | ± 3 | 4,0 |
| 3. Частота f переменного тока , Гц | 400 | 12 | 8,0 |
| 5. Амплитуда пульсаций выходного напряжения импульсного стабилизатора, мВ | 225 | ± 15 | 10,0 |
| 5. Задержка ( на подключение генератора, с | 6 | ± 0,5 | 0,40 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,97 |
| --- | --- |

Вариант 23

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Постоянное напряжение аккумуляторов, В | 26,8 | 1,40 | 0,40 |
| 2. Несимметрия фазных напряжений, В | 20 | ± 4 | 5,80 |
| 3. Задержка ( на подключение генератора G, с | 6 | ± 0,25 | 0,150 |
| 4. Верхний предел частоты f отключения G, Гц | 424 | 10 | 1,70 |
| 5. Нижний предел Um подключения генератора, В | 186 | 12 | 2,40 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,9775 |
| --- | --- |

Вариант 24

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Верхний предел Um отключения генератора, В | 225 | 9 | 2,70 |
| 2. Задержка ( на подключение генератора G, с | 6 | ± 0,45 | 0,210 |
| 3. Несимметрия фазных напряжений, В | 25 | ± 5,5 | 2,928 |
| 4. Фазовый сдвиг ( в схеме стабилизации тиристорных выпрямителей , град. | 60 | 9 | 7,50 |
| 5. Частота f тактового генератора импульсного стабилизатора в составе вторичной СЭС, кГц | 100 | 98,0 - 102,0 | 1,33 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,97 |
| --- | --- |

Вариант 25

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Задержка ( на подключение генератора G, с | 8 | ± 0,75 | 0,500 |
| 3. Нижний предел частоты f подключения G, Гц | 376 | ± 7,5 | 4,00 |
| 4. Фазовый сдвиг ( в схеме стабилизации тиристорных выпрямителей , град. | 60 | 6 | 5,00 |
| 5. Частота f тактового генератора импульсного стабилизатора в составе вторичной СЭС, кГц | 100 | 1,00 | 0,300 |
| 6. Амплитуда пульсаций выходного напряжения импульсного стабилизатора, мВ | 150 | 15 | 4,50 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,98 |
| --- | --- |

Вариант 26

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Задержка ( на подключение генератора G, с | 8 | ± 0,75 | 0,500 |
| 2. Нижний предел частоты f подключения G, Гц | 376 | ± 7,5 | 4,00 |
| 3. Фазовый сдвиг ( в схеме стабилизации тиристорных выпрямителей , град. | 60 | 6 | 5,00 |
| 4. Частота f тактового генератора импульсного стабилизатора в составе вторичной СЭС, кГц | 100 | 1,00 | 0,300 |
| 5. Амплитуда пульсаций выходного напряжения импульсного стабилизатора, мВ | 150 | 15 | 4,50 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,955 |
| --- | --- |

Вариант 27

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Задержка ( на подключение генератора, с | 10 | ± 2 | 2,20 |
| 2. Амплитуда пульсаций выходного напряжения импульсного стабилизатора, мВ | 110 | 24 | 16,0 |
| 3. Амплитуда переменного напряжения в бортсети, В | 208 | 197 – 219 | 15,60 |
| 4. Напряжение аккумуляторов под нагрузкой, В | 25,0 | ± 0,75 | 0,620 |
| 5. Частота переменного тока в бортсети , Гц | 400 | ± 6 | 8,0 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,9625 |
| --- | --- |

Вариант 28

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Амплитуда переменного напряжения в бортсети, В | 208 | 199 – 217 | 3,00 |
| 2. Напряжение на выходе выпрямительных устройств под нагрузкой, В | 28,0 | ± 0,85 | 0,283 |
| 3. Частота переменного тока в бортсети , Гц | 400 | ± 8 | 2,40 |
| 4. Фазовый сдвиг ( импульсов в схеме управления трёхфазным преобразователем, град. | 60 | 13 | 10,84 |
| 5. Задержка ( на отключение генератора, с | 8 | ± 1 | 1,50 |
| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,975 |

Вариант 29

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Напряжение аккумуляторов под нагрузкой, В | 26,0 | ± 0,55 | 0,50 |
| 2. Частота переменного тока в бортсети , Гц | 400 | 12 | 2,0 |
| 3. Фазовый сдвиг ( напряжений в преобразователе тока перем. частоты в ток f = 400 Hz , град. | 0 | 8 | 5,32 |
| 4. Задержка ( на отключение генератора, с | 6 | ± 0,250 | 0,30 |
| 5. Амплитуда пульсаций выходного напряжения импульсного стабилизатора, мВ | 80 | 22 | 14,0 |
| 6. Амплитуда переменного напряжения в бортсети, В | 208 | 191 – 225 | 14,0 |
| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,9685 |

Вариант 30

Характеристики диагностических параметров системы

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуата-ционный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фазовый сдвиг в схеме стабилизации тиристорных выпрямителей , град. | 60 | 5 | 1,50 |
| 2. Напряжение аккумуляторов под нагрузкой, В | 25,8 | 24,8 – 26,8 | 0,600 |
| 3. Несимметрия фазных напряжений, В | 20 | ± 3,5 | 2,10 |
| 4. Задержка ( на подключение генератора, с | 6 | ± 0,25 | 0,150 |
| 5. Частота переменного тока в бортсети, Гц | 400 | 10 | 1,66 |
| 6. Амплитуда пульсаций выходного напряжения импульсного стабилизатора, мВ | 180 | 12 | 2,40 |

| Достоверность диагностирования системы | не менее 0,95 |
| --- | --- |