АНАЛІЗ  НАДІЙНОСТІ  ПАРКУ  ПС  ЗА 2005 рік

(могут быть использованы в дипломных работах)

1. Вследствие отказов авиатехники имело место 80 инцидентов,

причинами которых явились:

| ( | производственно-конструктивные недостатки | - 68 |
| --- | --- | --- |
| ( | некачественный ремонт авиатехники | - 3 |
| ( | некачественное техническое обслуживание | - 9 |

2. Распределение причин инцидентов по системам ВС:

| ( | силовая установка | 20 | 25 % |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | взлётно-посадочные устройства | 9 | 11,25 % |
| ( | планер и системы | 24 | 30 % |
| ( | авиационное и радиоэлектронное оборудование | 27 | 33,75 % |

3. Наибольшее количество инцидентов из-за отказов произошло на таких типах ВС:

| Тип ВС | Всего инцидентов | Из-за отказов двигателя |
| --- | --- | --- |
| Boeng 737 | 9 | 1 |
| Ан-140 | 10 | 6 |
| Ан-124 | 10 | 7 |
| Ан-24 | 10 | 1 |
| Як-42 | 7 | 1 |
| Як-40 | 3 | 2 |
| DC-9-51 | 4 | 2 |

4. Эксплуатационная надёжность парка ВС в 2005 году:

| Тип ВС | Суммарный налёт в часах | Количество отказов | Налёт в часах на один отказ | Средняя наработка ВС на отказ, час (статистика 1983 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-320 | 1146 | 24 | 47,75 |  |
| Ан-12 | 5446 | 239 | 22,79 |  |
| Ан-124 | 9934 | 733 | 13,55 | – |
| Ан-140 | 4816 | 191 | 25,21 | – |
| Ан-22 | 1199 | 26 | 46,12 | – |
| Ан-225 | 562 | 34 | 16,53 | – |
| Ан-24 | 27578 | 456 | 60,48 | 25 |
| Ан-26 | 13561 | 194 | 69,90 | – |
| Ан-74 | 8798 | 390 | 22,56 | – |
| Boeng 737 | 36728,4 | 828 | 41,64 | – |
| Ил-18 | 250 | 8 | 31,25 | – |
| Ил-62 | 253 | 59 | 4,29 | 10 |
| Ил-76 | 4369 | 169 | 25,85 | – |
| Л-410 | 2405 | 34 | 70,74 | – |
| Ту-134 | 1739 | 86 | 20,25 | – |
| Ту-154 | 371 | 10 | 37,10 | 10 |
| Як-40 | 11555,2 | 256 | 45,14 | 25 |
| Як-42 | 13445 | 808 | 16,64 | 13 |

5.  По эксплуатационной надёжности можно выделить четыре группы типов ВС:

| Налёт в часах на один отказ | Группа эксплуатационной надёжности |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| > 60 | Ан-24, Ан-26, Л-410 |  |  |  |
| 40 – 60 |  | A-320, Ан-22, Boeng 737, Як-40 |  |  |
| 20 - 40 |  |  | Ан-12, Ан-140, Ан-74, Ил-18, Ил-76, Ту-134, Ту-154 |  |
| < 20 |  |  |  | Ан-124, Ан-225, Ил-62, Як-42 |

6. Статистические данные по отказам в полёте (характеристика безопасности полётов):

– по отношению к общему количеству отказов,

– основные системы, в которых возникли отказы,

– налёт на один отказ в полёте.

| Тип ВС | Процент отказов в полёте | Налёт на отказ в полёте | Системы ВС, в которых возникли отказы |
| --- | --- | --- | --- |
| Ан-12 | 13 | 175,0 | Радиоаппаратура самолётовождения |
| Ан-124 | 21 | 64,5 | ПНО, бортовые средства контроля и регистрации данных, радиоаппаратура самолётовождения |
| Ан-140 | 38 | 52,5 | Шасси, ПНО, топливная система, двери и люки, двигатели, радиоаппаратура самолётовождения |
| Ан-24 | 33 | 196,5 | Радиоаппаратура разпознавания и самолётовождения, приборное и ПНО, освещение и световая сигнализация |
| Ан-26 | 20 | 350,0 | Радиоаппаратура разпознавания и самолётовождения, компоненты САУ и оборудование связи |
| Ан-74 | – | – | ПНО, радиоаппаратура самолётовождения |
| B-737 | 28 | 149,0 | Оборудование автоматического управления полётом, связь, приборное и бытовое оборудование, ПНО |
| Як-40 | 50 | 90,0 | Радиоаппаратура самолётовождения, приборы контроля двигателей, ПНО |
| Як-42 | 64 | 36,0 | Системы электроснабжения и противообледенения, шасси, радиоаппаратура самолётовождения |

Приведенные данные характеризуют косвенно контролепригодность систем ВС и качество технического обслуживания.