Сигнализация о пожаре. Описание и работа

Система пожарной сигнализации самолета включает в себя систему сигнализации о пожаре, перегреве в отсеках гондол двигателей и пожаре в отсеке ВСУ, систему сигнализации о пожаре в багажно-грузовых отсеках и дыме в туалетах. Последние предназначены для обнаружения пожара в отсеках гондол двигателей и ВСУ (или перегрева в отсеках гондол двигателей), обнаружения дыма в багажно-грузовых отсеках (БГО) или в туалетах, оповещения членов экипажа о факте пожара, перегрева или появления дыма.

В случае обнаружения пожара в отсеках гондол двигателей и отсеке ВСУ автоматически включается первая очередь пожаротушения.

Система сигнализации о пожаре в отсеках гондол двигателей и в отсеке ВСУ (см. 26-12-00) состоит из линейных пневматических сигнализаторов пожара/перегрева типа 801-TRSS, установленных в отсеках гондол двигателей, сигнализаторов пожара типа 801-DRSS, установленных в отсеке ВСУ, и блока БКУ-СПЗ.

Система сигнализации о пожаре в БГО (см. 26-14-00) обеспечивает сигнализацию о пожаре в багажно-грузовых отсеках или в туалетах.

Чувствительными элементами системы сигнализации о пожаре в БГО и дыме в туалетах являются сигнализаторы дыма.

Сигнализаторы пожара/перегрева типа 801-TRSS. Описание и работа

- Описание

Сигнализатор пожара/перегрева типа 801-TRSS предназначен для контроля пожарной опасности при перегреве или пожаре в отсеках гондол двигателей.

Основные данные:

| Параметры контроля | Тип сигнализатора |
| --- | --- |
|  | 801-TRSS P/N 8970-06 | 801-TRSS P/N 8970-07 | 801-TRSS P/N 8970-08 |
| Температура сигнализации пожара, °С | 300±32 | 300±32 | 454±48 |
| Температура сигнализации перегрева, °С | 180±12 | 180±12 | 350±22 |
| Дискретная температура пожара, °С | 538 | 538 | 635 |
| Нормальное сопротивление, Ом | 5921±266 | 3931±177 | 3011±135 |
| Масса, кг |  |  |  |

- - выходной контакт

- - корпус сигнализатора

- - кронштейн

- - чувствительная трубка

СИГНАЛИЗАТОР ПОЖАРА/ПЕРЕГРЕВА ТИПА

Рис. 1

БКУ-СПЗ.

Сигнализатор пожара/перегрева типа 801-TRSS состоит из корпуса 2 с выходным контактом 1 выполненного из нержавеющей стали, установленного на кронштейне 3, и чувствительной трубки 4.

Чувствительная трубка 4 диаметром 1,6 мм заполнена гелием и содержит сердечник, насыщенный водородом. Один конец чувствительной трубки запаян, а второй подсоединяется к газовому коллектору в корпусе сигнализатора 2.

В корпусе сигнализатора 2 расположены три чувствительных к давлению переключателя: сигнализации пожара, сигнализации перегрева и сигнализации целости датчика, которые подсоединяются к газовому коллектору. Изолированный выходной контакт 1 выступает из корпуса и электрически соединяется с внутренними переключателями и резисторами. Контакт 1 обеспечивает соединение переключателей с внешней электрической проводкой.

- Работа

Принцип работы сигнализатора основан на изменении давления внутри сигнализатора при изменении температуры в зоне его установки.

При повышении температуры выше установленных предельных значений, осредненных по длине сигнализатора, гелий, находящийся внутри чувствительной трубки, расширяется, что приводит к замыканию переключателя сигнализации перегрева, а если температура продолжает повышаться -замыкается переключатель сигнализации пожара.

При повышении температуры в зоне установки сигнализатора до дискретной температуры пожара, которая создается пламенем высокой интенсивности, действующим в районе короткого участка чувствительной трубки, из сердечника происходит освобождение большого объема водорода. Водород освобождается очень быстро и, увеличивая внутреннее давление, замыкает оба контакта переключателей сигнализации перегрева и пожара.

Переключатель целости сигнализатора удерживается замкнутым при нормальном давлении газа внутри трубки. Утечка газа и падение суммарного давления внутри чувствительной трубки приводит к размыканию переключателя и выдаче сигнала о нарушении целости сигнализатора.

После срабатывания сигнализатора, если температура в зоне его установки понижается, давление газа в чувствительной трубке уменьшается, переключатели размыкаются и сигнализатор возвращается в нормальное состояние.

В процессе эксплуатации неисправный сигнализатор ремонту не подлежит.

Подробные сведения о сигнализаторе приведены в Руководстве по эксплуатации компонента 8970.

СИГНАЛИЗАТОРЫ  ПОЖАРА/ПЕРЕГРЕВА ТИПА 801-DRSS -ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Сигнализатор пожара/перегрева типа 801-DRSS предназначен для контроля пожарной опасности при пожаре в отсеке ВСУ.

Основные данные

Температура сигнализации пожара, °С

Дискретная температура пожара, °С

Нормальное сопротивление, Ом

Масса, кг

Конструкция сигнализатора аналогична конструкции сигнализатора типа 801-TRSS (см. 26-10-03).

Основное отличие состоит в том, что в сигнализаторе 801-DRSS отсутствует переключатель сигнализации перегрева.

В процессе эксплуатации неисправный сигнализатор ремонту не подлежит. Подробные сведения о сигнализаторе приведены в Руководстве по эксплуатации 8980.