Ан - 24 ОКБ О.К.Антонова Пассажирский самолет для местных авиалиний

|  | Разработка Ан-24 в ОКБ О.К.Антонова началась в 1956г. Это был первый в СССР пассажирский самолет с ТВД предназначался для замены на местных авиалиниях самолетов Ил-12 и Ил-14 с поршневыми двигателями. Одновременно с разработкой самолета создавалась и силовая установка для него в двигателестроительном ОКБ А.Г.Ивченко. Первый полет самолет Ан-24 совершил 20 октября 1959 г. В эксплуатацию поступил в октябре 1962 г.Самолет завоевал большую популярность в СССР и за рубежом. Более 220 самолетов было поставлено на экспорт в 26 стран мира. В середине 1960-х годов был разработан вариант Ан-24РВ, который имел в правой гондоле ТВД дополнительный реактивный двигатель РУ-19-300 тягой 900 кгс. С помощью этого двигателя удалось существенно улучшить взлетные характеристики самолета. Кроме пассажирских вариантов выпускались грузовые и военно-транспортные самолеты Ан-24Т.Самолет Ан-24 стал исходной моделью для создания целого семейства самолетов различного назначения (всего около 40 модификаций), среди которых грузовой Ан-26, самолет Ан-30 для аэрофотосъемки, самолет Ан-32 для эксплуатации с высокогорных аэродромов, самолет ледовой разведки "Торос" и многие другие. Серийное производство самолетов Ан-24 осуществлялось на авиационном заводе в Иркутске (в настоящее время ? ИАПО) и завершилось в 1978 г. В 1982 г. самолеты Ан-24 стали выпускаться в КНР под обозначением Y-7. Оборудование На самолете используется обычный комплекс авионики с электромеханическими средствами индикации. Двигатели ТВД АИ-24 (2х2550 л.с.) Состояние Выпускался серийно в 1962?1978гг. Всего было построено около 1200 самолетов в различных модификациях; к концу 1996 г. в эксплуатации находилось более 870 самолетов. Размеры размах крыла (м) 29,2 длина самолета (м) 23,53 высота (м) 8,32 площадь крыла (кв.м) 74,98 Число мест экипаж 2 максимальное 42-52 Размеры пассажирской кабины длина (м) 9,96 максимальная ширина (м) 2,76 максимальная высота (м) 1,91 объем (куб.м) 40 Массы и нагрузки взлетная (т) 21,8 пустого снаряженного (т) 14,6 платная нагрузка (т) 5,3 посадочная (т) 21 запас топлива (т) 5100 Летные данные крейсерская скорость (км/ч) 475 дальность полета с максимальной платной нагрузкой (с резервами топлива) 990 эксплуатационный потолок (м) 8000 потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря) (м) 1500 |
| --- | --- |