Ан - 70 ОКБ О.К.Антонова Широкофюзеляжный транспортный самолет короткого взлета и посадки

|  | На базе самолета Ан-70 проработан и предлагается вариант самолета FTA (Future Transport Aircraft), полностью отвечающий требованиям Военно-Воздушных Сил западно-европейских стран, в т.ч.: - пилотирование экипажем из 2-3 человек; - погрузка-выгрузка и воздушное десантирование техники и грузов по стандартам НАТО; - десантирование парашютистов через боковые двери в хвостовой части грузовой кабины; - дозаправка топливом в полете; - установка радиоэлектронного оборудования и систем по требованиям Заказчиков. Оборудование Возможность эксплуатации на малоподготовленных коротких грунтовых площадках длиной 600-900 м. Всепогодная эксплуатация в любое время суток на любых широтах. Высокая степень автоматизации пилотирования и решения функциональных задач. Многоуровневая система автоматического контроля. Мультиплексные каналы информационного обмена. Обеспечение устойчивой радиосвязи. Двигатели Винтовентиляторный Д-27 (4х10300 э.л.с.) Размеры размах крыла (м) 44,06 длина самолета (м) 40,73 высота (м) 16,38 максимальная ширина фюзеляжа (м) 4,8 Число мест экипаж 3-5 Размеры пассажирской кабины длина (м) 22,4 максимальная ширина (м) 4 максимальная высота (м) 4,1 объем (куб.м) 400 Летные данные крейсерская скорость (км/ч) 750-800 с платной нагрузкой (т) 47 дальность с платной нагрузкой (резервы те же) 1350 км. с платной нагрузкой (т) 20 дальность с платной нагрузкой (резервы те же) 7400 км. эксплуатационный потолок (м) 12000 потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря) (м) 1800 |
| --- | --- |