ЧАСТЬ 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ БОРТОВИХ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ

ЗАВДАННЯ 1

Пропускна здатність каналу зі зміною відношення сигнал/шум

Вихідні дані: Інформації з джерела поступає в двійковий кодер, який видає відому кількість символів в канал зв’язку. Відношення сигнал/шум  (с/ш) в каналі, відносно часу, падає.

Відомі параметри: відношення потужностей с/ш Pc/Pш [дБ]; кількість символів, що передаються Vк [симв/с]; верхня частота спектру сигналу Fк [кГц].

Визначити: пропускну здатність каналу зв’язку при зміні відношення з кроком в 1 дБ та зміну збитковості коду k передачі необхідного для уникнення помилки декодування.

ЗАВДАННЯ 2

Ентропія квантованого сигналу передачі неперервних дискретних повідомлень

Вихідні дані: В цифровій системі передачі, джерелом інформації формується неперервний сигнал U(t), який квантується в заданому діапазоні від - до  з кроком квантування Δ.

Відомі параметри: максимальне значення шкали квантування [В]; крок квантування Δ [мс]; дисперсія нормального закону розподілу  (2, [В2].

Визначити: максимальну ентропію дискретного джерела передачі інформації, якщо всі символи, що передаються, рівноймовірні, та збитковість квантованого сигналу для максимально можливої ентропії.

ЗАВДАННЯ 3

Завадостійкість каналу передачі інформації

при різних видах модуляції

Вихідні дані: По двійковому симетричному каналу зв’язку передається AM, ЧМ і ФМ сигнали з відомою амплітудою.

Відомі параметри: амплітуда сигналу U [В], швидкість передачі сигналів W [Бод], флуктуаційна перешкода із спектральною щільністю Ω0 [Вт/Гц].

Визначити: завадостійкість ФМ, ЧМ і AM сигналів при оптимальному когерентному прийомі; завадодостійкість ЧМ і AM сигналів при оптимальному некогерентному прийомі; пропускну здатність симетричного каналу зв'язку для AM, ЧМ і ФМ сигналів.

Варіанти для виконання завдань наведені в додатку 1…2.

Додаток 1

| № варіанту | Завдання 1.1 | Завдання 1.2 |
| --- | --- | --- |
|  | Відношення сигнал/шум (Pc/Pш), дБ | F, кГц | Vk, сим/с | Δ | σ2, В | (Xmax, В |
|  | А | В |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 16 | 1,4 | 7·103 | 0,05 | 3 | 3,2 |
|  | 24 | 15 | 1,5 | 8·103 | 0,05 | 2 | 6,4 |
|  | 25 | 14 | 1,6 | 8·103 | 0,01 | 3 | 1,28 |
|  | 30 | 20 | 1,4 | 7·103 | 0,015 | 4 | 1,92 |
|  | 24 | 14 | 1,5 | 9·103 | 0,01 | 3 | 1,28 |
|  | 24 | 14 | 1,7 | 7·103 | 0,02 | 2 | 2,56 |
|  | 28 | 18 | 1,5 | 8·103 | 0,04 | 3 | 5,12 |
|  | 29 | 18 | 1,8 | 9·103 | 0,025 | 3 | 1,6 |
|  | 25 | 14 | 1,5 | 7·103 | 0,05 | 2 | 3,2 |
|  | 22 | 11 | 1,7 | 8·103 | 0,03 | 3 | 3,84 |
|  | 24 | 14 | 1,5 | 9·103 | 0,045 | 2 | 2,88 |
|  | 26 | 18 | 1,6 | 8·103 | 0,025 | 4 | 3,2 |
|  | 24 | 17 | 1,8 | 7·103 | 0,05 | 3 | 6,4 |
|  | 25 | 14 | 1,7 | 8·103 | 0,02 | 4 | 2,56 |
|  | 23 | 13 | 1,3 | 8·103 | 0,03 | 4 | 3,84 |
|  | 20 | 11 | 1,5 | 9·103 | 0,08 | 3 | 10,24 |
|  | 24 | 14 | 1,4 | 7·103 | 0,07 | 3 | 8,96 |
|  | 25 | 15 | 1,7 | 8·103 | 0,025 | 3 | 5,12 |
|  | 26 | 13 | 1,6 | 7·103 | 0,09 | 4 | 5,76 |
|  | 24 | 14 | 1,7 | 9·103 | 0,1 | 5 | 6,4 |
|  | 22 | 15 | 1,9 | 8·103 | 0,15 | 4 | 4,8 |
|  | 25 | 16 | 1,4 | 7·103 | 0,125 | 3 | 4,0 |
|  | 30 | 18 | 1,7 | 8·103 | 0,135 | 3 | 4,32 |
|  | 24 | 14 | 1,3 | 7·103 | 0,145 | 4 | 4,64 |
|  | 29 | 19 | 1,8 | 8·103 | 0,145 | 3 | 9,28 |
|  | 22 | 14 | 1,5 | 7·103 | 0,15 | 3 | 9,6 |
|  | 23 | 13 | 2,0 | 8·103 | 0,025 | 4 | 1,6 |
|  | 22 | 11 | 1,9 | 7·103 | 0,055 | 3 | 3,52 |
|  | 28 | 19 | 1,7 | 8·103 | 0,055 | 4 | 7,04 |
|  | 25 | 15 | 1,6 | 7·103 | 0,045 | 3 | 5,76 |

Додаток 2

| № варіанту | U, В | W, Бод | Ωo 10-5, Вт/Гц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2,2 | 1500 | 9 |
|  | 2,0 | 1600 | 14 |
|  | 2,3 | 500 | 3 |
|  | 0,25 | 800 | 2 |
|  | 0,4 | 1500 | 10 |
|  | 0,5 | 1400 | 11 |
|  | 0,3 | 1200 | 15 |
|  | 1,5 | 600 | 7 |
|  | 1,0 | 800 | 9 |
|  | 0,7 | 900 | 5 |
|  | 0,25 | 2000 | 4 |
|  | 0,8 | 2500 | 13 |
|  | 0,9 | 6000 | 18 |
|  | 0,7 | 4000 | 14 |
|  | 0,35 | 2600 | 16 |
|  | 0,6 | 2900 | 18 |
|  | 0,65 | 3000 | 6 |
|  | 0,85 | 3500 | 7 |
|  | 0,95 | 6500 | 9 |
|  | 1,5 | 7000 | 3 |
|  | 1,25 | 2000 | 5 |
|  | 1,3 | 800 | 11 |
|  | 1,4 | 700 | 9 |
|  | 1,55 | 600 | 18 |
|  | 1,6 | 2400 | 13 |
|  | 1,45 | 2200 | 18 |
|  | 1,7 | 900 | 21 |
|  | 1,5 | 1000 | 18 |
|  | 1,2 | 1100 | 16 |
|  | 2,2 | 1400 | 36 |

Література

- Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Назаров М.В., Финк Л.М. Теория передачи сигналов. М: Радио и связь, 2001 г. –368 с.

- Лидовский В.И. Теория информации. - М., "Высшая школа", 2003, – 112 с.

- Помехоустойчивое кодирование. Методы и алгоритмы: Справочник. Под ред. Чл. Кор. РАН Ю.Б. Зубарева. – М.: Горячая линия-Телеком, 2004. – 126.

- Системы авиационной радиосвязи: Учеб. Пособие. Под ред. В. А. Силякова; СПбГУАП. СПб., 2004. 160 с.