ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

по учебной дисциплине

„Техническое диагностирование электрического

и пилотажно-навигационного оборудования воздушных судов“

(модуль 3)

„Оптимизация параметров встроенных средств контроля

при функциональном диагностировании авионики“

1. Цифровой модуль (ЦМ, он же быстросъёмный блок (БСБ)) является типовым элементом замены в системе авионики и характеризуется средним значением и коэффициентом вариации наработки до отказа – (БСБ  и (БСБ соответственно.

2. Функциональное диагностирование в полёте с целью локализации отказавшего БСБ может быть выполнено на основе одного из 4-х возможных вариантов (1.1, 1.2, 2.1 и 2.2) встроенных средств контроля (ВСК),  параметры которых, а также характеристики реализуемых ими методов контроля приведены в таблице исходных данных:

Исходные данные для курсовой работы

| Вариант КР | Параметры БСБ (ТЭЗ) | Варианты ВСК |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. ВСК без самоконтроля (ВСК б/ск) |
|  |  | к о н т р о л и р у ю т |
|  |  | всю ф.с. БСБ (1.1) | часть рами (1.2) | ф.с. БСБ с парамет- |
|  |  | Параметры ВСК б/ск |  | Параметры ВСК б/ск |
|  | (, час | ( | (, час | ( | Метод контроля или Робн ошибки | (, час | ( | (, час | ( | Метод контроля или Робн ошибки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 99880 | 0,85 | 120000 | 0,96 | d=2; m=9 | 101500 | 0,85 | 152400 | 0,70 | 1,00 |

| Вариант КР | Требуемая достоверность диагностирования | Варианты ВСК | Весовые коэффи-циенты критериев оптимизации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Самопроверяемые ВСК (СВСК) |  |
|  |  | к о н т р о л и р у ю т |  |
|  |  | всю ф.с. БСБ (2.1) | часть рами(2.2) | ф.с. БСБ с парамет- |  |
|  |  | Параметры СВСК |  | Параметры СВСК |  |
|  |  | (, час | ( | Метод контроля (Робн) | (, час | ( | (, час | ( | Метод контроля (Робн) |  |
|  | Dд. тр |  |  | БСБ | ВСК |  |  |  |  | БСБ | ВСК | С1/ С2 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 28 | 0,99986 | 120000 | 0,72 | 0,945 | 0,985 | 102450 | 0,85 | 151210 | 0,70 | d=1; m=3 | (32, 16) | 0,7/0,3 |

3. Выполните в Mathcad расчёты и постройте графические зависимости следующих характеристик цифрового модуля от продолжительности t лётной эксплуатации:

– достоверности диагностирования Dд(t) технического состояния в полёте;

– вероятности формирования ложного сигнала ошибки ((t) встроенными средствами контроля ЦМ;

– вероятности  пропуска ошибки ((t) встроенными средствами контроля цифрового модуля;

– полноты функционального контроля Kп.к(t) цифрового модуля;

– избыточности Kи(t), обусловленной введение средств контроля в структуру ЦМ, и

– эффективности функционального диагностирования Kэф.д(t).

4. На основе сравнительного анализа характеристик диагностирования, полученных в п.3, определите оптимальный вариант ВСК для заданного цифрового модуля по комплексному критерию K(t):

1) максимальная эффективность функционального диагностирования  max[Kэф.д(t)]   и

2) минимальная вероятность ошибочного диагностирования  min[((t) + ((t)]

c весовыми коэффициентами С1 и С2 соответственно:    K(t) = C1· Kэф.д(t) + C2·[1 – ((t) – ((t)].

5. В выводах по курсовой работе изложите подробное обоснование выбора одного из 4-х возможных вариантов ВСК.

Литература и программы

1. Конспект лекций по дисциплине: Ваш личный + Модуль 2-электронная версия. –  2008.

2. Компьютерные программы для расчётов характеристик диагностирования.