ДОДАТОК 5. РОБОТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ

| Зміст роботи | Звітні документи про виконану роботу | Відповідальний виконавець, виконавці |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Виконання аванпроекту |
| Оцінка очікуваних значень показників надійності літака в цілому і його функціональним системам на етапах випробувань і експлуатації. Аналіз і оцінка виконання вимог замовника | Звіт про очікуваний рівень надійності літака і його функціональних систем | Головний виконавець дослідно-конструкторської роботи (ДКР) |
| Обґрунтування основних конструкторських рішень по забезпеченню надійності літака | Пропозиції по основних конструктивних рішеннях по забезпеченню надійності літака | Головний виконавець ДКР |
| Складання розділу аванпроекту по надійності й обґрунтування шляхів реалізації заданих вимог. Напрямок розділу аванпроекту на висновок НІУ замовника і НДІ промисловості | Розділ аванпроекту по надійності літака. Висновок НІУ замовника і промисловості по розділу аванпроекту по надійності літака | Головний виконавець ДКР |
| 2. Розробка ескізного проекту |
| Аналіз зауважень і пропозицій, що містяться у висновку по розділі аванпроекту по надійності літака | Звіт по аналізу зауважень і пропозицій | Головний виконавець ДКР |
| Підготовка вихідних даних для розрахунку показників надійності функціональних систем і літака в цілому. Аналіз надійності схемно-конструктивних варіантів функціональних систем. Визначення видів відмовлень, оцінка їхніх наслідків, обґрунтування необхідної сигналізації про відмовлення. Складання переліку видів відмовлень, що приводять до особливих ситуацій і невиконання завдань. Визначення порядку відмовності систем | Протокол результатів аналізу видів відмовлень функціональних систем, їхніх наслідків. Оцінка імовірностей видів відмовлень систем. Переліки видів відмовлень з оцінкою наслідків. Пропозиції по сигналізації про відмовлення | Головний виконавець ДКР |
| Оцінка впливу відмовлень функціональних систем на працездатність суміжних систем. Обґрунтування прийнятих критеріїв відмовлень літака і його функціональних систем | Перелік можливих видів відмовлень функціональних систем з обліком їхнього взаємного впливу. Оцінка імовірності чи параметра потоку видів відмовлень | Головний виконавець ДКР |
| Обґрунтування введення додаткових засобів і схемно-конструктивних рішень з урахуванням вимог комплексного забезпечення БНКТ літака | Раціональні схемно- конструктивні рішення з урахуванням комплексного забезпечення БНКТ літака | Головний виконавець ДКР |
| Розробка вимог до показників надійності знову розроблювальних комплектуючих виробів на основі вимог до БНКТ літака | Вимоги до надійності знову розроблювальних комплектуючих виробів у ТЗ на розробку | Головний виконавець ДКР |
| Узагальнення матеріалів по аналізі і розрахунку надійності виробів, що поставляються. Оцінка показників надійності систем і літака в цілому. | Результати оцінки показників надійності систем і літака в цілому, очікуваних при державних і військових випробуваннях | Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР |
| Оцінка терміну служби і ресурсу літака | Результати оцінки терміну служби і ресурсу літака | Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР |
| Складання розділу ескізного проекту по надійності літака | Розділ ескізного проекту по надійності | Головний виконавець ДКР |
| 3. Розробка технічного проекту, макета |
| Аналіз зауважень і пропозицій, що містяться у висновку на ескізний проект по БНКТ літака. Розробка заходів щодо усунення зауважень | Звіт про аналіз зауважень і пропозицій. План заходів | Головний виконавець ДКР |
| Узагальнення результатів відпрацьовування й випробувань складових частин літака. Визначення й уточнення зовнішніх впливів і навантажень. Уточнення рівня надійності систем літака з урахуванням результатів відпрацьовування й випробувань і матеріалів по надійності комплектуючих виробів | Звіти про результати випробувань складених частин, про оцінку зовнішніх впливів і навантажень. Уточнений розрахунок надійності систем літака | Головний виконавець ДКР |
| Експериментальна і розрахунково-експериментальна оцінки функціонування систем літака при відмовленнях | Протокол з оцінкою функціонування систем при відмовленнях | Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР |
| Розробка програм забезпечення ресурсу і терміну служби літака і його систем у процесі виробництва й експлуатації | Програми забезпечення ресурсу і терміну служби літака і його систем | Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР |
| Розробка вимог по збереженню, консервації, упакуванню, транспортуванню і навантажено-розвантаженим роботам в умовах виробництва і експлуатації складових частин літака | Вимоги по збереженню консервації, упакуванню, транспортуванню і вантажно-розвантажувальним роботам | Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР |
| Розробка програм і методик проведення випробувань на надійність агрегатів і систем літака. Розробка експериментальних установок і стендів | Програми і методики випробувань агрегатів і систем літаків на надійність | Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР |
| Проведення наземних і літних випробувань агрегатів і систем літака з метою оцінки ефективності резервування і впливи можливих відмовлень на працездатність систем і літака в цілому | Протокол за результатами випробувань систем і агрегатів літака | Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР |
| Уточнений розрахунок надійності функціональних систем і літака в цілому розрахунково-експериментальним методом тодом | Звіт про результати оцінки надійності літака | Головний виконавець ДКР |
| Розробка пропозицій по комплектуванню запасних частин, інструментів і приладдя (ЗІП) | Пропозиції по комплектуванню ЗІП | Головний виконавець ДКР |
| 4. Льотно-конструкторські випробування |
| Розробка підрозділу програми льотно-конструкторських випробувань (ЛКВ) в частині робіт з оцінки надійності літака і його складових частин | Підрозділ програми ЛКВ в частині робіт з оцінки надійності літака і його складових частин | Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР, НДІ промисловості і НДУ замовника |
| Визначення фактичних навантажень, умов і режимів роботи систем і агрегатів у польоті по характерним для даного літака профілям | Акти, звіти | Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР, НДІ промисловості і НДУ замовника |
| Збір необхідної інформації для оцінки надійності літака і його складових частин. Визначення впливу відмовлень на виконання завдання і безпека польоту з оцінкою ефективності резервування, систем контролю і сигналізації. Оцінка досягнутого рівня надійності літака і складових частин. | Акти, звіти | Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР, НДІ промисловості і НДУ замовника |
| Розробка заходів щодо підвищенню надійності систем і агрегатів | План заходів | Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР, НДІ промисловості і НДУ замовника |
| Підготовка технічної документації для пред'явлення представнику замовника, НДІ промисловості і НІУ замовника з метою одержання висновків по надійності літака і складових частин за результатами ЛКВ | Технічна документація по оцінці надійності літака і складових частин за результатами ЛКВ | Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР |
| Перевірка ходу і результатів виконання робіт із програм забезпечення надійності літака і його складових частин. Проведення експертизи технічної документації по оцінці надійності літака і складових частин за результатами ЛКВ | Висновку по надійності літака і складових частин за результатами ЛКВ | Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР, НДІ промисловості і НІУ замовника |

| 5. Державні випробування |
| --- |
| Експериментальна перевірка ефективності застосованих конструктивних рішень по забезпеченню надійності літака і складових частин | Акти, звіти | Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР, НДІ промисловості і НІУ замовника |
| Аналіз відмовлень і ушкоджень, випробувань, що проявилися в процесі. Оцінка досягнутих рівнів надійності літака і його складових частин і перевірка їхньої відповідності заданим вимогам у ТТЗ і ТЗ | Звіт | Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР, НДІ промисловості і НІУ замовника |
| Розробка заходів щодо підвищення надійності літака і складових частин | План заходів | Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР, НДІ промисловості і НІУ замовника |
| Узагальнення результатів аналізу й оцінки надійності літака і його складових частин при ДВ і підготовка розділу по надійності в акт ДВ | Розділ акта за результатами ДВ | НІУ замовника, головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР, НДІ промисловості |
| 6. Серійне виробництво |
| Проведення аналізу технологічних процесів з метою оцінки їхнього впливу на надійність | Звіти про результати оцінки впливу характеристик технологічних процесів на надійність виробів | Головний виконавець |
| Проведення аналізу дефектів у серійному виробництві, розробка заходів щодо усунення причин дефектів | Звіт по аналізі дефектів. Заходи щодо усунення причин дефектів | Головний виконавець |
| Оцінка надійності комплектуючих виробів, що поставляються | Звіти по надійності виробів на вхідному контролі. Рекламації і претензії постачальникам комплектуючих виробів | Головний виготовлювач, представник замовника |
| Проведення приймально-здавальних, періодичних і ресурсних випробувань виробів | Акти і звіти щодо результатів випробувань виробів | Головний виготовлювач, представник замовника |
| Проведення робіт із забезпечення ресурсу виробів | ТД по забезпеченню ресурса виробів | Головний виконавець ДКР, головний виготовлювач, виконавці складових частин ДКР, представник замовника |
| Періодична оцінка надійності виробів за інформацією, що надходить з експлуатації. Розробка заходів щодо підвищення надійності виробів | Звіти про результати оцінки надійності виробів | Головний виконавець ДКР, головний виготовлювач, НДІ промисловості і НДУ замовника |
| Періодичний аналіз підсумків виконання робіт із забезпечення надійності. Організація і проведення нарад | Звіти про виконання робіт із забезпечення надійності виробів | Головний виконавець ДКР, головний виготовлювач, НДІ промисловості і НДУ замовника |
| Проведення досліджень складових частин виробу, по яких пред'явлені рекламаційні акти | Акти дослідження рекламованих складових частин. Заходи щодо усунення причин несправностей | Головний виготовлювач, Головний виконавець ДКР, представник замовника, НДІ промисловості |
| 7. Військові випробування |
| Аналіз даних про відмовлення й ушкодження складових частин літака, виявлених у процесі військових випробувань (ВВ) | Розділ звіту | Організація, що проводить випробування, головний виконавець ДКР, головний виготовлювач, НДУ замовника і НДІ промисловості |
| Оцінка відповідності фактичного рівня надійності заданим вимогам з уточненням (при необхідності) режимів роботи окремих систем, пристроїв, агрегатів | Розділ акта по ВВ в частини забезпечення надійності | Організація, що проводить випробування, головний виконавець ДКР, головний виготовлювач, |
| Розробка заходів щодо підвищення надійності агрегатів, вузлів і систем літака на стадіях виробництва й експлуатації | Пропозиції в план заходів | Головний виконавець ДКР, Головний виготовлювач, НДУ замовника і НДІ промисловості |

| 8. Експлуатація |
| --- |
| Збір інформації про відмовлення і ушкодженнях при експлуатації літака | Картки обліку несправностей, зведення, акти, звіти про відмовлення і ушкодженнях | Організації замовника (експлуатуючі організації, НДУ замовника) |
| Аналіз причин відмовлень і ушкоджень, виявлених при експлуатації літака | Акти, протоколи і звіти про результати досліджень причин відмовлень і ушкоджень | Головний виготовлювач, головний виконавець ДКР, виконавець складових частин |
| Розробка і проведення заходів щодо усунення причин відмовлень і ушкоджень в експлуатації | Бюлетені | Головний виконавець ДКР, головний виготовлювач, представники замовника |
| Уточнення складу ЗІП по кількості і номенклатурі | Пропозиції по складу ЗІП | Замовник, головний виготовлювач |
| Розробка і проведення заходів щодо підвищення показників довговічності літака і його складових частин | Планів-заходів по підвищенню довговічності літака і його складових частин | Головний виконавець ДКР, головний виготовлювач, представники замовника |
| Забезпечення надійності літака при проведенні ремонту. Оцінка надійності виробів, що пройшли ремонт | Ремонтна документація літака. Звіти по оцінці надійності виробів, що пройшли ремонт | Ремонтні підприємства, головний виконавець ДКР, головний виготовлювач, НДУ замовника |
| Періодична оцінка надійності літака за результатами експлуатації | Звіти по оцінці надійності літака | НДУ замовника і НДІ промисловості, головний виконавець ДКР, головний виготовлювач |
| Періодичний аналіз підсумків виконання робіт із забезпечення надійності літака при експлуатації. Проведення нарад і конференцій | Рішення нарад і конференцій по надійності | Замовник, головний виконавець ДКР, головний виготовлювач, НДУ замовника і НДІ промисловості |