ДОДОТОК 2.

приклади  задач

- Побудова графіків експериментальних розподілів.

# Точкові оцінки

а. Побудова функцій щільності розподілу наробітку до відмови і інтенсивності

відмов за експлуатаційними даними

# Задача 2.1

# Умова задачі

Під наглядом знаходились дві групи працюючих однотипних об’єктів. Об(єкти групи І напрацювали 1100 годин, об’єкти групи ІІ – 500 годин. Об(єкти групи І мають 4000 елементів певного типу, об(єкти групи ІІ – 8000 елементів того ж типу. В процесі експлуатації зафіксований ряд відмов елементів даного типу. Кількість відмов елементів за групами і інтервалами спостережень зведена в табл. Д 2.1.

# Таблиця Д 2.1.

| (tі, ч (n(ti) | 0-50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І група | 6 | 21 | 44 | 23 | 14 | 12 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 |
| ІІ група | 14 | 43 | 88 | 49 | 27 | 22 | - | - | - | - | - | - |

де  (ti – інтервали спостереження;

(n(ti) – число елементів відмовивших на даному інтервалі .

Побудувати графік залежності інтенсивності відмов від часу для даних елементів.

# Розв(язання

Інтенсивність відмов за експериментальними даними визначається виразом:

,

# де  N(ti) – число виробів, які залишились працездатними до початку інтервалу (ti

N(ti) = N-n(ti) ,

# де n(ti) – число виробів, відмовивших  до початку інтервалу (ti,

Оскільки в І  та ІІ групах елементи однотипні,  значення ((t) для часу роботи 0…500 г. обчислюються за статистичними даними обох груп об`єктів, тобто для N1 + N2=4000+8000=12000 елементів. Значення ((t) для періоду 500…1100 г. обчислюються за статистичними даними об`єктів першої групи.

Хід обчислень зведемо в табл. Д.2.2.

# Таблиця Д.2.2.

|  | І + ІІ групи | І група |
| --- | --- | --- |
| (ti | 0-50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000 1100 |
| (n(ti) | 20 | 64 | 132 | 72 | 41 | 34 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 |
| N (ti) | 0 | 20 | 84 | 216 | 288 | 329 | 120 | 129 | 140 | 148 | 159 | 168 |
| N(ti) | 12000 | 11980 | 11916 | 11784 | 11712 | 11671 | 3880 | 3871 | 3860 | 3852 | 3841 | 3832 |
| (i(t) 10,1/г | 3,3 | 10,7 | 11,1 | 6,1 | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 2,8 | 2,1 | 2,9 | 2,3 | 2,6 |

На основі цієї таблиці будуємо графік. Для цього на горизонтальній осі  послідовно відкладаються інтервали (ti і на кожному з них будується прямокутник висотою (і(t).  З`єднавши плавною кривою одержані для кожного інтервалу (ti значення (і(t), одержимо графік ( (t).

##### Рис Д 2.1

# Задача  2.2

# Умова задачі

Маємо статистичні дані про відмови трьох груп однакових об`єктів . Об`єкти розділені на групи по кількості напрацьованих годин: І група – 550 год.; ІІ група – 400 год.; ІІІ група – 200 год. Кожна група складається  зі 100 об`єктів. Необхідно побудувати залежність інтенсивності відмов від часу.

# Таблиця  Д 2.3.

|  | 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І група | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| ІІ група | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| ІV група | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | - | - | - |

# Розв`язання

Задачу розв`яжемо аналогічно попередній. Оскільки елементи у всіх групах об`єктів аналогічні, (і(t) для часу 0…200 обчислюються за статистичними даними всіх груп, тобто N1+N2+N3=100+100+100=300  елементів, (і(t) для часу роботи 200…400 і обчислюється для N1+N2=100+100=200 елементів і ((ti) для інтервалу 400…500 і визначається для N1=100. Результати обчислень зведемо в таблицю Д 2.4.

# Таблиця Д 2.4.

| Група | І + ІІ + ІІІ | І + ІІ | І |
| --- | --- | --- | --- |
| (tі, г | 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-400 | 400-550 |
| (n(ti) | 15 | 25 | 18 | 12 | 16 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| n(ti) | 0 | 15 | 40 | 58 | 70 | 86 | 62 | 66 | 70 | 36 |
| N(ti) | 300 | 285 | 260 | 242 | 230 | 214 | 138 | 134 | 130 | 64 |
| (i(t)10-4 1/г | 20 | 35 | 28 | 20 | 14 | 9,3 | 5,8 | 6 | 5,4 | 5,2 |

# За даними таблиці Д 2.4. будуємо графік.

##### Рис. Д 2.2

# Задача 2.3

# Умова задачі

В результаті випробувань 500 авіаційних генераторів постійного струму в нормальному експлуатаційному режимі за планом випробувань [NUN] (тобто до відмови всіх генераторів) одержані статистичні дані  кількості відмов на момент часу tі =1,30.

Таблиця Д 2.5.

| №№ пп | ti, г | n(ti) | №№ пп | ti, г | n(ti) | №№ пп | ti , г | N(ti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 | 9 22 38 53 64 70 73 75 79 82 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 | 84 89 92 95 99 102 107 118 136 163 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 | 201 249 304 356 402 444 475 490 497 500 |

Розрахувати і побудувати функції щільності розподілу наробітку до відмови і інтенсивності відмов за експериментальними даними.

Розв`язання

Щільність розподілу наробітку до відмови за експериментальними даними визначається виразом

(

(t) =

(

де ( n(t) = n(ti) – n(ti-1), ( і = 1,30.

Інтенсивність відмов за експериментальними даними визначається виразом

(

( (t) =    ,

де  N(t) – число виробів, які залишилися працездатними до початку інтервала.

Результати розрахунку щільності розподілу наробітку до відмови і інтенсивності відмови зведені в таблицю Д 2.6 і подані графічно (рис. Д 2.3 і Д 2.4).

Таблиця Д 2.6.

| №№ пп | (n(t) | N(t) | f((t)x1103 | (((t)x 104 | №№ пп | (n(t) | N(t) | f((t)x1103 | (((t)x104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 500 | 0,18 | 1,8 | 16 | 3 | 401 | 0,06 | 0,8 |
| 2 | 13 | 491 | 0,26 | 2,6 | 17 | 5 | 398 | 0,1 | 1,3 |
| 3 | 16 | 478 | 0,32 | 3,3 | 18 | 11 | 393 | 0,22 | 2,8 |
| 4 | 15 | 462 | 0,30 | 3,2 | 19 | 18 | 382 | 0,36 | 4,7 |
| 5 | 11 | 447 | 0,22 | 2,5 | 20 | 27 | 364 | 0,54 | 7,4 |
| 6 | 6 | 436 | 0,12 | 1,4 | 21 | 38 | 337 | 0,76 | 11,3 |
| 7 | 3 | 430 | 0,06 | 0,7 | 22 | 48 | 299 | 0,96 | 16,0 |
| 8 | 2 | 427 | 0,04 | 0,5 | 23 | 55 | 251 | 1,1 | 21,9 |
| 9 | 4 | 425 | 0,08 | 0,8 | 24 | 52 | 196 | 1,04 | 26,5 |
| 10 | 3 | 421 | 0,06 | 0,7 | 25 | 46 | 144 | 0,92 | 31,9 |
| 11 | 2 | 418 | 0,04 | 0,5 | 26 | 42 | 98 | 0,84 | 42,8 |
| 12 | 5 | 416 | 0,1 | 1,2 | 27 | 31 | 56 | 0,62 | 55,4 |
| 13 | 3 | 411 | 0,06 | 0,7 | 28 | 15 | 25 | 0,3 | 60,0 |
| 14 | 3 | 408 | 0,06 | 0,7 | 29 | 7 | 10 | 0,14 | 70,0 |
| 15 | 4 | 405 | 0,08 | 1,0 | 30 | 3 | 3 | 0,06 | 100 |

##### Рис. Д 2.3

##### Рис. Д 2.4

б. Розрахунок оцінок середнього наробітку  до відмови та імовірності

безвідмовної роботи (точкові оцінки)

Задача 2.4

Умова задачі

Проведено випробування на надійність авіаційних тахометрів, згідно якому одночасно перевірялись N = 150 комплектів  протягом Т = 500 годин.

Результати випробувань зведені в таблицю Д.2.7, де ti – момент часу проведення випробування, n(ti) – кількість відмов до моменту часу ti.

Таблиця Д 2.7.

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ti | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| N(ti) | 5 | 15 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| (n(ti) | 5 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 |

Використовуючи дані таблиці визначити оцінки середнього наробітку до відмови Т та імовірності безвідмовної роботи Р(t) до моменту часу t = 300 год.

Розв`язання

Дане випробування на надійність відповідає плану випробувань [NUT], згідно якому  одночасно перевіряють N об`єктів, об`єкти, які відмовили під час випробування не відновлюються і не змінюються (U), випробування припиняють при закінченні часу наробітку Т для кожного невідмовившого об`єкту.

Для цього плану випробувань оцінка середнього наробітку до відмови обчислюється за формулою:

,

де  (n(ti) = n(ti) – n(ti-1), к – кількість інтервалів розбиття.

Значення (n(ti) занесені в таблицю Д 2.7.

Підставивши дані таблиці в вираз для Т одержимо:

Т=(5·50+10·100+15·150+5·200+15·250+10·300+20·350+10·400+5·450

+5·500+(150-100)·500)=520 год.

Оцінка імовірності безвідмовної роботи обчислюється за формулою

,

де N(t) – число працездатних об`єктів на момент часу t.

Задача 2.5

(для самостійного розв`язання)

Умова задачі

В результаті випробувань 15-ти авіагоризонтів здобуті значення наробітку  агрегатів до відмови, які приведені в табл. Д 2.8. Агрегати, які відмовили, не відновлювались. Треба оцінити інтенсивність відмов авіагоризонтів з довірчою імовірністю.

Таблиця Д 2.8

| № варі- анта | ( | Наробіток агрегатів до відмови, год |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 0,8 0,9 0,99 0,95 0,98 0,9 0,8 0,95 0,98 0,99 0,98 0,95 0,9 0,8 0,99 | 0,5 3 10 11 13 15 23 32 47 54 67 70 120 245 365 1,2 5 16 18 25 25 52 58 69 86 95 123 196 245 372 1,8 7 26 30 39 61 61 83 86 92 126 128 265 345 378 3 10 35 38 48 93 97 128 136 167 175 275 375 390 408 2 13 32 40 69 111 130 160 181 183 280 281 395 525 571 13 25 41 71 76 110 139 181 197 200 210 280 415 467 555 41 42 48 69 71 92 116 153 187 223 232 236 282 418 705 15 42 49 81 94 122 195 240 275 285 292 298 428 475 735 41 51 54 83 114 135 240 263 265 300 304 305 436 490 885 54 72 76 97 116 150 215 275 289 310 344 355 436 495 897 57 80 84 136 165 171 255 297 301 310 378 380 440 457 495 62 85 90 138 145 235 270 300 315 395 416 451 473 637 831 68 90 81 158 237 274 315 324 335 460 462 468 537 571 603 76 78 101 153 164 241 242 345 347 355 488 490 495 560 637 80 87 105 167 181 243 255 351 351 361 470 495 520 575 881 |

Контрольні відповіді

| № вар |  |  |  | № вар |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1073,5 | 71,57 | 0,014 | 9 | 3966 | 264,4 | 0,0038 |
| 2 | 1386,2 | 92,41 | 0,011 | 10 | 4181 | 278,73 | 0,0036 |
| 3 | 1728,8 | 115,25 | 0,0087 | 11 | 4006 | 267,07 | 0,00337 |
| 4 | 2378 | 158,53 | 0,0063 | 12 | 4843 | 322,87 | 0,0031 |
| 5 | 2973 | 198,2 | 0,005 | 13 | 4983 | 332,2 | 0,003 |
| 6 | 2980 | 198,67 | 0,005 | 14 | 4772 | 318,13 | 0,0031 |
| 7 | 2917 | 194,47 | 0,0051 | 15 | 5122 | 341,47 | 0,0029 |
| 8 | 3626 | 241,73 | 0,0041 |  |  |  |  |

- Інтервальні оцінки. Перевірка гіпотез про надійність

а. Визначення показників надійності з заданою довірчою імовірністю

Задача 2.6

Умова задачі

Сумарний наліт літаків частини склав t = 4580 годин. За цей час трапилось n = 9 відмов системи повітряних сигналів(СПС). Визначити оцінку наробітку на відмову, а також знайти з довірчою імовірністю ( = 0,9  довірчі границі для наробітку на одну відмову цих систем.

Розв`язання

Оцінка наробітку на відмову об`єктів АТ визначається виразом

(

Для СПС одержимо:      (

Знаючи довірчу імовірність (, можна визначити імовірність виходу параметра за межі шуканого довірчого інтервалу

а також імовірність виходу параметра за межі нижньої границі довірчого інтервалу (/2 = 0,05 і знаходження його нижче верхньої границі  1-(/2 = 0,95.

В випадку, якщо  був би  відомий закон  розподілу оцінки випадкового наробітку об`єкту  на відмову f (Т),  можна було б  визначити  нижню та верхню границі довірчого інтервалу ( Тон і  Т ов) для оцінки наробітку на відмову із виразів:

т)dт=(/2

т)dт=1-(/2

Функція щільності розподілу оцінки наробітку об`єкта на відмову, отримана із статистичного матеріалу, залежить від сумарного наробітку  об`єктів, від кількості відмов, що сталися. Із теорії імовірностей відомо, що сума n незалежних випадкових величин, розподілених за експоненційним законом (в нашому випадку – наробітку до відмови кожного виробу) підпорядкована закону Ерланга зі  щільністю

f(t) = (0 ((0t)n-1e-(ot/(n-1)1!

i        T0=n/(0.

Позначивши х2= 2tΣ /То, можна одержати  так званий х2 – розподіл  з 2n ступінями свободи  і щільністю                      –x2/2

f((2) = ((2)n-1e          /2n(n-1)!

Для функції f(х2) одержані табличні значення нижньої (х2н=х2а/2 ) і верхньої межи (х2в=х21-α/2) довірчого інтервалу для випадкової величини х2 в залежності від довірчої імовірності β(значень α/2 і 1-α/2) і числа ступіней свободи - 2n

(21-(/2 ( (2 ( (2(/2 .

Тоді     (21-(/2 ( 2t(/To ( (2(/2    i

2t(/(2(/2 ( To( 2t(/(21-(/2

За допомогою таблиці 4.4 при 2n=18, α/2=0,05 і 1-α/2 = 0,95 знаходимо х21-α/2 =9,39;

(2(/2 =28,9. Тоді 317( To( 976.

Таким чином, за вихідними даними прикладу можна лише стверджувати, що з імовірністю 0,9 дійсний час нальоту на одну відмову міститься між 317 і 976 годинами.

Задача 2.7

Умова задачі

40 електронних ламп перевіряються на строк служби. Лампи, які відмовили, замінюються новими. На 573-й годині випробувань зареєстрована 15-а відмова і випробування припинено. Оцінити середній наробіток до відмови і знайти двустороній та односторонній  довірчі інтервали при вірогідності ( = 0,9.

Розв`язання

Сумарний наробіток перевіряємих об’єктів

t(=NT=40 ( 573=22920 год

Оцінка середнього часу безвідмовної роботи

(

То=t(/n=22920 / 15=1528 год

при   (((((((((( ((((((((( i  ((((((((((( 2n=30  знаходимо за таблицею

(20,05= 43,8; (20,95=18,5.

Тоді                   2t(/(20,05((0(2t(/(20,95

1047 ( (0 ( 2478 год

Для визначення одностороннього довірчого інтервалу з довірчою імовірністю ( = 0,95 можна записати

Т0  ( (tΣ/χ2α , де χ2α  = 40,3 при α = 0,1 і 2n = 30

Тоді Т0 > 2 х 22920 / 40,3  і  Т0 > 1137 год.

Задача 2.8

Умова задачі

При випробуванні об’єктів сумарний наробіток  до сьомої відмови включно склав 12850 год. Визначити нижню межу імовірності безвідмовної роботи за час t = 100 год. з довірчою імовірністю ( = 0,95.

Розв’язання

Враховуючи, що p(t) = е-λt = е-t/Τо  і

Т0 > 2tΣ / χ2α

одержимо для p(t) > ехр (-χ2α t / 2tΣ)

При α = 1-β = 0,95 = 0,05 , 2n = 14 визначаємо за таблицею χ2α = 23,7.

Тоді р(t)> ехр (-)

р(t)>0,912

Таким чином, з імовірністю ( = 0,95 можна твердити, що шукана  імовірность безвідмовної роботи за час t = 100 год. буде не меньше 0,912.

В той же час, статистична оцінка p(t) буде дорівнювати

р(t) = p(100)=exp(-100*7/12850)=0,9474

Задача 2.9

( Для самостійного розв’язання )

В результаті випробувань 15-ти авіагоризонтів одержані значення наробітку  агрегатів до відмови, які приведені в таблиці Д 2.8. Агрегати, що відмовили, не відновлювались. Треба оцінити інтенсивність відмов авіагоризонтів та знайти односторонній чи двосторонній довірчий інтервал з імовірністю (.

б. Визначення мінімального об’єму спостережень в умовах експлуатації

для одержання оцінок показників надійності з заданою точністю

Методи визначення мінімального об’єму спостережень за новими і відремонтованими виробами, які використовуються в умовах експлуатації, наведені в ГОСТ 27.502-83.

В даному ДЕСТі наведені методики, розрахункові формули і таблиці для визначення мінімальних об’ємів спостережень з заданою точністю для різних планів спостережень і різних законів розподілів наробітку до відмови.

Вихідними даними для розрахунку мінімального об’єму спостережень є:

- довірча імовірність для оцінки відповідного показника надійності, яка вибирається із ряду 0,80; 0,90; 0,95; 0,99;

- гранична відносна помилка, яка являє собою міру точності оцінки показника надійності. Вибирається із ряду 0,05; 0,10; 0,15; 0,20;

- припустимий коефіцієнт варіації (параметр форми для розподілу Вейбула чи експоненціального розподілу).

Для оцінки гама-процентних показників надійності (гама-процентного ресурсу, гама-процентного строку служби) в якості вихідних даних використовують також регламентовану імовірність ( % / 100.

Шукані значення N,T, r (для різних планів випробувань) визначаються за приведеними в ДЕСТах таблицями.

в. Перевірка гіпотез про надійність

Задача 2.10

Умова задачі

В таблиці Д 2.9 приведений розподіл кількості відмов об’єктів АО парку в 223 літака-винищувача за інтервалами нальоту. Фіксувались моменти перших відмов – план [NUT]; N = 223, T = 300 год. Гістограми вирівнювались експоненційними законами з параметрами (і, наведеними в таблиці. Необхідно перевірити узгодженість теоретичного і статистичного розподілу за критерієм “хі – квадрат”.

Розв’язання

Використовуючи дані таблиці Д 2.9 одержимо оцінки параметрів експоненційного розподілу для моменту часу Т = 300 год., користуючись виразом для оцінок

^              ^

P = exp (-λt) = N(t)/N

^

або                                                      λ=-ln (N(t)/N)/T.

Таблиця Д 2.9.

| Найменування систем Λ,1/год | Позначен- ня | Інтервал нальоту літака, год. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0…50 | 50…100 | 100…150 | 150…200 | 200…250 | 250…300 |
| Енергову-зол земі- нного струму 0,0013 | mi | 19 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 |
|  | NPi | 14,1 | 13,1 | 12,3 | 11,5 | 10,7 | 10,2 |
| Енергову-зол постій- ного струму 0,00117 | mi | 11 | 9 | 11 | 15 | 9 | 12 |
|  | NPi | 12,6 | 12,0 | 11,3 | 10,6 | 10,1 | 9,4 |
| Система автоматич- ного упра- вління 0,00416 | mi | 35 | 31 | 28 | 35 | 18 | 12 |
|  | NPi | 41,9 | 34,0 | 27,2 | 22,9 | 18,2 | 14,8 |
| СКВ 0,00146 | mi | 15 | 15 | 11 | 18 | 12 | 8 |
|  | NPi | 15,7 | 14,6 | 13,6 | 12,6 | 11,7 | 10,9 |

Для першої системи  N(T) = 223-(19+13+11+9+11+8) = 223-71 = 152 ,

N(t)/N = 152/223 = 0,682 ,

Ln N(t)/N = ln 0,682 = -0,39 ,

Тоді ( = 0,39/300 = 0,0013 1/год.

^

Для решти систем λ обчислюються аналогічно.

###### Користуючись теоретичним законом розподілу з одержаними оцінками

^

параметрів λ, знаходимо імовірності попадання в розряди Рі по формулі

Рі = ехр(-( t1) – ехр(-λ t2) ,

Де t1 і t2  - границі розряду.

Для першого інтервалу (0…50) год.    маємо

Р1 = ехр (-13·0,0001·0) – ехр (-13·0,0001·50) = 1 – ехр (-0,065) = 1 – 0,937 = 0,0632

NP1 = 223·0,0632 = 14,1.

Для решти інтервалів та систем NPі одержимо аналогічно.

Число попадань в розряди mі та відповідні значення Npі (для N = 223 ) заносимо в таблицю

Д 2.9.

Міру розходження χ2 визначаємо за формулою:

Для першої системи отримаємо так звану невязку

+1,3·1,3/12,3+2,5·2,5/11,5+0,3·0,3/10,7+1,8·1,8/10,2 = 2,7097

Число ступенів свободи “хі-квадрат” розподілу дорівнює числу розрядів мінус число накладених зв’язків (незалежних умов) 2n = k-s. В наведеному випадку число розрядів k = 6, а s = 2 ( для експоненційного закону розподілу).

Перша умова –

Друга умова –

За таблицею 4.4  χ2 – розподілу визначаємо при 2 n = 6 – 2 = 4 імовірність отримання цього розходження на практиці

χ2 = 2,20 ,      Р = 0,7 ;

χ2 = 3,36 ,      Р = 0,5 .

Звідси для значення χ2 = 2,71 приблизно отримаємо Р = 0,58.

Для інших систем результати одержуються аналогічно.

Одержана імовірність результату не є малою, тому гіпотезу про те, що закон наробітку до відмови є експоненційним, можна вважати правдоподібною.

ДОДАТОК 3. ПРИКЛАДИ  ЗАДАЧ  ДО  ТРЕТЬОЇ  ГЛАВИ

- Розрахунок показників надійності імовірностними методами

а. Розрахунок кількісних  показників надійності резервованих виробів

авіаційного обладнання

Розрахунок надійності складних, в тому числі резервованих систем виконується з використанням так званих структурних схем надійності, які являються логічними схемами, які відображають взаємозв’язок елементів системи в розумній надійності. При складанні структурних схем надійності система розділяється на елементи, відмови яких незалежні, тобто відмова будь-якого елементу не змінює імовірності виникнення відмов решти елементів.

З точки зору надійності схеми з’єднання елементів бувають:

- Послідовне або основне з’єднання. Має місце в випадку, коли відмова будь-якого елементу приводить до відмови всієї системи.

Тоді

;

,

Де Тс – середній наробіток  до відмови системи;

Ті – середній наробіток до відмови і-го елементу.

Таким чином, при основному з’єднанні елементів зі збільшенням їх числа зменшується надійність всієї системи.

2.Паралельне з’єднання. В цьому випадку відмова системи виникає тільки тоді, коли відмовляють всі елементи.

Тут

Імовірність безвідмовної роботи

Очевидно, що зі збільшенням  числа елементів при паралельному їх з’єднанні надійність систем підвищується.

¯¯¯¯¯

Тс ( мах (Ті),і = 1…m ;

При розрахунку надійності систем зі складним з’єднанням елементів в структурній схемі надійності спочатку використовують вирази для схем з послідовним з’єднанням, а потім вирази для послідовного з’єднання (або навпаки, в залежності від виду конкретної схеми надійності).

Задача 3.1

Спростити відображену на рис. 3.1 структурну схему надійності і записати вираз для визначення імовірності безвідмовної роботи системи при заданих імовірностях безвідмовної роботи елементів для заданого інтервалу часу.

Рис. Д 3.1.

## Розв’язання

Послідовно спрощуючи структурну схему надійності, записуємо вирази для визначення Р(t) згрупованих послідовних та паралельних віток.

Р11 = Р1хР1 = Р12

Р22 = Р2хР2 = Р22

Р34 = Р3хР4

Р66 = Р6хР6 = Р62

Р1122 =1–(1-Р11)(1-Р22)= 1- (1-Р12)(1-Р22)

Р345 =1– (1-Р34)(1-Р5) = 1- (1-Р3Р4)(1-Р5)

Р1122345 = Р1122Р345 = [1-(1-P12)(1-P22)]x[1-(1-P3P4)(1-P5)]

Pc  = 1-(1-P1122345)(1-P66)

Pc = 1-[1-(1-P12)(1-P22))(1-(1-P3P4)(1-P5))][1-P62]

Задача 3.2

Самостійно розв’язати задачу 1 для схеми, зображеної на рис. Д 3.2.

Таблиця Д 3.1.

| № варі-анта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рису- нок | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | а | б | В | г | д |
| № варі-анта | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| рису-нок | е | ж | з | и | к | а | б | в | г | д | е | ж | З | и | к |

При складанні структурної схеми надійності треба мати на увазі, що її вигляд не завжди співпадає з електричною чи функціональною схемою системи.

Для електричних і електронних схем розрізняють поняття надійності для різних типів відмов (відмови типу “обрив” і типу “коротке замикання”).

Так, наприклад, для схем, які складаються  з декількох напівпровідникових діодів, структурні схеми надійності для різних типів відмов виглядають таким чином (табл. Д 3.2).

Таблиця Д 3.2.

| Схема з’єднання | Відмова типу “КЗ” | Відмова типу “Обрив” |
| --- | --- | --- |

а

б

в

г

д

е

ж

з

и

к

Рис. Д. 3.2.

Приведені структурні схеми надійності одержані шляхом аналізу роботи схеми при різних типах відмов.

Задача 3.3

Самостійно зобразити структурні схеми надійності для різних видів з’єднань постійних резисторів, конденсаторів і вимикачів при різних типах відмов.

Для підвищення надійності технічних систем часто використовується резервування їх елементів, вузлів, блоків, каналів і т.д. аж до самої системи в цілому.

Резервована система має структурну схему надійності з паралельним з’єднанням елементів, тобто резервні елементи включаються паралельно основним в відношенні надійності.

Запишемо вирази для визначення показників надійності резервованих систем при основних видах резервування.

- Загальне постійне резервування.

Для m схем, де m – кратність резервування

Qор (t) =

Pop(t) =

При Р0(t) = P1(t) = …. = Pm(t) = P(t)                      Pop(t) = 1 – [1-p(t)]m+1

Середній час наробітку до відмови Тор = Т0(1 + 1/2 + … +  )

Якщо кожна схема має rj елементів, то

Qop(t) =

та

- Роздільне постійне резервування.

Імовірність  відмови і-го стовпця

1                2                  r

Рис. Д 3.3

Тоді

В резервуванні важливим  поняттям є кратність резервування, яка являє собою відношення числа резервних елементів об’єкту до числа резервованих або основних, яке виражено нескороченим дробом.

де 1- загальне число елементів (резервних та резервованих);

k- число резервованих елементів.

Так для схеми:

при k=1 i l=3

іншими словами, два елемента резервують який-небудь один.

Рис. Д 3.4

При визначенні кратності резервування до порівняно мінімального числа  елементів, необхідних для забезпечення працездатності системи.  Так, як що схема контролю схеми, яка зображена, побудована  мажоритарному принципу, то k=2  і

тобто один з елементів резервує два других.

Задача 3.4

Структурна схема надійності системи включає n паралельних віток, кожна з яких складається з m послідовно з’єднаних рівнонадійних елементів з інтенсивностями відмов λ.

Визначити імовірність безвідмовної роботи системи за будь-який час t і середній час безвідмовної роботи системи при умовах, що для забезпечення нормальної її роботи повинні працювати безвідмовно не менш ніж  k віток.

Розв’язання

Структурна схема надійності такої системи має вид:

1

2

n

Рис. Д3.5

Імовірність безвідмовної роботи кожної з паралельних віток:

При Рj (t) = e-λt , Pi(t) = e -λmt

Імовірність безвідмовної роботи схеми

Середній час безвідмовної роботи кожної вітки:

або

Для схеми:.

Задача 3.5

### Розрахунок показників надійності на етапі проектування технічних

систем і заходи щодо забезпечення заданих значень показників.

Для електронної схеми, зображеної на рис. Д 3.6, визначити, чи задовольняють показники безвідмовності заданим значенням Тзад = 10 000 год. при обраному схемному   рішенні і елементній базі.

##### Рис. Д 3.6

Розв’язання

В схемі немає резервування елементів, тому відмова будь-якого елементу приводить до  відмови  схеми,  тобто  елементи  в  схемі  з’єднані  послідовно з  точки зору  надійності  і

.

Якщо знати режим роботи кожного елементу, у довіднику “Надійність електрорадіовиробів” визначаємо методику розрахунку і їх інтенсивностей відмов, визначаємо базові інтенсивності відмов елементів λ΄δi та поправочні коефіцієнти, заносимо їх в таблицю Д 3.3.

Таблиця Д 3.3.

| Тип елемента | 106 | Кр | Кф | Кs1 | Кпр | Кз | Кr | Км | Кс | Кпс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VT1-2T364A | 0,01 | 0,43 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 4 | - | - | - | - |
| VD1-2Д103А | 0,038 | 0,333 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 4 | - | - | - | - |
| R1-R3-C2-6 | 0,002 | 0,84 | - | - | 1,0 | 6 | 3,7 (2+0,7н) | 0,7 | - | - |
| C1-C3-K53-16A | 0,01 | 0,47 | - | - | 1,0 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| з’єднання пайкою | 0,00004 | - | - | - | 1,0 | 5 | - | - | 6 | - |

Поправочні коефіцієнти залежать: від теплового режиму роботи Кр , якості приймання Кпр /для ВП Кпр = 1/, жорсткості умов експлуатації Ке , номінальних опору Кr і ємкості Кс і інших факторів / конкретно див. довідник  надійності/  .

Визначаємо інтенсивності відмов груп елементів:

λ1=λδ1΄ Кр Кó Кs1 Кϊ∂ Кý = 0,01 × 10-6 × 0,43 × 1,5 × 1,0 × 1,0 × 4 = 0,0258  ×10-6 1/4

λ2=λδ2΄ Кр Кó Кs1 Кϊ∂ Кý = 0,038 × 10-6 × 0,333 × 1,5 × 0,8 × 1 × 4 = 0,0607 ×10-6 1/4

λ3, λ4 і λ5 визначаються аналогічно.

В результаті одержимо λс дорівнює 0,000189 1/год.

Тоді Тс=1/ λс = 5 291 005 год. Звідси Тс  > Тзад.

#### Рекомендуємий порядок розрахунку показників надійності

систем, які проектуються.

- Підготувати розрахункову таблицю за формою:

Таблиця П1

| № пп | Найменування та типи елементів | Кількість елементів Ni | Інтенсивність відмов λіо | Коефіцієнт режиму Крі | Експлуата-ційний коефіцієнт Кеі | Інтенсивність відмов і-ї групи елементів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Для кожного елементу визначається коефіцієнт режиму (електричного перевантаження). Для резисторів Кр =  Р/Рн, для конденсаторів Кр= U/Uн .

- Однотипні елементи з однаковими коефіцієнтами електричного перевантаження групуються і підраховується кількість елементів у кожній групі Ni , які заносяться в графи 2 і 3 таблиці.

- За довідником визначаються базові значення інтенсивностей відмов λіо і коефіцієнтів режиму та експлуатаційних для всіх груп елементів. Їх значення заносяться у графи 4,5,6 таблиці .

- Обчислюється добуток Νі ( λі( Крі (Кеі.

- Визначається розрахункова інтенсивність відмов блока як сума добутків графи 7 таблиці.

- Одержане значення розрахункової інтенсивності відмов порівнюється з допустимим значенням. Якщо воно не перевищує допустимого, розрахунок можна вважати закінченим. В супротивному випадку необхідно прийняти заходи по підвищенню надійності проектуємого блоку (вибір елементної бази, перерозподіл навантажень, зміна режиму роботи, введення резервування та ін.) і повторити розрахунок.

- При необхідності перевіряється імовірність безвідмовної роботи в ході заданого проміжку часу (наробітку) τ.

Р(τ)=exp(-λc*τ),

де τ може дорівнювати тривалості польоту, міжрегламентному, міжремонтному ресурсу і т.д., в залежності від характеру поставленої задачі.

Інтенсивності відмов електронної техніки та електротехнічних елементів, а також коефіцієнти, які враховують умови і режими їх роботи наведенні в довіднику “Надежность электрорадиоизделий”. Единый справочник М.: ВНИИ «Электростандарт». 1990 г.

При розрахунку надійності проектуємого блоку треба враховувати також надійність з’єднань, які дають значне число відмов.

# Text boxes

1

2

m

1

2

m

Р1

Р1

Р2

Р2

Р6

Р3

Р6

Р4

Р5

Р11

Р34

Р22

Р5

Р66

Р1122

Р345

Р66

Pc

0

1

m

1

1

1

2

2

2

m

m

m

1

2

3

m

1

2

m

1

2

1

2

m

Р112234

Р66

і

Λ*0,0001

1/ч

100

80

60

40

20

0            100      200            400              600              800           1000          t,ч

0               100                  200              300              400               500         t,ч

Λ*0,0001

1/ч

4

3

2

1

0               400                  800              1200              1600               2000         t,ч

ּ103

0,8

0,6

0,4

0,2

ּ104

8,00

6,00

4,00

2,00

0               400                  800              1200              1600               2000         t,ч

UВХ

VD1

Uвих

20,0

С1

R2

20K

C3 0,5

VT1

3000

С2

R3

100

R1

100K

Р3

Р3

Р1

Р1

Р2

Р2

Р1

Р1

Р4

Р1

Р1

Р1

Р2

Р2

Р1

Р1

Р2

Р2

Р2

Р1

Р1

Р2

Р2

Р2

Р4

Р4

Р5

Р3

Р2

Р1

Р1

Р1

Р2

Р2

Р4

Р4

Р5

Р3

Р1

Р2

Р1

Р3

Р3

Р1

Р4

Р4

Р3

Р5

Р1

Р1

Р3

Р2

Р3

Р3

Р4

Р2

Р2

Р1

Р1

Р4

Р4

Р1

Р5

Р3

Р3

Р5

Р4

Р4

Р2

Р2

Р2

Р1

Р1

Р5

Р2

Р3

Р4

Р3

Р2

Р4

Р1

Р1