Додаток  14

Інтенсивність відмов елементів авіоніки

# Таблиця Д14.1

## Довідкові значення інтенсивності відмов

| Групи елементів | Режим зберігання | Режим експлуатації |
| --- | --- | --- |
|  | год – 1 | t випр·10–5, год | год – 1 | t випр·10–5, год |  |
| Акумулятори | 0,750 | 1,20 | 0,350 | 10 | 1,00 |
| Багатошарові друковані плати |  |  | 0,005 | 30 | 1,00 |
| Варикапи підстроювальні | 0,007 | 10,00 | 0,024 | 45 | 0,95 |
| Діодні збірки | 0,060 | 2,00 | 0,016 | 30 | 0,80 |
| Діоди |  |  |  |  |  |
| – випрямні | 0,700 | 2,50 | 0,017 | 30 | 0,80 |
| – імпульсні | 0,020 | 7,00 | 0,020 | 30 | 0,80 |
| – світловипромінюючі | 0,050 | 6,00 | 0,035 | 30 | 0,80 |
| – універсальні | 0,007 | 12,00 | 0,012 | 45 | 0,80 |
| Дроселі |  |  |  |  |  |
| – високої частоти | 0,090 | 1,45 | 1,00 | 15 | 1,00 |
| – низької частоти | 0,090 | 1,45 | 1,00 | 20 | 1,00 |
| Індикатори стрілочні електромагнітні | 1,250 | 1,05 | 1,00 | 10 | 1,00 |
| Інтегральні мікросхеми |  |  |  |  |  |
| – аналогові | 0,570 | 1,50 | 0,024 | 40 | 0,70 |
| – цифрові | 2,700 | 1,00 | 0,214 | 20 | 0,70 |
| Інтегральні стабілізатори напруги | 0,210 | 1,90 | 0,180 | 20 | 0,65 |
| Котушки індуктивності | 0,090 | 1,90 | 0,080 | 25 | 1,00 |
| Кнопки, тумблери | 0,120 | 1,45 | 0,120 | 15 | 1,00 |
| Конденсатори постійної ємності |  |  |  |  |  |
| – керамічні | 0,017 | 2,80 | 0,014 | 45 | 0,85 |
| – лакоплівкові | 0,055 | 2,50 | 0,012 | 35 | 0,85 |
| – металопаперові | 0,003 | 1,25 | 0,010 | 40 | 0,85 |
| – оксидно-напівпровідникові | 0,023 | 1,30 | 0,030 | 30 | 0,65 |
| – оксидно-алюмінієві танталові | 0,023 | 1,80 | 0,050 | 30 | 0,65 |
| – полікарбонатні | 0,035 | 2,40 | 0,035 | 30 | 0,75 |
| – полістирольні | 0,030 | 2,45 | 0,020 | 40 | 0,75 |
| – поліетилентерофталатні | 0,028 | 2,20 | 0,015 | 55 | 0,75 |
| – слюдяні | 0,040 | 2,30 | 0,050 | 45 | 0,85 |
| – фторопластові | 0,009 | 2,50 | 0,018 | 40 | 0,75 |
| Контакти |  |  |  |  |  |
| – перемикачів | 0,010 | 7,00 | 0,010 | 30 | 1,00 |
| – штепсельних рознімань | 0,008 | 9,00 | 0,005 | 110 | 1,00 |
| Лампи |  |  |  |  |  |
| – неонові тліючого розряду | 0,090 | 4,50 | 5,700 | 25 | 0,65 |
| – електронні | 0,040 | 5,50 | 1,300 | 20 | 0,80 |

Закінчення таблиці Д14.1

| Групи елементів | Режим зберігання | Режим експлуатації |
| --- | --- | --- |
|  | год – 1 | t випр·10–5, год | год – 1 | t випр·10–5, год |  |
| Оптрони |  |  |  |  |  |
| – діодні | 0,090 | 4,50 | 0,040 | 25 | 0,85 |
| – транзисторні | 0,120 | 5,50 | 0,050 | 25 | 0,85 |
| – тиристорні | 0,145 | 5,00 | 0,075 | 25 | 0,85 |
| Панелі електронних ламп | 0,003 | 17,00 | 0,005 | 105 | 1,00 |
| Запобіжники плавкі | 0,004 | 17,00 | 0,500 | 15 | 1,00 |
| П’єзовипромінювачі | 0,010 | 4,00 | 0,010 | 50 | 1,00 |
| Резисторні збірки | 0,019 | 5,00 | 0,020 | 55 | 0,90 |
| Резистори змінні |  |  |  |  |  |
| – недротові | 0,019 | 2,50 | 0,010 | 45 | 0,90 |
| – дротові | 0,024 | 2,00 | 0,020 | 45 | 0,90 |
| Резистори постійні |  |  |  |  |  |
| – недротові | 0,010 | 6,00 | 0,010 | 45 | 0,90 |
| – дротові | 0,019 | 9,00 | 0,010 | 45 | 0,90 |
| Резистори тензометричні | 0,010 | 8,00 | 2,00 | 45 | 0,90 |
| Реле електромагнітне |  |  |  |  |  |
| – герконове | 0,010 | 17,0 | 0,040 | 25 | 0,85 |
| – герметичне | 0,015 | 16,0 | 0,060 | 15 | 0,85 |
| – негерметичне | 0,075 | 10,0 | 0,200 | 10 | 0,70 |
| З’єднання пайкою | 0,004 | 17,00 | 0,002 | 175 | 1,00 |
| Стабілітрони | 0,040 | 6,00 | 0,004 | 125 | 1,00 |
| Стовпці випрямляючі | 0,700 | 2,50 | 0,170 | 15 | 0,80 |
| Терморезистори | 0,019 | 4,50 | 0,003 | 160 | 0,90 |
| Тиристори |  |  |  |  |  |
| – малої потужності | 0,250 | 2,70 | 0,120 | 20 | 0,80 |
| – середньої потужності | 0,250 | 2,70 | 0,330 | 20 | 0,70 |
| Транзистори |  |  |  |  |  |
| – біполярні | 0,160 | 1,35 | 0,060 | 105 | 0,80 |
| – польові | 0,400 | 7,00 | 0,070 | 20 | 0,70 |
| Транзисторні збірки | 0,170 | 3,00 | 0,070 | 25 | 0,70 |
| Трансформатори |  |  |  |  |  |
| – імпульсні | 0,035 | 3,50 | 0,090 | 50 | 1,00 |
| – перетворювачів | 0,035 | 3,50 | 0,020 | 40 | 1,00 |
| – мережевого живлення | 0,035 | 3,50 | 0,030 | 40 | 1,00 |
| Трубки електронно-променеві | 0,070 | 4,50 | 1,500 | 20 | 1,00 |
| Фотодіоди | 0,050 | 15,00 | 0,030 | 30 | 1,00 |
| Електродвигуни |  |  |  |  |  |
| – змінного струму | 1,10 | 1,45 | 1,000 | 5 | 1,00 |
| – постійного струму | 1,10 | 1,45 | 4,000 | 5 | 1,00 |

# Таблиця Д14.2

Коефіцієнти чутливості елементів авіоніки

до електричного, теплового та механічного навантаження

| Групи елементів |  | Ат | Ам |
| --- | --- | --- | --- |
| Акумулятори | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| Багатошарові друковані плати | 1,00 | 0,40 | 0,03 |
| Варикапи підстроювальні | 0,826 | 1,15 | 0,10 |
| Діодні збірки | 0,517 | 1,20 | 0,10 |
| Діоди |  |  |  |
| – випрямні | 0,766 | 1,20 | 0,10 |
| – імпульсні | 0,466 | 1,20 | 0,10 |
| – світловипромінюючі | 0,477 | 1,20 | 0,10 |
| – універсальні | 0,453 | 1,20 | 0,10 |
| Дроселі |  |  |  |
| – високої частоти | 1,00 | 0,60 | 0,15 |
| – низької частоти | 1,00 | 0,60 | 0,15 |
| Індикатори стрілочні електромагнітні | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| Інтегральні мікросхеми |  |  |  |
| – аналогові | 0,559 | 1,05 | 0,05 |
| – цифрові | 0,467 | 0,95 | 0,05 |
| Інтегральні стабілізатори напруги | 0,245 | 1,02 | 0,05 |
| Котушки індуктивності | 1,00 | 0,60 | 0,15 |
| Кнопки, тумблери | 1,00 | 0,50 | 0,15 |
| Конденсатори постійної ємності |  |  |  |
| – керамічні | 0,576 | 0,55 | 0,05 |
| – лакоплівкові | 0,624 | 0,75 | 0,05 |
| – металопаперові | 0,549 | 0,98 | 0,10 |
| – оксидно-напівпровідникові | 0,223 | 1,25 | 0,20 |
| – оксидно-алюмінієві танталові | 0,220 | 1,20 | 0,20 |
| – полікарбонатні | 0,377 | 1,05 | 0,05 |
| – полістирольні | 0,391 | 0,90 | 0,05 |
| – поліетилентерофталатні | 0,399 | 0,85 | 0,05 |
| – слюдяні | 0,566 | 0,50 | 0,05 |
| – фторопластові | 0,360 | 0,60 | 0,05 |
| Контакти |  |  |  |
| – перемикачів | 1,00 | 0,55 | 0,20 |
| – штепсельних рознімань | 1,00 | 0,40 | 0,03 |
| Лампи |  |  |  |
| – неонові тліючого розряду | 0,186 | 0,88 | 0,25 |
| – електронні | 0,420 | 0,75 | 0,40 |

# Закінчення таблиці  Д14.2

| Групи елементів |  | Ат, | Ам, |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптрони |  |  |  |
| – діодні | 0,594 | 1,20 | 0,10 |
| – транзисторні | 0,597 | 1,30 | 0,10 |
| – тиристорні | 0,589 | 1,20 | 0,10 |
| Панелі електронних ламп | 1,00 | 0,40 | 0,03 |
| Запобіжники плавкі | 1,00 | 0,30 | 0,05 |
| П’єзовипромінювачі | 1,00 | 0,45 | 0,15 |
| Резисторні збірки | 0,692 | 0,75 | 0,05 |
| Резистори змінні |  |  |  |
| – недротові | 0,707 | 0,75 | 0,05 |
| – дротові | 0,697 | 0,65 | 0,07 |
| Резистори постійні |  |  |  |
| – недротяні | 0,707 | 0,75 | 0,05 |
| – дротяні | 0,693 | 0,65 | 0,07 |
| Резистори тензометричні | 0,245 | 0,95 | 0,05 |
| Реле електромагнітне |  |  |  |
| – герконове | 0,547 | 0,80 | 0,18 |
| – герметичне | 0,547 | 0,80 | 0,15 |
| – негерметичне | 0,278 | 1,05 | 0,25 |
| З’єднання пайкою | 1,00 | 0,35 | 0,01 |
| Стабілітрони | 1,00 | 1,10 | 0,07 |
| Стовпці випрямляючі | 0,522 | 1,20 | 0,16 |
| Терморезистори | 0,746 | 0,65 | 0,05 |
| Тиристори |  |  |  |
| – малої потужності | 0,490 | 1,15 | 0,05 |
| – середньої потужності | 0,294 | 1,30 | 0,07 |
| Транзистори |  |  |  |
| – біполярні | 0,501 | 1,30 | 0,05 |
| – польові | 0,391 | 1,20 | 0,05 |
| Транзисторні збірки | 0,338 | 1,30 | 0,05 |
| Трансформатори |  |  |  |
| – імпульсні | 1,00 | 0,80 | 0,08 |
| – перетворювачів | 1,00 | 1,15 | 0,08 |
| – мереженого живлення | 1,00 | 1,20 | 0,08 |
| Трубки електронно-променеві | 1,00 | 1,30 | 0,40 |
| Фотодіоди | 1,00 | 1,10 | 0,10 |
| Електродвигуни |  |  |  |
| – змінного струму | 1,00 | 0,70 | 0,20 |
| – постійного струму | 1,00 | 1,05 | 0,20 |