ИНДИКАЦИЯ. Описание и работа

Контроль за работой гидросистемы самолета осуществляется:

- СУОСО;

- КСЭИС;

- БСТО;

- светосигнальными табло на кнопках-табло (см. рис. 4);

- дисплеями ДУ-148.

Органы контроля обеспечивают:

- измерение давления рабочей жидкости в ГС1, ГС2 и сети резервной насосной станции (три датчика ДАТ-250КС, СУОСО);

- сигнализацию наличия давления рабочей жидкости в ГС1 и ГС2 (два сигнализатора давления СДМ-80А, СУОСО);

- измерение давления в газовой полости гидроаккумуляторов общей сети ГС1, ГС2 и сети резервной насосной станции (три датчика ДАТ-250КС, СУОСО);

- измерение давления в газовой полости гидроаккумулятора тормозов (датчик ДАТ-250КС, СУОСО);

- измерение давления наддува в гидробаках ГС1 и ГС2 (два датчика ДАТ-6КС СУОСО);

- измерение количества рабочей жидкости в гидробаках ГС1 и ГС2 (два датчика ДИУ-148, СУОСО);

- сигнализация минимального уровня рабочей жидкости в гидробаках ГС1, ГС2 и сети резервной насосной станции (три сигнализатора СГ-148, СУОСО);

- измерение температуры рабочей жидкости в гидробаках ГС1 и ГС2 (два датчика температуры П-109, СУОСО);

- измерение температуры рабочей жидкости перед теплообменниками (два датчика температуры П-109, СУОСО).

СУОСО на основании сигналов, поступающих отдатчиков и сигнализаторов гидросистемы (рис. 2), формирует параметрические кадры и соответствующую информацию в КСЭИС и БСТО.

Назначение и взаимосвязь элементов контроля гидросистемы приведены в табл. 1.