|  | Ил - 62 ОКБ С.В. Илюшина Пассажирский самолет для авиалиний большой протяженности. |
| --- | --- |

|  | Самолет Ил-62 относится ко второму поколению отечественных реактивных магистральных самолетов. Первый опытный экземпляр был показан в конце сентября 1962 г., а первый полет Ил-62 состоялся 3 января 1963 г. Летные испытания были завершены в середине 1967 г., и в сентябре начались регулярные перевозки. В последующем самолеты Ил-62 стали оснащаться более мощными ТРДД НК-8-2. Самолет Ил-62М является модификацией Ил-62, отличающейся повышенной экономичностью и улучшенными летными характеристиками. Самолеты Ил-62 и Ил-62М (75 единиц) эксплуатировались в ГДР, Польше, Чехословакии, Кубе, КНР, Венгрии, Анголе, Мозамбике и КНДР. Авиакомпании Нидерландов, Франции, Индии брали самолеты в аренду. Оборудование На самолете используется обычный комплекс авионики с электромеханическими средствами индикации. Двигатели ТРДД НК-8-4 (4 х 10500 кгс). Уровень шума соответствует нормам ИКАО, глава 2 Состояние Ил-62 выпускался серийно в 1966?1973 гг. Всего было построено более 250 самолетов (включая вариант Ил-62М). К началу 1996 г. в эксплуатации находилось более 180 самолетов. Размеры размах крыла (м) 43,2 длина самолета (м) 53,12 высота (м) 12,35 площадь крыла (кв.м) 279,55 угол стреловидности крыла по линии 1/4 хорд (градусы) 32o30' максимальная ширина фюзеляжа (м) 3,75 Число мест экипаж 5 максимальное 138-186 Размеры пассажирской кабины максимальная ширина (м) 3,49 максимальная высота (м) 2,12 объем (куб.м) 163 Массы и нагрузки взлетная (т) 161,6 пустого снаряженного (т) 69,4 самолета без топлива (т) 93,5 платная нагрузка (т) 23 посадочная (т) 105 запас топлива (т) 100000 Летные данные крейсерская скорость (км/ч) 850 дальность полета с максимальной платной нагрузкой (с резервами топлива) 7550 с платной нагрузкой (т) 6 дальность с платной нагрузкой (резервы те же) 10000 км. эксплуатационный потолок (м) 12000 потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря) (м) 3250 |
| --- | --- |