|  | Ил - 86 ОКБ С.В. Илюшина Пассажирский самолет для авиалиний средней протяженности. |
| --- | --- |

|  | Ил-86 первый отечественный широкофюзеляжный самолет. Первый полет опытный самолет Ил-86 совершил 22 декабря 1976 г. В июне 1977 г. самолет был показан на международной авиационно-космической выставке в Париже. В конце сентября 1978 г. были завершены заводские испытания, после чего началась программа сертификационных испытаний. В 1980 г. сертификационные испытания завершились, и в конце декабря самолет Ил-86 выполнил первый регулярный рейс. Один самолет Ил-86 был построен в специальном варианте "Россия" для обслуживания президента России и три - в варианте летающего командного поста Ил-80 для управления вооруженными силами в случае ядерного конфликта. Последняя модификация Ил-86 была позднее преобразована в проект Ил-96-300. Оборудование На самолете используется аналоговый пилотажный комплекс ПК-86 с электромеханическими средствами индикации и навигационный комплекс БНК-2П-86. Система автоматического управления САУ-1Т-2 позволяет выполнять автоматическую посадку в погодных условиях по категории IIIa ИКАО. Двигатели ТРДД НК-86 (4 х 13000 кгс). Уровень шума соответствует нормам ИКАО, глава 2 Состояние Выпускался серийно в 1980-1994гг. Всего было построено 103 самолета. Размеры размах крыла (м) 40,06 длина самолета (м) 59,94 высота (м) 15,81 площадь крыла (кв.м) 320 угол стреловидности крыла по линии 1/4 хорд (градусы) 35o диаметр фюзеляжа (м) 6,08 Число мест экипаж 3 - 4 пассажиров в кабине трех классов 314 пассажиров в кабине двух классов 234 в экономическом классе 350 Размеры пассажирской кабины длина (м) 44 максимальная ширина (м) 5,7 максимальная высота (м) 2,61 Массы и нагрузки взлетная (т) 215 пустого снаряженного (т) 111,5 платная нагрузка (т) 42 посадочная (т) 175 запас топлива (т) 113950 Летные данные крейсерская скорость (км/ч) 950 дальность полета с максимальной платной нагрузкой (с резервами топлива) 3800 дальность полета с (кол-во пассажиров) и багажом (с резервами топлива) 350 составляет 4350 км. эксплуатационный потолок (м) 12000 потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря) (м) 2600 |
| --- | --- |