На самолете установлено два комплекта "Курс-93М", сопряженных с КСЭИС, БСТО, БУР, САУ, СРППЗ, АГБ, РМИ, АВСА, LCR, ВСС.

Схема связей аппаратуры "Курс-93М" с сопряженными системами приведена на рис. 1.

СХЕМА СВЯЗЕЙ АППАРАТУРЫ "КУРС-93М" Рис. 1

КСЭИС на основании полученной информации обеспечивает:

-	вывод параметров "Курс-93М" на КПИ;

-	вывод предупреждающих и статусных сообщений на КИСС и МФИ;

-	вывод рекомендаций по парированию предупреждающих сообщений на КИСС и МФИ;

-	выдачу в АВСА звукового сопровождения сообщений;

-	выдачу в СУОСО информации об отказах от ВК "Курс-93М" и получение сформированных команд
сигнальной информации.

БСТО на основании полученной информации и заложенных программ функционирования реализует:

-	сопоставление информации об отказах, выводимых экипажу, с данными БСТО;

-	запоминание информации об отказах в текущем и предыдущих полетах;

-	формирование сообщений о текущих и запомненных отказах для вывода на экраны МФПУ ВСС;

-	выдачу в аппаратуру организации связи в полете информации об отказах для передачи ее на
землю.