БУР обеспечивает регистрацию информации, полученной из "Курс-93М" и от СУОСО. Перечень регистрируемой информации приведен в разд. 31-31-00.

САУ получает сигналы готовности и сигналы отклонения курсового и глиссадного каналов и выдает сигнал запрета перестройки и контроля аппаратуры в режиме посадки.

СРППЗ получает сигналы отклонения от глиссады.

АГБ индицирует сигналы готовности и сигналы отклонения курсового и глиссадного каналов.

РМИ индицирует сигналы азимута самолета.

АВСА обеспечивает прослушивание сигналов курсовых и маркерных радиомаяков в телефонах гарнитур пилотов.

LCR выдает сигнал о магнитном курсе для переключения навигационных антенн.

ВСС управляет работой "Курс-93М" с помощью МФПУ.

Основные данные Режим " VOR":

-	диапазон частот		108,00-117,95 МГц

-	количество частотных каналов		160

Режим "ILS":

а)	курсовой тракт:

-	диапазон частот		108,1-111,95 Мщ

-	количество частотных каналов		40

б)	глиссадный тракт:

-	диапазон частот		329,15-335 МГц

-	количество частотных каналов		40

В режиме "СП-50":

а)	курсовой тракт:

-	диапазон частот		108,1-111,9 МГц

-	количество частотных каналов		20

б)	глиссадный тракт:

-	диапазон частот		329,15-335,0 Мщ

-	количество частотных каналов		20