Блок радиоприемный (БРП) включает в себя:

-	модуль курсовой;

-	модуль глиссадный;

-	модуль маркерный;

-	модуль вторичного источника питания;

-	амортизационную раму.

Модуль курсовой предназначен для приема, усиления и преобразования сигналов курсовых радиоприемников систем посадки ILS или СП и навигационных радиомаяков VOR.

Модуль глиссадный предназначен для приема, усиления и преобразования сигналов глиссадных радиоприемников систем посадки ILS или СП.

Модуль маркерный предназначен для выделения, усиления сигналов маркерных радиомаяков и

преобразования этих сигналов для световой, звуковой тональной индикации в момент пролета

самолета над маркерным радиомаяком.

Модуль вторичного источника питания предназначен для электропитания блоков аппаратуры

стабилизированными напряжениями.

Амортизационная рама предназначена для установки и крепления на ней радиоприемных блоков,

крепления ее к конструкции и обеспечения подключения блоков к схеме внешних соединений.

ДМ-001 (делитель мощности) предназначен для разделения сигналов, принятых курсовой антенной, между двумя радиоприемными блоками.

БУК-99 (блок управления и контроля) предназначен для:

-	выработки напряжения электропитания активной навигационной антенны;

-	непрерывного отслеживания в полете изменения КУР по сигналам магнитного курса,
поступающим от гиромагнитной системы, и подключения в режиме навигации к аппаратуре
"Курс-93М" № 1 и 2 одной из двух навигационных антенн в зависимости от курсового угла
наземного радиомаяка VOR, обеспечивая всенаправленный прием этих сигналов. В режиме
посадки БУК на работу аппаратуры не влияет.

Выключатели "КУРС-93 № 1 - ОТКЛ" и "КУРС № 2 - ОТКЛ" предназначены для включения и отключения электропитания БРП № 1 и 2.

Антенны предназначены:

-	курсовая - для приема сигналов курсового канала систем ILS и СП. Антенна состоит из двух
вибраторов и устройства симметрирующего. Устройство симметрирующее согласовывает
сигналы, поступающие от двух курсовых антенн, со входом делителя мощности;