-	навигационная - для приема сигналов радиомаяков системы VOR. Навигационная антенна
включает в себя две антенны УА-001;

-	маркерная - для приема сигналов маркерных радиомаяков.

Электропитание БРП № 1 осуществляется:

-	постоянным током напряжением 27 В от АВШ1 левого РУ 27 В и Ш2 правого РУ 27 В через
автоматы защиты с трафаретом "КУРС - 93 №1";

-	переменным током напряжением 115 В от АВШ1 РУ 27 В через автомат защиты с трафаретом
"КУРС-93 №1";

Электропитание БРП № 2 осуществляется:

-	постоянным током напряжением 27 В от Ш1 левого РУ 27 В и Ш2 правого РУ 27 В через
автоматы защиты с трафаретом "КУРС - 93 № 2";

-	переменным током напряжением 115 В от Ш1 РУ 27 В через автомат защиты с трафаретом
"КУРС-93 № 2".

Электропитание БУК осуществляется постоянным током напряжением 27 В после подачи электропитания на БРП №1,2.