3. РАБОТА

Аппаратура навигации и посадки может работать в следующих режимах:

-	режим "VOR";

-	режим "ILS" (СП-68, СП-70);

-	режим "СП" (СП-50);

-	режим встроенного контроля.

Выбор режима работы осуществляется автоматически в соответствии с данными, заложенными в

вес.

При необходимости, с помощью МФПУ ВСС, осуществляется ручное управление.

Информация о пролете маркерных радиомаяков выдается на КПИ, а их прослушивание осуществляется независимо от положения органов управления на абонентских аппаратах пилотов. Для различия дальнего, среднего, ближнего маркерного радиомаяка звуковая сигнализация манипулируется тире и точками и модулируется соответственно частотами 400 Гц, 1300 Гц, 3000 Гц.

Прослушивание сигналов курсовых радиомаяков в телефонах гарнитур пилотов осуществляется при нажатии на АА АВСА кнопки-табло "ПРОСЛУШ. VOR 1" или "ПРОСЛУШ. VOR 2", в зависимости от прослушиваемого комплекта.

РЕЖИМ "VOR"

При работе с радиомаяками VOR осуществляется индикация:

а)	на левый и правый КПИ:

-	текущего азимута самолета относительно радиомаяка VOR - стрелками № 1 и 2 (обратными

концами);

-	текущего КУР VOR - стрелками № 1 и 2 (прямыми концами);

-	отклонения от линии заданного пути (ЛЗП) - планкой отклонения от ЛЗП (при полете на маяк-

прямая индикация, от маяка - обратная);

-	направление полета "НА" и "ОТ" радиомаяка - указателем направления;

б)	на РМИ:

-	текущего азимута самолета относительно радиомаяка VOR - стрелками КУР (обратными

концами);

-	текущего КУР VOR - стрелками КУР (прямыми концами);

-	готовность курсового радиоприемника - флажком "КУР1" ("КУР2").