в) на АГБ:

-	готовность курсового радиоприемника - флажком "К";

-	отклонения от линии заданного пути (ЛЗП) - планкой отклонения от ЛЗП.

Для опознавания радиомаяков VOR их несущая частота манипулируется кодом Морзе.

При пролете над трассовым маркерным радиомаяком срабатывает световая и звуковая сигнализация дальнего маркера.

РЕЖИМ "ILS"

При работе с радиомаяками ILS осуществляется индикация:

а)	на левый и правый КПИ:

-	отклонения от равносигнальной зоны курсового радиомаяка - планкой и указателем

отклонения от равносигнальной зоны курса;

-	отклонения от равносигнальной зоны глиссадного радиомаяка - указателем отклонения от

равносигнальной зоны глиссады;

б)	на АГБ:

-	готовности курсового радиоприемника - флажком "К";

-	готовности глиссадного радиоприемника - флажком "Г1;

-	отклонения от равносигнальной зоны курсового радиомаяка - стрелкой отклонения от

равносигнальной зоны курса;

-	отклонения от равносигнальной зоны глиссадного радиомаяка - стрелкой отклонения от

равносигнальной зоны глиссады.

Пролет дальнего, среднего и ближнего маркера индицируется звуковой и световой сигнализацией.

РЕЖИМ "СП"

При работе с радиомаяками СП на левый и правый КПИ, а так же на АГБ осуществляется такая же индикация, как и в режиме "ILS".

Выдачу сигналов опознавания курсовой посадочный радиомаяк не обеспечивает.

В состав СП-50 входят дальний и ближний маркерные радиомаяки. Сигнал обоих модулируется частотой 3000 Гц.