РЕЖИМ ВСТРОЕННОГО КОНТРОЛЯ

Аппаратура имеет встроенную систему контроля (ВСК), для проверки работоспособности аппаратуры - непрерывный автоматический контроль (АВК).

ВСК позволяет произвести наземную проверку аппаратуры, задаваемую от МФПУ ВСС.

Контрольный сигнал проходит через все блоки аппаратуры, имитируя работу каждого режима:

-	в "VOR" - проверяется погрешность курса и ток отклонения;

-	в "ILS" и "СП" - проверяется погрешность центрирования ("уход нуля" и величина тока

отклонения, то есть крутизна характеристики).

Во всех режимах проверяется работа маркерного радиоприемника. Выдается звуковая и световая сигнализация пролета маркерных радиомаяков, характерная для каждого режима работы.

Непрерывная информация от АВК обеспечивает автоматическое резервирование счисленных данных при их выдаче в сопряженные системы.

Результат контроля выводится на МФПУ и передается в БСТО.

БСТО позволяет просмотреть информацию о текущих отказах, об отказах в последнем и предыдущих полетах (см. 45-45-00, ТК № 501).

КОНТРОЛЬ БУК

Контроль входных сигналов и исправность БУК осуществляет схема его управления. Результат контроля выдается на индикатор "Контроль", расположенный на корпусе блока. При исправности БУК и наличии всех входных сигналов, а так же при работе обоих комплектов аппаратуры в режиме "Навигация" в диаграмме выдачи световых импульсов циклически индицируются только "длинные" импульсы (длительность каждого около 1 с). Наличие "короткого" импульса (в 3 - 4 раза короче "длинного") означает наличие неисправности в БУК, навигационных антеннах, "КУРС-93М" или обрыв в подводящих проводах (см. табл. ТК № 502).