ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ ІЛЮЗІЙ СПРИЙНЯТТЯ ПОЛЬОТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА МОНІТОРАХ І ПАНЕЛЯХ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

1. Мета роботи:

1. Ознайомитися з визначенням та видами ілюзій.

2. Пройти тести з визначення ілюзій.

3. Ознайомитися з методикою проведення випробувань при впливі ілюзії на сприйняття польотної інформації, одержати статистичні дані випробувань.

4. Освоїти методику обробки результатів випробувань при впливі факторів ілюзії на оцінку об'єктивної інформації - одержати оцінки кількісних показників для заданих моделей и при різних рівнях навантаження на пілотів у нормальних и екстремальних ситуаціях.

5. Провести порівняльний аналіз за результатами досліджень и визначити придатність екіпажів при впливі факторів ілюзії на сприйняття польотної інформації й надійність устаткування літаків до подальшої експлуатації.

Стислі теоретичні відомості:

Основні види ілюзій:

1) ілюзії зорового сприйняття;

2) основні ілюзії у польоті.

I. Ілюзії зорового сприйняття

1.1. Перелік напрямів дослідження зорових ілюзій:

1). Двоякі зображення

2). Зорові викривлення

3). Ілюзії сприйняття глибини

4). Ілюзії сприйняття розміру

5). Ілюзії кольору і контрасту

6). Уявні фігури

7). Розпізнавання образів

8). Співвідношення фігури і фону

9). Ефект перцептивної готовності

10). Ефект післядії

1.2. Форми і види зорових ілюзій

Ілюзії - (від латинського illusio гра уяви, обман), спотворене сприйняття дійсності, обман сприйняття. Ілюзії як наслідок недосконалості органів чуття; властиві всім людям

Оптичні ілюзії (зорові ілюзії) - помилки в зоровому сприйнятті, викликані неточністю або неадекватністю процесів неусвідомлюваної корекції зорового образу (місячна ілюзія, невірна оцінка довжини відрізків, величини кутів або кольору зображеного об'єкта, ілюзії руху, «ілюзія відсутності об'єкта» - банерна сліпота, і тощо), а також фізичними причинами («сплюснута Луна», «зламана ложка» у склянці з водою). Причини оптичних ілюзій досліджують як при розгляді фізіології зору, так і в рамках вивчення психології зорового сприйняття [1-4].

1.2.1. Ілюзії, пов'язані з особливостями будови ока

Іррадіація. Явище іррадіації (по-латині - неправильне випромінювання) полягає в тому, що світлі предмети на темному тлі здаються більш збільшеними проти своїх справжніх розмірів і як би захоплюють частину темного тла. Коли ми розглядаємо світлу поверхню на темному тлі, внаслідок недосконалості кришталика як би розсовуються межі цієї поверхні, і ця поверхня здається нам більше своїх істинних геометричних розмірів. На малюнку за рахунок яскравості кольорів білий квадрат здається значно більшим щодо чорного квадрата на білому тлі.

Сліпа пляма. Наявність сліпої плями на сітчастій оболонці ока вперше відкрив в 1668 р. відомий французький фізик Е. Маріотт. Справа в тому, що сітчаста оболонка ока в тому місці, де в око входить зоровий нерв, не має світлочутливих закінчень нервових волокон. Тому зображення предметів, що припадають на це місце сітківки, не передаються в мозок і, отже, не сприймаються. Сліпа пляма, здавалося б, повинно заважати нам бачити весь предмет, але в звичайних умовах ми цього не помічаємо. По-перше, тому що зображення предметів, що припадають на сліпу пляму в одному оці, в іншому проектуються не на сліпу пляму, по-друге, тому, що випадають частини предмета мимоволі замінюються образами сусідніх частин або фону оточуючими цей предмет (на малюнку зникаюча фігура замінюється білим фоном).

1.2.2. Ілюзії, пов'язані c співвідношеннями фігур один з одним.

Дуже багато помилкових зорових враження обумовлені тим, що фігури і їх частини сприймаються нами не окремо, а завжди в деякому співвідношенні з оточуючими їх іншими фігурами, деяким фоном або середовищем (рис. 1). До цього розділу відноситься найбільша кількість зорових ілюзій, що зустрічаються в практиці. Всі вони можуть бути розділені на п'ять груп [2-4].

Рис.1. Сприйняття всієї частини меншою фігури меншим горизонтальним відрізком.

1.2.3. Переоцінка вертикальних ліній.

В силу історично накопиченого досвіду, з одного боку, і завдяки розташуванню лінії, що з'єднує очі людини в горизонтальній площині, з іншого, людина має здатність точніше визначити на око горизонтальні відстані, ніж висоту предметів. Тому більшість людей має здатність перебільшувати вертикальні протяжності в порівнянні з горизонтальними, і це також призводить до ілюзій зору. Якщо запропонувати ряду осіб накреслити вертикальну і горизонтальну лінії однакової довжини, то в більшості випадків накреслені вертикальні лінії будуть коротшими горизонтальних. При розподілі на око вертикальної лінії навпіл зазвичай середина виявляється занадто високо.

Вертикальні паралельні лінії при значній їх довжині зазвичай здаються у верхній частині злегка розходяться, а горизонтальні - сходяться.

До даної групи ілюзій відносяться також ілюзії заповненого простору. Заповнений простір, по якому око ковзає горизонтально, подовжується. Так, наприклад, на морі всі відстані здаються меншими. Будинки, прикрашені фігурами і орнаментами, здаються нам більше своєї дійсної величини.

1.2.4. Перебільшення гострих кутів.

Багато ілюзії пояснюються здатністю нашого зору перебільшувати видимі нами на плоских фігурах гострі кути. Можливо, цього роду ілюзії з'являються через явище іррадіації, так як розширюється видиме нами світлий простір близько темних ліній, що обмежують гострий кут. Можливо також, гострий кут збільшується через загально психологічний контраст, так часто гострі кути лежать поруч з тупими, і вплив надає обстановка. Велике значення цих ілюзій має напрямок руху очей та їх рухливість взагалі. Якщо є злам ліній, то наше око в першу чергу "схоплює" гострий кут, тому що вісь поля зору переміщується спочатку за найкоротшому напрямку і лише потім обстежує сторони тупих кутів.

Гострі кути завжди здаються більшими, ніж є насправді, і тому з'являються певні спотворення в істинному співвідношенні частин видимої фігури. На малюнку паралельні прямі лінії внаслідок впливу фону здаються непаралельними і зігнутими.

Іноді зміна напрямку ліній та спотворення форми фігури відбувається також через те, що око стежить за напрямками інших ліній, що знаходяться в полі зору. Таким чином, можливі випадки поєднання причин, що викликають ілюзію зору, наприклад перебільшення гострих кутів і психологічний контраст, або однієї з цих обставин, і того, що погляд ковзає по навколишніх її лініях фону. На приведеному малюнку прямолінійні сторони квадрата здаються викривленими, а весь квадрат - деформованим.

1.2.5. Мінливий рельєф і перспектива.

Цікаві зорові ілюзії мають місце за умов видимого нами рельєфу або глибини малюнка. Виникнення цих ілюзій пов'язано зі здатністю очі бачити предмети на різних відстанях, зі здатністю сприймати простір по яскравості предметів, на їхніх тіням і за кількістю проміжних об'єктів. З іншого боку, ці ілюзії виникають і в процесі осмислення видимого. Мозок, сприймаючи предмет, спотворює видиме нами рельєфне зображення. Прикладом тому служить приведений малюнок: куб то здається видимим зверху, то збоку; розкрита книга то здається зображеною корінцем до нас, то корінцем від нас. Це відбувається як за нашим бажанням, так і мимоволі і іноді навіть наперекір нашим бажанням.

Ми часто бачимо сходження вдалині паралельні лінії (полотно залізниці, шосе і т.п.). Це явище називається перспективою. Щоб зобразити на малюнку деяку частину простору, заповнену предметами, так, щоб малюнок справляв враження дійсності, необхідно вміти користуватися законами перспективи. Усі лінії на цьому малюнку, що йдуть в дійсності паралельно поверхні, повинні бути зображені сходженням в деякій точці горизонту, званої "точкою сходження". Лінії ж, що йдуть під різними кутами, повинні сходиться по ту або іншу сторону "точки сходу" тим далі від неї, ніж під великим кутом до лінії прямого зору вони проходять. З цих точок особливо чудової є точка, де сходяться лінії, що йдуть під кутом 45 градусів до лінії прямого зору; ця точка називається "точкою віддалення". Вона чудова тим, що якщо навпроти неї помістити очей на відстані рівному відстані від "точки сходу" до "точки віддалення", то малюнок справляє враження об'ємності. Перспективне сприйняття простору, вироблене багатовіковою еволюцією зору, людина переносить і на розглянуті ним картини і фотографії, на яких зображені різновіддалені предмети. На малюнку коридор здається об'ємним саме завдяки перспективі: коридор на ньому йде вглиб, а підлога складається з прямокутників.

1.2.6. "Фігура" і "фон".

Тут ми розглянемо ряд ілюзій зору, зумовлених впливом контрасту яскравості, тобто відносини різниці яскравості об'єкта і фону до яскравості фону. По-перше, на більш темному тлі ми бачимо фігури більш світлими і, навпаки, на світлому - більш темними. По-друге, при сприйнятті фігури і фону ми схильні бачити передусім плями меншої площі, а також плями більш яскраві "виступають", причому найчастіше фон нам здається лежачим далі від нас, за фігурою. Чим більше контраст яскравості, тим краще помітний об'єкт і тим виразніше видно його контур і форма. На малюнку більшість бачить в першу чергу вазу, а потім два силуету.

Нарешті, є також явище "відпадіння до тла" деяких частин фігур. Так, якщо прямокутний предмет, пофарбований чорною фарбою, як показано на малюнку ліворуч, спостерігати з деякого великої відстані на білому тлі, то він буде виглядати приблизно таким, яким зображений справа. У цьому випадку білі плями на предметі, тонкі лінії його контуру і різкі переходи від фігури до тла на кутах відпадуть до тла, і форма предмета буде здаватися спотвореною. Око дуже часто темну пляму приймає за тінь від інших поруч розташованих предметів. На цьому принципі заснована камуфляжне забарвлення предметів плямами різних кольорів з метою військової маскування. Таке ж забарвлення "камуфляж" спостерігається в світі тварин і рослин, служить для них захисним забарвленням.

1.2.7. Портретні ілюзії.

Багатьом доводилося бачити так звані загадкові, як би живі, портрети, які завжди дивляться на нас, стежачи за нашими пересуваннями і звертаючи очі туди, куди ми переходимо. Це пояснюється тим, що зіниці очей на портреті поміщені в середині розрізу очей. Саме такими ми бачимо очі, що дивляться на нас, коли ж очі дивляться убік, повз нас, то зіниця і вся райдужна оболонка здаються нам знаходяться не на середині очі, а зміщеними у бік. Коли ми відходимо убік від портрета, зіниці, звичайно, свого становища не змінюють - залишаються посеред очей, а так як все обличчя ми продовжуємо бачити в колишньому положенні по відношенню до нас, то нам і здається, що портрет повернув голову і стежить за нами.

1.2.8. Ілюзії при русі об'єкта.

При русі об'єкта спостереження зустрічається також ряд зорових ілюзій, які обумовлені деякими властивостями нашого зорового апарату. Наприклад, якщо коло з пофарбованим сектором привести в обертання, то все коло нам здається забарвленим. Це можна пояснити здатністю нашого ока протягом часток секунди утримувати зорове враження, хоча видимий предмет вже зник з виду.

Існує ілюзія, яку можна назвати спіраллю Плато, а якщо простіше - ефект дзиги. Якщо диск зі спіраллю (дзига) обертати за годинниковою стрілкою, то після тривалого фіксування її оком у нас виникає враження стягування всіх гілок спіралі до центру; при обертанні спіралі у зворотному напрямку ми бачимо розбіжність спіралей в зворотному від центру до периферії. Якщо після тривалого розглядання рухливої спіралі поглянути на нерухомі предмети, ми побачимо їх рух у зворотному напрямку. Так, наприклад, якщо після тривалого спостереження за місцевістю з вікна потяга чи за водою з вікна рухомого пароплава ми переведемо погляд на нерухомі предмети всередині поїзда або пароплава, то нам здасться, що вони теж рухаються, але в зворотному напрямку. Ці ілюзії пов'язані з послідовними рухомими образами.

На властивості нашого ока протягом 0,1 секунди "бачити" те, що вже зникло заснований кінематограф: при зміні 24-х кадрів в секунду і при перекритті вікна проектора в момент зміни кадру особливим екраном (обтюратором) наше око не помічає цієї зміни і сприймає не рух стрічки, а більш повільний рух фігур, що проектуються на екран. Телебачення також використовує закон зорового враження. У цьому випадку на люмінесциюючому екрані електронно-променевої трубки приймача електронний промінь, з дуже великою швидкістю, як би "малює" зображення видимої нами картини, рухаючись по горизонтальних рядках і від рядка до рядка зміщуючись по вертикалі. Внаслідок великої швидкості переміщення електронного променя від верхньої частини екрану рядками до нижньої його межі, ми не помічаємо цього руху, а сприймаємо зображення в цілому.

1.2.9. Ілюзії колірного зору.

Найважливішою властивістю нашого ока є його здатність розрізняти кольори. Одне з явищ - явище зсуву максимуму відносної відності при переході від денного зору до сутінкового - полягає в тому, що при сутінковому зір (при низьких освітленнях) не тільки знижується чутливість ока до сприйняття взагалі, але і що в цих умовах очей володіє зниженою чутливістю до кольорів довгохвильової ділянки видимого спектру (червоні, помаранчеві), але зате має підвищену чутливість до кольорів короткохвильової частини спектра (сині, фіолетові). Червоний мак і волошка на малюнку при денному освітленні здаються по яскравості близькими один до одного. У сутінках мак здається зовсім темним, а волошка більш світлим.

Іноді при розгляданні кольорових об'єктів ми також зустрічаємося з помилками зору або ілюзіями. По-перше, іноді про насиченість кольору ми помилково судимий за яскравістю фону або за кольором оточуючих його предметів. У цьому випадку діють також закономірності контрасту яскравості: колір світлішає на темному фоні і темніє на білому. По-друге, існує поняття власне колірних контрастів, коли колір спостережуваного нами об'єкта змінюється в залежності від того, на якому тлі ми його спостерігаємо. Ілюзії цього роду нам зустрічаються в наступних видах. Чорний круг на малюнку здається злегка червонуватим на зеленому фоні, коли ми прикриваємо малюнок тонким прозорим папером, то ілюзорний червоний колір стає ще більш помітним (стирається різкість кордонів і зменшує різницю в яскравості поля і фону і тим посилює прояв ефекту). Аналогічно чорний круг на червоному буде здаватися зеленуватим, на фіолетово-блакитному тлі - зеленувато-жовтим і на блакитному - мідно-червоним.

Іншим видом колірної ілюзії є те, що деякі кольори сприймаються як "виступають", а інші як "виступаючі". Цей факт наочно ілюструє наведений малюнок. Розглядаючи ліву фігуру, ми схильні думати, що це усічена піраміда, звернена вершиною до нас. А ось на лівій ми швидше уявимо собі тунель з вихідним отвором вдалині. "Виступаючими" кольорами зазвичай здаються кольори червоно-оранжево-жовті (або "теплі"), а "відступаючими" здаються кольору зелено-сині (або "холодні").

1.2.10. Ілюзії сприйняття розміру.

Ще за часів античності людей приводив у замішання той факт, що на горизонті місяць і сонце здаються більше, ніж коли вони знаходяться високо в небі. Цей обман зору отримав назву ілюзії місяця. Весь ефект полягає в тому, що наявність землі створює враження, що місяць у горизонту знаходиться далі, ніж місяць в зеніті, тому що заповнене простір між спостерігачем і горизонтом створює враження більшої протяжності, ніж незайняте простір між спостерігачем і небом над головою. Тому нам здається, що місяць на горизонті виглядає більше, ніж зійшла місяць.

2. Основні ілюзії у польоті

Політ за приладами віднімає у льотчика більше сил та енергії, ніж звичайний політ. У недостатньо тренованих льотчиків вже після 40-50 хв польоту з'являється втома. Виражається вона частіше за все в тому, що льотчик, сам того не помічаючи, починає допускати помилки пілотування, і в нього з'являються млявість, байдужість, сонливість і т. д.,

Як відомо, льотчикові доводиться одночасно спостерігати, за показаннями багатьох приладів. Тому дуже важливо для зменшення напруженості, щоб пілот зручніше розташовувався в кабіні і добре бачив прилади, в іншому випадку можуть виникнути неприємні відчуття, що сприяють появі помилкових представлень (ілюзій), що заважають виконанню польоту.

Ілюзії - хибні уявлення про просторов положення літака, що виникають у польоті при відсутності видимості землі та горизонту. У деяких випадках вони стають настільки сильними, що у пілота виникають сумніви в правильності показань приладів. Переставши довіряти приладам, він може втратити просторове орієнтування і потрапити в складне положення.

Виникаючі у льотчиків ілюзії під час польоту не можна вважати хворобливим станом організму. Вони є закономірними фізіологічними реакціями будь-якого здорового організму на вплив визначених несприятливих факторів польоту та умов зовнішнього середовища.

Помилкові уявлення - результат порушення згрупованості в роботі аналізаторних систем, що виконують функцію просторового орієнтування, і в першу чергу порушення взаємодії між зоровим і вестибулярним аналізаторами. Ілюзії такого виду відносяться до фізіологічних.

Ймовірність виникнення і характер прояву ілюзій в одних і тих же умовах польоту залежать від психологічних особливостей, льотчика, настрою, стану, здоров'я в даний момент і правильності виконання передпольотного режиму.

Хибні уявлення дуже різноманітні. Так, наприклад, льотчику може, здаватися, що літак летить із креном, з великим кутом набирає висоту або знижується, виконує набір або зниження з розворотом, летить в перевернутому положенні, після виведення з розвороту знаходиться в розвороті протилежного напрямку (ілюзія противовращения) та ін.. Ілюзії виникають найчастіше у льотчиків, які не мають достатнього досвіду в пілотуванні за приладами, у наступних випадках:

- При польотах вночі в складних метеорологічних, умовах;

- При польотах в умовах великої турбулентності атмосфери (в «бовтанку»);

- При польотах у хмарах, що мають різну освітленості або щільність;

- При тривалому ковзанні, різкому введенні, в розворот і виведення з нього, інтенсивному розгоні або гальмуванні;

- При раптовому попаданні в хмари.

Ілюзії можуть виникати на початку навчання польотам по приладах, після тривалих перерв у таких польотах, при тривалому польоті, коли льотчик починає відчувати стомлення. У льотчиків, добре засвоїли польоти за приладами, ілюзії виникають рідше, і вони легко з ними справляються.

Хоча помилкові відчуття можуть бути у кожної, людини, але стійкість їх різна. Наприклад, у більшості льотчиків-винищувачів помилкові відчуття зазвичай зберігаються не більше 5-6 с, у нетренованих льотчиків або у льотчиків, які мають велику перерву в польотах за приладами, вони можуть тривати до 12 - 18 с, а в деяких випадках і декілька хвилин.

До ілюзіям просторового положення можуть приєднуватися «психологічні», або зорові, ілюзії. Такі ілюзії виникають в результаті викривленого сприйняття світлових орієнтирів або об'єктів. Наприклад, зірки іноді можуть, сприйматися як навігаційні вогні, а наземні вогні – як зірки. Вони можуть також з'явитися при спостереженні за посадковими вогнями з великої відстані. Удавані збільшення висоти польоту, спотворення форми.

Як тільки авіація перейшла від простих візуальних польотів до приладовому пілотування в складних метеоумовах, при відсутності видимості лінії природного горизонту і наземних орієнтирів, дуже гостро постала проблема ілюзій у визначенні пілотом просторового положення.

Повітряне середовище в ряді випадків піддає пілотів суворим випробуванням на зрілість і майстерність, не прощаючи їм навіть малих помилок. Раптове погіршення погодних умов і видимості в польоті, вплив пілотажних перевантажень, турбулентних збурень атмосфери, порушення передпольотного режиму відпочинку в ряді випадків викликають у абсолютно здорових пілотів порушення сенсорної сфери і сприйняття. Найбільш небезпечною формою цих розладів є втрата просторового орієнтування льотчика в польоті. Іншим різновидом названих станів може бути виникнення хвороби руху в польоті. Зазначені стану можуть виявитися, наприклад, в зорових ілюзіях, спотвореному сприйнятті льотчиком напрямку сили земного тяжіння або гравітаційної вертикалі, розладі інтелектуальних функцій (наприклад, здатності вести в розумі рахунок часу), порушення регуляції рухових навичок (наприклад, умінь вибірково розподіляти зорову увагу при контролі параметрів польоту на дисплеях або виконувати цикл робочих операцій з органами управління в кабіні літака). У самих несприятливих випадках ці стани можуть вилитися в повну безпорадність і неспроможність пілота ефективно та безпечно керувати літаком. Слід підкреслити також, що проблема порушень просторового орієнтування в польоті за своєю значимістю і можливим небезпечним кінцем стоїть в одному ряду з проблемою гіпергравітаціонних розладів свідомості у льотного складу високоманевреної тактичної авіації [5].

Послідовність виконання роботи

1. Отримати у викладача допуск до початку роботи за комп'ютером.

2. Відкрити у папці «TEACHERs» матеріали лабораторної роботи № 1 по модулю № 1 (людський фактор та інженерна психологія).

3. Вивчити всі представлені в папці матеріали.

4. Перевірити на собі тести (добірка факультету психологи Московського державного університету) за зоровим ілюзіям, які представлені на комп'ютері в матеріалах лабораторної роботи № 1. Відповісти на питання перед малюнками про те, що Ви спостерігаєте і порівняти з тим, що зображено насправді в тестах на:

а) зорові викривлення паралельності і кривизні ліній, кіл і їх розташуванні відносно один одного;

б) сприйняття розміру ліній і фігур, наприклад: ілюзія Мюллера-Лайера – перенесення властивостей цілої фігури на її окремі частини. Відповісти на питання (рис. 1):  «Який горизонтальний відрізок довший?». Майже у всіх людей виникає ілюзія, що лівий відрізок довший правого. Насправді вони однакові;

в) напрямок руху і обертання, наявність обертання та пульсації, відносну швидкість, виникнення хвиль, рух спіралі i коливання;

в) наявність квітів, плям різного кольору і контрасту при різних фонах, зникнення плям;

г) наявність фігур, які здаються всередині різних зображень;

д) розпізнавання образів всередині малюнків;

е) можливість побачити кілька образів в одному малюнку.

5. Під час проведення експерименту дотримуватися таких правил:

а) на фігури на екрані дивитися прямо перед ним, а не збоку;

б) затримувати погляд на екран приблизно на 1-2 хвилини.

6. Скласти перелік зорових видів ілюзій з розглянутим у цій роботі матеріалів і обгрунтувати причини їх виникнення за вивченим теоретичним відомостями.

7. Результати кількості підтвердження виникнення зорових ілюзій за тестами у випробовуваних записати в таблицю (табл. 1).

Таблиця 1

| Види зорових ілюзій | Кількість тестових зображень | Кількість підтверджених зорових ілюзій | Кількість непідтверджених зорових ілюзій | Кількість непідтверджених зорових ілюзій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зорові викривлення |  |  |  |  |
| Ілюзії сприйняття розміру |  |  |  |  |
| Ілюзії руху |  |  |  |  |
| Ілюзії кольору і контрасту |  |  |  |  |
| Удавані фігури |  |  |  |  |
| Розпізнавання образів |  |  |  |  |
| Співвідношення фігури і фону |  |  |  |  |

8. Ознайомитися з описом очікуваних результатів тестових зображень.

9. Знайти математичне сподівання відхилення отриманих результатів від фактичних за формулами

;

де Хі - кількість збігів отриманих результатів респондентів з передбачуваними у групи досліджуваних, N - кількість дослідів.

10. Обґрунтувати причини виникнення зорових і вестибулярних ілюзій у польоті.

11. Проаналізувати в яких випадках і за яких умов вивчені тести можуть виникнути у екіпажа в польоті.

12. Скласти звіт про виконану роботу в якому вказати:

а) теоретичні відомості про ілюзії;

б) таблицю з отриманими даними

в) значення математичного сподівання відхилення отриманих результатів від фактичних за формулами зазначеним у пункті 9;

г) висновки.

Контрольні питання

- Розкажіть про причини виникнення:

- Подвійних зображень;

- Зорових спотворень;

- Ілюзій сприйняття глибини;

- Ілюзій сприйняття розміру;

- Ілюзії кольору і контрасту;

- Здаються фігур;

- Розпізнавання образів;

- Співвідношення фігури і фону;

- Ефекту перцептивної готовності;

- Вестибулярних ілюзій у польоті.

Список літератури

      - О. Рутерсвард. Невозможные фигуры — М.: Стройиздат, 1990. — С. 128. — ISBN 5-274-   01323-6

      - Артамонов И.Д. Иллюзии зрения. М., 1961

      - Демидов В. Как мы видим то, что видим. Изд. “Знание”, М.,1987

      - Рок И. Введение в зрительное восприятие. Книга первая. М., “Педагогика”,1980

      - Лавников А.А. Основы авиационной и космической медицины. М., Воениздат, 1975, 459 с.