ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 9

ЕРГОНОМІЧНА ОЦІНКА РОЗТАШУВАННЯ ЗАСОБІВ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРИСТРОЇВ КЕРУВАННЯ В ПІЛОТСЬКІЙ КАБІНІ ЛІТАКА НА КОМПЛЕКСНОМУ ТРЕНАЖЕРІ КТЛ ТУ-154

Мета роботи

Опанувати методику ергономічного дослідження розміщення органів керування та індикації на пульті керування літака.

Методичні вказівки

При підготовці до лабораторної роботи необхідно вивчити основні ергономічні вимоги до розташування органів індикації.

Стислі теоретичні відомості

Особливий інтерес для інженерної психології становлять ті технічні компоненти системи людина-машина (СЛМ), з якими має справу людина. Це перш за все різні технічні засоби відображення інформації (ЗВІ), що взаємодіють із сенсорним входом людини, і технічні засоби введення інформації, завдяки яким людина впливає на функціонування СЛМ.

За допомогою технічних засобів відображення інформації створюється інформаційна модель процесу управління, яка слугує основою формування образно-концептуальної моделі управління СЛМ і, своєю чергою, є основою розробки та прийняття певних рішень і подальшого складання плану операцій з управління об'єктом.

Конкретні типи ЗВІ, їхня кількість і розташування визначаються характером функцій оператора у СЛМ, особливостями його діяльності, а також психофізіологічними особливостями самої людини-оператора. Різноманітність ЗВІ зумовила появу і різних форм їхньої класифікації.

1) За функцією інформації, що видається, ЗВІ діляться на командні (цільові) і ситуаційні (контрольні).

Командні індикатори відображають мету управління, якої потрібно досягти, і надають відомості про необхідні дії. Такими індикаторами є командні табло («Стій», «Іди») або командні прилади пілота при здійсненні посадки, або судновий телеграф, що задає напрямок руху судна чи кількість обертів двигуна, тощо.

Ситуаційні індикатори дають інформацію не тільки про відхилення технологічного процесу від заданої програми, а й про окремі показники цього процесу. Однак ці сигнали не можуть бути основою для вибору певного засобу керуючих дій.

Прикладом таких індикаторів є різні датчики, розташовані на панелі приладів водія, на щиті управління оператора енергосистем тощо.

2) За способом використання інформації індикатори поділяються на три групи: прилади контрольного, якісного, кількісного надання інформації. За допомогою приладів контрольного надання інформації оператор вирішує задачу типу «так чи ні»: працює певний прилад чи ні, в нормі параметри його роботи чи ні. Для цього застосовують сигнальні лампочки, табло, звукові сигнали, інколи стрілкові прилади, на яких позначені межі допустимих відхилень параметрів. На індикаторах якісного відображення подається інформація про спрямованість змін необхідного параметра (наприклад, збільшується він чи зменшується), характер відхилення (вліво — вправо) тощо.

Індикатори кількісного відображення інформації передають її в числових значеннях параметра, що контролюється. До цієї групи відносять більшість використовуваних приладів та індикаторів.

3)	За модальністю сигналу індикатори поділяються на зорові, акустичні, тактильні тощо.

4)	За формою сигналу, тобто за відношенням властивостей сигналу до властивостей об'єкта, розрізняють абстрактні зображувальні ЗВІ.

У першому випадку сигнали передаються у вигляді абстрактних символів (цифри, літери, геометричні фігури тощо), які у закодованому вигляді відображають стан об'єкта управління. В другому випадку інформація передається у формі зображення, що характеризується схематизацією, деталізацією, а також кількістю відображених властивостей об'єкта. Особливістю картинних зображень є здатність у наочній формі передавати цілий комплекс динамічних взаємопов’язаних властивостей об'єкта, сприйняття яких не потребує декодування.

5)	За рівнем деталізації інформації ЗВІ можуть бути інтегральними і детальними.

На інтегральних індикаторах інформація подається в узагальненому вигляді, що скорочує час її пошуку і синтезування. Прикладом такої форми подавання інформації можна вважати графік функціонування технологічного процесу, діаграми, номограми. Спостерігаючи за певним процесом, оператор може відшукати необхідну йому деталізовану інформацію для прийняття ефективного рішення і вибору керуючого впливу.

Засоби відображення інформації є технічною основою побудови інформаційної моделі процесу управління, з якою працює оператор.

За допомогою різних технічних елементів індикації створюють і засоби відображення інформації, які можуть бути виконані у вигляді табло, мнемосхем, панелей приладів, щитів.

На табло дані відображені у формі таблиць, інформаційне поле яких будується згідно з призначенням і обсягом необхідної інформації (табло-розклад прибуття і відправлення поїздів на вокзалі або табло-ешелонатор у системі управління повітряним рухом тощо).

Рис.1 Приклад табло системи електропостачання літака

Мнемосхема — це умовне графічне зображення виробничого процесу у вигляді комплексу символів, які відображають окремі елементи системи з їх взаємозв'язками. Найбільш поширені мнемосхеми в енергетичній, хімічній, металургійній промисловості, у системах управління різними транспортними потоками тощо (рис.3 ).

Рис.2 Приклад мнемосхеми системи електропостачання літака

Панель приладів складається з окремих приладів та індикаторів, кожен з яких несе інформацію про певний параметр об'єкта (рис.3).

Рис.3 Приклад панелі системи автоматичного керування літака

Прикладів створення панелей приладів і щитів дуже багато: це і панель приладів у кабіні літака і в салоні автомобіля, це різні електричні щити приладів тощо. В багатьох випадках систему відображення інформації роблять комбінованою, тобто мнемосхема може бути складовою табло або панелі приладів, а на останній частина даних відображається у вигляді табло і т.п.

Не менш важливе питання — це організація інформаційного потоку, яка має виключати можливість перевантаження або недовантаження оператора.

В проектуванні ЗВІ наявні інженерно-психологічні способи поєднуються з кількісними методами оцінки потоку інформації, що базуються на математичних методах теорії масового обслуговування і теорії інформації. На завершальних етапах проектування ця оцінка уточнюється експериментальним шляхом, а на етапі випробувань — у процесі функціонування СЛМ.

Необхідно враховувати у проектуванні ЗВІ психофізіологічні характеристики аналізаторів. Крім цього, в побудові інформаційних моделей слід дотримуватися певної послідовності організації уваги, при розташуванні елементів моделі створювати умови для максимального розвантаження оперативної пам'яті за рахунок певного розташування ЗВІ і органів управління, а також застосування різних наочних матеріалів.

Найбільші труднощі у проектуванні інформаційних моделей пов'язані з забезпеченням оптимального співвідношення ознак сигналу і об'єкта.

Як відомо, всі сигнали, що з ними має справу оператор, поділяються на два класи: сигнали-зображення, в котрих властивості сигналу відтворюють властивості об'єкта з різною мірою наочності (від телевізійного зображення до схеми, малюнка, креслення), і сигнали-символи, які позначають властивості об'єкта за допомогою абстрактних символів, умовних знаків.

При використанні сигналів-зображень процеси сприймання і декодування інформації немовби поєднуються, що суттєво скорочує час приймання інформації.

За експериментальними даними, час сприйняття різних форм зображень об'єкта залежить не тільки від режиму (нав'язаний, вільний) роботи суб'єкта діяльності, а й від міри наочності (символічності, кодованості), застосованої у створенні цих зображень.

В абстрактних ЗВІ інформація подається у вигляді сигналів-символів, для чого використовують три основні форми зорової індикації — стрілкові, знакові, графічні.

Оптимізація робочої діяльності оператора починається з аналізу інформації про виробничі процеси, необхідної для керування агрегатом, і з вибору оптимальної робочої пози (з ергономічних позицій).

При нераціональній позі знижуються швидкість і точність рухів, швидше настає загальне стомлення, що, в свою чергу, впливає на надійність і результати роботи оператора в ергатичній системи. Діяльність оператора за пультом керування літаком є складною і відповідальною роботою, тривалим безперервним процесом. Тому необхідно організувати його роботу в положенні сидячи, а всі предмети, якими він користується, слід розміщувати в межах досяжності витягнутих рук, щоб уникнути нахилів, поворотів та інших зайвих рухів.

Подальша оптимізація робочої діяльності оператора повинна бути скоригована з позицій антропометричних і психофізіологічних можливостей людини, а також з урахуванням антропометричних і психофізіологічних вимог до організації і розташування органів керування і засобів індикації на робочих площинах пульта.

У табл. 1 і на рис. 4 наведені основні антропометричні розміри дорослої людини у положенні сидячи (позначено найбільший розмір у межах норми).

Таблиця 1.

| Середньостатистичні розміри тіла людини |
| --- |
|  | Розміри тіла, см |
|  | чоловіки | жінки |
| Назва параметра | Середній, М | Середньоквадратичне відхилення | Середній, М | Середньоквадратичне відхилення |
| Дельтоподібна ширина плечей | 44,6 | 2,1 | 41,8 | 2,4 |
| Довжина руки, витягнутої убік | 72,3 | 3,3 | 66,1 | 3,0 |
| Довжина руки скорочена | 62,3 | 3,0 | 56,8 | 2,6 |
| Довжина плеча | 32,7 | 1,7 | 30,2 | 1,6 |
| Довжина руки, протягнутої вперед | 74,3 | 3,3 | 68,6 | 3,1 |
| Найбільший поперечний | 30,0 (Вказано найбільший розмір для чоловіків та жінок у межах норми |
| Довжина руки | 75,4 | 3,5 | 69,7 | 3,1 |
| Обхват голови | 56,7 | 1,4 | 55,8 | 1,7 |
| Обхват шиї | 38,8 | 1,8 | 35,0 | 1,8 |
| Обхват грудей антропометричний | 89,0 | 5,0 | 83,6 | 5,7 |
| Обхват талії | 79,6 | 7,1 | 76,6 | 8,8 |
| Обхват плеча | 28,8 | 2,2 | 29,7 | 3,4 |
| Обхват зап'ястя | 17,9 | 0,9 | 16,1 | 0,8 |
| Плечовий діаметр | 37,9 | 1,8 | 34,9 | 1,6 |
| Тазовий діаметр | 27,7 | 1,6 | 28,0 | 1,6 |
| Поперечний діаметр | 26,9 | 1,6 | 24,3 | 1,7 |
| Поздовжній діаметр грудей | 19,8 | 1,7 | 18,0 | 1,6 |
| Довжина тіла у положенні сидячи | 130,9 | 4,3 | 121,1 | 4,5 |
| Висота очей | 118,0 | 4,3 | 109,5 | 4,2 |
| Ліктьова ширина | 44,8 | 3,2 | 45,2 | 4,4 |
| Найбільший діаметр стегон | 34,4 | 2,1 | 38,8 | 3,1 |
| Висота плеча над підлогою | 100,8 | 4,2 | 92,9 | 4,1 |
| Висота ліктя над підлогою | 65,4 | 3,3 | 60,5 | 3,5 |
| Довжина тіла над сидінням | 88,7 | 3,1 | 84,1 | 3,0 |
| Висота від підошви до сидіння | 42,2 | 2,2 | 37,0 | 2,2 |
| Висота очей над сидінням | 76,9 | 3,0 | 72,5 | 2,8 |
| Висота плеча над сидінням | 58,6 | 2,7 | 56,0 | 2,7 |
| Висота лопаток над сидінням | 43,5 | 2,7 | 42,6 | 2,3 |
| Висота ліктя над сидінням | 23,2 | 2,5 | 23,5 | 2,5 |
| Висота коліна | 50,6 | 2,4 | 46,7 | 2,4 |
| Поперековий діаметр | 23,0 | 2,8 | 25,5 | 4,0 |
| Діаметр стегна | 13,5 | 1,2 | 14,3 | 1,3 |
| Довжина стегна скорочена | 49,0 | 2,2 | 47,2 | 2,2 |
| Довжина стегна | 59,0 | 2,7 | 56,8 | 2,8 |
| Довжина ноги | 104,0 | 4,8 | 98,3 | 4,7 |
| Довжина передпліччя та кисті | 46,5 | 2,0 | 42,7 | 1,8 |

Рис. 4. Основні розміри людини в положенні сидячи.

На рис.5 показані межі вільних (без напруження) відхилень голови людини-оператора від нейтрального положення, а на рис.6 - діаграми зони огляду людини як у вертикальній, так і в горизонтальній площинах.

Рис.5 Межі вільних відхилень голови від нейтрального положення

Рис.6 Зони огляду оператора

Поле зору обома очима (бінокулярний зір) (рис.6 а) обмежене кутовими розмірами і граничною відстанню від очей до предмета при його нормальній освітленості. За таких умов забезпечується огляд без напруження для очей при їхніх крайніх положеннях або фіксованому положенні очей і всього корпусу. У випадку сконцентрованої уваги кут у горизонтальній і вертикальній площинах становить 30°.

Схема кутів видимості наведена на рис.6 б: кут миттєвого зору в робочій зоні - 18°, кут ефективної видимості в робочій зоні -30°, огляд на робочому місці при фіксованому положенні голови -120°, огляд при поворотах голови - 220°.

На рис.6 в наведені найкращі кути для точності сприйняття представленої на пульті інформації: фронтальне спостереження - кут огляду 30° (15° до нормалі екрана); коли зображення розглядають збоку, кут розглядання (а) становить 45° до нормалі екрана; при кутах огляду більших, ніж 45°, зображення значно спотворюється.

На рис. 7 показані межі досяжності і поле зору оператора на робочому місці. Зони найраціональнішого розміщення обладнання на пульті керування являють собою дуги кіл навколо оператора, які близькі до нормальних меж його досяжності. За цих умов у зоні "А" оператор може легко брати дрібні предмети і обійтися без витягування рук.

У зоні "Б" можна стежити очима за одночасною і симетричною роботою рук.

Для формування пульта необхідно також певне розташування на його робочих площинах органів керування і засобів індикації.

Рис. 7. Межі досяжності і поле зору оператора.

Основні ергономічні вимоги до конструкції органів керування

Інженерні психологи розробили ряд конкретних правил, яких необхідно дотримуватись при проектуванні органів керування. Так, крутний момент ручки повинен становити 0,7 - 4,0 кг м; опір поворотної пружини повинен бути таким, щоб вже у перший момент вироблена оператором робота дорівнювала 0,7 кг м; для компенсації ефекту тремтіння руки опір повинен бути в межах від 0,3 до 0,7 кг м; для нижніх педалей керування, які потребують швидкої реакції, вироблена оператором робота не повинна перевищувати 4 кг м (це дозволить розвинути швидкість 19 м/с); для нижніх педалей вже у перший момент робота повинна дорівнювати 1 кг м, а при повному натискуванні на педаль - від 2 до 8 кг м. На пульті керування звичайно застосовують різні види органів керування: кнопки; клавіші; тумблери; ручки; важелі; педалі, що обертаються; селекторні перемикачі. Форма ручок керування залежить від характеру і режиму роботи оператора, від його психологічних і антропометричних особливостей, від загальної кількості органів керування.

Оптимальна ширина кнопок, розташованих поруч, дорівнює 12,5 -18 мм. Відстань між краями поруч розташованих кнопок не повинна перевищувати 5 мм (оптимальна відстань дорівнює 3/4 ширини кнопки). Оптимальна відстань між групами кнопок - 200 мм. Зусилля натискання часто використовуваних кнопок дорівнює 140 - 600 г, а для рідко використовуваних кнопок - від 600 до 1200 г. Глибина утоплення кнопок не повинна бути однаковою; для кнопок, якими часто користуються, вона дорівнює 3 -5 мм.

Тумблери повинні відповідати таким вимогам:

А) діаметр ручки тумблера - від 3 до 12 мм, довжина плеча важеля (ручки) - від 12 до 25 мм;

Б) відстань між тумблерами при їх горизонтальному розташуванні повинна бути не меншою 18 мм;

В) у двопозиційному тумблері при переключенні з одного положення в інше середня лінія важеля повинна переміститись не менше, ніж на 60°, а у трипозиційному - не менше, ніж на 40°;

Г) при горизонтальному розташуванні тумблерів поворот управо завжди повинен означати "Увімкнено", "Збільшено", поворот уліво - "Вимкнено", "Зменшено".

Важелі, ручки та педалі повинні чинити опір, що дорівнює 1 -2 кг, або 25% від максимального зусилля.

Відстань між ближніми краями сусідніх ручок селекторних перемикачів, якщо їх використовують одночасно, повинна бути не меншою 75 мм, а при використанні тільки однією рукою - не меншою 25 мм.

Позиції перемикачів визначають фіксатори. Максимальний кут між фіксаторами - 45°. Пружний (механічний) опір фіксаторів - від 1 кг см до 6 кг см.

Написи на пульті повинні бути розміщені однаково (під або над кожним позначеним елементом) і таким чином, щоб їх можна було читати зліва направо. Кожен текст повинен використовуватися для позначення тільки однієї функції. Відношення висоти знака до його ширини повинно бути приблизно 3:2, висота букв і інших символів на панелях, що знаходяться безпосередньо перед оператором, - не меншою 3 мм.

Ергономічні вимоги до порядку розміщення органів керування та індикації

- Кількість і траєкторії робочих рухів повинні бути скорочені до мінімуму.

- Необхідна функція повинна здійснюватися за допомогою мінімальної кількості операцій.

- Органи керування слід розміщувати так, щоб робота рівномірно розподілялася між правою і лівою рукою оператора; причому, правою рукою повинні виконуватися найвідповідальніші операції, а також такі, що потребують найбільшої точності або найбільшої сили.

- Слід уникати розташування на різних висотах органів керування, які використовуються послідовно.

- Всі органи керування потрібно розташовувати таким чином, щоб, по можливості, звести робочі рухи до рухів передпліччя, кисті, пальців рук, допускаючи рух плечового суглоба тільки як виняток.

- Найважливіші, а також часто використовувані органи керування розміщують в оптимальному робочому просторі, який обмежений радіусом дуги в ліктьовому суглобі людини-оператора -340 мм.

- Якщо органи керування та індикатори використовують два або більше операторів, то при наявності вільного місця ставляться дублюючі пристрої або розміщують апаратуру між операторами, причому, оператори розміщуються обличчям в один бік.

- Аварійні і відповідальні органи керування необхідно розміщувати в оптимальній зоні досяжності рук.

- Другорядні органи керування та індикатори розміщують у зоні максимальної досяжності руки (радіус дуги у плечовому суглобі - 550 мм).

- Найменш зручні місця зони призначають для розміщення технічних пристроїв для настроювання, калібрування та контролю. Вони можуть бути розміщені за межами нормальної зони або під панеллю.

- Якщо передбачається послідовне використання органів керування та індикаторів, то: а) послідовність розташування повинна збігатися з послідовністю використання; б) органи керування розміщують в горизонтальній площині зліва направо, у вертикальній площині зверху униз або рядами - від верхнього ряду до нижнього і зліва направо у кожному ряду; в) органи керування встановлюють з мінімально допустимими інтервалами; г) індикатори й органи керування розміщують в однаковому порядку (наприклад, якщо індикатори розташовані горизонтально, то і відповідні органи керування розміщують у тому ж порядку).

- Якщо органи керування знаходяться поруч зі своїми індикаторами, то рука оператора під час роботи не повинна закривати індикатор; тому ручку, якою керує права рука оператора, треба розміщувати праворуч або нижче від відповідного або взаємозалежного індикатора, а ручку, якою керує ліва рука, - ліворуч або нижче відповідного індикатора.

- Якщо органи керування розташовані на одній панелі, а пов'язані з ними індикатори - на іншій, то порядок розміщення елементів на обох панелях повинен бути однаковим.

- Слід уникати такого розташування органів керування, при якому виникає необхідність перехресної роботи двома руками.

- Напрямок руху ручок органів керування повинен збігатися з напрямком руху стрілок індикаторів.

- При компонуванні приладів необхідно: а) прагнути до горизонтального розташування; б) не робити широких окантовок (вони не повинні дуже контрастувати з фоном); в) застосовувати певний, дещо відмінний фон для кожної розташованої поруч функціональної групи приладів; г) робити написи на щитах для груп приладів над ними, а для індивідуальних - під ними.

- Органи керування на приладових щитах можуть бути розміщені на вертикальній площині щита над приладами, праворуч від них або на спеціальних консолях.

На рис. 8 показана схема визначення оптимальних зон розміщення органів керування та індикаторів. Вигляд зверху робочого місця наведений у вигляді горизонтального перерізу пульта керування на висоті 150 мм від точки А.

Рис.8. Схематичне зображення зон розміщення органів керування та засобів індикації. Всі розміри – в мм. Точка А знаходиться на висоті 410 мм від підлоги.

У табл.2 (див. рис.8) наведені характеристики оптимальних зон розміщення органів керування і засобів індикації.

Завдання на роботу

- Вивчити основні ергономічні положення проектування органів керування та індикації для пульта керування.

- Оцінити засоби відображення інформації (ЗВІ) за табл.2,3,4.

Таблиця 2

Характеристики зон розміщення засобів індикації

| Просторові сфери діяльності оператора | Умови і характер діяльності оператора |
| --- | --- |
| Робочі зони | Зони основних рухів | Робочі зони | Зони основних рухів |
| А-1 | Зона легкої доступності і належного огляду прямо перед собою | А-1, В-1, В-2, С-1, С-2, А-2, В-3, С-3, D-2,D-3,Z-l,Z-2, Z-3 | Часте використання. Нечасте використання |
| А-2 | Зона максимальної досяжності при нерухомих листах. Одночасно належний огляд перед собою | А-1 найближча до оператора частина зони), В-1, С-1 | При перевантаженнях |
| В-1 | Предмета, розташовані у цій зоні, потребують повороту руку плечі. Голова майже не повертається | А-1,В-2, В-3 (нижче рівня плечей) | При роботі тільки за приладами (без зовнішнього огляду) |
| В-2 | Зона порівняно легкої доступності; велика частина зони є видною без повороту голови | А-1, А-2, В-2, B-3,Z-l,Z-2 | Коли необхідна висока гострота зору |
| В-3 | Зона максимальної доступності яку видно без повороту голови | С-1, С-2, С-3, D-2, D-3,Z-3 | Коли висока гострота зору не обов'язкова |
| С-1 | Зона допоміжних рухів | А-2, В-3, С-3, D-3,Z-l,Z-2, Z-3 | Натискання кнопки |
| С-1а | Для доступності зони потрібний поворот руки у плечі, для огляду - поворот голови | Ряд зон на 300 мм перед контрольною точкою | Рух важелем |
| С-2 | Зона легкої доступності; для огляду потрібний поворот голови | Ряд зон на 50-80 мм перед контрольною точкою | Робота пальцями |
| С-3 | Зона максимальної доступності для оператора низького зросту. Для огляду потрібний поворот голови | А-1,А-2,С-2, D-2 | Робота кистю |
|  |  | А-1,А-2,В-1, В-2 | Довготривалі та точні маніпуляції |
| D-2 D-3 | У цій зоні огляд неможливий. Тут слід розташовувати тільки таке обладнання, яким при звичайній роботі на посту керування не користуються | В-3, С-1, С-2, С-3, D-2, D-3 | Рухи, різні за характером |
|  |  | A-l,B-2,C-2,D-2 | 3 використанням сили, не більшої 12 кг на одну руку |
| Z-1 Z-2 Z-3 | Зони поза межами досягнення. Призначені для приладів, які оператор повинен бачити (в зонах Z-1 i Z-2 без повороту голови, а у зоні Z-3 - з поворотом). Як виняток у зонах можна розміщувати органи керування, які рідко використовуються, але при цьому тулуб повинен трошки переміщуватись (в середньому на 300+30 мм) |  |  |

Таблиця 3

Рекомендації з конструювання покажчиків і поділок шкал індикаторів

| Основна характеристика | Покажчики й шкали | Вимога |
| --- | --- | --- |
| Розташування покажчиків і розподілів шкали |  | Покажчики й поділки шкали повинні бути розташовані так, щоб покажчик був близький до поділок, але не перекривав оцифровування |
| Колірний розподіл зон на шкалі приладу |  | Сприяє швидкому визначенню стану; зелений — нормально; жовтий — застереження; червоний — небезпека |
| Установка стрілки |  | Відстань між кінцем стрілки й розподілом шкали повинне бути мінімальним, не більше 1,5 мм |
| Форма стрілки |  | Рекомендується використати просту клиноподібну форму |
| Розташування стрілки щодо циферблата |  | Стрілку й поділки варто розташовувати так, щоб паралакс звести до мінімуму |
| Розмір кінчика стрілки |  | Кінчик стрілки повинен бути такої ж ширини, як найменша поділка |
| Кодування стрілки кольорами |  | Стрілку й розподіли варто офарблювати в однакові кольори |

Таблиця 4

Рекомендації з конструювання стрілочних індикаторів

| Основна характеристика | Стрілочні індикатори | Вимога |
| --- | --- | --- |
| Установка на лицьовій панелі |  | Необхідно встановлювати в площині, перпендикулярній лінії погляду |
| Виконання цифр на шкалі |  | Цифри повинні бути простими й нанесені вертикально |
| Установлення стрілок приладів при одночасному контрольному зчитуванні |  | Стрілки повинні мати однаковий напрямок |
| Виділення робочих і перевантажувальних діапазонів |  | Діапазони кодують кольорами або формою |
| Вибір системи поділок і цифр |  | Для шкал, встановлених на одній панелі, системи поділок і цифр повинні бути однаковими |
| Вибір кольорів тла шкали, кольори поділок і написів |  | Необхідно зберігати максимальну контрастність |

Послідовність виконання роботи

А. Оцінка засобів відображення зорової інформації.

1. Описати загальний вигляд інформаційних панелей: розташування, форму (сферична, прямокутна, кут нахилу до зорової осі оператора), лінійні розміри всієї панелі.

2. Визначити відстань від оператора до панелі, кількість рубежів розташування.

У горизонтальній площині кут огляду (при фіксованому погляді в центр панелі) повинен складати 30° - 40°; допускається кут 50° - 60°; максимально допустимий кут (як виняток) дорівнює 90°.

Відстань між оператором і панеллю визначається співвідношенням:

де   l - відстань від панелі до оператора, м;

а - кут огляду, град;

S - ширина екрана, м.

Для панелей, де S < 10 м, відношення ширини до висоти становить 1,3:1.

3. Визначити поле зору оператора (кутові розміри), а також кількість умовних одиниць огляду.

Під час роботи біля пульта керування слід дотримуватись оптимальних кутів зору. Під час роботи сидячи кут зору а < 38° ± 2,1°. Необхідно визначити кутовий розмір панелі і порівняти його з нормальним кутом зору. Кутовий розмір визначається за формулою:

де а - кутовий розмір панелі, град; S - висота панелі, м; l - відстань від панелі до оператора, м.

- Зробити оцінку окремих приладів. Навести загальну кількість приладів, їхнє призначення, характеристику, типи індикаторів (стрілочні, картинні, віконні і т.п.), визначити відповідність зчитування з них. Ці дані порівняти з нормативними.

- Проаналізувати схему розташування приладів: проаналізувати раціональність розташування індикаторів на панелях - дотримання принципів функціональної значущості, частоти та послідовності використання, відповідність законам видимості.

Прилади повинні бути розташовані таким чином, щоб найважливіші з них у функціональному відношенні, а також прилади з найбільшою частотою звернення, знаходилися в центральному полі зору.

Частота звернень до приладу орієнтовно визначається в залежності від задачі керування.

Далі перевіряють зв'язки, тобто послідовність спостережень за приладами. Прилади з більш тісними зв'язками повинні бути розміщені поруч. Крім того, слід уникати перетину ліній погляду.

Для кожного приладу орієнтовно визначається кількість інформації I, яку одержує оператор при зчитуванні показників:

де   I - кількість інформації, біт;

N - кількість можливих положень покажчика.

Така оцінка може бути застосована при однаковій ймовірності положень покажчика.

Результати оцінки приладів записують у таблицю 5 і визначають середній потік інформації від приладу:

біт/с,

де t1 - час, за який надходить інформація.

Таблиця 5

|  |  | Результати оцінки приладів |  |
| --- | --- | --- | --- |
| і | 1 | 2 | 3 | … | п |
| Рі |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |

Далі визначають середній потік по всіх приладах Fсер, який не повинен перевищувати 2-3 біт/с,

- Типи індикаторів і їхня відповідність характеру зчитування.

- Форма і кутові розміри шкал.

- Контрастність шкал, рівень.

- Кількість позначок на шкалах і їхня відповідність необхідним класам точності.

- Розміри позначок шкал і позначень шкал, їхня відповідність розмірів шкал і дистанції зчитування.

- Форма, розміри, колір стрілок.

- Розміщення колірних індикаторів.

- Освітлення індикаторів: загальне, місцеве (тип, обґрунтованість).

- Розміщення покажчиків, їхні особливості (написи, символічні позначення), спосіб виконання.

Б. Оцінка засобів звукової інформації.

- Типи індикаторів (сирена, дзвінок, зумер), гучність.

- Для селекторного зв'язку: кількість джерел, розбірливість мови.

В. Характеристика органів керування.

- Найменування, призначення і кількість органів керування.

- Дати оцінку розташуванню органів керування у робочих зонах, відповідності принципам функціонального зв'язку, а також частоті і послідовності використання, позначити на схемі всі необхідні розміри (див. рис. 9, табл. 1, рис. 5, 6, 7).

- Зазначити особливості групового розташування органів керування, які регулюють один параметр.

- Визначити розмір, форму, колір, послідовність звернень і частоту використання органів керування.

- Визначити відстань між окремими органами керування і групами різних органів керування.

- Визначити кількість вмикань за час роботи, напрямок, розмір переміщень і величину зусиль, які прикладаються для цього, загальну кількість енергії, що витрачається при виконанні операцій, пов'язаних з керуванням.

- Проаналізувати відповідність руху органів керування переміщенням стрілок індикаторів, розташування ОК відносно індикаторів (вище, нижче індикаторів).

- Проаналізувати відповідність органів керування змісту і логіці дій оператора (точність, швидкість, тривалість).

- Проаналізувати опір ОК і їхню відповідність оптимальним розмірам.

- Проаналізувати наявність фіксації ОК у визначених положеннях.

11 Проаналізувати відмінність ОК (засоби кодування).

12.Проаналізувати наявність покажчиків, їхній характер, спосіб виконання.

13.Визначити тип органів керування (ручні, ножні).

Рис. 9. Пульт оператора: а) для роботи сидячи з оглядом вище пульта; б) для роботи сидячим без огляду вище пульта.

Оцінка тумблерів і перемикачів повинна враховувати: довжину плеча важеля; ширину самої широкої частини; напрямок вмикання; кількість положень і кут повороту перемикача; розміри і форму ручки, яку затискують рукою (довжина, діаметр).

- Оцінка органів ножного керування (педалі) повинна враховувати нормальне положення (сидячи); відстань між педалями і їхній нахил; відстань від крісла до педалі; частоту звертання, можливість регулювання і зусилля, які потрібні для цього. Схематично зобразити зони розташування органів керування, використовуючи рис. 9, табл. 1, рис. 5, 6, 7, 8 і табл. 2.

- Оцінити правильний і неправильний рух ручок органів керування й індикації, використовуючи рис. 10.

Позначити розташування аварійних органів керування

Рис. 10. Напрямок руху ручок органів керування: а,в,д,ж – правильний; б,г,е – неправильний.

Зміст звіту

Звіт повинен містити:

Назву роботи.

- Мету робота.

- Стислі теоретичні відомості.

4.  Оцінку ЗВІ

Вид пульта _______________________________________.

Розмір пульта:

а) по горизонталі__________; б) по вертикалі___________.

Кут огляду пульта:

а) по горизонталі__________; б) по вертикалі___________.

Відповідність пульта(панелі) вимогам нормативів (табл.1,2,3).

Оцінку окремих приладів роблять згідно з табл.1,2,3 та заносять у табл.6.

Таблиця 6

| Тип приладу | Назва приладу | Характеристика | Параметр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактичний | Нормативний |

Рекомендації_________________________________________.

Загальний висновок по ЗВІ.