Лабораторная работа №1.1

Представление сигнала в базисе функций Уолша

Краткие теоретические сведения

Функциями Уолша назвывается семейство функций, образующих ортогональную систему, принимающих значения только 1 и −1 на всей области определения.

В принципе функции Уолша могут быть представлены в непрерывной форме, но чаще их определяют как дискретные последовательности из 2n элементов. Группа из 2n функций Уолша образует матрицу Адамара.

Функции Уолша получили широкое распространение в радиосвязи, где с их помощью осуществляется кодовое разделение каналов (CDMA), например, в таких стандартах сотовой связи, как IS-95, CDMA2000 или UMTS.

Система функций Уолша является ортонормированным базисом и как следствие позволяет раскладывать сигналы произвольной формы в обобщённый ряд Фурье.

## Обозначение

Пусть функция Уолша определена на интервале [0, T]; за пределами этого интервала функция периодически повторяется. Введём безразмерное время . Тогда функция Уолша под номером k обозначается как wal(k,θ). Нумерация функций зависит от метода упорядочения функций. Существует упорядочение по Уолшу, в этом случае функции обозначаются так, как описано выше. Также распространены упорядочения по Пэли (pal(p,θ)) и по Адамару (had(h,θ)).

Относительно момента θ = 0 функции Уолша можно разделить на чётные и нечётные. Они обозначаются как  и соответственно. Эти функции аналогичны тригонометрическим синусам и косинусам. Связь между этими функциями выражается следующим образом:

## Свойства

## Ортогональность

Скалярное произведение двух разных функций Уолша равно нулю:

## Пример. Допустим, что n = 1, k = 3 (см. выше). Тогда,

## Мультипликативность

Произведение двух функций Уолша даёт функцию Уолша.

где  — сложение по модулю 2 номеров в двоичной системе.

## Пример. Допустим, что n = 1, k = 3. Тогда,

В результате умножения получим:

Порядок выполнения работы

1. Задать сигнал, согласно варианту

2.Задать первые 16 функций Уолша — от 0-го до 15-го порядка.

Так, например, для функции четвёртого порядка на промежутке от 0 до 1 формула будет иметь вид:

Графики этих функций приведены ниже.

3. Перемножить заданный сигнал с каждой из 16 функций Уолша.

Построить графики ,  и т.д.

4. Построить «спектральную диаграмму», вида:

где Bn находится по формуле

, а, в свою очередь, находится как

5. Аппроксимировать сигнал по формуле

Построить на одном графике исходный и синтезированный сигналы:

6. Определить энергию сигнала и ошибку аппроксимации: