Лабораторная работа №2

Тема: «Статистические методы обработки экспертной информации –

численные оценки качества авионики»

Цель работы

- Ознакомиться с возможностями статистического метода при обработке экспертной информации.

- Ознакомиться с особенностями численных оценок.

- Получить практические навыки применения статистических методов обработки экспертной информации.

| Вариант | Кол-во интервалов (t) | Кол-во экспертов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 3 |
| 2 | 9 | 4 |
| 3 | 8 | 5 |
| 4 | 7 | 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 5 | 8 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 3 | 10 |
| 9 | 5 | 9 |
| 10 | 6 | 8 |
| 11 | 7 | 7 |
| 12 | 8 | 6 |
| 13 | 9 | 5 |
| 14 | 10 | 4 |
| 15 | 8 | 3 |
| 16 | 7 | 4 |
| 17 | 6 | 5 |
| 18 | 5 | 6 |
| 19 | 8 | 7 |
| 20 | 9 | 8 |

Ход выполнения работы

- В соответствии с вариантом построить в EXCEL таблицу вида:

| Эксперты | Интервалы наблюдения |
| --- | --- |
|  | t1 | t2 | … | tk |
| 1 | p11 | p12 | … | P1k |
| 2 | p21 | p22 | … | P2k |
| … | … | … | … | … |
| N | pN1 | pN2 | … | pNk |

- Заполнить таблицу соблюдая условие

pN1+ pN2+…. РNk=1

- Рассчитать . При этом . Результирующей оценкой  является медиана построенного распределения q2, определяемая из условия

- Построить гистограмму значений Р*1, Р*2, Р*3, Р*4, … , Р*К используя «Мастер диаграмм». В окне «Мастер диаграмм (шаг 1 из 4)», закладка – «Нестандартные», выбрать тип диаграммы «Широкая гистограмма».

- Рассчитать Р*iK=Pi+ Pi-1+…+Pi-K.

- Построить эмпирическую функцию распределения (Р*iK) используя «Мастер диаграмм». В окне «Мастер диаграмм (шаг 1 из 4)», закладка – «Стандартные», выбрать тип диаграммы «График» - подтип «График с накоплением, на котором отдельные значения помечены маркером».

- Эмпирически рассчитать значение q2 .

Помимо q2 вычисляется диапазон квантилей

где .