Лабораторна робота № 10

# (час виконання роботи 4 год.)

Дослідження мікропроцесора

1. Ціль роботи

Дослідження гіпотетичної моделі пристрою для демонстрації принципу дії простої ЕОМ при виконанні деяких функцій.

2. Методичні вказівки

По літературі і конспекту лекцій вивчити наступні питання:

–  будову ЕОМ на апаратному рівні;

– мовне графічне позначення та принципи роботи: регістрів, лічильників,  мультиплексорів, ОЗП, АЛП.

3. Короткі теоретичні відомості

За минулі три десятиліття мікропроцесори пройшли гігантський шлях від першого чіпа Intel 4004, що містив 2300 транзисторів, працював на частоті 750 кГц і  виконував 60 тисяч операцій в секунду, до сучасних мікропроцесорів Intel, AMD, DEC і інших провідних компаній. Які містять десятки мільйонів транзисторів, працюють на гігагерцевих частотах і виконують мільярди операцій в секунду.

Проста ЕОМ на апаратному рівні складається з п'яти функціональних блоків: пристрою введення, мікропроцесора (АЛУ і пристрій управління), пам'яті і пристрою виводу. Зв'язок між окремими блоками здійснюється за допомогою відповідних шин.

Під терміном ”шина” розуміють сукупність ліній (провідників), по яких передається інформація або енергія від будь-якого з декількох джерел до будь-якого з декількох приймачів.

Гіпотетичну модель пристрою для демонстрації принципу дії простої ЕОМ представлена на рис.1.

Рис. 1

У лівій частині схеми (див. рис.1) розташовуються пристрої введення і управління у вигляді ключів і генератора слів. Далі слідують чотирьохрозрядні регістри DD1-DD4 на інтегральних схемах 74175. У правій частині схеми розташовуються: АЛП - DD5 на інтегральній схемі 74181, інвертори - DD6 на інтегральній схемі 7404, синхронний реверсивний програмований десятковий лічильник - DD7 на інтегральній схемі 74192, чотири двоканальних мультиплексора - DD8 на інтегральній схемі 74257 і ОЗП у вигляді розглянутої в лабораторній роботі №9 RAM4х4. Виведення проміжної інформації і результату відбувається на індикатори HG1-HG7. Чотирьохрозрядна шина, представлена на рис. 1 в рознесеному вигляді, зв'язує генератор слів, регістри, мультиплексор, ОЗП і вихідний індикатор HG5. Ключами задають необхідні режими роботи окремих блоків регістрів, АЛП, ОЗП. Генератор слів виконує одночасно роль ПЗП,  тактового генератора і програмного лічильника.

4. Завдання і порядок виконання роботи

Зібрати віртуальну установку зображену на рис.1 для дослідження роботи ЕОМ.

Виконати просту операції на ЕОМ (складання двох чисел  2 і 3):

1. Перевести всі ключі у верхнє положення.

2. Програмування значень, що виводяться на шину даних на подальших кроках (Відкрити генератор слів, встановити на нім покроковий режим роботи задавши перші слова: 0000, 0009,  0002,  0003, 0000, 0000, 0000.).

3.  Початкове обнуління регістрів і встановлення режиму роботи АЛП: цифрі 910=916=10012  відповідає режим арифметичного складання операндів при М=0. (Перевести ключ S в нижнє положення, включивши клавішу моделювання натиснути на генераторі слів кнопку Step на шині даних (дисплей HG5) з'явиться цифра 9. Ще раз натиснути Step   на дисплеї HG1   з'явиться цифра 9, а на дисплеї HG5 - цифра 2).

4. Занесення операнда А=2 в регістр  (Перевести ключ S у верхнє положення, ключ А - в нижнє положення і натиснути кнопку Step на дисплеях HG2, HG6 і HG7 з'явиться цифра 2, на дисплеї HG5 - цифра 3).

5. Занесення операнда В=2 в регістр  (Переключити ключ А у верхнє положення, ключ В - в нижнє положення і натиснути кнопку Slep: на дисплеї HG3 з'явиться цифра 3, на дисплеї HG5 - цифра 1).

6. Проведення операції складання (Перевести ключ В у верхнє положення, ключ М –  в нижнє положення і натиснути кнопку Step: на дисплеях HG6 і HG7 з'явиться цифра 5).

7. Вибір комірки ОЗП з адресою 00 і занесення в неї результату складання (Перевести ключ С в нижнє положення, натиснути кнопку Step на дисплеї HG4 з'явиться цифра 0).

8. Читання інформації з ОЗП і виведення її на індикатор (Перевести ключ С у верхнє положення, ключі Е і W - в нижнє положення і натиснути кнопку Step: на дисплеї HG5 з'явиться цифра 5).

Порада:   Не вимикайте режим моделювання до закінчення повного циклу роботи програми. У разі помилок в проміжних кроках поверніться до початку і, вимкнувши режим моделювання, заново переустановіть ключі.

5. Зміст звіту

Звіт повинен бути оформлений на аркушах паперу  й містити:

- Ціль роботи.

- Принципову схема віртуальної установки дослідження  (рис.1).

- Отримані результати.

- Висновки, що базуються на аналізі отриманих результатів.

6. Контрольні питання

## 7. Список литературы

1. Пасинків В.В., Чиркин Л.К. Напівпровідникові прилади. - М.:   Вища шк., 1987. - 264с.

2. Андрєєв В.И., Чмут В.П., Ефимец В.Н. Електроніка, керівництво до лабораторних робіт. - К.: КИИГА, 1977. - 60с.

3. Медведенко Б.И., Нікітін А.П. Електронні прилади. Лабораторні роботи 1-1- 8. - К.: КИИГА, 1993. - 85с.

4. Преснухін Л.Н., Воробйов Н.В., Шишкевіч А.А. Розрахунок елементів цифрових пристроїв. – М .:Высш. шк.,1991. -526 с.

5. Алексенко А.Г., Шагурін І.І. Мікросхемотехніка. – М.: Радіо і зв'язок, 1996.  -496с.

6. Бабіч Н.П., Андрєєв В.І., Жуков І.А. Схемотехніка ЕОМ. – К .:КМУЦА. 1996. -96с.

7. Андрєєв В.І., Бабіч Н.П., Жуков І.А. Електроніка. -К.: КМУЦА. 1996.-59с.