Порядок роботи з програмою Транспортна задача 1.0

При відкритті програма має такий зовнішній вигляд.

Створення нової задачі:

Натиснувши лівою клавішею мишки по вкладці меню «Проект» можемо виконати одну з трьох операцій:

«Добавить склад»

«Добавить поставщика»

«Удалить обьект»

Щоб створити нову задачу необхідно задати певну кількість складів та постачальників, в нашому прикладі буде розглядатися задача з 3 складами та 2 постачальниками, як показано на наступних слайдах:

- обираємо пункт «Добавить склад», одне натискання додає один склад, отже натискаємо по цій функції три рази:

Отримаємо три додаткові комірки в рядок, де буде записуватись необхідна кількість товару для перевезення:

- обираємо пункт «Добавить поставщиков», натискаємо два рази:

Отримуємо дві додаткові комірки в стовпчик, де буде записуватись кількість товару яка є в наявності:

Видалення об’єкту :

Обираємо не потрібний об’єкт (після натискання на нього лівою клавішею він стає сіруватого відтінку):

Натискаємо на вкладці меню «Проект» пункт «Удалить обьект»:

І отримуємо результат (в даному випадку ми видалили одного постачальника):

Приклад  розрахунку  задачі:

Умова задачі.  У пунктах A і B знаходяться відповідно 150 і 90 т пального. Пунктам 1, 2, 3 потрібні відповідно 60, 70, 110 т. пального Вартість перевезення 1 т пального з пункту A у пункти 1, 2, 3 дорівнює відповідно 60, 10, 40  грн. за 1 т, а з пункту B у пункти 1, 2, 3  – відповідно120, 20, 80 грн. за 1 т.  Складіть план перевезень пального, який мінімізує загальну суму транспортних витрат.

Таблиця вихідних даних без допомоги програми:

|  | Споживачі | Запаси |
| --- | --- | --- |
| Постачальники | 1 | 2 | 3 |  |
| A | 60 | 10 | 40 | 150 |
| B | 120 | 20 | 80 | 90 |
| Потреба | 60 | 70 | 110 |  |

З допомогою програми маємо такий вигляд початкових даних

Заносимо дані в таблицю, яку ми вже підготували, для цього необхідно натиснути лівою клавішею по необхідній комірці і підставити відповідне значення:

Важливо відзначити, що дана задача збалансована, тобто запаси пального і потреби в ньому рівні. У цьому випадку не потрібно враховувати витрати, зв’язані як зі складуванням, так і з недопоставками.

У противному випадку  модель потрібно скорегувати:

- у випадку перевищення обсягу запасів – ввести фіктивного споживача; вартість перевезень одиниці продукції цьому фіктивному споживачеві покладається рівною вартості складування, а обсяги перевезень цьому споживачеві дорівнюють обсягам складування надлишку продукції в постачальників;

- у випадку дефіциту – фіктивного постачальника; вартість перевезень одиниці продукції від фіктивного постачальника приймається рівною вартості штрафів за недопоставку продукції, а обсяги перевезень від цього постачальника дорівнюють обсягам недопоставок продукції споживачам.

Для того,щоб скорегувати модель необхідно натиснувши на вкладці меню «Расчет» обрати пункт «Уровнять потребности и предложения» і програма вам сама все скорегує, додавши, або фіктивного споживача, або фіктивного постачальника:

Щоб отримати початковий (опорний) план, побудований за правилом північно-західного кута, необхідно обрати на вкладці «Расчет» пункт «Найти перове базисное решение»:

Отже, маємо рішення транспортної задачі з сумарними затратами 12300 у такому вигляді:

Зазвичай таке рішення не є оптимальним і для того, щоб розрахувати оптимальний план обираємо пункт «Найти оптимальное решение»:

І дійсно, це рішення є оптимальним про що свідчать сумарні витрати в нижньому правому кутку рівні:

Значення цільової функції склало 10200 грошових одиниць.

При цьому економічна інтерпретація результатів буде наступна:

постачальник A перевозить споживачам 1 і 3 – 60 і 90 т пального відповідно, постачальник У – споживачам 2 і 3 – 70 і 20 т пального відповідно. При цьому витрати на перевозку продукції будуть мінімальними і складуть 10200 грошових одиниць.