ІНСТРУКЦІЯ З ОХРОНИ   ПРАЦІ № для ліфтерів і провідників пасажирських і вантажних ліфтів.

І.   Загальні положення.

1.1.Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2.По   даній   інструкції  ліфтер   і   провідник   інструктуються   перед   початком   роботи

(первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж) .

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис інструктуючого та ліфтера і провідника.

І.З.Власник повинен застрахувати ліфтера і провідника від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров'я ліфтера, провідника з вини власника, вони (ліфтер і провідник) мають право на відшкодування заподіяної їм шкоди.

1.4.3а невиконання даної інструкції ліфтер, провідник несуть дисціплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.5.До роботи ліфтером, провідником допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання по будові і безпечній експлуатації ліфтів, мають досвідчення на право керування ліфтом відповідного типу, пройшли медичне обстеження, вступний інструктаж по охороні праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж по пожежній безпеці.

1,6,Повторна перевірка знань ліфтерів, провідників проводиться кваліфікаціонною комісією підприємства (організації) не рідше одного разу на 12 місяців. 1.7.Позачергова перевірка знань проводиться: 1.7.1 .При переході з одного підприємства (організації) на інше.

1.7,2.На вимогу інспектора Держнаглядохоронпраці або особи, відповідальної за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів.

1.7.3.При переведенні ліфтера або провідника на обслуговування ліфта іншої конструкції (наприклад, з електричного - на гідравлічний, з ліфта, що не має регульованого

і.

електропривода, - на ліфт з регульованим електроприводом тощо).

1.8.Ліфтери та провідники мають мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче П. 1.9.Допуск   ліфтера,   провідника   до   роботи   оформляється   наказом   по   підприємству (організації).

1.10.Перед допуском до роботи ліфтеру, провіднику власник ліфта повинен вручити цю інструкцію.

1.11 .Допущений до самостійної роботи ліфтер, провідник повинен: 1.11.1 .Мати загальну уяву про будову обслуговуваних ліфтів.

1.11.2.3нати призначення приладів керування, розташованих у кабіні ліфта і на поверхових площадках, і вміти користуватись ними.

1.11.3.Знати призначеня і розташування запобіжних пристороїв ліфта; замків дверей шахти, контактів дверей шахти і кабіни, шдпідлогового контакту, кінцевих вимикачів, обмежувача швидкості і уловлювачів.

1.11.4.Знати призначення і вміти користуватись світловою та звуковою сигналізацією і двостороннім переговорним зв'язком.

1.11.5.Вміти оглянути ліфт і перевірити справність затворів дверей шахти, контактів дверей шахти і кабіни, підпідлогового контакту, світлової та звукової сигналізації і двостороннього переговорного зв'язку. 1.11.6.Знати правила користування ліфтом. 1.11 Л.Вміти включати і виключати ліфт..

1.11.8.3нати способи безпечної евакуації пасажирв з кабіни, що зупинилась. 1.11.9.Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. 1.11.10.Вміти подавати першу медичну допомогу потерпілим від г ещасних випадків. 1.11.11 .Вміти користуватись первинними засобами пожежогасінні, 1.11.12. Ліфтеру і провіднику забороняється:

ї. 12.1. Допускати вхід у машинне, блочне НрШШЩШЖ сторонніх осіб, а також залишати вд приміщення не замкнутими на замок.

1.12.2.3берігати предмети, які не мають відношення до обслуговування ліфтів, у машинному та блочному приміщеннях. 1.12.3.Входити на дах кабіни.

1.12.4.3дійснювати пуск кабіни від будь-яких апаратів, встановлених на панелі керування. 1.12.5.Здійснювати пуск кабіни з поверхневої площадки крізь відкриті двері шахти і кабіни. 1.12.6.Самостійно усувати бідь-які несправності або пошкодження на ліфті. 1.12.7.Залишати робоче місце, крім випадків, зв'язаних з обслуговуванням ліфтів. 1.13.При обслуговуванні ліфта на людину можуть діяти такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори.

1.13.1 .Рухомі частини ліфта.

1.13.2.Відсутність або недостатність природного освілення. 1.13.3 .Підвищена або понижена температура повітря робочої зони. 1 ЛЗАПонижена рухомість повітря. 1.13.5.Монотонність праці.

1.14.Ліфтер, провідник забезпечується спецодягом або фірмовим одягом згідно з колективним договором (угодою).

1.15.Керування вантажним ліфтом з внутрішнім управлінням, що встановлений в приміщені підприємства, за узгодженням з органами Держнаглядохоронпраці дозволяється доручати іншим робітникам підприємства. До цих робітників мають висуватися такі самі вимоги, що і до ліфтерів (навчання, первинна атестація, інструктажі, медичні огляди, повторна перевірка знань тощо).

1.16.У правління пасажирським, вантажним ліфтами самостійного користування здійснюється особами, які користуються цими ліфтами.

1.7.Керування вантажним ліфтом із зовнішнім управлінням та вантажним малим ліфтом, що обладнаний постами управління більше ніж на одній вантажній площадці, а такожвантажним ліфтом із змішаним управлінням, обладнаним пристроєм для перемикання управління, за винятком вантажного ліфта самостійного користування, здійснюється особами, які користуються цими ліфтами та які пройшли відповідний інструктаж та перевірку навиків з керування ліфтом.

1.8.Правила користування ліфтом повинні мати короткі відомості про порядок користування ліфтом з урахуванням його типу й призначення.

Правила користування пасажирським ліфтом самостійного користування, установленому в жилому будинку, повинні передбачати заборону проїзду дітей дошкільного віку без супроводу дорослих, а також порядок перевезення немовлят в дитячих колясках.

В правилах користування вантажним ліфтом з внутрішнім управлінням і вантажним ліфтом самостійного користування повинна бути передбачена заборона одночасного транспортування пасажира і вантажу.

В правилах користування вантажним ліфтом з зовнішнім управлінням повинна бути передбачена заборона транспортування людей. 1.19.Правил а користування ліфтом повинні бути вивішені:

1.19.1.На основному посадочному (вантажному) поверсі - при змішаному управлінні. 1.19.2.В кабіні - при внутрішньому управлінні.

1.19.3 .Біля кожного поста управління - при зовнішньому управлінні.

1.20 .На основному посадочному (вантажному) поверсі повинна бути вивішена табличка з зазначенням:

1.20.1 .Найменування ліфта (за призначенням).

1.20.2.Вантажопідйомність (з зазначенням допустимого числа пасажирів). 1.20.3.Реєстраційний номер. 1.20.4.Номера телефонів для зв'язку з обслуговуючим персоналом або з аварійною службою.

У ліфта самостійного користування в табличці також повинно бути вказано місце знаходження обслуговуючого персоналу.

На всіх дверях шахти ліфта з зовнішнім управлінням повинні бути зроблені написи про вантажопідйомність ліфта і про заборону транспортування людей. 1.21.Користування ліфтом, у якого закінчився зазначений в паспорті строк роботи, не дозволяється.

ЇЇ. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1 .Ознайомитися із записами в журналі про технічний стан ліфта.

2.2.Увіміснути головний рубильник (установчий автомат) та замкнути двері машинного

приміщення.

2.3.Перевірити:

2.3.1.Справність освітлення шахти, кабіни і площадок всіх поверхів, на яких зупиняється

кабіна при роботі ліфта.

2.3.2.Стан загорожі шахти та кабіни.

2.3:3.Справність автоматичних замків дверей шахти, дверних і шдшдлогових контактів,

якщо ця перевірка не покладена на електромеханіка ліфтів.

2.3.4.Справність світлової та звукової сигналізацій.

2.3.5.Наявність правил користування ліфтом.

2.3.6.Перевірити точність зупинки кабіни на поверхах.

2.3.7.Перевірити справність дії кнопки «Стоп», світлового сигналу «Зайнято», звукової

сигналізації, двостороннього переговорного зв'язку і сигналів на диспетчерському пульті.

2.3.8.Перевірити наявність «Правил користування ліфтом», попереджувальних і вказівних

написів.

2.3.9.Зробити запис у журналі прийому-здачі змін про результати перевірки і розписатись за прийом зміни.

2.4.При перевірці справності контактів дверей шахти і кабіни слід переконатися в тому, що при натисканні будь-якої кнопки для пуску ліфта при будь-якій відчиненій двері на поверсі кабіна залишиться нерухомою.

Ця перевірка у ліфтах з внутрішнім управлінням робиться з кабіни. В ліфтах з зовнішнім управлінням справність дверних контактів мають перевівряти два ліфтери, один з яких знаходиться біля апарату управління, а другий - коло дверей, контакти яких перевіряють.

При перевірці контактів дверей кабіни двері шахти мають бути зачинені. Справність контакта кожної стулки дверей контролюють по черзі. Для цьоґо залишають відкритою стулку, контакт якої перевіряють, та роблять пробний пуск ліфта.

Контакти кожних дерей шахти перевіряють таким самим чином, але двері кабіни при цьому мають бути зачинені.

2.5.При перевірці дверних замків шахти необхідно переконатися в тому, що коли кабіна знаходиться вище або нижче рівня поверхової площадки або відсутня на даному поверсі, двері шахти не відкриваються. Щоб визначити несправність замків кабіни, її слід встановити так, щоб підлога кабіни була нижче або вище рівня підлоги поверхової площадки не менше ніж на 20 мм.

Для визначення справності автоматичних замків дверей шахти в пасажирському ліфті слід, знаходячись в кабіні, відвести засув неавтоматичного замка та спробувати відкрити двері. Для перевірки справності дії неавтоматичних замків в цих ліфтах необхідно зовні шахти спробувати відімкнути замок ключем або ручкою.

Дію замків у вантажних ліфтах з провідником перевіряють з кабіни, а у вантажних ліфтах без провідника та у малих вантажних - зовні шахти, відмикаючи замок поворотом ключа або ручки.

Справність дії замків слід перевіряти на всіх поверхах, які обслуговуються ліфтом. 2.6.При перевірці підпідлогових контактів належить переконатися в тому, що кабіна не може бути викликана, якщо в ній знаходиться пасажир.

Справність дії підпідлогових контактів мають перевіряти два ліфтера: один з них, знаходячись у кабіні, піднімається на півповерха вище рівня поверхової площадки, а другий пробує викликати кабіну шляхом натиснення на кнопку виклику або ключем. 2.7.При перевірці дії сигналізації пасажирських ліфтів належить переконатися, що сигнальна лампа ЗАЙНЯТО ввімкнена, коли двері шахти відкриті, а також коли при закритих дверях шахти в кабіні знаходиться пасажир. У вантажних ліфтах без провідника, а також в малих вантажних ліфтах сигнальна лампа ЗАЙНЯТО має вмикатися при відкриванні дверей шахти та залишатися увімкненою доти, доки ці двері не будуть закриті. 2.8.Результати огляду ліфта мають бути занесені в журнал.

2.9.У випадку виявлення несправностей при огляді і перевірці ліфта ліфтер або провідник повинен знеструмити ліфт, вивісити на всіх дверях шахти, які можуть бути відкриті з поверхових площадок самими пасажирами, плакати «Ліфт не працює» і повідомити адміністрацію або електромеханіка про виявлені несправності.

Ліфтеру і провіднику ні в якому разі не дозволяється самостійно усувати несправності ліфта.

2.10.Пуск в роботу ліфта після усунення несправностей ліфтер або провідник можуть робити тільки з дозволу електромеханіка ліфтів, який усував несправність.

Ш. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1 .Ліфтер пасажирського ліфта під час роботи має:

3.1.1.Постійно знаходиться біля ліфта на тому поверсі, де проводиться посадка пасажирів,

що входять в будинок, якщо не вимагається їх супроводжувати; і стежити за виконанням

пасажирами «Правил користування ліфтом».

3.1,2.Не допускати перевантаження ліфта.

3.1.3. Супроводжувати пасажирів на їх прохання.

о.

3.1.4.Не викликати кабіну, а також не допускати натискання на кнопку виклику пасажирами, якщо горить лампа ЗАЙНЯТО. 3.1.5.Закривати двері шахти, не закриті пасажирами.

З.і.б.При випадковій зупинці кабіни між поверхами запропонувати пасажирам прикрити щільно двері кабіни і потім знову натиснути кнопку потрібного поверху; якщо кабіна продовжує залишатися нерухомою - вимагати, щоб пасажири не починали самостійних спроб вийти з кабіни, після чого знеструмити ліфт та викликати електромеханіка ліфтів. 3.2.Провідник пасажирського ліфта повинен постійно супроводжувати пасажирів та не допускати перевантаження ліфта.

3.2.1.Не допускати одночасного перевезення вантажів і людей, крім супроводжуючих вантаж.

3.2.2.Не допускати до керування ліфтом сторонніх осіб.

3.2.3.На ліфтах, кабіни яких обладнані розсувними решітчастими дверми, стежити, щоб люди, які знаходяться у кабіні, не підходили до дверей і не тримались за них руками. 3.3. Під час роботи вантажного ліфта необхідно виконувати такі вимоги: 3.3.1.Ліфтер та провідник мають не допускати перевантаження кабіни понад встановлене граничне навантаження;  якщо ліфтер або  провідник не впевнені, що маса вантажу не перевищує  граничне  навантаження,   вони  зобов'язані  отримати дозвіл адміністрації на перевезення такого вантажу.

3.3.2.У ліфтах із зовнішнім управлінням ліфтер має не допускати проїзд будь-кого в кабіні ліфта; про всі помічені випадки проїзду людей повідомити адміністрацію; пуск кабіни такого ліфта робити тільки за звуковим або світловим сигналом, який підтверджує можливість пуску.

З.З.З.Ліфтер та провідник мають стежити, щоб при виклику кабіни з поверхів ніхто не смикав за ручки шахтних дверей та не стукав в двері; про всі порушення ліфтер має негайно повідомити адміністрацію.

З.ЗАПри наявності в кабіні заґратованих розсувних дверей провідник має стежити, щоб люди, які знаходяться в кабіні, не підходили до дверей та не трималися за них руками. 3.3.5.При перевезенні вантажу в кабіні можуть знаходитися крім провідника тільки особи, які супроводжують вантаж.Одночасне перевезення вантажу та пасажирів не дозволяється. ЗАПровідник ліфта з важільним управлінням має:

3.4.1.Зупиняти кабіну з таким розрахунком, щоб відстань між рівнями підлоги кабіни та поверхової площадки не перевищувала 50 мм, а у ліфтах, кабіна яких навантажується візками - 15 мм.

3.4.2.Під час руху кабіни не переводити важіль з одного положення в інше до повної зупинки кабіни.

3.4.3.Заявити електромеханіку ліфтів про несправність важільного апарату, якщо рукоятка після знімання з неї руки автоматично не вертається у нульове (середнє) положення. 3.5.Ліфтер або провідник має своєчасно заміняти перегорілі лампи в кабіні ліфта новими; якщо  нова  лампа  не  загорається,   слід  заборонити  користуватися  ліфтом  і  викликати електромеханіка ліфтів.

З.б.Машинне та блочне приміщення, приміщення для розміщення лебідки та блоків вантажного малого ліфта, а також шафи для розміщення обладнання при відсутності машинного відділення мають бути закриті, а підходи до дверей цих приміщень та шаф -вільними.

3.7.Протягом зміни ліфтеру і провіднику не дозволяється залишати своє робоче місце; можна залишати його тільки в установлені перерви. При цьому ліфт має бути знеструмлений. 3.8.Ліфтеру і провіднику забороняється: 3.8.1 .Залишати без нагляду ввімкнений ліфт.

3.8.2.Спускатися у приямок та вилазити на дах кабіни, а також зберігати на даху кабіни будь-які речі. 3.8.3 .Пускати ліфт з поверхової площадки через відкриті двері шахти та кабіни.

3.8.4.3алишати незамкяеними двері машинного приміщення.

3.8.5.3берігати  предмети,   що   не   мають   відношення  до  експлуатації  ліфта,   в   шахті,

машинному та блочному приміщеннях.

3.9.Ліфтер і провідник повинні:

3.9.1.При випадковій зупинці кабіни між поверхами попередити пасажиріва, щоб вони не

вживали ніяких заходів до самостійного виходу з кабіни; виключати ліфт і повідомити

електромеханіка або аварійну службу організації, яка обслуговує ліфт; провіднику в цьому

випадку необхідно викликати електромеханіка. Якщо вказаний персонал знаходиться у штаті

спеціалізованої організації, він може самостійно вжити заходів доевакуації пасажирів у

порядку, встановленому цією організацією.

3.9.2.При виявленні під час зміни яких-небудь несправностей ліфта виключити ліфт,

вивісити плакат «Ліфт не працює» і повідомити про несправності електромеханіка або

аварійну службу.

3.9.3.При аварії або нещасному випадку негайно виключити ліфт,  повідомити про це

власника ліфта,  електромеханіка або  аварійну службу і вжити заходів для збереження

обставин аварії або нещасного випадку, якщо це не загорожує безпеці життя і здоров'ю

інших пасажирів.

3.9.4.Тримати у чистоті кабіну ліфта.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1 .Після закінчення роботи ліфта ліфтер або провідник має:

4.1.1.Опустити кабіну на рівень площадки того поверху, з якого він входить в кабіну на

початок роботи або з якого керує ліфтом.

4.1.2.Переконатися, що кабіна порожня (залишати кабіну завантаженою після закінчення

роботи не дозволяється).

4.1.3.Вимкнути світло в кабіні, якщо немає автоматичного вимикача.

4.1.4.У випадках, коли неавтоматичний замок дверей шахти, проти якого залишена кабіна,

відмикається ручкою; замкнути замком шахтні двері.

4.1.5.Вимкнути головний рубильник або автомат та світло в машинному відділенні.

4.1.6.Замкнути машинне відділення і здати в установленому порядку ключі.

4.2.Якщо ліфт продовжує працювати, зробити у журналі' прийому-здачі змін запис про всі

зауваження щодо роботи ліфта протягом зміни, розписатися про здачу зміни і передати

ключі від приміщень ліфта наступній зміні.

4.3.Якщо наступна зміна не працює, поставити кабіну на основному посадочному поверсі,

заперти розпашні двері спеціальним замком, виключити ліфт і зробити необхідні записи у

журналі прийому-здачі змін.

4.4.Вимити руки та обличчя теплою водою з милом; при можливості прийняти душ.

4.5.Про всі недоліки які мали місце в роботі повідомити керівника.

V. Вимоги безпеки в аварійній ситуації.

5.1.При випадковій зупинці кабіни між поверхами через несправність ліфта провідник

повинен дати аварійний сигнал і чекати приходу електромеханіка ліфтів.

5.2.Ліфтер і провідник зобов'язані припинити користування ліфтом, знеструмити його і

повідомити про це адміністрацію або електромеханіка ліфтів при таких несправностях:

5.2.1 .Якщо помічено, що кабіна починає рухатися при пуску ліфта з відкритими дверями

шахти, а при наявності в кабіні людей - з відкритими дверями шахти чи кабіни.

5.2.2.Перегоріла сигнальна лампочка.

5.2.3.В ліфтах з рухомою підлогою сигнальна лампа гасне при наявності в кабіні пасажирів, а

також при виході з кабіни всіх пасажирів при незакритих дверях шахти,

5.2.4.Двері шахти відкриваються зовні при відсутності кабіни на даному поверсі.

8.

5.2.5.Помічені випадки довільного руху кабіни.

5.2.6.Лкщо кабіна замість того, щоб їхати догори, їде донизу, або навпаки. 5.2.7.Кабіна (при кнопочному управлінні) автоматично не зупиняється на тому поверсі, на який вона була направлена.

5.2.8.Кабіна при важільному управлінні автоматично не зупиняється на крайніх поверхах. 5.2.9.При виявленні запаху гару, диму або вогню з елктродвигунів або пускорегулюючої апаратури та пристроїв, загорянні електропроводки. 5.2.10.При різкому перегріванні електродвигуна, підшипників.

5.2.11.При значному зниженні числа обертів вала електродвигуна, що супроводжується різким* нагріванням його корпусу. 5.2.12.Іскрінні в електродвигуні та електрообладнанні. 5.2.13.При роботі електродвигуна на двох фазах (двигун гуде). 5.2.14.При обриві заземлюючого проводу. 5.2.15.При припиненні подавання електроенергії.

5.2.16.При виявленні несправностей в системі зупинки машини, гальмової системи, сигналізації та блокувань безпеки.

5.2.17.При поломці будь-якого механізму, виявленні незвичайних для даної машини шуму або вібрації.

5.2.18.При травмуванні обслугговуючого персоналу.

5.2.19.При наявності ознак поганого стану електричної ізоляції проводки або електричної апаратури ліфта («б'є струмом» при дотику до металевих частин ліфта, відчувається запах паленої ізоляції"). 5.2.20.Несправна кнопка СТОП.

5.2.21.Помічені будь-які інші несправності ліфта: незвичайний шум, стук, скрип, ривки або поштовхи під час руху кабіни, обрив каната, вихід противаги з направляючих, неточність зупинки кабіни коло поверхових площадок, а також при несправності загорожі шахти або її освітлення тощо.

5.3.Якщо вищезгадані причини призвели до нещасного випадку, то потерпілому необхідно надавати першу медичну допомогу; при необхідності викликати швидку допомогу. 5.4.Надання першої медичної допомоги. 5.4.1 .Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу. 5.4.2.Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т.ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати, настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах. 5.4.3.Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом.

прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю., чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху. 5.4.4 .Надання першої допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, ні в якому разі не можна відкривати пузирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього  ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря. 5.4.5.Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно; - підняти поранену кінцівку вверх;

-кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти    ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

-при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, ігри допомозі згинання кінцівок в суставах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря,

5.5.При виникнещ/пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння підручними засобами пожежогасіння.

5.б.Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.