ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці №      £>->> при експлуатації електроустановок (загальні організаційно-технічні вимоги).

1.Загальні положення.

11 Дія інструкції поширюється на всі підрозділі підприємства.

1.2.По даній інструкції персонал інструктується перед початком роботи (первинний

інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці", в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи інструктуючого та персоналу

1.3.Власник повинен застрахувати персонал від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров'я персонал з вини власника, він (персонал) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.4.3а   невиконання   даної   інструкції   персонал   несе   дисциплінарну,   матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.5.До самостійного обслуговування електроустановок допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження і не мають медичних протипоказань, пройшли спеціальне навчання, атестацію та мають відповідне посвідчення, пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому 'місці та інструктаж по пожежній безпеці.

1.6.Працівники, що обслуговують електроустановки зобов'язані мати відповідну гр>

з електробезпеки:

1.6.1 .Для одержання групи І, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти інструктаж

з  електробезпеки під час роботи в даній   електроустановці з оформленням в журналі

реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Інструктаж з електробезпеки на І групу має проводити особа, відповідальна за

електрогосподарство,   або,   за   її   письмовим   розпорядженням,   -   особа   зі   складу

електротехнічних працівників з групою Ш.

Мінімальний    стаж   роботи    в    електроустановках    і    видання    посвідчень

працівникам з групою   І не вимагаються.

1.6.2.Особам молодшим за 18 років не дозволяється присвоювати групу вище II.

1.6.3.Для присвоєння чергової групи з електробезпеки необхідно мати мінімальний

стаж роботи в електроустановках з попердньою групою, зазначеною у додатку 1.

1.6.4.Для одержання груп ІІ-ІП працівники мають:

1.6.4.1 .Чітко усвідомлювати небезпеку, пов'язану з роботою в електроустановках.

1.6.4.2.Знати і уміти застосовувати   на практиці ці та інші правила безпеки в обсязі,

потрібному для роботи, яка виконується.

1.6.4.3.Знати будову і улаштування електроустановок.

1.6.4.4.Уміти  практично  надавати  першу допомогу     потерпілим  в разі  нещасних

випадків, в тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

1.6.5.Для одержання груп IV-V додатково необхідно знати компонування електроустановок і уміти організувати безпечне проведення робіт, уміти навчити працівників інших груп Правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим від електричного струму.

1 .б.б.Для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги пунктів Правил безпечної експлуатації електроустановок.

1.7.Посвідчення про перевірку знань працівника є документом, який засвідчує право на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом.

1.8.Під   час   виконання   службових   обов'язків   працівник   повинен   мати   з   собою

посвідчення   про   перевірку   знань.   За  відсутності   посвідчення   або   за   наявності

посвідчення з простроченими термінами  перевірки знань працівник до роботи  не

допускається.

1.9.Посвідчення про перевірку знань підлягає заміні у випадку зміни посади або за

відсутності місця для записів.

Посвідчення про перевірку знань вилучається у працівника комісією з перевірки знань в разі незадовільних знань, керівником структурного підрозділу - в разі закінчення терміну дії медичного огляду.

1. ГО.Забороняється допускати до роботи в електроустановках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

1.11 .Працівник, що обслуговує електроустановки повинен: 1.11.1.Знати:

1.11.1.1 .Правила будови електроустановок.

1.11.1.2.Правила техничної експлуатації електроустановок споживачів. 1.11.1.3.Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 1.11.2.Знання Правил   вказаних   в п.пЛ.11.1.1-1.11.1.3 повинно бути   відповідно до займаної посади чи роботи, яку вони виконують. 1.11.3.Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.11.4.Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт, по якій  навчений та атестований.

1.11.5.Не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

1.11.6.Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та

відповідальність за товаришів по роботі.

1.11.7.Користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту.

1.11.8.Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.

1.11.9.Вміти користуватись первиними засобами пожежогасіння в електроустановках.

1.12.Основні  небезпечні та  шкідливі   виробничі фактори, які   діють на  працівників.

що обслуговують електроустановки.

1.12.1 .Ураження електричним струмом.

5.12.2.Термічні опіки від електроструму,

1.12.3.Несправні       контрольно-вимірювальні       прилади,       інструмент,       засоби

індивідуального захисту.

1.13.Працівники, що обслуговують   електроустановки забезпечуються спецодягом та

засобами   індивідуального   захисту   згідно   з   колективним   договором   (угодою)   в

залежності від виконуваної роботи.

П.Технічна документація.

2.1.На кожному підприємстві (організації) повинна зберігатися технічна документація, згідно з якою електроустановки підприємства (організації) допускаються до експлуатації.

Склад технічної документації: 2.1.1 .Акти приймання прихованих робіт.

2.! .2.Генеральний план дільниці, на якій нанесені споруди і підземні електротехнічні комунікації.

2.1.3.Затверджена проектна документація (креслення, пояснювальні записки та інше) з усіма наступними змінами.

2.1.4.Акти випробувань і налагодження електрообладнання. 2.1.5.Акти приймання електроустановок в експлуатацію. 2.1.6.Виконавчі робочі схеми первинних і вторинних електричних з'єднань. 2.1.7.Технічні паспорта основного електрообладнання.

2.1.8.Інструкції по обслуговуванню електроустановок, а також посадові інструкції по кожному робочому місцю.

2.2.Крім того по кожному цеху чи самостійній виробничій дільниці необхідно мати: 2.2.1.Паспортні карти чи журнали   з описом електрообладнання та засобів   захисту з зазначенням їх   технічних даних   і привласнених       їм   інвентарних номерів ( до паспортних  карт чи журналів додаються  протоколи і акти випробування, ремонта та ревізії обладнання).

2.2.2.Креслення електрообладнання, електроустановок і споруд, комплекти креслень запасних частин, виконавчі креслення повітряних і кабельних трас і кабельні журнали. 2.2:3.Креслення підземних кабельних трас і заземлюючих пристрої   з прив'язкою до будівель і постійним спорудам, а також з зазначенням місць установлення з'єднальних муфт і перехрещень з іншими комунікаціями.

2.2.4.Загальні схеми електропостачання, складених по підприємству в цілому і по окремим цехам і дільницям.

2.2.5.Комплект експлуатаційних інструкцій по обслуговуванню електроустановок цеха, дільниці і комплект посадових інструкцій по кожному робочому місцю і інструкцій по охороні праці.

Перелік    цих   інструкцій       затверджує   головний    інженер    підприємства^ (організації).

Комплект  вказаної  вище     документації  зберігається  в  технічному     архіві підприємства (організації).

2.3.Всі зміни в електроустановках, які вносяться в процесі експлуатації, повинні відтворюватись в схемах і кресленнях негайно за підписом особи, відповідальної за електрогосподарство, з указанням його посади і дати внесення зміни.

Відомості про зміни в схемах повинні доводитись до всіх працівників (з записом в оперативному журналі), для яких обов'язкове знання цих схем.

2.4.На всіх робочих місцях повинні бути необхідні експлуатаційні інструкції, складені у відповідності з вимогами Правил техничної експлуатації електроустановок споживачів на основі заводських і проектних даних, типових інструкцій та директивних матеріалів, досвіду експлуатації і результатів випробування електрообладнання, а також з урахуванням місцевих умов.

Інструкції  підписує особа, відповідальна за електрогосподарство і   затверджує головний інженер підприємства (організації).

2.5.В посадових інструкціях по кожному робочому місцю повинні вказуватися: 2.5.1.Перелік інструкцій по   обслуговуванню   обладнання та директивних матеріалів. схем та устройств електрообладнання, знання яких обов'язкове для особи, яка займає дану посаду.

2.5.2.Права, обов'язки і відповідальність персонала.

2.5.3.Взаємовідносини з персоналом вищого рангу, підпорядкованим та іншим персоналом пов'язаних по роботі.

2.6.При зміні стану чи умов експлуатації електрообладнання в інструкції вносяться відповідні доповнення, про що повідомляють працівників, для яких обов'язкове знання цих інструкцій, з записом в оперативному журналі.

Інструкції переглядаються не рідше 1 разу на 3 роки.

2,7.На   підстанціях,   РУ   чи      в   приміщеннях,   відведених   для      обслуговуючого електроустановки   персонала     (чи     на  робочому  місці  особи,   відповідальної  за електрогосподарство), повинна знаходитись оперативна документація: 2.7.1 .Оперативна схема чи схема-макет. 2.7.2.Оперативний журнал.

2.7.3.Бланки нарядів-допусків для робіт в електроустановках. 2.7.4.Бланки переключень.

2.7.5.Журнал чи картотека дефектів і неполадок на електрообладнанні. 2.7.6.Відомості показань контрольно-вимірювальних приладів і електролічильників. 2.7.7.Журнал перевірки знань персонала. 2.7.8.Журнал обліку виробничого інструктажу.

2.7.9.Журнал обліку протиаварійних тренувань.                                                                    ^

2.7.10.Списки: осіб, які мають право одноосібного огляду електроустановок; осіб, які мають право віддавати оперативні розпорядження та інш., відповідальних чергових енергопостачальних організацій вищого рівня.

2.8.Оперативну документацію періодично (у встановлений на підприємстві термін, але не ■ рідше 1 разу на місяць) повинен переглядати електротехнічний чи адміністративно-технічний персонал вищого рівня, який повинен приймати заходи по усуненню дефектів і порушень в роботі електрообладнання.

Ш.Організація чергування.

3.1.Оперативні працівники повинні працювати за графіком, затвердженим    особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства чи структурного підрозділу. 3.2.Оперативні  працівники, які  заступають на чергування, мають прийняти зміну від попереднього  чергового,   здати     зміну  наступному  черговому  у  відповідності     з графіком.

Припинення чергування без здачі зміни забороняється.

У виняткових випадках залишення робочого місця є припустимим з дозволу оперативного працівника   вищої посади.

2.3.Під час приймання зміни оперативний працівник зобов'язаний: 3.3.1.Ознайомитися зі схемою і станом та   режимом роботи устаткування на   своїй дільниці особистим оглядом в обсязі, встановленому інструкцією.

3.3.2.Одержати від чергового, який здає зміну, інформацію про стан устаткування, за яким необхідно вести ретельний нагляд для запобігання аваріям та неполадкам, а також про стан устаткування, що перебуває в ремонті або резерві.

3.3.3.Перевірити і прийняти інструмент, матеріали, ключі від приміщень, засоби захисту, оперативну документацію та інструкції.

3.3.4.Ознайомитися з усіма записами та розпорядженнями за час, що минув з його останнього чергування.

3.3.5.Оформити приймання зміни записом у журналі, відомості, а також в оперативній схемі власним підписом та підписом працівника, який її здає.

3.3.6.Доповісти старшому зміни про початок чергування та про неполадки, виявлені під час прийняття зміни.

3.4.Прийняття і здача зміни безпосередьно під час ліквідації аварії, виконання перемикань чи операцій по вмиканню та вимиканню обладнання забороняється.

Під час тривалої ліквідації аварії здача зміни здійснюється з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство.

3.5.Забороняється прийняття і здача зміни у випадках, коли на дільниці, яка обслуговується, робочі місця не прибрані, устаткування забруднене.

Прийняття зміни, коли устаткування несправне чи є відхилення від нормального режиму його роботи, допускається тільки з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства, або оперативного працівника вищого рівня, про що робиться запис в оперативному журналі.

3.6.Оперативні працівники під час свого чергування є відповідальними за правильне обслуговування та безаварійну роботу всього устаткування на закріпленій за ними дільниці.

3.7. Старший в зміні оперативний працівник або одноосібно, або спільно з адміністрацією підприємства (цеху, дільниці) повинен виконувати обгрунтовані вимоги працівників енергопостачальної організації.

3.8.Старший в зміни оперативний працівник зобов'язаний негайно повідомити диспетчера енергопостачальної організації про аварії, які спричинили відключення однієї або кількох ліній електропередачі, що живлять підприємство. 3.9.Список працівників, які мають право проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією, визначається особою, відповідальною за електрогосподарство,        затверджується               керівником,        погоджується        з

Держнаглядохоронпраці і передається у відповідну оперативну службу енрегопостачальної організації.

3.10.В разі порушення режиму роботи, пошкодженні чи аварії електроустаткування оперативний працівник зобов'язаний негайно вжити заходи з відновленням схеми нормального режиму роботи і повідомити про те, що сталося, безпосередьно старшому у зміні працівнику або особі, відповідальній за електрогосподарство. 3.11.У випадку неправильних дій оперативиних працівників під час ліквідації аварії старший в зміні оперативний працівник зобов'язаний прийняти на себе керівництво і відповідальність за подальший перебіг ліквідації аварії.                                                 ,,

3.12.Оперативні працівники повинні проводити обходи та оглядати устаткування і виробничих приміщень на  закріпленій за ними дільниці. 3.13.Огляд електроустановок може виконуватись одноосібно:

3.13.1.Адміністративно-технічним працівником з групою V в електроустановках понад 1000 В і з групою IV - в електроустановках до 1000 В.

3.14.Огляд електроустановок неелектротехнічними працівниками та екскурсії, за наявності дозволу керівництва підприємства, можуть провадитись під наглядом працівника з групою IV, який має право одноосібного огляду.

Огляд повинен провадитись згідно з вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

3.15.Список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосібний огляд, встановлюється особою, відповідальною за електрогосподарство, і затверджується керівником підприємства.

3.16.Під час огляду в електроустановках понад 1000 В забороняється відкривати двері приміщень, комірок, що не обладнані сітчастими огорожами або бар'єрами, якщо відстань між дверима і струмовідними частинами менша за зазначену в додатку 2. Перелік таких приміщень і комірок затверджується особою, відповідальною за електрогосподарство.

3.17.В електроустановках понад 1000 В, в яких вхід до приміщень, комірок обладнаний сітчастими огорожами або бар'єрами, під час огляду забороняється відкривати двері сітчастих огорож і проникати за огорожі чи бар'єри.

3.18.Забороняється під час огляду електроустановок виконувати будь-яку роботу. 3.19.Працівники, які не обслуговують дану електроустановку, допускаються до огляду з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства, цеху, дільниці. 3.20.Двері приміщень електроустановок (щитів, збірок тощо) мають бути постійно замкнені.

3.21 .Для кожного приміщення має бути не менше двох комплектів ключів, один з яких є запасним. Ключі від приміщень РУ не повинні пасувати до дверей комірок і камер. 3.22.Ключі повинні бути пронумеровані і перебувати на зберіганні в оперативних або в адміністративно-технічних працівників. 3.23.Ключі слід видавати під розписку:

3.23.1.Під час огляду працівникам, яким дозволено одноособий огляд, та оперативно-ремонтним   працівникам, в тому числі й тим, що не перебувають на зміні, під час виконання ними робіт в електроустановках за нарядові чи розпорядженням. 3.23.2.На час виконання робіт за нарядом чи за розпорядженням - керівнику робіт, допускачеві або наглядачеві.

Ключі підлягають поверненню щоденно після закінчення роботи.

3.24.Особисті ключі для входу в приміщення дозволяється мати тільки оперативним працівникам, які приймають і здають зміну по телефону.

3.25.В приміщеннях електроустановок забороняється зберігання матеріалів та інструментів, що не належать до даної електроустановики.

ІУ.Організаційні заходи, якими досягається безпека робіт в електроустановках.

4.1 .Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в електроустановках, є:

4.1.1.Затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в

порядку поточної експлуатації.

4.1.2.Призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт.

4.1.3.Оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт,

що виконуються в порядку поточної експлуатації.

4.1.4.Підготовка робочих місць.

4.14.Допуск до роботи.

4.16.Нагляд під час виконання робіт.

4.17.Переведення на інше робоче місце.

4.1 8.Оформлення перерв в роботі та її закінчення.

4.2.Відповідальними за безпеку робіт, що виконуються в електроустановках, є:

4.2.1 .Працівник, який видає наряд, розпорядження.

4.2.2.Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця.

4.2.3.Працівник, який готує робоче місце, допуск.

4.2.4.Працівник, який допускає до роботи (далі - допускач).

4.2.6.Керівник робіт.

4.2.6.Працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт (далі - наглядач).

4.2.7.Члени бригади.

4.3.Працівник, який видає наряд, розпорядження, встановлює можливість безпечного

виконання роботи. Він відповідає за достатність і   правильність зазначених у наряді

заходів безпеки, за якісний   і кількісний склад бригади   і призначення   працівників,

відповідальних   за  безпечне     виконання  робіт,   а  також  за  відповідність   груп   з

електробезпеки працівників, які зазначені в наряді, роботі, що виконується.

Право видачі нарядів та розпоряджень надається адміністративно-технічним працівникам підприємства, які мають групу V в електроустановках понад 1000 В та групу IV в електроустановках до 1000 В.

4.3.Особи, які складають і затверджують перелік робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації, визначають необхідність, можливість і періодичність безпечного виконання цих робіт з огляду на місцеві умови, а також кількісний та якісний склад виконавців на кожен вид роботи.

4.4.Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск, несе відповідальність за достатність передбачених для безпечного виконання робіт заходів по вимкненню та заземленню устаткування і можливість їх здійснення, а також за координацію часу і місця роботи бригад, що допускаються.

4.5.Давати дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск мають право оперативні працівники з групою V - в електроустановках понад 1000 В і групою IV - в електроустановках до 1000 В.

4.6.Працівник, який готує робоче місце, відповідає за правильне виконання заходів щодо підготовки робочого місця, вказаних у наряді, а також тих, що вимагаються умовами роботи (встановлення замків, плакатів, огорож).

Готувати робочі місця мають право чергові або оперативно-ремотні працівники, які допущені до оперативних перемикань в даній електроустановці. 4.7.Допускач відповідає за правильність і   достатність вжитих заходів безпеки та їх відповідність до характеру  і місця роботи, зазначених у наряді, за правильний допуск до роботи, а також за повноту та якість проведеного ним інструктажу. 4.8.Допускачами призначаються оперативні або оперативно-ремонтні працівники. 4.9.В   електроустановках  понад   1000  В  допускачі  повинні  мати     групу   IV,   а  в електроустановках до 1000 В - групу III. 4.10.Керівник робіт відповідає за:

4.10.1.Вжиття заходів безпеки, передбачених нарядом чи розпорядженням, та їх достатність.

4.10.2.Чіткість і повноту інструктажу членів бригади.

4.10.3.Наявність, справність і правильне застосування необхідних засобів захисту, інструменту, інвентарю та пристосувань,

4.10.4. Збереження та постійність перебування на робочому місці заземлень, огороджень, знаків і плакатів безпеки, запірних пристроїв протягом робочої зміни.

Організацію і безпечне виконання робіт і дотримання ПБЕЕС.

4.11.Керівник робіт повинен здійснювати постійний нагляд за членами  бригади  і усувати від роботи членів бригади, які порушують ПБЕЕС, а,також не допускати тих, що перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або хворих. 4.12.Керівник робіт повинен мати групу з електробезпеки IV під час виконання робіт в електроустановках понад 1000 В і группу III - в електроустановках до 1000 В.

4.13.Наглядач     призначається для  нагляду за  бригадами  будівельних  робітників,

різноробочих,   такелажників   та   інших   неелектротехнічних   працівників   під   час

виконання ними робіт в електроустановках за нарядами та розпорядженнями.

4.14.Наглядач   за  електротехнічними  працівниками,   у  тому   числі   відрядженими,

призначається   у   випадку   проведення   робіт   в   електроустановках   у   особливо

небезпечних   умовах,   що   визначає   особа,   відповідальна   за   електрогосподарство

підприємства.

4.15.Наглядач   контролює   наявність   встановлених   на   місці   роботи   заземлень,

огороджень, плакатів, запірних пристроїв та відповідає за безпеку членів бригади

відносно ураження електричним струмом.

4. ] 6.Наглядачам   забороняється   поєднувати нагляд з виконанням будь-якої роботи і

залишати бригаду без нагляду під час роботи.

4.17. Наглядачами призначаються електротехнічні працівники з групою III.

4.18.Списки працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників

робіт, допускачів, зазначених в пункті     4.2,  переліки робіт, що  виконуються за

нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації, визначаються особою.

відповідальною за електрогосподарство, і затверджуються керівником підприємства.

Зазначені списки і переліки підлягають щорічному перегляду та   поновному затвердженню.

4 19.Допускається суміщення обов'язків відповідальних працівників згідно з таблицею. В разі суміщення обов'язків відповідальний працівник повинен мати групу з електробезпеки не нижче тієї, яка вимагається для працівників, обов'язки котрих він суміїцуе.

Суміщення обов'язків відповідальних осіб

Відповідальний працівник                            Обов'язки, що суміщуються                 |

________________________________,______,_____.________________,__________________І

Працівник, який видає наряд                 Керівник робіт.                                                     І

(                                                             і Допускач в електроустановках без місцевих

______________чергових працівників._________________і

Допускач                                               Працівник, який готує робоче місце.

Керівник робіт.

|________________________Член бригади.___________________________

Керівник робіт                                      Допускав в електроустановках без місцевих

чергових працівників. |_________________^І2^І^Ш^?^В1^іІЖ^^9^і^1^^-__________

4.20.Наряд на роботу виписується у двох примірниках  за умови дотримання чіткості і

ясності  записів  в  обох  примірниках.  Заповнення наряду олівцем,  виправлення   і

перекреслювання написаного тексту є неприпустимим.

4.21.Наряд передається оперативному працівнику або   працівнику, який готує робоче

місце в електроустановках без місцевої чергової обслуги, перед початком підготовки

робочого місця.

4.22.Допускається  передача  наряду  по  телефону  працівником,  який видає наряд,

старшому в зміні оперативному працівнику робіт. В цьому разі наряд заповнюється в

трьох примірниках: один примірник заповнює працівник, який видає наряд, а два -

працівник, який приймає його по телефону.

4.23.Наряд виписують на одного керівника робіт (наглядача) з однією бригадою. На

руки керівнику робіт видається тільки один наряд.

На однотипні роботи, що виконуються без зняття напруги однією бригадою, може бути виданий один спільний наряд для виконання їх в порядку черги на кількох приєднаннях, в одному або різних РУ, у різних приміщеннях підстанцій. Оформлення переведення з одного робочого місця на інше вимагається тільки в разі переходу з одного РУ на інше, з одного поверху РУ на інший.

4.24.В електроустановках, де напруга знята з усіх струмовідних частин, у тому числі й з виводів ПЛ та КЛ, і замкнутий вхід до суміжної електроустановки (збірки та щити до 1000 В можуть залишатися під напругою), допускається видавати один наряд для одночасної роботи на всіх приєднаннях.

4.25.В разі розширення робочого місця чи зміни кількості робочих місць слід видавати новий наряд.

4.2.6.В разі заміни керівника рабіт, а також зміни складу бригади більше ніж наполовину, має бути виданий новий наряд.

4.27.Оперативні   працівники   під   час   чергування   з   дозволу   старшого   в   зміні оперативного працівника можуть залучатись до участі в роботі ремонтної бригади без включення в наряд, з записом в оперативному журналі після цільового інструктажу і розпису за нього. 4.28.Наряд видається на термін не більше 15 календарних днів від дня початку роботи.

Наряд може бути продовжений один раз на термін не більше 15-ти календарних днів від дня продовження. Продовжити  наряд може працівник,  який видав наряд, або інший працівник, який має право видачі нарядів на роботи в даній електроустановці. 4.29.Система нумерації нарядів, порядок їх реєстрації і зберігання встановлюється письмовим розпорядженням особи, відповідальної за електрогосподарство. 4.30.Наряди, роботи за якими закінчені повністю, зберігаються протягом 30-ти діб. 4.31. В     кожному     електрогосподарсті     підприємства    роботи     за     нарядами     і розпорядженями слід обліковувати в призначеному для цього журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.

4.32.В журналі у відповідних графах реєструється первинний допуск до роботи за нарядами і повне її закінчення, допуск до роботи згідно з розпорядженням та її закінчення (за винятком робіт згідно з розпорядженнями, які виконуються самими оперативними працівниками або під їхнім наглядом, запис про які робиться тільки в оперативному журналі). Крім того, первинні і щоденні допуски до робіт за нарядами оформляються записами в журналі; в цьому разі зазначається тільки номер наряду і робоче місце.

4.33.Відповідальність за ведення і цілісність журналу покладається на особу, відповідальну за електрогосподарство. Журнал має бути пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою. Термін його зберігання після останього запису - 6 місяців.

4.34.Склад бригади, що працює за нарядом.

4.34.1.Чиселність бригади та її склад з врахуванням квалифікації і груп з електробезпеки працівників визначає працівник, який видає наряд (розпорядження), виходячи зі складності роботи, умов її виконання, а також потреби забезпечення можливості повноцінного нагляду за безпечним виконанням робіт всіма членами бригади з боку керівника робіт (наглядача).

4.34.2.У випадку роботи за нарядом бригада повинна складатися не менше ніж із двох працівників, включно з керівником робіт.

До складу бригади з розрахунку на кожного її члена з групою III допускається включати одного працівника з групою І, але загальна кількість членів бригади з групою І має бути не більше ніж дві особи.

4.34.3.Змінювати склад бригади дозволяється працівнику, який видав наряд, або іншому працівнику, який має право видачі нарядів на виконання робіт в даній електроустановці. Вказівки про зміни складу бригади можуть бути    передані    по телефону виконавцю робіт або допускачеві, який у наряді зі своїм підписом записує прізвище та ініціали працівника, що дав вказівку про зміну.

В разі зміни складу бригади не мають бути порушені вимоги 4.34.1. 4.34.2. Керівник робіт зобов'язаний проінструктувати працівників, заново введених до складу бригади, про заходи по безпечному проведенню робіт.

4.34.4.Зміни в складі бригади оформлюються працівником, який видав наряд, а за його відсутності - працівником, який має право видачі нарядів на роботи в даній електроустановці.

4.35.Підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт.

4.35.].Підготовка робочих місць і допуск можуть провадитись тільки з дозволу оперативних працівників, а на підприємствах, де таких працівників немає, - з дозволу особи, яка видала наряд чи розпорядження за узгодженням з особою, відповідальною за електрогосподарство.

4.35.2.Забороняється змінювати передбачені нарядом (розпорядженням) заходи по підготовці робочих місць.

В разі виникнення сумніву в достатності і правильності заходів з підготовки робочого місця і можливості безпечного виконання роботи, ця підготовка має бути припинена.

4.35.3.Підготовку робочих місць, як правило, виконують два працівники, які мають право на оперативні перемикання в даній електроустановці. Дозволяється виконувати підготовку робочого місця керівнику робіт з одним із членів бригади, якщо вони мають права на оперативні перемикання в даній електроустановці.

4.35.4.Підготовку робочого місця може виконувати один працівник, крім встановлення переносних заземлень в електроустановках понад 1000 В і виконання перемикань, що здійснюються на двох і більше приєднаннях в електроустановках понад 1000 В, що не мають діючих пристроїв блокування роз'єднувачів від неправильних дій. 4.35.5.Допускач разом з керівником робіт повинні перевірити виконання технічних заходів по підготовці робочого місця.

4.35.6.Якщо керівник робіт суміщує обов'язки допускана, то таку перевірку він виконує з одним із членів бригади, який має групу III.

4.35.7.Допуск до роботи за нарядами та розпорядженнями слід провадити безпосередньо на робочому місці.

4.35.8.Допуск провадиться після перевірки технічних заходів з підготовки робочого місця. В цьому разі допускач має:

4.35.8.1.Перевірити, чи відповідає склад бригади зазначеному у наряді або розпорядженні, та наявність у членів бригади посвідчень про перевірку знань. 4.35.8.2.Провести інструктаж: ознайомити бригаду зі змістом наряду, розпорядження; зазначити межі робочого місця і підходи до нього; показати найближче до робочого місця устаткування та струмовідні частини приєднань, що ремонтуються, та суміжних, до яких забороняється наближатися незалежно від того, перебувають вони під напругою чи ні.

4.35.8.3.Довести бригаді, що напруга відсутня, показом встановлених заземлень та перевіркою відсутності напруги, якщо заземлення не видно з робочого місця, а в електроустановках 35 кВ і нижче (де дозволяє конструктивне виконання) з наступним дотиком рукою до струмовідних частин, після перевірки відсутності напруги. 4.35.8.3.Після інструктажу допускача бригаду повинен проінструктувати керівник робіт щодо безпечного виконання робіт, використання інструменту, пристосувань, механізмів і вантажопідіймальних машин.

Без проведення інструктажу допуск бригади забороняється.

4.35.8.4.Проведення   інструктажу   і   допуск   оформляються   підписами   допускача   і керівника робіт (наглядача) в наряді із зазначенням дати і часу.

4.35.8.5.Допуск оформляється в обох примірниках наряду, з яких один залишається у керівника робіт (наглядача), а другий - у допускана.

Коли керівник робіт суміщає обов'язки допускана, допуск оформляють в одному примірнику наряду.

4.35.8.6.Під час роботи за розпорядженням час допуску реєструють в журналі   обліку робіт за нарядами і розпорядженями. 4.36.Нагляд під час виконання робіт за нарядом.

4.36.1.3 моменту допуску бригади до робіт нагляд за нею, з метою запобігання порушенням вимог ПБЕЕС покладається на керівника робіт або наглядача. Керівник робіт і наглядач повинні весь час перебувати на місці робіт, в міру можливості - на тій дільниці, де виконується найвідповідальніша і найбільш травмонебезпечна робота.

Наглядачеві забороняється поєднувати нагляд з виконанням будь-якої роботи. 4.36.2.3 дозволу керівника робіт можливе тимчасове залишення робочого місця одним або декількома членами бригади.

Члени бригади з групою III можуть виходити з РУ чи повертатися на робоче місце самостійно. Члени бригади з групою І і П - тільки у супроводі члена бригади з групою III або особи, яка має право одноособового огляду електроустановок. Кількість членів бригади, що залишаються на робочому місці, має бути не менше двох, включно з керівником робіт. Члени бригади, які повернулися, можуть стати до роботи тільки з дозволу керівника робіт. Під час короткочасних відлучень членів бригади виводити їх з наряду не вимагається. До їх повернення керівнику робіт (наглядачеві) забороняється залишати робоче місце, якщо приміщення, де розміщується електроустановка, не можна замкнути на замок.

4.36.3.Залишатися в закритих і відритих РУ одному керівнику робіт або членам бригади без керівника робіт не дозволяється, за винятком таких випадків:

4.36.3.1.В разі необхідності викликаної умовами виконання роботи (наприклад, регулювання вимикачів чи роз'єднувачів, приводи яких винесені в інше приміщення, перевірка, ремонт чи монтаж вторинних кіл, прокладання кабелів, випробування, перевірка захистів тощо) одночасного перебування одного чи кількох працівників з групою III зі складу бригади в різних приміщеннях, на різних робочих місцях одного приєднання.

Членів бригади, які працюють окремо від керівника робіт, останній повинен привести на їх робоче місце і дати необхідні вказівки щодо безпечного виконання робіт.

4.36.3.2.У випадку проведення робіт однією бригадою на різних приєднаннях (переврка диференційного захисту шин, кіл блокування роз'єднувачів з вимикачами, перевірки та регулювання пристроїв АВР тощо).

На такі роботи може бути виписаний один наряд для їх одночасного проведення на різних приєднаннях або, залежно від характеру робіт, наряд з переведенням з одного приєднання на інше з оформленням переведення в загальному порядку.

В РУ , з яких знято напругу, можна залишатися на робочому місці і продовжувати роботу одному працівнику зі складу бригади.

4.36.4.У випадку необхідності відлучитися керівник робіт (наглядач), якщо на цей час його не може замінити працівник, який видав даний наряд, або оперативний працівник, зобов'язаний вивести бригаду із РУ і замкнути за собою двері; оформити перерву в наряді.

В разі вимушеної заміни чи тимчасової відсутності керівника робіт (наглядача) наряд передається працівнику, який його замінив.

4.36.5.Працівник, який видав наряд, і оперативні працівники повинні періодично перевіряти дотримання членами бригади правил безпеики. В разі виявлення порушень правил безпеки або виявлення інших обставин, що загрожують безпеці працівників, у керівника робіт     вилучається наряд  і  бригада виводиться  з  місця  роботи,  наряд

закривається.

Після усунення виявлених порушень і неполадок бригада знову може бути в

загальному порядку допущена до роботи з оформленням Допуску у наряді.

Якщо порушення правил безпеки було допущене одним із членів бригади, то він

повинен бути відсторонений від роботи.

4.36.6.Розосередження  членів  бригади   по  різних  робочих  місцях  допускається   у

випадках, коли наряд виданий для одночасного виконання робіт на різних робочих

місцях.

3.37.Оформлення перерв у роботі.

4.37.1.Під час перерв у роботі протягом робочого дня (на обід, за умовами проведення

робіт) бригада у повному складі виводиться    з робочого місця. Двері приміщень РУ і

огороджень електроустановки замикаються на замок.

Наряд   залишається  у  керівника  робіт  (наглядача).   Плакати,   огородження,

заземлення залишаються на місці.

Члени бригади не мають права повертатися на робоче місце за відсутності

керівника робіт (наглядача).

Допуск бригади до роботи після такої перерви здійснюється  керівником робіт

без оформлення в наряді.

4.37.2.Під час перерв у роботі, пов'язаних із закінченням робочого дня, увесь склад

бригади виводиться з робочого місця (РУ, електроустановки, ПЛ). Двері приміщень РУ

та огороджень електроустановки замикаються на замок.

Плакати, огородження, заземлення залишаються на місці.

Закінчення роботи кожного дня оформляється в таблиці наряду «Щоденний

допуск до роботи і її закінчення» підписом керівника робіт (наглядача).

Керівник робіт (наглядач) здає наряд оперативному працівнику,  а за його

відсутності - залишає наряд в папці діючих нарядів. В електроустановках без місцевих

оперативних працівників керівнику робіт (наглядачеві) дозволяється після закінчення

робочого дня залишати наряд у себе.

4.37.3.Повторний допуск в наступні дні на підготовлене робоче місце здійснює допускач. В цьому разі дозволу від старшого в зміні оперативного працівника не вимагається. Керівник робіт (наглядач) з дозволу допускана може самостійно допускати бригаду до роботи на підготовлене робоче місце, якщо йому це доручено в рядку наряду «Окремі вказівки».

Перед повторним допуском бригади на робоче місце керівник робіт (наглядач) повинен упевнитися в наявності необхідних заземлень, огороджень, плакатів тощо. Повторний допуск, здійснений черговим або оперативно-ремонтним працівником, оформляється в обох примірниках наряду; допуск, що проводиться керівником робіт (наглядачем), - тільки в своєму примірнику наряду.

4.37.4.Пробне вмикання електроустаткування на робочу напругу до повного закінчення роботи може бути проведено після виконання таких умов: 4.37.4.1.Бригада повинна бути виведена з робочого місця. 4.37.4.2.Наряд з оформленою перервою здається черговому допускачеві. 4.37.4.3.Тимчасові огородження, заземлення і плакати мають бути зняті, а постійні огородження   встановлені   на  місце      (вказані   операції,   як   правило,   виконуються оперативними працівниками). Дозвіл   на тимчасове зняття і наступне   встановлення заземлень оформляється в наряді в рядку «Окремі вказівки».                                           •

4.37.4.4.Отримано дозвіл на пробне вмикання від чергового або адміністративно-технічного працівника, який має право видавати розпорядження з питань оперативного обслуговування даної електроустановки. Підготовка робочого місця і допуск бригади до роботи після пробного вмикання та наступного дня проводиться в звичайному порядку, - як і у випадку первинного допуску, з оформленням допуску в графі 4 наряду.

4.37.5.Оперативний працівник до повернення керівником робіт наряду з відміткою про

повне закінчення робіт не має права вмикати виведене в ремонт електроустаткування

чи вносити до схеми зміни, що впливають на умови проведення робіт.

4.37.6.В аварійних випадках оперативний працівник може вмикати електрообладнання

за відсутності бригади до повернення наряду за дотримання таких умов:

4.37.6.1.Тимчасові   огородження, заземлення і плакати мають бути зняті; стаціонарні

огородження поставлені на   місце,   плакати «Працювати тут» мають бути замінені

плакатами «Стій!Напруга».

4.37.6.2.До прибуття   керівника робіт і повернення ним наряду в місцях проведення

роботи мають бути   розставлені   люди, які зобов'язані попереджувати як керівника

робіт, так і членів бригади про те. що електроустановка ввімкнена і поновлення робіт

неприпустиме.

4.38.Переведення бригади на нове рочобе місце.

4.38.1.В електроустановках понад 1000 В, що експлуатуються місцевими оперативними

працівниками, перведення бригади на інше робоче місце здійснюється допускачем.

Це переведення може здійснювати працівник, який видав наряд, або керівник робіт, якщо про це є запис у рядку наряду «Окремі вказівки».

Переведення на інше робоче місце оформляється записом в таблиці 4 наряду. 4.38.2.В електроустановках до 1000 В на різних робочих місцях одного приєднання, а також на різних робочих місцях однієї ПЛ. ПЛЗ. КЛ будь-яких напруг переведення на інше робоче місце здійснюється керівником робіт без оформлення в наряді. 4.38.3.У випадках робіт в електроустановках без зняття напруги на струмовідних частинах  оформлення допуску на інше    робоче місце визначається тільки  в разі переведення    бригади з ВРУ однієї напруги у ВРУ іншої напруги, або з одного приміщення ЗРУ в інше.

4.38.4.В   усіх   електроустановках   під   час   виконання   робіт   за   розпорядженням, оформлення переведення на інше робоче місце не вимагається. 3.39.Закінчення робіт.Закриття наряду.

4.39.1 Після повного закінчення робіт робочому місцю слід надати належного стану. Послідовно виконуються: 4.39.1.1.Виведення бригади з робочого місця. 4.39.1.2.Зняття  тимчасовових огороджень і плакатів. 4.39.1.3.Зняття заземлень.

4.39.1.4.Встановлення на місце стаціонарних огороджень і плакатів, зняття огороджень і плакатів, вивішених перед початком робіт. 4.39.1.5.Закриття на замки дверей, приміщень.

4.39.2.Наряд може бути закритим лише після огляду устаткування і місць роботи, перевірка відсутності людей, сторонніх предметів і інструменту на робочих місцях і у разі надання належної чистоти.

4.39.3.Закриття наряду оформляється керівником робіт записом у наряді та журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.

4.39.4.Контроль за правилністю оформлення нарядів здійснюється працівниками, які видали їх, та керівними електротехнічими працівниками, періодично вибірковою перевіркою.

У.Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт.

5.1 .Порядок підготовки робочого місця:

5.1.1 .Для підготовки робочого місця до роботи, яка вимагає зняття напруги, слід вжити

у вказаному порядку таких технічних заходів:

5.1.1.1.Здійснити   необхідні   відключення   і   вжити   заходів,   що   перешкоджають

помилковому або самочинному ввімкненню комутаційної апаратури.

5.1 і.2.Вивісити заборонні плакати на приводах ручного і на ключах дистанційного

керування комутаційною апаратурою.

5.1.1.3.Перевірити відсутність напруги на струмовідних частинах, які слід заземлити

для захисту людей від ураження електричним струмом.

5.1.1.4.Встановити заземлення (ввімкнути заземлювальні ножі, встановити переносні

заземлення).

5.1. і.5.Обгородити,  за     необхідності,  робочі  місця  або   струмовідні   частини,   що

залишилися під напругою, і вивісити  на огородженнях плакати безпеки. Залежно від

місцевих умов, струмовідні частини обгородити до чи після їх заземлення.

5.2.1 іід    час    оперативного    обслуговування    електроустановки    двома    і    більше

працівниками в зміну перелічені    в      пункті    5.1. заходи мають виконувати    два

працівники. В разі одноособового обслуговування їх може виконувати одна особа, крім

накладання переносних заземлень і здійснення перемикань, що провояться на двох і

більше приєднаннях в електроустановках напругою понад 1000 В, які не мають діючих

пристроїв блокування роз'єднувачів від неправильних дій.

5.3.Вимикання (зняття напруги).

5.3.1.В разі роботи на струмовідних частинах, що потребують зняття напруги, повинні

бути вимкнені:

5.3.1.1 .Струмовідні частини, на яких буде виконуватися робота.

5.3.1,2.Необгороджені струмовідні частини, до яких можливе наближення людей або

ремонтного оснащення та інструменту, механізмів і вантажопідіймальних машин на

відстань, меншу від зазначеної в таблиці.

Припустимі відстані до струмовідних частин, що перебувають під напругою, м

Напруга,                Відстань від людини у будь-            Відстань від механізмів та \ кВ                     якому можливому її положенні       вантажопідіймальних мата інструментів і пристосувань,      шин у робочому та транс-що використовуються нею, від        портному положеннях від тимчасових огорож, м, не менше     стропів, вантажозахоплю-

ючих пристосувань та ван-__________І                    _    ___ _                  _   тажів, м, не менше________

НаІІЛ,                                                     0,6                                                   1,0

в решті єлектроуста-                       не нормується

новок                                                (без дотику)                                         1,0

6-35                                          0,6                                                 1,0

ПО                                           1,0                                                   1,5

150                                           1,5                                                2,0

__________220__________[_______________2Д)_______________І____________2,5____________|

5.4.Вивішування плакатів безпеки. Обгородження робочого місця.

5.4.1.На проводах роз'єднувачів, відокремлювачів і вимикачів навантаження, напругою

понад 1000 В на ключах і кнопках дистанційного керування, на комутаційній апаратурі

до 1000 В (автоматичні та інші вимикачі, рубильники), під час ввімкнення яких може„

бути подана напруга на робоче місце, мають бути вивішені плакати "Не вмикати!

Працюють люди".

5.4.2.У роз'єднувачів, які скеровуються   оперативною штангою, плакати вивішуються

на огорожах, а у однополюсних роз'єднувачів - на приводі кожного подюгу, В КРУ

плакати вивішуються на ключах дистанційного керуваня.

5.4.3.На засувках, що закривають доступ повітря в пневматичні приводи комутаційної

апаратури, вивішується плакат "Не відкривати! Працюють люди!".

5.4.4.На приєднаннях напругою до  1000 В, які не мають автоматичних та інших

вимикачів або рубильників, плакати вивішуються біля знятих запобіжників, під час

встановлення яких може бути подана напруга на місце роботи.

5.4.5.Невідключені струмовідні частини, доступні для випадкового дотримання, мають

бути на час роботи обгорожені.

5.4.6.Для тимчасового  обгороджування струмовідних  частин,  що  залишилися  під

напругою,   можуть  застосовуватися  щити,   ширми,   екрани  тощо,   виготовлені     з

ізоляційних матеріалів.

5.4.7.В разі встановлення тимчасових огорож відстань від них до струмовідних частин

має бути не меншою ніж зазначена в таблиці п.5.3.1.2.

5.4.8.Необхідність  встановлення  тимчасових  огорож,  їх  вид,  спосіб  встановлення

визначаються особою, яка виконує підготовку робочого місця.

На тимчасові огорожі слід написати "Стій! Напруга" або прикріпити відповідні

плакати безпеки.

5.4.9.Допускається застосування спеціальних пересувних огорож - кліток, похилих

щитів тощо, конструкція яких забезпечує безпечність їх встановлення, стійкість і

належне закріплення.

5.4.10.На час роботи забороняється переставляти або забирати плакати та встановлені

тимчасові огородження.

5.5.Перевірка відсутності напруги.

5.5.1.Перевіряти   відсутність  напруги  необхідно  покажчиком  напруги   заводського

виготовлення, справність якого перед застосуванням слід перевірити за допомогою

призначених для нього спеціальних приладів або наближеням до струмовідних частин.

розташованих поблизу, які явно перебувають під напругою.

В   електроустановках   напругою   понад   1000   В   користуватися   покажчиком

напруги необхідно в діелектричних рукавичках.

Якщо покажчик напруги падав або був підданий механічним ударам, то користуватися ним без повторної перевірки забороняється.

5.5.2.У   ВРУ   напругою   до   220   кВ   перевіряти   відсутність   напруги   покажчиком дозволяється тільки в суху погоду.

Під час туману, дощу, снігопаду відсутність напруги допускається перевіряти ретельним простежуванням схеми в натурі. У цьому випадку відсутність напруги на лінії, що відходить, підтверджується оперативними працівниками.

Якщо під час перевірки схеми будуть помічені ознаки наявності напруги (корона на ошиновці та іншому устаткуванні або іскріння під час комутації роз'єднувачів), то схему слід перевірити повторно, про свої зауваження щодо стану устаткування повідомити оперативних працівників.

5.5.3.Перевірку відсутності напруги на відключеному устаткуванні повинен проводити допускач після вивішення попереджувальних плакатів.

Перевірку відсутності напруги слід провадити між усіма фазами та між кожною фазою і землею, а також кожною фазою і нульовим проводом, а на вимикачі і роз'єднувачі - на всіх шести вводах, затискачах.

Якщо на місці робіт є розрив електричного кола, то відсутність напруги перевіряється на струмовідних частинах з обидвох боків розриву.

Постійні    обгородження знімаються або відкриваються бєзпосередьно перед перевіркою відсутності напруги. 5.6.Встановлення заземлень.Загальні вимоги.

5.6.1.Встановлювати заземлення на струмовідні частини необхідно безпосередньо після перевірки відсутності напруги.

5.6.2.Переносні заземлення спочатку треба приєднати до заземлювального пристрою, а потім, після перевірки відсутності напруги, встановити на струмовідні частини.

Знімати переносне заземлення необхідно в зворотній послідовності: спочатку зняти його зі струмовідних частин, а потім від заземлювального пристрою. 5.6.3.Встановлення і зняття переносних заземлень слід виконувати в діелектричних рукавичках із застосуванням в електроустановках понд 1000 В ізолювальної штанги, Закріплювати затискачі переносних заземлень слід цією ж штангою або безпосередьно руками в діелектричних рукавичках.

5.6.4.Забороняється користуватися для заземлення провідниками, не призначеними для цього, а також - приєднувати заземлення за допомогою скручування.

VI.Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Дотик до струмопровідних частин, які находяться під напругою, викликає у більшості випадків мимовільне судорожне скорочення мязів, внаслідок чого потерпілий сам не може звільнитися від дії електричного струму.

Якщо потерпілий залишається в контакті з струмопровідними частинами, необхідно перш за все швидко звільнити його від дії електричного струму. Першою дією повинно бути швидке відключення тієї частини електроустановки, якої дотикається потерпілий.

Якщо відклюити швидко неможливо, необхідно вжити заходів щодо відокремлення потерпілого від струмопровідних частин, до яких він доторкається. При цьому необхідно пам'ятати, що без вживання належних запобіжних заходів торкатися до людини, яка знаходиться під струмом, небезпечно для життя.

Заходи першої допомоги залежать від того, в якому стані знаходиться потерпілий після звільнення його від струму:

-якщо потерпілий у свідомості, але до цього був непритомним або тривалий час знаходився під струмом, йому необхідно забезпечити повний спокій до появи лікаря або терміново доставити в лікарню;

-за відсутності свідомості, але збереженні дихання, потерпілого потрібно покласти зручно, по можливості рівно, розпустити і розстібнути одяг, створити приплив свіжого повітря, дати нюхати нашатирний спирт, збризкувати потерпілого водою, розтирати і зігрівати його тіло до появи лікаря;

-якщо потерпілий не дихає або дихає надто погано (рідко, судорожно зі схлипуванням) та дихання поступово погіршується, необхідно до появи лікаря робити штучне дихання.

Ні в якому разі не слід заривати потерпілого в землю, оскільки це не тільки некорисно, але і шкідливо.