Задание 1. Экспериментальное подтверждение закона Ома

Цель исследования.

1. Экспериментальное установление аналитической зависимости для закона Ома на основе анализ влияния напряжения V источника питания и сопротивления R подключённого к источнику резистора на значение электрического тока I в цепи.

2. Формирование навыков выполнения исследований в Electronics Workbench.

Сборка электрических схем в Electronics Workbench

Интерфейс программы Workbench

Вспомните материал дисциплины “Інформатика та основи програмування”. Интерфейс программы Workbench включает в себя стандартный набор операций, свойственных приложениям Windows, который состоит из следующих разделов:

− File - работа с файлами;

− Edit - редактирование;

− Circuit - работа с элементами схемы;

− Analysis - виды анализа схем;

− Window - работа с окнами;

− Help - работа с файлами справки.

Ниже рассмотрим некоторые разделы пакета Workbench, необходимые для выполнения заданий 1–3.

Напомним, что Workbench представляет собой программный продукт, позволяющий производить моделирование, тестирование, разработку и отладку электрических цепей, содержащих различные компоненты, в том числе и логические устройства. С помощью этого пакета можно проектировать различные цифровые устройства, такие как дешифраторы и шифраторы, сумматоры, триггеры, счетчики, регистры. Пакет допускает одновременное использование как аналоговых, так и цифровых устройств и позволяет проводить их совместное моделирование и тестирование.

Работа с Workbench

При запуске Workbench автоматически создается и открывается новый файл, который следует сохранить, используя команду File/ Save as. Используя манипулятор «мышь» перенесите необходимые элементы на рабочую область. Для этого выберите раздел на панели элементов и приборов (рис. 1.1), в котором находится нужный элемент.

Рис. 1.1. Панель элементов и приборов

Для соединения двух выводов необходимо щелкнуть по одному из них левой кнопкой мыши и, не отпуская кнопку, довести курсор до вывода другого элемента. Следует отметить, что наличие элемента “Земля” в схеме является обязательным условием ее работы.

Когда схема собрана, следует нажать на выключатель  в верхнем правом углу рабочей области Workbench. Повторное нажатие приведет к остановке работы схемы. Применение соответствующих приборов позволяет выполнить необходимые исследования и вывести результаты. Внимание! Перед началом работы следует установить на ноль начальные условия. Для этого необходимо установить флажок в разделе Analysis/ Analysis Options/ Instruments/ Set to Zero.

Для изменения номиналов и свойств элементов схемы необходимо дважды щелкнуть “мышью” на нужном элементе; при этом появится соответствующая закладка (рис. 1.2–1.4), в которой необходимо или изменить номинал элемента, или выбрать его тип из библиотеки.

Рис. 1.2. Закладка изменения параметров резистора

Рис. 1.3. Функциональный генератор

Рис. 1.4. Осциллограф

Меню Circuit

Позволяет управлять ориентацией выбранных элементов, изменять масштаб изображения схемы, изменять номиналы элементов, управлять отображением идентификационных номеров элементов и их ярлыков, показывать сетку, изменять шрифты. Так, установка флажка в позиции Show nodes (рис. 1.5) позволяет отобразить номера узлов исследуемой схемы.

Перечисленные здесь операции выведены в виде кнопок на панели инструментов (рис. 1.6). Следует отметить, что изменить параметры элементов также возможно путем двойного нажатия левой кнопки «мыши» на элементе. При этом откроются закладки, в которых необходимо или изменить номинал элемента или выбрать его тип из библиотеки элементов (см. рис. 1.2). С помощью соответствующих кнопок изменяются параметры схемы или создается новая схема.

Рис. 1.5. Вывод на схеме номеров узлов. Закладка Circuit/ Schematic Options

Рис. 1.6. Панель инструментов, аналогичная панели Word

Последовательность выполнения задания

1. Соберите на рабочем поле принципиальную электрическую схему в составе источника постоянного напряжения и резистора, следуя методическим рекомендациям. Для измерения электрического тока в цепи и напряжения на резисторе используйте приборы Multimeter в режимах А и V соответственно. Рабочий документ с принципиальной электрической схемой сохраните в своей рабочей папке c материалами компьютерной практики.

2. Откройте Word-файл для подготовки материалов к отчёту по заданию 1 и присвойте ему имя, содержащее номер задания и номер варианта, например «Отчёт 1-10».  Найдите подходящий заголовок Вашему Word-документу, например, «Задание 1. Экспериментальное подтверждение закона Ома». Укажите в Word-документе цель задания и сопровождайте текстовыми комментариями все этапы исследования.

3. Скопируйте в Word-документ составленную Вами схему исследования, которая может выглядеть, например, так (рис. 1.7):

Рис. 1.7. Вариант представления схемы исследования

4. Заготовьте таблицу для записи результатов измерения тока в цепи при вариациях напряжения источника и сопротивления резистора. Рекомендуемый вид таблицы такой:

Таблица 1.1

Результаты измерений тока (mA)

| R V | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | I1,1 |  |  |  |  | I1,6 |
| V2 |  | В табл. 1 заносятся измеренные значения тока в цепи при вариациях Vi и Rj в соответствии с исходными данными Вашего варианта |  |
| V3 |  |  |  |
| V4 |  |  |  |
| V5 |  |  |  |
| V6 | I6,1 |  |  |  |  | I6,6 |

5. Проведите измерения тока в электрической цепи при вариациях Vi и Rj в соответствии с исходными данными Вашего варианта (Приложение П1).

6. Для дальнейшей обработки результатов моделирования импортируйте их в текстовой или графический редактор любого из известных Вам информационных пакетов – Mathcad, Exсel или Matlab.

7. Произведите анализ схемы, по результатам которого постройте следующие графические зависимости:

–  I = (1(V) при  Rj = const и

–  I = (2(R) при  Vi = const.

Процесс построения графиков сопровождайте текстовыми комментариями. Полученный документ сохраните с соответствующим расширением (*.mcad, *.xls или *.mlab) – он наверняка потребуется при подведении итогов компьютерной практики.

7. Проанализируйте влияние напряжения источника и сопротивления цепи на величину электрического тока; характер влияния представьте аналитическими зависимостями.

8. Сформулируйте выводы по результатам проведенного исследования. Подготовьте ответы на возможные вопросы о характере и содержании выполненных Вами действий по всем пунктам исследования.

Содержание отчёта по заданию 1

В отчёт по заданию включить подробные текстовые комментарии о Ваших действиях, принципиальной электрической схемы, иллюстрации с показаниями приборов и графическую информацию с текстовым сопровождением по каждому пункту этапов А и В, а также перечень иллюстраций из задания 1, включаемых в презентацию по компьютерной практике.

Приложение П1

Варианты исходных данных к заданию 1

| Номер варианта | Диапазон напряжений источника, Вольты | Диапазон сопротивлений цепи, k( | Номер варианта | Диапазон напря- жений источника, Вольты | Диапазон сопротивлений цепи, k( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 - 60 | 0.50 - 5.0 | 31 | 60 - 120 | 1.0 - 6.0 |
| 2 | 20 - 120 | 1.0 - 6.0 | 32 | 70 - 140 | 6.0 - 12.0 |
| 3 | 30 - 150 | 2.0 - 7.0 | 33 | 100 - 600 | 20 - 100 |
| 4 | 40 - 90 | 3.0 - 8.0 | 34 | 200 - 1000 | 100 - 200 |
| 5 | 50 - 100 | 4.0 - 9.0 | 35 | 150 - 750 | 10 - 60 |
| 6 | 60 - 110 | 5.0 - 10.0 | 36 | 30 - 150 | 5.0 - 10.0 |
| 7 | 70 - 120 | 6.0 - 12.0 | 37 | 40 - 200 | 6.0 - 12.0 |
| 8 | 80 - 200 | 0.50 - 5.0 | 38 | 20 - 120 | 5.0 - 10.0 |
| 9 | 90 - 180 | 1.0 - 6.0 | 39 | 10 - 100 | 2.0 - 10.0 |
| 10 | 160 - 300 | 2.0 - 7.0 | 40 | 60 - 120 | 2.0 - 8.0 |
| 11 | 120 - 600 | 7.0 - 14.0 | 41 | 70 - 140 | 3.0 - 8.0 |
| 12 | 10 - 100 | 8.0 - 16.0 | 42 | 100 - 600 | 4.0 - 9.0 |
| 13 | 20 - 160 | 9.0 - 18.0 | 43 | 200 - 1000 | 5.0 - 10.0 |
| 14 | 30 - 210 | 10.0 - 20.0 | 44 | 150 - 750 | 6.0 - 12.0 |
| 15 | 10 - 60 | 3.0 - 8.0 | 45 | 30 - 150 | 0.50 - 5.0 |
| 16 | 20 - 120 | 4.0 - 9.0 | 46 | 40 - 200 | 1.0 - 6.0 |
| 17 | 30 - 150 | 5.0 - 10.0 | 47 | 20 - 120 | 2.0 - 7.0 |
| 18 | 40 - 90 | 6.0 - 12.0 | 48 | 10 - 100 | 7.0 - 14.0 |
| 19 | 30 - 150 | 2.0 - 7.0 | 49 | 30 - 180 | 1.0 - 6.0 |
| 20 | 40 - 90 | 3.0 - 8.0 | 50 | 70 - 120 | 6.0 - 12.0 |
| 21 | 50 - 100 | 4.0 - 9.0 | 51 | 25 - 200 | 20 - 100 |
| 22 | 60 - 110 | 5.0 - 10.0 | 52 | 30 - 180 | 100 - 200 |
| 23 | 70 - 120 | 6.0 - 12.0 | 53 | 140 - 700 | 10 - 60 |
| 24 | 80 - 200 | 0.50 -5.0 | 54 | 100 - 600 | 5.0 - 10.0 |
| 25 | 90 - 180 | 1.0 -6.0 | 55 | 200 - 1000 | 6.0 - 12.0 |
| 26 | 150 - 400 | 2.0 -7.0 | 56 | 150 - 750 | 5.0 - 10.0 |
| 27 | 100 - 700 | 7.0 - 14.0 | 57 | 30 - 150 | 2.0 - 10.0 |
| 28 | 10 - 100 | 8.0 - 16.0 | 58 | 40 - 200 | 2.0 - 8.0 |
| 29 | 20 - 160 | 9.0 – 18.0 | 59 | 20 - 120 | 3.0 - 8.0 |
| 30 | 30 - 210 | 10.0 – 40.0 | 60 | 30 - 150 | 4.0 - 9.0 |

# Text boxes

Источники напряжения и тока, ...

Резисторы , конденсаторы, аналоговые ключи, ...

Генератор, осциллограф, прибор для

снятия частотных характеристик, ...

Прочие элементы

ЦАП и АЦП, таймер

Операционные усилители

Транзисторы

Диоды

Функциональные преобразователи

Индикаторы

Логические

элементы