Практичне заняття № 1.3

Тема: Принципіальна схема управління генераторами основної СЕП і генератором ДСУ. Характерні відмови і несправності обладнання основної СЕП.

1.  Принципіальна схема управління генераторами 30030-140 СЕП змінного струму напругою 115/200 В змінної частоти.

2.  Принципіальна схема управління генератором ГТ16ПЧ8ЕД допоміжної силової установки.

3.  Характерні відмови і несправності обладнання основної СЕП.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

| АЗУ | – аппарат защиты и управления |
| --- | --- |
| АПП | – аппарат переключения преобразователей |
| АПШ | – аппарат переключения шин |
| БДТ | – блока датчиков тока |
| БРЗУ | – блок регулирования, защиты и управления |
| БЧФ | – блок чередования фаз |
| ВСУ | – вспомогательная силовая установка |
| ПТС | – преобразователь трёхфазный статистический |
| РУ | – распределительное устройство |
| УИ | – устройство индикации |
| ЦРУ | – центральное распределительное устройство |

1. Принципіальна схема управління генераторами 30030-140 СЕП змінного струму напругою 115/200 В змінної частоти

Принципиальная схема управления основными генераторами приведена на 
рис. 3.9.

Включение генератора № 1 на шины Г1, Г1-1, Г2 и Г2 -1

(если не включены генераторы G2, ГВСУ и аэродромный источник)

В процессе запуска двигателя самолета (для примера – левого) вал генератора раскручивается и подвозбудитель этого генератора вступает в работу. Возбуждение обмоток подвозбудителя обеспечивается постоянным магнитом, установленным на валу генератора, чем обеспечивается работа без внешнего источника постоянного тока. Напряжение с обмоток подвозбудителя через контакты (1, 2, 3) электрического соединителя G1.XS1 генератора G1 подводится к контактам (7А, 8А, 9А) электрического соединителя Е1.XS1 блока регулирования, защиты и управления 2438-140 (Е1).

После выхода двигателя на режим «земной малый газ» и установки выключателя S1 в положение ”Г1”в блоке Е1 срабатывает реле и напряжение подвозбудителя вводится в схему этого блока. В блоке Е1 переменный ток подвозбудителя преобразуется в постоянный и через контакты (3А, 4А) блока Е1 и контакты (4, 5) соединителя G1.XS1 генератора G1 подводится на обмотку возбуждения возбудителя генератора, размещенную на статоре.

В трёхфазной обмотке ротора возбудителя наводится переменное напряжение, которое через вращающийся блок диодов подаётся на обмотку возбуждения генератора. Генератор возбуждается и при нормальных значениях его параметров из блока Е1 через контакт 18В выдаётся напряжение 27 В на обмотки контактора К1 и реле К2, а через контакт 10В подводится к контакту 2 реле К10 (рис. 3.10).

Контактор К1 срабатывает и:

– замыкающими контактами (1-2), (3-4) и (5-6) подключает генератор G1 к шинам Г1 (ЦРУ 115/200В лев.);

– размыкающими контактами (7-8), (9-10) и (11-12) разрывает цепь резервирования шин Г1 от шин Г2 или отключает от шин Г1 цепь аэродромного источника 
115/200 В, если он был включен.

Рис. 3.9. Принципиальная схема управления основными генераторами.

Рис. 3.9. Принципиальная схема управления основными генераторами.

Реле К2 срабатывает и:

– размыкающими контактами (1-2) разрывает цепь питания табло Н1 "Г1-ОТКЛ";

– контактами (4-5) разрывает одну из цепей питания табло Н2 "ПЕРЕМ ТОК ПРОВЕРЬ";

– контактами (10-11) разрывает цепь питания выпрямительного устройства ВУ2 от генератора ВСУ;

– контактами (13-14) разрывает цепь питания выпрямительного устройства ВУ3 от генератора ВСУ;

– замыкающими контактами (8-9) включает реле К11 по цепи – шина АВШ1 (ЦРУ 27В лев.), автомат защиты F28, контакты (8-9) реле К2, обмотка реле К11;

– контактами (17-18) подготавливает цепь включения контактора К9.

Напряжение генератора G1 с шин Г1 через автомат защиты F11, замкнутые контакты (7-8), (9-10) и (11-12) контактора К4 поступает на шины Г1-1, если не включен генератор ВСУ. С шин Г1 через автомат защиты F10, замкнутые контакты (7-8), 
(9-10), (11-12) контактора К6 (если не включен аэродромный источник 115/200 В) и замкнутые контакты (7-8), (9-10) и (11-12) контактора К8 (если не включен второй генератор G2) напряжение генератора G1 поступает на шины Г2. С шин Г2 через автомат защиты F15 и замкнутые контакты (7-8), (9-10) и (11-12) контактора К5 напряжение поступает на шины Г2 -1 (если не включен генератор ВСУ).

Включение генератора № 2.

После запуска второго двигателя включение генератора G2 происходит аналогично. При нормальных значениях параметров генератора G2 из соединителя блока регулирования, защиты и управления 2438-140 (Е4) через контакт 18В выдаётся напряжение 27 В на обмотки контактора К8 и реле К7.

Контактор К8 срабатывает и:

– замыкающими контактами (1-2), (3-4) и (5-6) подключает генератор G2 к шинам Г2 (ЦРУ 115/200В прав.);

– размыкающими контактами (7-8), (9-10) и (11-12) рассоединяет шины Г1 (ЦРУ 115/200В лев.) и шины Г2 (ЦРУ 115/200В прав.).

Реле К7 срабатывает и:

– размыкающими контактами (1-2) разрывает цепь питания табло Н3 "Г2-ОТКЛ";

– контактами (4-5) разрывает одну из цепей питания табло Н2 "ПЕРЕМ ТОК ПРОВЕРЬ";

– контактами (10-11) разрывает цепь питания выпрямительного устройства ВУ2 от генератора ВСУ;

– контактами (13-14) разрывает цепь питания выпрямительного устройства ВУ3 от генератора ВСУ;

– замыкающими контактами (8-9) включает реле К12 по цепи – шина АВШ1 (ЦРУ 27В лев.), автомат защиты F28, контакты (8-9) реле К7, обмотка реле К12;

– контактами (17-18) включает контактор К9 по цепи – шина АВШ1 (ЦРУ 27В лев.), автомат защиты F6, контакты (18-17) реле К2, контакты (17-18) реле К7, обмотка контактора К9.

Через контакт 10В соединителя блока Е4, контакты (4-5) реле К12 (рис. 3.10) напряжение 27 В выдаётся на контактор К3 (рис. 3.10), который своими замыкающими контактами (1-2), (3-4) и (5-6) подключает ВУ3 к шинам Г2.

Питание шин Г2-1 от шин Г2 осуществляется через автомат защиты F15 и замкнутые контакты (7-8), (9-10) и (11-12) контактора К5 (если не включен генератор ВСУ). Питание шин Г2-2 от шин Г2 осуществляется через автомат защиты F4 и замыкающие контакты (1-2), (3-4) и (5-6) контактора К9.

Если второй двигатель самолета был запущен первым и аэродромный источник 115/200 В не был подключен к сети, то питание шин Г1 (ЦРУ 115/200В лев.) от шин Г2 (ЦРУ 115/200В прав.) осуществляется через автомат защиты F16 контакты (7-8), (9-10) и (11-12) контактора К3 и контакты (7-8), (9-10) и (11-12) контактора К1.

При работающих генераторах G1 и G2 реле К11 и К12 срабатывают и обеспечивают минус бортовой сети при включении противообледенительной системы оперения по цепи – «+» ПОС оперения, контакты (6-5) реле К12, контакты (2-3) реле К11, минус бортовой сети.

Управление, регулирование напряжения и защита генераторов.

Управление генератором, регулирование напряжения и защита канала генерирования каждого генератора осуществляется блоком регулирования, защиты и управления 2438-140 каждого генератора.

Напряжение генератора через контакты (21А, 23А и 25А) электрического соединителя Е1.XS1 блока 2438-140 вводится в блок и контролируется. При отклонении напряжения от нормы при изменении нагрузки и частоты вращения двигателя блок, воздействуя на возбуждение генератора, восстанавливает напряжение в заданных пределах. При предельных значениях напряжения или частоты генератор развозбуждается и отключается от бортовой сети.

В канале каждого генератора обеспечена дифференциальная защита от токов короткого замыкания в генераторе или его фидере. Защита осуществляется трансформаторами тока, расположенными по "краям" генераторного фидера: блок трансформаторов тока, который находится в корпусе генератора (дифференциальная токовая защита), и блок трансформаторов тока 20736-140 (Е1, Е3), который установлен в 
ЦРУ 115/200В каждого генератора. Трансформаторы тока обоих блоков через блок 2438-140 включены встречно. При наличии нагрузки генератора и исправных силовых цепях напряжения, создаваемые этими трансформаторами, равны и противоположно направлены, поэтому суммарное напряжение их близко к нулю. При обрыве или коротком замыкании одной или нескольких силовых цепей баланс напряжений в трансформаторах нарушается и блок 2438-140 отключает возбуждение генератора и контакторы К1 (К8) подключения генератора к бортсети.

2. Принципіальна схема управління генератором ГТ16ПЧ8ЕД допоміжної силової установки

Принципиальная схема управления генератором ВСУ (G1) приведена на 
рис. 3.10. После запуска двигателя ВСУ и установки выключателя S1 в положение «Гвсу» напряжение переменного тока подвозбудителя через контакты (1, 2 и 3) электрического соединителя ХР1 генератора G1 и контакты (53Н, 62Н и 63Н) соединителя блока регулирования, защиты и управления БРЗУ 115/200 ВО-2с (Е1) вводится в этот блок. В блока Е1 напряжение переменного тока преобразуется в напряжение постоянного тока и через контакты (15Н, 34Н) соединителя блока Е1 и контакты (4, 5) соединителя XРI генератора G1 подаётся на обмотку возбуждения возбудителя генератора ВСУ. Трёхфазное напряжение возбудителя, выпрямленное блоком диодов, поступает на обмотку возбуждения генератора G1. При нормальных значениях напряжения и частоты генератора G1, контролируемых блоком Е1 через контакты (29Н, 38Н и 37Н) своего соединителя, напряжение 27 В с контакта 21Н выдаётся на реле К2.

Реле К2 срабатывает и:

– замыкающими контактами (2-3) включает контактор К1 (если отключены основные генераторы Г1 и Г2) по цепи – шина АВШ2 (ЦРУ 27В прав.), автомат защиты F14, контакты (2-3) реле К2, контакты (11-10) реле (201-К2), контакты (10-11) реле (201-К7), обмотка контактора К1. Контактор К1 срабатывает и переключает питание выпрямительного устройства ВУ2 с шин Г2 (ЦРУ 115/200В прав.) на питание от генератора ВСУ через автомат защиты F9;

– замыкающими контактами (5-6) по цепи – шина АВШ1 (ЦРУ 27В лев.), автомат защиты F2, диод V2, (шина АВШ2 (ЦРУ 27В прав.), автомат защиты F1, диод V1), контакты (5-6) реле К2, обмотка контактора (201-К4) – включает контактор 
(201-К4) (контактор К4 на рис. 3.9). Контактор (201-К4) срабатывает и переключает питание шин Г1-1 с шин Г1 на питание от генератора ВСУ через автомат защиты F4;

– замыкающими контактами (8-9) по цепи – шина АВШ1 (ЦРУ 27В лев.), автомат защиты F2, диод V2, (шина АВШ2 (ЦРУ 27В прав.), автомат защиты F1, диод V1), контакты (8-9) реле К2, обмотка контактора (201-К5) – включает контактор 
(201-К5) (контактор К5 на рис. 3.9). Контактор (201-К5) срабатывает и переключает питание шин Г2-1 с шин Г2 на питание от генератора ВСУ через автомат защиты F5;

– замыкающими контактами (11-12) включает табло Н1 «Вкл», которое сигнализирует о подключении генератора ВСУ на шины Г1-1 и шины Г2-1, а также о подключении выпрямительных устройств ВУ2 и ВУ3 на питание от генератора ВСУ;

– замыкающими контактами (14-15) по цепи – шина АВШ2 (ЦРУ 27В прав.), автомат защиты F16, контакты (14-15) реле К2, контакты (14-13) реле (201-К2), контакты (13-14) реле (201-К7), обмотка контактора К4 – включает контактор К4 (если отключены основные генераторы Г1 и Г2). Контактор К4 срабатывает и через автомат защиты F11 контактами (1-2, 3-4 и 5-6) переключает питание выпрямительного устройства ВУ3 с шин Г1 или шин Г2 на питание от генератора ВСУ;

– замыкающими контактами (17-18) включает реле К13 (рис. 3.9) по цепи – шина АВШ1 (ЦРУ 27В лев.), автомат защиты F28, контакты (17-18) реле (202-К2), обмотка реле К13. Реле К13 срабатывает и обеспечивает минус бортовой сети при включении противообледенительной системы оперения по цепи – «+» ПОС оперения, контакты (3-2) реле К13, контакты (5-6) реле К11 (рис. 3.9), минус бортовой сети и по цепи – «+» ПОС оперения, контакты (6-5) реле К13, контакты (2-3) реле К12 (рис. 3.9), минус бортовой сети.

Таким образом, противообледенительная система оперения может быть включена при работающих двух основных генераторах (Г1 и Г2) или одном основном генераторе и генераторе ВСУ (Г1 и ГВСУ или Г2 и ГВСУ).

При включенных основных генераторах или аэродромном источнике 
115/200 В шины Г1-1 и Г2-1 остаются подключенными к работающему генератору ВСУ.

Регулирование напряжения, развозбуждение генератора ВСУ и отключение его от бортсети при предельных значениях напряжения или частоты осуществляется блоком регулирования, защиты и управления БРЗУ 115/200 ВО-2с.

Трансформаторы блока датчиков тока БТД16К (Е3) и (Е4) дифференциальной токовой защиты, один из которых установлен в минусовой цепи генератора ВСУ, а другой в РУ 115/200В ВСУ, совместно с блоком БРЗУ 115/200 ВО-2с обеспечивают защиту канала генератора от токов короткого замыкания.

Рис. 3.10. Принципиальная схема управления генератором ВСУ и аэродромным источником.

Рис. 3.10. Принципиальная схема управления генератором ВСУ и аэродромным источником.

3. Характерні відмови і несправності обладнання основної СЕП

В процессе эксплуатации СЭС переменного тока напряжением 115/200 В переменной частоты возможно возникновение различных неисправностей. В таблице 3.8 приведены характерные неисправности данной СЭС, методы проявления и возможные причины их появления, а также пути устранения этих неисправностей.

Таблица 3.8

| Самопроизвольное отключение генератора 30030-140 (мигает ЦСО, горят табло «Г1ОТКЛ», («Г2ОТКЛ») и «ПЕРЕМ ТОК ПРОВЕРЬ») |
| --- |
| Обнаружение неисправности | Возможные причины | Устранение неисправности |
| 1. При наличии в бортсети напряжения постоянного тока и включённом автомате защиты отсутствует напряжение 27 В на выходе автомата защиты. | Неисправен автомат защиты F5 (F21). | Замените ав-томат защиты АЗК1М-2-2С. |
| 2. При работающем двигателе и включённом выключателе генератора отсутствует напряжение 27 В на обмотке контактора К1 (К8). | Неисправен блок 2438-140 Е1 (Е4) | Замените блок 2438-140 |
| 3. Обрыв или КЗ цепей внутри генератора (определяется прозвонкой). | Неисправен генератор 30030-140 G1 (G2) | Замените генератор 30030-140 |
| 4. Прозвоните провода от контактов А, В и С генератора G1 (G2) до контактов 1, 3 и 5 контактора К1 (К8); провод G1-1N (G2-1N) между контактами N генератора и корпусом самолёта. Разъедините разъёмы блоков 20736-140 и 2438-140 и прозвоните провода Е1-3А, Е1-3В, Е1-3С и Е1-3N (Е4-3А, Е4-3В, Е4-3С и Е4-3N). Разъедините разъёмы генератора и блока 2438-140 и прозвоните провода G1-2A, G1-2B, G1-2C и G1-2N (G2-2A, G2-2B, G2-2C, и G2-2N). | Сработала дифференциальная защита по причине: - обрыв одной из силовых цепей генератора или одной из цепей между блоками 20736-140 и 2438-140, генератором 30030-140 и блоком 2438-140 | Устраните неисправность |
|  | - неисправности блока 20736-140 | Замените блок 20736-140 |

Продолжение таблицы 3.8

| Отсутствует сигнализация «ПЕРЕМ ТОК ПРОВЕРЬ» (мигает ЦСО, загорается одно из табло «Г1 ОТКЛ» («Г2 ОТКЛ»), «ПТ1 ОТКЛ» («ПТ2 ОТКЛ»), «ПТ3 НА АВАР ШИНЫ») |
| --- |
| Обнаружение неисправности | Возможные причины | Устранение неисправности |
| 1. При нажатой кнопке проверки исправности ламп «КОНТРОЛЬ» табло Н2 «ПЕРЕМ ТОК ПРОВЕРЬ» не горит. | Перегорание ламп в табло Н2 (024.201 Э3, Э4). | Замените лампы в табло (см. 033.64.00, ТК №403). |
| 2. При наличии в бортсети напряжения постоянного тока и включенном автомате защиты отсутствует напряжение 27 В на входе автомата защиты. | Неисправен автомат защиты F12 (F13). | Замените автомат защиты АЗК1М-2-2с. |
| 3. При соединённом электрическом разъёме «НИЗ» блока отсутствует напряжение между контактами 41 и 46 (генераторы и преобразователи при этом отключены, питание осуществляется от аккумуляторных батарей). | Неисправен БУ 33.64-Е6. | Замените БУ. |
| 4. При отключенном генераторе G1 (G2) отсутствует напряжение на контакте 5 реле К2 (К7). | Неисправно реле К2 (К7). | Заменить реле ТКЕ26П1ГБ |
| 5. При включенном автомате защиты F12 (F13) отсутствует напряжение на входе диода V1 (V2) ПРИМЕЧАНИЕ: а) условия проверки реле К2 и диода V1: - автомат защиты F13 (024.201 Э3) отключен; - преобразователи ПТ1 и ПТ2 (024.203 Э3) включены; б) условия проверки реле К7 и диода V2: - автомат защиты F12 отключен; - преобразователи ПТ1 и ПТ2 включены. | Неисправен диод V1 (V2). | Заменить диод 2Д203А. |