Практичне заняття № 1.5

Тема: Призначення і технічні характеристики агрегатів системи електропостачання постійного струму. Характерні відмови і несправності обладнання вторинної СЕП постійного струму. Розподільча мережа на рівне 27В. Електропостачання постійним струмом від аеродромного джерела.

1. Призначення і технічні характеристики агрегатів системи електропостачання постійного струму.

2. Характерні відмови і несправності обладнання вторинної СЕП постійного струму.

3. Розподільча мережа на рівне 27В.

4. Електропостачання постійним струмом від аеродромного джерела.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

| АЗУ | – аппарат защиты и управления |
| --- | --- |
| АПП | – аппарат переключения преобразователей |
| АПШ | – аппарат переключения шин |
| БДТ | – блока датчиков тока |
| БРЗУ | – блок регулирования, защиты и управления |
| БЧФ | – блок чередования фаз |
| ВСУ | – вспомогательная силовая установка |
| ПТС | – преобразователь трёхфазный статистический |
| РУ | – распределительное устройство |
| УИ | – устройство индикации |
| ЦРУ | – центральное распределительное устройство |

1. Призначення і технічні характеристики агрегатів системи електропостачання постійного струму

Система электроснабжения постоянным током напряжением 27 В предназначена для централизованного электроснабжения потребителей постоянным током напряжением 27 В.

В состав системы входят:

– три выпрямительных устройства F11RB4140;

– три аппарата защиты и управления АЗУВУ200Б;

– три трансформатора ТТА1-115-400;

– две аккумуляторных батареи 20FP25HICT-R;

– коммутирующая, защитная и измерительная аппаратура, светосигнальные табло.

Выпрямительное устройство F11RB4140

Выпрямительное устройство F11RB4140 предназначено для электропитания потребителей постоянным током напряжением 27 В. Конструктивно оно представляет собой статический преобразователь, в который входят понижающий трансформатор, выпрямительный блок, блок фильтрации выходного напряжения, электронное устройство контроля и управления, которое анализирует входное и выходное напряжения и выдает сигнал разрешения на включение ВУ, и вентилятора обдува. При поступлении на вход трехфазного тока напряжением 115/200 В анализатор проверяет его характеристики и включает вентилятор обдува. После выхода вентилятора на режим подключается трансформаторно-выпрямительное устройство. При достижении напряжения на выходе уровня включения (24 В и выше) анализатор включает цепь выдачи разрешающего сигнала на подключение выпрямительного устройства к бортовой сети. Сигнал выдается в виде напряжения +27 В и сохраняется во всех случаях до снятия управляющего сигнала на включение ВУ, который поступает из самолетной сети от выключателя ВУ. Таким образом, обеспечивается возможность восстановления ВУ при случайных сбоях в течение времени, определяемого задержкой реле времени в схеме отключения, которое срабатывает через 2 секунды.

Блок фильтров обеспечивает сглаживание пульсаций выходного напряжения, что обеспечивает высокое качество электропитания.

Основные технические данные:

Номинальная мощность 	6 кВт;

Номинальное напряжение 	от 27 до 29 В;

Номинальный ток нагрузки	200 А;

Напряжение без нагрузки (ХХ)	от 29 до 30 В.

Принципиальная схема выпрямительного устройства  ВУ-6А

Аппарат защиты и управления АЗУВУ200Б

АЗУВУ200Б предназначен для:

– коммутации силовой шины;

– защиты сети от короткого замыкания и подключенного к ней ВУ;

– выдачи сигнала о включении выпрямительного устройства в сеть.

АЗУВУ200Б работает вместе с выпрямительным устройством F11RB4140 и состоит из контактора и поляризованного реле, помещённых в общий корпус.

При подаче напряжения 27 В от ВУ на контакт "В" аппарата АЗУВУ200Б аппарат срабатывает и подключает выпрямительное устройство к соответствующей аварийной шине АВШ1 (АВШ2) ЦРУ 27В (через контакт "СЕТЬ" (рис. 3.12).

Сигнал о включении выдаётся с контакта "С" аппарата АЗУВУ200Б.

При коротком замыкании на участке от аппарата до выпрямительного устройства ток, протекающий в обратном направлении, отключает аппарат и ВУ от бортсети. Для возврата аппарата в исходное положение (после устранения дефекта, вызвавшего коротким замыканием) необходимо подать 27 В на контакт "Г" (кратковременно не более одной минуты).

На самолете аппараты защиты и управления АЗУВУ200Б устанавлены:

– для ВУ № 1 – в левом ЦРУ 27В;

– для ВУ № 2 и ВУ № 3 – в правом ЦРУ 27В.

Основные технические данные:

Номинальное напряжение питания	27 В

Номинальный ток нагрузки 	200 А

Напряжение срабатывания:

– на включение при напряжении на контактах "В" и "-"	не более 24 В;

– на отключение при напряжении на контактах "В" и "-" 	не более 8 В

Обратный ток, при котором аппарат срабатывает на отключение от 50 до 60 А.

Рис. 3.12. Принципиальная схема управления выпрямительными устройствами.

Аккумуляторная батарея 20FP25HICT-R

Аккумуляторная батарея 20FP25HICT-R является вторичным источником электроэнергии постоянного тока, в котором электрическая энергия при заряде превращается в химическую энергию, а химическая энергия при разряде – в электрическую.

Условное обозначение аккумуляторной батареи расшифровывается следующим образом:

20 – количество последовательно соединенных аккумуляторов;

FP – тип электродов аккумулятора (спечной, пленочный);

25 – номинальная емкость в ампер-часах (при часовом режиме разряда);

HIC – тип аккумулятора (безопасность плюс надежность);

Т – наличие датчика измерения температуры (термодатчика);

R – модификация в контейнере производства СНГ.

Аккумуляторная батарея 20FP25HICT-R состоит из 20 последовательно соединённых аккумуляторов (элементов) FP25HIC.

Каждый аккумулятор состоит из положительных (никелевых) и отрицательных (кадмиевых) пластин, сепаратора, электролита, сосуда и клапана.

Блок пластин, разделенных сепараторами, помещён в корпус, изготовленный из термоустойчивой пластмассы. В корпус залит электролит – раствор едкого калия, который в реакции не участвует, а только служит проводником тока между положительными и отрицательными пластинами. Поэтому плотность электролита критерием степени заряда аккумулятора не является.

Верхняя крышка корпуса имеет три отверстия: два – для силовых выводов и одно – для клапана. Клапан обеспечивает удаление газов, образующихся в процессе работы, при давлении (0,35 (0,2) кгс/см2, а также предотвращает утечку электролита при эволюциях самолёта.

На межэлементном соединении между 10 и 11 аккумуляторами установлен биметаллический термодатчик. Если в процессе работы температура межэлементного соединения достигнет (70 ( 2,8) ºС, контакты термодатчика замкнутся и включат табло сигнализации о перегреве аккумуляторной батареи. Батарею в этом случае следует отключить от бортовой сети. Табло погаснет при уменьшении температуры ниже 
(70 ( 2,8) ºС.

Батареи расположены в отсеке, находящемся в левом обтекателе между 23 и 24 шпангоутами.

Основные технические данные:

Емкость при часовом режиме разряда 	– 25 А(ч;

Напряжение:

• – при холостом ходе 	– 25,5 В;

• – при нагрузке от 85 до 100 А 	– 23 В;

Температура срабатывания термодатчика	– (70 ( 2,8) ºС;

Масса 	– 24,5 кг.

2. Характерні відмови і несправності обладнання вторинної СЕП постійного струму

# В процессе эксплуатации в СЭС постоянного тока возможно возникновение различных неисправностей. В таблице 3.9 приведены характерные неисправности СЭС, методы проявления и возможные причины их появления, а также пути устранения этих неисправностей.

Таблица 3.9

| Неподключение аккумуляторной батареи №1 (№2) на АВШ1 (АВШ2) ЦРУ 27В левого (правого) (мигает ЦСО, горят табло "АКК1-ОТКЛ" ("АКК2-ОТКЛ") и "ПОСТ ТОК ПРОВЕРЬ" |
| --- |
| Обнаружение неисправности | Возможные причины | Устранение неисправности |
| 1. При включенном и отключенном выключателе есть напряжение на контакте 1 выключателя S1 (S5) | Неисправен выключатель S1 (S5) (024/301 Э3, Э4) | Замените ВМ-С |
| 2. Не подключается на АВШ1 аккумуляторная батарея №1. Отсутствует напряжение на контакте 3 контактора К3 | Неисправен контактор К3 | Замените контактор ТКС412ОДЛ |
| 3. При включенном выключателе S1 (S5) отсутствует напряжение на контакте 2 контактора К1 (К11) | Неисправен контактор К1 (К11) | Замените ТКС202ОДЛ |
| 4. При включенном выключателе S1 (S5) напряжение на входе шунта есть, на выходе – отсутствует | Неисправен шунт RS1 (RS2) | Замените шунт ША-46 |
| 5. На входе диода V2 (V7) напряжение есть, а на выходе отсутствует | Не исправен диод V2 (V7) | Замените Д237А |
| 6. При включенном и отключенном выключателе S1 (S5) есть напряжение на контакте 2 реле К5 (К10) | Неисправно реле на К5 (К10) | Замените ТКЕ21ПОДГ |
| 7. Напряжение батареи ниже нормы (см. 024.00.00, ТК №501) | Неисправна аккумуляторная батарея | Замените аккумуляторную батарею 20FP25НІCT-R |
| Нет контроля сигнализации перегрева аккумуляторной батареи (при нажатой кнопке "КОНТРОЛЬ ПЕРЕГРЕВА АКК1 (АКК2)" горит табло "ПОСТ ТОК ПРОВЕРЬ", не горит табло "АКК1-ПЕРЕГРЕВ" ("АКК2-ПЕРЕГРЕВ") |
| Обнаружение неисправности | Возможные причины | Устранение неисправности |
| 1. При нажатой кнопке S2 (S4) проверки ламп "КОНТРОЛЬ" табло Н3 (Н4) не горит | Перегорание ламп в табло Н3 (Н4) (024.301 Э3, Э4) | Заменить лампы в табло (см. 033.64.00, ТК №403) |
| 2. При отсоединённом электрическом разъёме "НИЗ" блока отсутствует напряжение между контактами 24 и 29 (42 и 47) блочной части разъёма (кнопка S2 (S4) при этом нажата) | Неисправен БУ 33.64-Е8 (33.64-Е13) | Замените БУ–1 сигнализатора Н3 (Н4) |
| 3. При нажатой кнопке S2 (S4) отсутствует напряжение на контакте 2 реле К7 (К8) | Не исправно реле К7 (К8) | Замените ТКЕ22П1ГБ |

Продолжение таблицы 3.9

| Самопроизвольное отключение выпрямительного устройства (мигает ЦСО, горят табло "ВУ1-ОТКЛ" ("ВУ2-ОТКЛ") и "ПОСТ ТОК ПРОВЕРЬ" |
| --- |
| Обнаружение неисправности | Возможные причины | Устранение неисправности |
| 1. Отсутствие напряжения на выходе ВУ1 (ВУ2, ВУ3) | Не исправно выпрямительное устройство G1 (G2, G3) (024.302 Э3, Э4) | Замените F11RB4140 |
| 2. Отсутствие напряжения на контакте "С" (при включенном выпрямительном устройстве) | Неисправно АЗУВУ200Б Е1 (Е2) | Замените АЗУВУ200Б |
| 3. При напряжении в бортовой сети и включенном автомате защиты отсутствует напряжение 115 В на контактах А, В и С автомата защиты | Не исправен автомат защиты F21 (в цепи ВУ1), F10 (в цепи ВУ2 - 024.202 Э3, Э4), F12 (в цепи ВУ3 - 024.202 Э3, Э4) | Замените АЗК3-25 |
| 4. Шунт не прозванивается | Неисправен шунт RS1 (RS2, RS3) | Заменить ША-46 |

3. Розподільча мережа на рівне 27 В

В нормальном режиме (рис. 3.14) контакторы К1-К4 включены и шина Ш1, аварийная шина АВШ1 в левом РУ 27В подключены к аварийной шине АВШ1 левого ЦРУ 27В, а шины Ш2 и аварийная шина АВШ2 правого РУ27В к аварийной шине АВШ2 правого ЦРУ 27В. При различных неисправностях (обрыв, короткое замыкание в основной линии) контакторы К1-К4 отпускают, осуществляя переключение шин РУ на резервное питание: шины Ш1 и Ш2 РУ 27В взаимно резервируются, а шины АВШ1 и АВШ2 РУ 27В переключается на аварийные шины АВШ2 и АВШ1 ЦРУ 27В, соответственно.

Контроль величины тока выпрямительных устройств осуществляется с шунтов (RS1), (RS2) и (RS3), а напряжение – непосредственно с клемм ВУ и шин ЦРУ 27В.

Рис. 3.14. Распределительная сеть на уровне 27 В.

4. Електропостачання постійним струмом від аеродромного джерела

Аэродромное питание постоянным током напряжением 27 В обеспечивается от аэродромного источника 27 В через разъём ШРАП–280с. Аэродромный источник постоянного тока 27 В должен иметь мощность не менее 12 кВт.

Запрещается:

– состыковывать разъём аэродромного питания, если в кабине включен переключатель аэродромного источника;

– расстыковывать разъём аэродромного питания, если горит светосигнализатор "27В".

Аэродромный источник 27 В имеет следующие особенности подключения на бортовую сеть:

– аэродромный источник подключается на всю бортсеть постоянного тока;

– при включённом на бортсеть аэродромном источнике блокируется включение:

• аккумуляторных батарей;

• выпрямительных устройств;

• табло "ПЕРЕМ ТОК ПРОВЕРЬ", "ПТ3 – ВКЛЮЧИ", "ПИТАНИЕ ОТ АКУМ";

• при запуске двигателя ВСУ бортсеть постоянного тока и стартер двигателя ВСУ питаются от аэродромного источника. Включение на шину запуска и флюгирования аккумуляторной батареи №1 не происходит;

– питание шины заправки топливом может осуществляться при подстыкованном разъёме аэродромного источника без включения его переключателем аэродромного источника.

При подстыкованном разъёме аэродромного источника (рис. 3.13) «плюс» с соединителя разъёма ХР1 через предохранитель F31 и замкнутые контакты (В2-Д2) реле К27 подается на обмотку реле К25, которое срабатывает и:

– замыкающими контактами (5-6) через предохранитель F31 подводит напряжение 27 В к контакту (4) переключателя (203-S2);

– замыкающими контактами (2-3) включает контактор К22, по цепи – «+» 27 В разъёма ХР1, предохранитель F31, контакты (2-3) реле К25, контакты (11-10) реле К4, обмотка контактора К22. Контактор К22 срабатывает и «+» 27 В разъёма ХР1, через автомат защиты F30, контакты (3-2) реле К22 подводит к шине заправки топливом.

Рис. 3.13. Принципиальная схема управления аккумуляторными батареями и аэродромным источником.

Рис. 3.13. Принципиальная схема управления аккумуляторными батареями и аэродромным источником.

Реле К27 предохраняет сеть от подключения аэродромного источника с обратной полярностью и от питания сети этим источником напряжением более (31,5 (1,5) В. В обоих случаях реле К27 срабатывает и размыкающими контактами (В2-Д2) обесточивает реле К25.

После установки переключателя (203-S2) в положение "АЭР 27 В" напряжение 27 В через контакты (5-6) реле К25 и (4-6) переключателя (203-S2) поступают на обмотки реле К24 и К26.

Реле К24 срабатывает и замыкающими контактами (3-2) подает питание на обмотку контактора К20 по цепи – «+» 27 В разъёма ХР1, предохранитель F31, контакты (3-2) реле К24, обмотка контактора К20.

Контактор К20 срабатывает и:

– по цепи – «+» 27 В разъёма ХР1, предохранитель F29, контакты (1-2) контактора К20 подключает аэродромный источник к аварийной шине АВШ2 (ЦРУ 27В прав.);

– замыкающим контактом "В" подает питание на обмотки реле К19, К21 и К23 по цепи – «+» 27 В разъёма ХР1, предохранитель F29, контакт "В" контактора К20, автомат защиты F27, обмотка реле К19, обмотка реле К21 и обмотка реле К23.

Реле К26 срабатывает и:

– размыкающими контактами (5-4) разрывает одну из цепей включения контактора К1, исключая возможность подключения аккумуляторной батарей (GB1) на шину АВШ1 (ЦРУ 27В лев.);

– размыкающими контактами (8-7) разрывает одну из цепей включения контактора К11, исключая возможность подключения аккумуляторной батарей (GB2) на шину АВШ2 (ЦРУ 27В прав.);

– замыкающими контактами (3-2) по цепи – «+» 27 В разъёма ХР1, предохранитель F31, контакты (3-2) реле К26, обмотка реле К16 – включает реле К16, которое разрывает цепи включения контактора К3, исключая возможность подключения аккумуляторной батарей (GB1) на шину запуска и флюгирования (РУ 27В обтекателя).

Реле К19 срабатывает и:

– размыкающими контактами (2-1) разрывает минусовую цепь автомата защиты АЗУВУ200Б (Е2) (рис. 3.12 контакты (2-1) реле 301-19), исключая возможность подключения выпрямительного устройства ВУ2 на бортовую сеть;

– размыкающими контактами (6-5) разрывает минусовую цепь автомата защиты АЗУВУ200Б (Е3) (рис. 3.12 контакты (5-4) реле 301-19), исключая возможность подключения выпрямительного устройства ВУ3 на бортовую сеть;

– размыкающими контактами (8-7) разрывает цепь питания табло "ПЕРЕМ ТОК ПРОВЕРЬ";

– размыкающими контактами (11-10) разрывает цепь питания табло "ПИТАНИЕ ОТ АККУМ".

Реле К23 срабатывает и:

– замыкающими контактами (3-2) включает табло (Н6) "АЭР 27В" и светосигнализатор (Н7) "27 В", сигнализируя о подключении аэродромного источника на бортовую сеть;

– замыкающими контактами (6-5) включает контактор К17 по цепи – «+» 27 В разъёма ХР1, предохранитель F31, контакты (6-5) реле К23, обмотка контактора К17;

– размыкающими контактами (8-7) и (11-10) разрывает другую цепь включения контакторов К1 и К11 (блокируется их срабатывание и подключение аккумуляторных батарей (GB1) и (GB2) на шины АВШ1 и АВШ2, соответственно.

Реле К21 срабатывает и:

– размыкающими контактами (2-1) разрывает минусовую цепь автомата защиты АЗУВУ200Б (Е1) (рис. 3.12 контакты (2-1) реле 301-21), исключая возможность подключения выпрямительного устройства ВУ1 на бортовую сеть;

– замыкающими контактами (5-6) включает контактор К9 (рис. 3.12 контакты (5-6) реле 301-21), который соединяет шину АВШ2 с шиной Ш2 правого ЦРУ 27В;

– замыкающими контактами (8-9) включает контактор К8 (рис. 3.12 контакты (8-9) реле 301-21), который соединяет шину АВШ1 с шиной Ш1 левого ЦРУ 27В;

– размыкающими контактами (11-10) разрывает цепь питания табло "ПТ3 – ВКЛЮЧИ".

Контактор К17 контактами (1-2) подготавливает цепь запуска двигателя ВСУ, контактом "В" включает реле К18, которое контактами (2-3) также подготавливает цепь запуска двигателя ВСУ.

В результате после включения аэродромного источника:

– аэродромный источник включается на всю бортовую сеть постоянного тока следующими контакторами:

••  контактором К20 он подключается к аварийным шинам АВШ2;

••  контактором К12 (рис. 3.12) аварийные шины АВШ2 соединяются с аварийным шинам АВШ1 (контакты (1-2) и включается табло (Н4) "Кольц 27В" (контакты "В");

••  контактором К8 (контакты (1-2) рис. 3.12) шины Ш1 соединяется с аварийными шинами АВШ1, а контактором К9 (контакты (1-2) рис. 3.12) шины Ш2 – с аварийными шинами АВШ2;

••  контакторами К17 и К22 шина запуска и флюгирования и шина заправки топливом подключаются к аэродромному источнику;

– блокируются цепи включения аккумуляторных батарей и выпрямительных устройств;

– реле К16 блокирует цепи включения аккумуляторной батареи №1 на шину запуска и флюгирования при запуске двигателя ВСУ.