Практичне заняття № 1.8

Тема: Перевірка працездатності системи електропостачання. Вмикання і вимикання джерел електроенергії. Перевірка резервування шин. Особливості експлуатації обладнання СЕП

1. Перевірка працездатності системи електропостачання.

2. Вмикання і вимикання джерел електроенергії.

3. Перевірка резервування шин. Особливості експлуатації обладнання СЕП.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

| АЗУ | – апарат захисту і керування |
| --- | --- |
| АПП | – апарат переключення перетворювачів |
| АПШ | – апарат переключення шин |
| БДС | – блок датчиків струму |
| БРЗК | – блок регулювання, захисту і керування |
| БЧФ | – блок чергування фаз |
| ДСУ | – допоміжна силова установка |
| ПТС | – перетворювач трифазний статистичний |
| РУ | – розподільний прилад |
| ПІ | – прилад індикації |
| ЦРУ | – центральний розподільний прилад |

1. Перевірка працездатності системи електропостачання

Перед підключенням до бортової мережі джерел електроенергії переконайтеся, що органи керування СЕП перебувають у вихідному положенні, а споживачі відключені.

Вихідне положення органів керування СЕП:

а) на всіх ЦРУ і РУ автомати захисту включені.

б) на верхньому пульті (рис. 3.4 і рис. 3.5):

– вимикачі генераторів, випрямних пристроїв, перетворювачів № 1 і № 2, акумуляторних батарей, перемикачі перетворювача № 3 і аеродромного джерела перебувають у положенні – "ОТКЛ";

– перемикач вольтметра 27 В – у будь-якому положенні крім положень "АКК1" і "АКК2";

– перемикачі вольтметра 115 В і амперметра 27 В – у довільному положенні.

Рис. 3.4. Щиток електропостачання             Рис. 3.5. Щиток електропостачання

“~115 В” верхнього пульту кабіни.             “=27 В” верхнього пульту кабіни.

в) на правому пульті передпольотної підготовки (рис. 3.8):

– перемикачі акумуляторних батарей – у положенні "АКК НА АВАР ШИНЫ" і закриті ковпачком;

– кнопка "ОТКЛ КОЛЬЦЕВАНИЯ 27 В" – закрита ковпачком.

Рис. 3.8. Щиток "Контроль электроснабжения" правого пульта

передпольотної підготовки.

Перевірка при працюючих двигунах і включених генераторах

Переносним вольтметром (Ц4340 комбінований прилад) перевірити наявність напруги на шинах Г1-1 лівого ЦРУ 115/200В і шинах Г2-1 і Г2-2 правого 
ЦРУ 115/200В (перевірка основної СЕП літака при нормальному режимі її роботи –генератори Г1 і Г2 справні).

По черзі відключаючи генератори, по бортовому вольтметру 115 В переконатися в наявності напруги на шинах Г1 лівого ЦРУ 115/200В і шинах Г2 правого 
ЦРУ 115/200В при одному працюючому генераторі, а по переносному вольтметру – в наявності напруги на шинах Г1-1 і Г2-1 і відсутності напруги на шинах Г2-2 (при відмові одного генератора всі споживачі отримають живлення від справного генератора, а шини Г2-2 к шинам справного генератора не підключені).

Перевірка при працюючому двигуні ДСУ і включеному генераторі ДСУ

Переносним вольтметром перевірити наявність напруги на шинах Г1-1 лівого ЦРУ 115/200В і шинах Г2-1 правого ЦРУ 115/200В (генератор ДСУ підключається тільки до аварійних шин).

Відключити основні генератори (якщо були включені) і по переносному вольтметру переконатися в наявності напруги на шинах Г1-1 і Г2-1.

Перевірка працездатності апарата АПП-1М-5

Включити аеродромне джерело 115/200 В і два ВУ або аеродромне джерело 27В.

Включити і перевірити перетворювач ПТ1. Перемикач ПТ3 установити в положення "АВТ" – загорається табло "ПТ3 НА ОСНОВ ШИНЫ", переконатися в наявності напруги від 115 до 120 В на шинах ПТ2 в правом РУ115/200 В – шпангоут № 7 по правому борту (ПТ3 підключається замість непрацюючого ПТ2 до основних шин ПТ2, тому загорається табло "ПТ3 НА ОСНОВ ШИНЫ").

Установити перемикач "КОНТРОЛЬ АПП" в лівому РУ 115/200В на час від 4 до 5 секунд, по черзі, у положення: "НЕСИМЕТР. АВАР.", "ПЕРЕНАПРЯЖ." і ПОНИЖЕНИЕ НАПРЯЖ." (імітується введення несправностей у вторинну СЕП змінного струму постійної частоти). При цьому:

– табло "ПТ3 НА АВАР ШИНЫ" повинне загорітися;

– напруга на шинах ПТ2 (РУ115/200 В прав.) повинна бути рівною нулю;

– напруга на шинах ПТ1 і АВШ лівого РУ 115/200В (шпангоут № 7 по лівому борту) повинна бути в межах від 115 до 120 В (ПТ3 підключається замість несправного ПТ1 до основних шин ПТ1 і аварійних шин АВШ).

Між цими перевірками відключати і знову включати вимикач ПТ1 – табло "ПТ3 АВАР ШИНЫ" повинне гаснути.

Відключити перетворювачі, випрямні пристрої або аеродромне джерело.

Рис. 3.6. Лівий щиток сигналізації верхнього пульта кабіни.

Таблиця 3.5

| Щиток правого обтічника (шпангоути №26-27) |
| --- |
| Органи управління та контролю | Призначення |
| Світлосигналізатор «АЭР 115/200 В» | Сигналізація включення аеродромного джерела 115/200В на всю бортову мережу змінного струму або на окремі її ділянки |
| Світлосигналізатор «АЭР 27 В» | Сигналізація включення аеродромного джерела 27В на всю бортову мережу постійного струму |

2. Вмикання і вимикання джерел електроенергії

Вмикання основних генераторів

Після запуску двигуна № 1 включити його генератор, установивши вимикач 
"Г1-ОТКЛ", у положення "Г1" – табло "Г1 ОТКЛ" згасне. Якщо перед цим був включений генератор ДСУ, згаснуть табло "ВУ1-ОТКЛ", "КОЛЬЦ 27В ВКЛЮЧЕНО" і "ПОСТ ТОК ПРОВЕРЬ" (ВУ1 живиться від генератора ДСУ, тому всі табло знеструмлюються).

Установити лівий перемикач вольтметра 115 В у положення "Г1", "ШГ1", "ШГ2", а правий – у положення «А», «В», «С» – напруга в кожному положенні перемикача повинна бути від 115 до 120 В. Відключити (якщо був включений) генератор ДСУ або аеродромне джерело.

Після запуску двигуна № 2 включити його генератор, установивши вимикач "Г2-ОТКЛ", у положення "Г2" – табло "Г2 ОТКЛ" і "ПЕРЕМ ТОК ПРОВЕРЬ" – згаснуть.

Установити лівий перемикач вольтметра 115 В у положення "Г2", "ШГ2", а правий у положення «А», «В», «С» – напруга в кожному положенні перемикача повинна бути від 115 до 120 В.

Вмикання генератора ДСУ

Після запуску двигуна ДСУ включити генератор ДСУ, установивши перемикач "ГВСУ-ОТКЛ" у положення "ГВСУ" – загорається табло "ВКЛ" (поруч із вимикачем). Установити лівий перемикач вольтметра 115 В у положення "ГВСУ", а правий – у положення «А», «В», «С» – напруга в кожному положенні перемикача повинна бути від 115 до 120 В.

Відключити аеродромне джерело, установивши його перемикач у положення "ОТКЛ" – згасне табло "АЭР 115 В" ("АЭР 27 В"), загораються табло "ВУ1-ОТКЛ", "КОЛЬЦ 27В ВКЛЮЧЕНО", "ПОСТ ТОК ПРОВЕРЬ", "ПЕРЕМ ТОК ПРОВЕРЬ", "Г1 ОТКЛ" і "Г2 ОТКЛ".

Вмикання акумуляторних батарей

Включити акумуляторну батарею № 1, установивши вимикач "АКК1 – ОТКЛ" у положення "АКК1" – загораються табло "ПОСТ ТОК ПРОВЕРЬ", "ПЕРЕМ ТОК ПРОВЕРЬ", "ПТ3 ВКЛЮЧИ", "ПИТАНИЕ ОТ АККУМ", "КОЛЬЦ 27В ВКЛЮЧЕНО", "АКК2-ОТКЛ", "Г1 ОТКЛ", "Г2 ОТКЛ", "ВУ1-ОТКЛ", "ВУ2-ОТКЛ", "ВУ3-ОТКЛ", "ПТ1 ОТКЛ" і "ПТ2 ОТКЛ" (сигналізація про те, що живлення СЕП літака здійснюється тільки від АКК1, інші джерела електроенергії не підключені).

Рис. 3.7. Табло сигналізації «Питание от АККУМ» (ліва та права приладові дошки).

Установити перемикач вольтметра "=27В" у положення "АКК2" – напруга акумуляторної батареї повинна бути не менш 25,5 В, тому що включене кільцювання 27В.

Включити акумуляторну батарею № 2, установивши вимикач "АКК2 – ОТКЛ" у положення "АКК2". При цьому згасне табло "АКК2–ОТКЛ". Відключити акумуляторну батарею № 1 табло "АКК1–ОТКЛ" загорається.

Установити перемикач вольтметра "=27В" у положення "АКК1" – напруга акумуляторної батареї повинна бути не менш 25,5 В, тому що включене кільцювання 27В.

Включити акумуляторну батарею № 1.

Установлюючи перемикач вольтметра "=27В" у положення "АВШ1" і "АВШ2", переконатися в наявності напруги на аварійних шинах лівого і правого ЦРУ 27В, тому що АКК1 і АКК2 включаються тільки на аварійні шини АВШ1 і АВШ2.

Відкрити ковпачок і по черзі нажати кнопки "КОНТРОЛЬ ПЕРЕГРЕВА АКК1 (АКК2)" – загораються табло "АКК1–ПЕРЕГРЕВ", "АКК2–ПЕРЕГРІВ" і "ПОСТ ТОК ПРОВЕРЬ". Після відпускання кнопки табло згаснуть. Закрити ковпачок.

Вмикання випрямних пристроїв

Установити перемикач аеродромного джерела "АЭР 27В – ОТКЛ - АЭР – 115В" у положення "АЭР 115В". Включити випрямний пристрій №1, установивши вимикач "ВУ1-ОТКЛ" у положення "ВУ1", табло "ПИТАНИЕ ОТ АККУМ" і табло "ВУ1-ОТКЛ" згаснуть. Установити перемикач вольтметра "=27В" у положення "ВУ1", "АВШ1" і "АВШ2" – напруга повинна бути від 29 до 30 В у кожному положенні перемикача.

Включити випрямний пристрій №2, установивши вимикач "ВУ2-ОТКЛ" у положення "ВУ2" – табло "ВУ2-ОТКЛ" повинне згаснути. Установити перемикач вольтметра "=27В" у положення "ВУ2", "Ш1", "Ш2", "АВШ1" і "АВШ2" – напруга на вольтметрі повинна бути від 29 до 30 В у кожному положенні перемикача.

Включити випрямний пристрій №3, установивши вимикач "ВУ3-ОТКЛ" у положення "ВУ3" – табло "ВУ3-ОТКЛ", "КОЛЬЦ 27В ВКЛЮЧЕНО" і "ПОСТ ТОК ПРОВЕРЬ" згаснуть. Установити перемикач вольтметра "=27В" у положення "ВУ3" – напруга повинна бути від 29 до 30 В.

Вмикання перетворювачів

Включити випрямні пристрої ВУ1, ВУ2 і ВУ3.

Включити перетворювач №3, установивши перемикач "ПТ3" у положення "РУЧН" – загоряються табло "ПТ3 НА АВАР ШИНЫ" і "ПТ3 НА ОСНОВ ШИНЫ". Установити лівий перемикач вольтметра "~115 В" у положення "ШПТ1", "АВШ", а правий – у положення «А», «В», «С» – напруга в кожному положенні перемикача повинна бути від 115 до 120 В.

Установити перемикач "ПТ3" у положення "АВТ" – змін не повинне відбутися.

Включити перетворювач №1, установивши вимикач "ПТ1-ОТКЛ" у положення "ПТ1" – табло "ПТ1 ОТКЛ" і "ПТ3 НА АВАР ШИНЫ" згаснуть. Установити лівий перемикач вольтметра "~115 В" у положення "ШПТ1", "ШПТ2" і "АВШ", а правий – у положення «А», «В», «С» – напруга в кожному положенні перемикача повинна бути від 115 до 120 В.

Включити перетворювач №2, установивши перемикач "ПТ2–ОТКЛ" у положення "ПТ2" – табло "ПТ2 ОТКЛ" і "ПТ3 НА ОСНОВ ШИНЫ" згаснуть. Перетворювач №3 відключиться. Установити лівий перемикач вольтметра "~115 В" у положення "ШПТ2", а правий – у положення «А», «В», «С» – напруга в кожному положенні перемикача повинна бути від 115 до 120 В.

Вмикання аеродромного джерела 115/200 В

Підключити кабель аеродромного джерела ШРАП-340с.

Включити акумуляторні батареї (див. "Включення акумуляторних батарей").

Установити лівий перемикач вольтметра "~115 В" у положення "АЭР 115В" і, установлюючи правий перемикач вольтметра "~115 В" у положення «А», «В» і «С», переконатися, що напруга кожної фази аеродромного джерела в межах від 115 до 120 В.

Включити аеродромне джерело 115 В, установивши перемикач аеродромного джерела в положення "АЭР 115В", – загорається табло "АЭР 115В" поруч із вимикачем і світлосигналізатор поруч зі ШРАП-340с. Табло "ПЕРЕМ ТОК ПРОВЕРЬ" і 
"ПТ3–ВКЛЮЧИ" – згаснуть.

Установити лівий перемикач вольтметра "~115 В" у положення "ШГ1", а правий у положення «А», «В», «С», потім лівий – у положення «ШГ2», а правий у положення «А», «В», «С» і переконатися в наявності напруги на шинах Г1 і Г2.

Вмикання аеродромного джерела 27 В

Підключити кабель аеродромного джерела до ШРАП-280с.

Включити акумуляторні батареї (див "Включення акумуляторних батарей").

Установити перемикач вольтметра "=27В" у положення "АЭР 27В" – напруга повинна бути в межах від 27,5 до 28,5 В.

Включити аеродромне джерело 27 В, установивши перемикач аеродромного джерела в положення "АЭР 27В", загораються табло "АЭР 27В", світлосигналізатор "АЭР 27В" поруч зі ШРАП-280с, табло "АКК1–ОТКЛ" і "АКК2–ОТКЛ" (при вмиканні аеродромного джерела 27 В на всю мережу постійного струму АКК1 і АКК2 від мережі відключаються). Табло "ПЕРЕМ ТОК ПРОВЕРЬ", "ПТ3–ВКЛЮЧИ" і "ПИТАНИЕ ОТ АККУМ" згаснуть.

Установлюючи перемикач вольтметра 27 В у положення "Ш1", "АВШ1", "Ш2" і "АВШ2", переконатися в наявності напруги аеродромного джерела 27 В.

Відключення бортового електроживлення 115/200 В:

– відключити споживачі;

– відключити перетворювачі;

– відключити випрямні пристрої;

– відключити аеродромне джерело;

– відключити акумуляторні батареї;

– відключити кабель аеродромного джерела.

Вимикання генераторів:

– перед зупином двигунів відключити непотрібні споживачі;

– відключити перетворювачі № 1 і № 2;

– відключити випрямні пристрої;

– відключити основні генератори;

– після повної зупинки двигуна ДСУ і повітряного гвинта основних двигунів відключити інші споживачі;

– відключити перетворювач № 3;

– відключити акумуляторні батареї.

Вимикання аеродромного джерела 27 В:

– відключити споживачі;

– відключити перетворювачі;

– відключити аеродромне джерело.

3. Перевірка резервування шин. Особливості експлуатації обладнання СЕП

Перевірка резервування шин РУ 27В

Установити перемикач акумуляторних батарей у положення "АКК НА ОБЩ СЕТЬ".

По бортовому вольтметру "=27В" переконатися в наявності напруги на "Ш1", "Ш2", "АВШ1" і "АВШ2" у лівому і правому ЦРУ 27В. Переносним вольтметром перевірити наявність напруги на "Ш1" і "АВШ1" у лівому РУ 27В (шпангоут № 7 по лівому борту) і на "Ш2" і "АВШ2" у правому РУ 27В (шпангоут № 7 по правому борту).

Відключити акумуляторну батарею №1 (перевірка роботи СЕП 27В від АКК2).

Нажати і утримувати кнопку "ОТКЛ КОЛЬЦЕВАНИЯ 27 В", переконатися що табло "КОЛЬЦ 27В ВКЛЮЧЕНО" гасне, а бортовий вольтметр "=27В" показує наявність напруги на "Ш1" і відсутність її на "АВШ1". Переносним вольтметром перевірити наявність напруги на "Ш1" і "АВШ1" у лівому РУ 27В. Відпустити кнопку "ОТКЛ КОЛЬЦЕВАНИЯ 27В" – загорається табло "КОЛЬЦ 27В ВКЛЮЧЕНО".

Включити акумуляторну батарею №1 і відключити акумуляторну батарею №2 (перевірка роботи СЕП 27В від АКК1).

Нажати і утримувати кнопку "ОТКЛ КОЛЬЦЕВАНИЯ 27В", переконатися що табло "КОЛЬЦ 27В ВКЛЮЧЕНО" гасне, а бортовий вольтметр "=27В" показує наявність напруги на "Ш2" і відсутність його на "АВШ2". Переносним вольтметром перевірити наявність напруги на шинах "Ш2" і "АВШ2" у правому РУ 27В. Відпустити кнопку "ОТКЛ КОЛЬЦЕВАНИЯ 27В".

Установити перемикач акумуляторних батарей у положення "АКК НА АВАР ШИНЫ" і закрити ковпачок.

Включити акумуляторну батарею №2.

Перевірка резервування шин ЦРУ 27В

Примітка – перевірку виконувати при включеному аеродромному джерелі 115/200 В.

Включити і перевірити акумуляторні батареї та випрямні пристрої. Перевірити резервування шин ЦРУ 27В, відключаючи і включаючи випрямні пристрої 
відповідно до табл. 1. Контроль напруги на шинах ЦРУ 27В здійснюється по вольтметру "=27В".

Таблиця 1

| Положення вимикачів випрямних пристроїв | Положення перемикачів вольтметра 27 В | Сигнал "КОЛЬЦ 27В ВКЛЮЧЕНО" |
| --- | --- | --- |
| ВУ№1 | ВУ№2 | ВУ№3 | Ш1 | Ш2 | АВШ1 | АВШ2 |  |
| ВУ1 | ВУ2 | ВУ3 | + | + | + | + | – |
| ОТКЛ | ВУ2 | ВУ3 | + | + | + | + | + |
| ВУ1 | ОТКЛ | ВУ3 | + | + | + | + | + |
| ВУ1 | ВУ2 | ОТКЛ | + | + | + | + | + |
| ОТКЛ | ОТКЛ | ВУ3 | – | – | + | + | + |
| ВУ1 | ОТКЛ | ОТКЛ | – | – | + | + | + |
| ОТКЛ | ВУ2 | ОТКЛ | – | – | + | + | + |

Примітки:

1. Знак "+" указує на наявність напруги на шині та включення кільцювання аварійних шин ЦРУ 27В;

2. Знак "–" указує на відсутність напруги на шині та відсутність кільцювання аварійних шин ЦРУ 27В.

Після закінчення перевірки відключити всі випрямні пристрої.

Перевірка резервування шин 115/200 В постійної частоти

Включити два випрямні пристрої.

Включити перетворювачі ПТ1 і ПТ2. Перемикач "ПТ3" установити в положення "АВТ".

Перевірити резервування шин РУ115/200В, відключаючи і включаючи перетворювачі відповідно до табл. 2. Контроль наявності напруги на РУ 115/200В здійснюється по вольтметру "~115 В".

Таблиця 2

| Положення вимикачів і перемикачів ПТ | Положення перемикачів вольтметра "~115 В" | Сигнал "ПТ3 НА АВАР ШИНЫ" | Сигнал "ПТ3 НА ОСНОВ ШИНЫ" |
| --- | --- | --- | --- |
| ПТ№1 | ПТ№2 | ПТ№3 | ШПТ1 | ШПТ2 | АВШ |  |  |
| ПТ1 | ПТ2 | АВТ | + | + | + | – | – |
| ОТКЛ | ПТ2 | АВТ | + | + | + | + | + |
| ПТ1 | ОТКЛ | АВТ | + | + | + | – | + |
| ОТКЛ | ОТКЛ | АВТ | + | – | + | + | + |
| ПТ1 | ПТ2 | АВТ | – | – | + | + | – |

Примітки:

1. Знак "+" указує на наявність напруги на шині та включення відповідного табло.

2. Знак "–" указує на відсутність напруги на шині та на те, що табло не включене.

3. Роботу з останнього пункту виконуйте в наступній послідовності:

– включіть ПТ1 і ПТ2;

– установіть перемикач ПТ3 у положення "АВТ";

– виключите одне ВУ.

Особливості експлуатації акумуляторних батарей

Технічне обслуговування акумуляторних батарей на акумуляторній зарядній станції проводяться в строки, передбачені регламентом технічного обслуговування і по технічному стану (якщо напруга батареї під навантаженням нижче мінімального припустимого значення).

Після обслуговування на акумуляторній зарядній станції акумуляторні батареї № 1 і № 2 при установці на літак необхідно поміняти місцями через те, що запуск ДСУ, флюгерування і розфлюгерування лопатей повітряного гвинта проводиться від акумуляторної батареї № 1. Цим досягається рівномірне зношування акумуляторних батарей у процесі експлуатації.