ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

ЦИФРО-АНАЛОГОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (ЦАП) С ВЕСОВЫМИ РЕЗИСТОРАМИ

Цель: Изучить работу ЦАП с весовыми резисторами и рассчитать коэффициент усиления и выходное напряжение ЦАП при подаче различных двоичных комбинаций на входы ЦАП.

1. Краткие теоретические сведения:

ЦАП используются для преобразования цифрового кода в аналоговый сигнал. ЦАП с весовыми резисторами относится к устройствам прямого преобразования и состоит из двух узлов: резистивной схемы (матрицы) на резисторах R1 – R4 и суммирующего операционного усилителя (ОУ) с резистором обратной связи R0. Опорное напряжение Uоп подключается к резисторам матрицы переключателями А, В, С, D, имитирующими преобразуемый код.

1) Коэффициент усиления по напряжению (КU), когда только один переключатель установлен в положение, соответствующее логической 1:

Кi = Ro/Ri 						(1)

2) Кu, когда два переключателя установлены в положения, соответствующие логическим 1:

Кij = Ro/(Ri*Rj/(Ri + Rj)) 				(2)

3) Ku, когда три переключателя установлены в положения, соответствующие логическим 1:

Кijn = Ro/(Ri*Rj*Rn/(Ri*Rj + Ri*Rn + Rj*Rn)) 			(3)

4) Ku, когда четыре переключателя установлены в положения, соответствующие логическим 1:

Кijnm = Ro/(Ri*Rj*Rn*Rm/(Ri*Rj*Rn+Ri*Rj*Rm+Rj*Rn*Rm+Ri*Rn*Rm)) (4)

5) Выходное напряжение ЦАП:

Uвых. = Кu*Uоп (В), 					(5)

где Ku для различных положений переключателей, имитирующих

кодовые комбинации «0» и «1».

2. Пример расчета:

Исходные данные даны для кодовых комбинаций 0001 и 1111:

1) Переключатель А установлен в положение, соответствующее логической 1

2. Переключатели А, В, С, D, установлены в положения, соответствующие логическим 1

Uвх. = 6 В; R0 = 13,3 кОм; R1 = 200 кОм; R2 = 100 кОм;

R3 = 50 кОм; R4 = 25 кОм.

Решение:

2. К1 = 13,3/200 = 0,065

2. Uвых.1 = 0,065*6 = 0,4 (В)

3. К1234 = 13,3 : (200*100*50*25/(200*100*50 + 200*100*25 +

100*50*25 + 200*50*25))= 1

4. Uвых.1234 = 1*6 = 6 (В)

3. Задание:

Определить коэффициенты усиления по напряжению ОУ и напряжения на выходе ЦАП при заданом Uвх. для различных положений переключателей А, В, С, D, имитирующих кодовые комбинации «0» и «1». Исходные данные взять из таблицы 1, согласно варианту.

Таблица 1

| № вар. | Кодовые комбинации | R0, кОм | R1, кОм | R2, кОм | R3, кОм | R4, кОм | Uвх., В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0011 | 0101 | 0111 | 1101 | 10 | 200 | 150 | 100 | 50 | 6 |
|  | 0101 | 0000 | 0100 | 1000 | 10 | 180 | 145 | 90 | 45,5 | 5 |
|  | 0000 | 0101 | 0111 | 1111 | 10 | 175 | 120 | 85 | 45 | 8 |
|  | 0111 | 0000 | 0110 | 1011 | 10 | 150,5 | 120 | 65,25 | 15 | 10 |
|  | 1111 | 0111 | 0101 | 0100 | 10 | 145 | 130 | 95 | 55 | 5 |
|  | 0101 | 1001 | 1000 | 0000 | 10 | 210 | 150 | 100 | 50 | 6 |
|  | 1000 | 0101 | 1100 | 0111 | 10 | 200 | 150 | 100 | 50 | 8 |
|  | 1100 | 1000 | 0101 | 1111 | 10 | 180 | 145 | 90 | 45,5 | 10 |
|  | 1111 | 1100 | 0001 | 0101 | 10 | 175 | 120 | 85 | 45 | 6 |
|  | 1010 | 0101 | 1101 | 1000 | 10 | 150,5 | 120 | 65,25 | 15 | 5 |
|  | 0101 | 0111 | 1000 | 1100 | 10 | 145 | 130 | 95 | 55 | 8 |
|  | 1001 | 0010 | 0111 | 0101 | 10 | 200 | 150 | 100 | 50 | 5 |
|  | 1010 | 0111 | 1111 | 1000 | 10 | 230 | 180 | 100 | 50 | 6 |
|  | 1100 | 1111 | 0101 | 0111 | 10 | 180 | 145 | 90 | 45,5 | 10 |
|  | 0110 | 0101 | 1000 | 1111 | 10 | 175 | 120 | 85 | 45 | 12 |
|  | 1001 | 0011 | 1100 | 0101 | 10 | 150,5 | 120 | 65,25 | 15 | 6 |
|  | 1100 | 0101 | 1100 | 1000 | 10 | 200 | 150 | 100 | 50 | 5 |
|  | 1001 | 1000 | 0101 | 1100 | 10 | 180 | 145 | 90 | 45,5 | 8 |
|  | 1111 | 0111 | 0000 | 0101 | 10 | 175 | 120 | 85 | 45 | 5,5 |
|  | 0111 | 1111 | 0110 | 0010 | 10 | 150,5 | 120 | 65,25 | 15 | 6,5 |
|  | 0110 | 0101 | 1111 | 0111 | 10 | 145 | 130 | 95 | 55 | 8,5 |
|  | 0001 | 1000 | 0101 | 1111 | 10 | 203 | 155 | 100 | 50 | 10 |
|  | 0011 | 1100 | 1000 | 0101 | 10 | 200 | 150 | 100 | 50 | 8 |
|  | 0111 | 1111 | 1100 | 1000 | 10 | 180 | 145 | 90 | 45,5 | 6 |
|  | 0100 | 0011 | 1100 | 1101 | 10 | 175 | 120 | 85 | 45 | 5 |
|  | 1000 | 0101 | 0110 | 0111 | 10 | 150,5 | 125 | 65,25 | 15 | 6 |
|  | 1110 | 1001 | 0101 | 0001 | 10 | 145 | 130 | 95 | 55 | 10 |
|  | 0101 | 1010 | 0100 | 0111 | 10 | 200 | 160 | 110 | 50 | 6,5 |
|  | 0111 | 1100 | 0111 | 1111 | 10 | 210 | 150 | 100 | 50 | 6 |
|  | 0001 | 0110 | 1111 | 0101 | 10 | 180 | 145 | 90 | 45,5 | 5 |

4. Произвести расчет. Результаты расчета свести в таблицу. Сделать выводы.