ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРЯДНОСТІ ЦИФРОВОГО КЕРУЮЧОГО ПРИСТРОЮ

Мета: навчитись визначати кількість операцій для керуючого обчислювального пристрою для вироблення сигналу шляхом обчислення функції виробленого сигналу.

Постановка задачі: інженеру необхідно визначити кількість операції в процесі обчислення заданої функції для спеціалізованого процесора бортової керуючої обчислювальної системи.

Основні математичні поняття і позначення: цифровий процесор, функція перетворення, машинна змінна, середнє квадратичне відхилення, розрядність сітки.

Основні теоретичні відомості

При створенні бортових комп’ютерно-інтегрованих систем, які застосовуються для інформаційного обміну, обчислення і передавання інформації в цифрових системах, основна задача стоїть у виборі керуючих обчислювальних засобів (КОЗ) за спеціальною методикою, що передбачає вибір формату даних, визначення довжини розрядної сітки, вибір мови програмування, оцінку необхідної швидкодії, необхідної ємності пам’яті і т.п.

Ці характеристики тісно пов’язані з особливостями алгоритмів прикладних задач, що вирішуються за допомогою КОЗ. Аналізуючи ці алгоритми, визначають діапазон зміни вихідних даних і результатів обчислень. Малий діапазон дозволяє представляти числа у форматі з фіксованою комою, великий діапазон вимагає використання формату з плаваючою комою. Довжина розрядної сітки КОЗ визначається кількістю розрядів, що використовується для подання даних. Необхідно визначити розрядність вхідного та вихідного регістрів, в яких зберігаються вхідні дані та результати розрахунків, а також розрядність цифрового процесора (ЦП).

При розрахунку довжини розрядної сітки для КОЗ з фіксованою комою виходять з припущення, що задача сформульована у вигляді Y = Ф(Х), де Х та Y – вхідний та вихідні сигнали, Ф – функція перетворення.

Максимальне значення чисел у ЦП з фіксованою комою визначається виразом

,						(1)

де n – кількість розрядів мантиси числа.

Припустимо, що реальній змінній Z відповідає машинна змінна , модуль якої не повинен перевищувати значення, заданого (1). Зв'язок між реальною і машинною змінною виразимо як масштабний коефіцієнт   таким чином:  .

Значення масштабу визначається з нерівності:

, 						(2)

Значення масштабу зручно вибирати, як цілий степінь двійки:

(3)

При цьому значення степеня повинно відповідати умові

,					(4)

Максимальне значення результатів обчислень визначається межами зміни вхідних сигналів та видом функції Ф(Х).

Розрядність вхідного регістра, необхідну для зберігання значення вхідного сигналу, можна обчислити так:

,			(5)

де - СКВ помилки визначення вхідного сигналу.

Після масштабування вхідного сигналу перед першою значущою цифрою можуть мати місце нулі. Їх кількість

, 					(6)

де  розраховується згідно (4). Тоді розрядність вхідного регістра

.						(7)

Розрядність вихідного регістра обчислюється аналогічно.

Довжина розрядної сітки ЦП повинна бути не меншою ніж розрядність вхідного регістру плюс додаткові розряди для компенсації погрішностей розрахунку. Позначимо через Т ціну молодшого розряду подання вхідного сигналу. Тоді різниця числа двійкових позицій між розрядом з ціною Т та розрядом, що містить у собі не більше СКВ допустимої інструментальної похибки  і не менше половини цього значення

.				(8)

Допустиме значення інструментальної похибки у розмірності вихідного сигналу розрахуємо так

,					(9)

де

. 						(10)

Якщо позначити Rσ=RX+RY, то, з урахуванням попередніх формул, (8) набуде вигляду

(11)

Для компенсації помилок округлення в ході розрахунку функції Ф(Ч) необхідні додаткові розряди ЦП у кількості

,					(12)

де   – СКВ помилки округлення;

N – кількість операцій в ітераційному процесі обчислення функції Ф(X).

Загальне число розрядів ЦП

RЦП  = RX + S´						(13)

де

(14)

Приклади виконання завдання

Задача 1. Визначити кількість розрядів вхідного регістра ЦП з фіксованою комою, якщо вхідний сигнал змінюється в межах   –10<Х<10, СКВ помилки визначення вхідного сигналу 5·10-4.

Розв’язування

Максимальне значення вхідного сигналу 10. Максимальне значення машинної змінної у випадку формату з фіксованою комою 1.

Масштаб вхідного сигналу

.

Відповідний степінь двійки

.

Визначимо складові  та  :

Кількість розрядів вхідного регістра

.

Задача 2. Визначити кількість розрядів вихідного регістра ЦП з фіксованою комою, призначеного для обчислення функції, якщо вхідний сигнал змінюється в межах  –10<Х<10, СКВ помилки обчислення вихідного сигналу 9·10-4.

Розв’язування

Максимальне значення вихідного сигналу

Максимальне значення машинної змінної у випадку формату з фіксованою комою 1.

Масштаб вхідного сигналу

Відповідний степінь двійки

.

Вибираємо

Визначимо складові  та  :

Кількість розрядів вхідного регістра

.

Задача 3. Для умов, наведених в задачах 1. та 2, визначити розрядність ЦП, якщо СКВ методу обчислення функції дорівнює 9·10-4, а кількість операцій в ітераційному  процесі обчислення функції  дорівнює 1200.

Розв’язання

СКВ помилки округлення

Кількість розрядів для компенсації помилок округлення

Розрахуємо допустиме значення інструментальної похибки

.

Значення діапазону G:

.

Значення  , оскільки  . Отже

.

Завдання для самостійного розв’язання

Визначити розрядність керуючого обчислювального пристрою для вироблення сигналу шляхом обчислення функції  (див. табл.).

Відомі наступні дані:

1) Величина х змінюється в межах від –х1 до х1;

2) СКВ визначення аргументу дорівнює σх ;

3)  Допустиме значення СКВ обчислення сигналу дорівнює σу доп;

4) СКВ помилки обчислення функції дорівнює σf ;

5) Кількість операції в процесі обчислення функції дорівнює N.

Варіанти індивідуальних завдань

Таблиця

| Номер варіанту | F(x) | x1 | σx | σy доп | σf | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1sin(х) | 10 | 1·10-4 | 6·10-4 | 1·10-4 | 1000 |
| 2 | 0,2sin(х) | 1 | 2·10-4 | 8·10-4 | 2·10-4 | 1200 |
| 3 | 0,3sin(х) | 2 | 3·10-4 | 7·10-4 | 4·10-4 | 1300 |
| 4 | 0,4sin(х) | 3 | 4·10-4 | 4·10-4 | 3·10-4 | 1400 |
| 5 | 0,5sin(х) | 4 | 5·10-4 | 6·10-4 | 5·10-4 | 1500 |
| 6 | 0,6sin(х) | 5 | 6·10-4 | 3·10-4 | 3·10-4 | 1600 |
| 7 | 0,7sin(х) | 6 | 4·10-4 | 5·10-4 | 2·10-4 | 3000 |
| 8 | 0,8sin(х) | 7 | 5·10-4 | 8·10-4 | 1·10-4 | 4000 |
| 9 | 0,9sin(х) | 8 | 2·10-4 | 9·10-4 | 4·10-4 | 2000 |
| 10 | 0,15sin(х) | 9 | 3·10-4 | 4·10-4 | 6·10-4 | 4500 |
| 11 | 0,25sin(х) | 10 | 4·10-4 | 2·10-4 | 4·10-4 | 2400 |
| 12 | 0,35sin(х) | 1 | 1·10-4 | 5·10-4 | 2·10-4 | 2500 |
| 13 | 0,45sin(х) | 2 | 2·10-4 | 6·10-4 | 1·10-4 | 1800 |
| 14 | 0,55sin(х) | 3 | 5·10-4 | 9·10-4 | 3·10-4 | 1900 |
| 15 | 0,65sin(х) | 4 | 7·10-4 | 6·10-4 | 5·10-4 | 2200 |
| 16 | 0,75sin(х) | 5 | 4·10-4 | 7·10-4 | 5·10-4 | 2100 |
| 17 | 0,85sin(х) | 6 | 5·10-4 | 3·10-4 | 3·10-4 | 2600 |
| 18 | 0,95sin(х) | 7 | 1·10-4 | 3·10-4 | 2·10-4 | 2000 |
| 19 | 0,1sin(х) | 8 | 3·10-4 | 7·10-4 | 5·10-4 | 2300 |
| 20 | 0,5sin(х) | 9 | 2·10-4 | 2·10-4 | 4·10-4 | 1000 |
| 21 | 0,3sin(х) | 4 | 1·10-4 | 4·10-4 | 3·10-4 | 3300 |
| 22 | 0,5sin(х) | 7 | 7·10-4 | 2·10-4 | 6·10-4 | 2300 |
| 23 | 0,2sin(х) | 2 | 5·10-4 | 8·10-4 | 1·10-4 | 3000 |
| 24 | 0,8sin(х) | 5 | 6·10-4 | 5·10-4 | 6·10-4 | 3500 |
| 25 | 0,4sin(х) | 7 | 3·10-4 | 7·10-4 | 3·10-4 | 2200 |
| 26 | 0,3sin(х) | 8 | 7·10-4 | 3·10-4 | 4·10-4 | 3500 |
| 27 | 0,2sin (х) | 3 | 4·10-4 | 9·10-4 | 5·10-4 | 2800 |
| 28 | 0,9sin(х) | 7 | 6·10-4 | 5·10-4 | 4·10-4 | 2200 |
| 29 | 0,9sin(х) | 2 | 6·10-4 | 4·10-4 | 6·10-4 | 2500 |
| 30 | 0,7sin(х) | 9 | 5·10-4 | 3·10-4 | 8·10-4 | 2800 |