10.6. Аппаратура спутниковой навигации СНС-2

Общие сведения

Аппаратура спутниковой навигации СНС-2 (далее – СНС) является бортовым приемником сигналов спутниковых навигационных систем "GPS" и "ГЛОНАСС".

Аппаратура предназначена для использования в качестве источника навигационной информации, вычисленной по данным, принятым от спутниковых навигационных систем.

При нахождении в зоне действия спутниковых навигационных систем (не менее пяти спутников) аппаратура формирует и выдает в вычислительную систему:

-	текущие координаты;

-	высоту;

-	путевую скорость;

-	составляющую путевой скорости;

-	путевой угол;

-	оценку RAIM.

Функция RAIM (приемник автономного текущего контроля непрерывности сигналов) используется в качестве средства, позволяющего проверить пригодность получаемой информации от спутников для целей навигации в зависимости от расположения спутников.

На самолете установлено два комплекта СНС № 1 и 2, сопряженных с КСЭИС, БСТО, ВСС. Схема связей СНС с сопряженными системами приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема связей аппаратуры СНС

КСЭИС на основании полученной информации обеспечивает:

-	вывод предупреждающих и статусных сообщений на КИСС и МФИ;

-	вывод рекомендаций по парированию предупреждающих сообщений на КИСС и МФИ;

-	выдачу в АВСА звукового сопровождения сообщений;

-	выдачу в СУОСО от ВК СНС информации об отказах и получение сформированных команд сигнальной информации.

БСТО на основании полученной информации и заложенных программ функционирования реализует:

-	сопоставление информации об отказах, выводимых экипажу, с данными БСТО;

-	запоминание информации об отказах в текущем и предыдущих полетах;

-	формирование сообщений о текущих и запомненных отказах для вывода на экраны МФПУ ВСС;

-	выдачу в аппаратуру организации связи в полете информации об отказах для передачи ее на землю.

АВСА обеспечивает прослушивание звуковых сообщений.

ВСС использует информацию, вычисленную СНС, и осуществляет просмотр этой информации на МФПУ.

СНС имеет автоматический встроенный контроль (АВК), который обеспечивает непрерывный контроль исправности аппаратуры с момента ее включения, и полуавтоматическую систему тест-контроля, предназначенную для расширенного контроля на земле (только при наличии сигнала "Обжатие шасси").

Электропитание СНС № 1 осуществляется постоянным током напряжением 27В от АВШ1 левого РУ 27В через автомат защиты с трафаретом "СНС № 1".

Электропитание СНС № 2 осуществляется постоянным током напряжением 27В от Ш2 правого РУ 27В через автомат защиты с трафаретом "СНС № 2".

Основные данные

Количество каналов приема от систем:

- ГЛОНАСС		12

- GPS		12

Диапазон частот		(1565-1621) МГц

Время готовности к работе		не более 2,5 мин

Описание

Состав и размещение блоков СНС приведены в табл. 1. Размещение органов управления и контроля СНС показано на рис. 2, их функциональное назначение приведено в табл. 2.

Установка антенн показана на рис. 3

Таблица 1

Блок спутникового приемника (БСП-11) предназначен для приема и обработки поступающих сигналов, контроля работоспособности аппаратуры, вычисления параметров полета и обмена информацией с сопряженными системами.

Антенна (А5) предназначена для приема ВЧ сигналов от спутников и передачи их через кабель в антенный усилитель.

Усилитель антенный (УА-1) предназначен для фильтрации и усиления ВЧ сигналов, поступивших от антенны, и передачи их в БСП.

Выключатели "СНС 1 - ОТКЛ" и "СНС 2 - ОТКЛ" предназначены для включения и отключения электропитания СНС № 1 и № 2.

Таблица 2

Сообщения, выводимые на индикаторы КСЭИС, и их звуковое сопровождение:

ПРИМЕЧАНИЕ. Вывод сообщения на тот или иной индикатор обозначен указанием в соответствующей колонке категории данного сообщения:

-	прд – предупреждающее, требующее действий;

-	ст – статусное.

Рис. 2. Органы управления и контроля СНС

Рис. 3. Установка антенн аппаратуры СНС-2

Работа

Проверка работоспособности аппаратуры осуществляется одновременно с проверкой ВСС общим тестом, после чего ее техническое состояние контролируется встроенной системой контроля.

После включения электропитания и проверки работоспособности аппаратура начинает принимать и обрабатывать сигналы, принятые от спутников, а затем выдавать вычисленную информацию.

Аппаратура имеет три режима работы: "Начальный пуск", "Автономный" и "Тест-контроль".

Режим "Начальный пуск" предназначен для:

-	автоматического контроля собственной работоспособности;

-	поиска, опознавания и захвата сигналов, поступающих от спутников;

-	приема и обработки поступивших от спутников сигналов, формирования и выдачи выходных данных.

При решении этих задач формируется выходное состояние "Нет вычисленных данных" и аппаратура переходит в автономный режим.

Режим "Автономный" предназначен для:

-	приема и обработки поступивших от спутников сигналов;

-	автоматического контроля этих сигналов для исключения некачественных данных;

-	контроля целостности навигационных измерений;

-	формирования и выдачи навигационной информации потребителям.

В этом режиме могут формироваться выходные состояния:

-	"Предупреждение об отказе";

-	"Нет вычисленных данных";

-	"Нормальная работа".

Кроме этого, аппаратура имеет встроенную систему контроля (ВСК), которая производит непрерывный контроль работы аппаратуры во всех режимах.

ВСК осуществляет непрерывный автоматический контроль исправности оборудования, целостности системы, а также исправности линий связи и достоверности информации, поступающей от ВСС, и выдает информацию о своем состоянии, результатах контроля и работы СНС с ВСС.

При обнаружении отказа выдается состояние "Предупреждение об отказе", а при недостатке информации от спутников – "Нет вычисленных данных".

Результат контроля выводится на МФПУ и передается в БСТО.

БСТО позволяет просмотреть информацию о текущих отказах, об отказах в последнем и предыдущих полетах.