(Л10)  4.4. Електрична частина повітряно-теплової системи захисту двигунів від обмерзання

ВТ ПОС двигателей не содержит специальных электронных устройств управления и контроля системы. Схема управления ВТ ПОС двигателей – релейная.

Электрическая схема управления ВТ ПОС двигателя №2 приведена на рис. 4.6. При установке переключателя "1 ДВИГ 2" в положение "АВТ", система работает в режиме автоматического управления. Заслонка отбора закрыта (напряжение +27 В через замкнутые контакты 2-1 реле 20-К1 подключается к контакту 5 разъема Х6 двигателя и далее на закрывающий контакт заслонки). При наличии условий обледенения по сигналам с левого или правого СО EW-164 срабатывают соответственно реле 20-К7 или 20-К6 и подключают напряжение 27 В к обмотке реле 20-К1 и к реле времени 20-К8.

Реле 20-К1 срабатывает, при этом:

- через свои контакты 5-6 становится на самоблокировку;

- контактами 2-1 снимает напряжение закрывания с заслонки обогрева;

- контактами 2-3 подключает напряжение 27 В на открытие заслонки обогрева.

Заслонка открывается, в крайнем открытом положении срабатывает микропереключатель S63, при этом с контакта 2 разъема Х6 двигателя напряжение 27 В подается на выдачу команд в САС-4 (для поджига табло на мнемоиндикаторе ПОС), к обмотке реле 20-К2 (при срабатывании которого размыкается цепь включения реле времени) и в аварийный регистратор БУР-92А.

Если через 45 секунд после поступления сигнала обледенения заслонка полностью не открылась (нет сигнала на включение реле 20-К2 и оно отпущено), срабатывает реле времени 20-К8 и подключает напряжение 27 В к обмотке реле 20-К3.

Реле 20-К3 срабатывает и подключает напряжение 27 В к системе САС-4 для поджига табло "ПОС ДВИГ НЕИСПР".

При работе в ручном режиме схема работает аналогично за исключением того, что реле 20-К1 не становится на самоблокировку.

При установке переключателя в положение "ОТКЛ", реле 20-К1 отпускает, заслонка закрывается, обогрев ВНА отключается (схема приходит в исходное состояние).

Все реле, используемые в системе ПОС двигателей установлены в РК кабины экипажа (7 шпангоут, под полом).

Для проверки работоспособности системы в ручном режиме необходимо установить переключатели "1 ДВИГ 2" в положение "РУЧН". При этом после открытия заслонки должны загореться табло обогрева двигателей на мнемоиндикаторе ПОС. После установки переключателей в положение "ОТКЛ" табло обогрева двигателей должны погаснуть.

Рис. 4.6. Электрическая схема управления ВТ ПОС двигателя №1.

4.5. Електротеплові системи захисту частин літака від обмерзання

4.5.1. Електротеплова система захисту від обмерзання оперення

Электрическая схема ЭТ ПОС хвостового оперения представлена на рис. 4.7.

Система обеспечивает автоматический и ручной режимы управления. Отличие ручного от автоматического управления заключается в том, что при ручном управлении система сразу при включении начинает обогрев оперения (при температуре наружного воздуха менее +5 (С).

При установке переключателя "ОПЕРЕН" в положение "АВТ" и наличии сигналов "ОБЛЕДЕНЕНИЕ" (от СО EW-164) и "ДВИГ 1(2) РАБОТАЕТ" (от блоков контроля запуска БКЗ-140 левого и правого) устройство УУКО-140 выдаёт команду на включение питания проволочных НЭ "теплового ножа" на стабилизаторе и киле. При снятии сигнала "ОБЛЕДЕНЕНИЕ" система ЭТ ПОС продолжает работать.

С датчика температуры П-104М сигнал о температуре наружного воздуха поступает в УУКО-140, который выдает команду на циклическое включение и отключение ленточных НЭ носков стабилизатора и киля на боковых поверхностях с продолжительностью в соответствии с циклограммой. Включение НЭ происходит последовательно (консольные, средние и корневые части составляющих оперения включаются одновременно). Ленточные и проволочные НЭ нагреваются и нагревают прилегающую к ним обшивку - имеющийся лед подтаивает и сбрасывается. При работе системы индикаторы стабилизатора и киля на мнемоиндикаторе ПОС горят постоянно.

При неисправности НЭ или системы ЭТ ПОС хвостового оперения на мнемоиндикаторе ПОС гаснет соответствующее табло (киля и/или стабилизатора) и загорается табло "ПОС ОПЕРЕНИЯ НЕИСПР".

Отключение системы производится вручную при установке переключателя "ПОС ОПЕРЕН" в положение "ОТКЛ", НЭ системы отключаются и на мнемоиндикаторе ПОС гаснут индикаторы киля и стабилизатора.

Работа системы выполняется только при работающих двигателях, включенных на бортсеть генераторах и температуре наружного воздуха менее+5 °С.

На самолете предусмотрена блокировка включения ЭТ ПОС оперения при условии, что на бортсеть включены меньше, чем два из трёх используемых на самолёте генераторов (2 на двигателях и 1 на ВСУ). При несоблюдении данного условия обогрев НЭ невозможно включить ни в ручном, ни в автоматическом режимах.

Рис. 4.7. Электрическая схема управления ЭТ ПОС хвостового оперения.

Рис. 4.7. Электрическая схема управления ЭТ

ПОС хвостового оперения.

4.5.2. Електротеплова система захисту від обмерзання скла кабіни екіпажу

Электрическая схема управления обогревом левого стекла приведена на рис. 4.8. Обогрев стекол при автоматическом режиме управления может происходить в ослабленном или интенсивном режимах. При включении ЭТ ПОС стекол обогрев производится в ослабленном режиме, при появлении признаков обледенения – автоматически переключается на интенсивный режим обогрева. В ослабленном режиме к НЭ подается напряжение 115 В, в интенсивном – 200 В.

В ручном режиме обогрев стекол осуществляется в интенсивном режиме.

В режиме КОНТРОЛЬ проверяется:

- исправность устройства УУТС-140;

- наличие на входе устройства УУТС-140 напряжения 115/200 В по трем фазам;

- отсутствие обрывов или коротких замыканий в цепях питания датчика температуры и НЭ.

Режим автоматического управления ЭТ ПОС является основным режимом работы системы. При установке переключателя в положение "АВТ" обогрев стекол включается в ослабленном режиме. По мере прогрева стекла сопротивление датчика температуры растет. При достижении значения сопротивления, равного 146(0,5 Ом, устройство УУТС-140 отключает обогрев стекла. По мере охлаждения стекла сопротивление датчика температуры падает. При достижении значения сопротивления, равного 144(0,5 Ом, устройство УУТС-140 вновь включает обогрев стекла. Таким образом, достигается циклический обогрев стекла.

При появлении условий обледенения обогрев стекол автоматически переключается на интенсивный режим. Если стекло обогревалось в ослабленном режиме не менее 5 мин или сопротивление цепи датчика температуры находится в пределах от 140(0,5 до 144(0,5 Ом, переключение происходит сразу с появлением сигнала
"ОБЛЕДЕНЕНИЕ". При выходе из зоны обледенения обогрев стекол переключается в ослабленный режим. При установке переключателя в положение "РУЧН" обогрев стекол устанавливается в интенсивный режим сразу, если сопротивление цепи датчика температуры более 140 Ом, или через 5 мин обогрева в ослабленном режиме.

Рис. 4.8. Схема управления обогревом левого стекла.

При установке переключателя в положение "АВТ" и нажатии на кнопки контроля ЭТ ПОС стекол на щитке контроля ПОС (пульт предполетной подготовки) система работает в режиме контроля. При исправной ЭТ ПОС стекол по окончании контроля на 30 секунде загорается табло "ЛЕВ (ПРАВ) ИСПРАВ". После погасания табло ПОС стекол переводится в автоматический режим работы.

При наличии неисправностей устройство УУТС-140 корректирует работу системы в зависимости от характера неисправности. При наличии неисправности в цепях питания первой или третьей секций устройство УУТС-140 корректирует работу следующим образом.

В ослабленном режиме устройство отключает обогрев:

- первой секции – при обрыве ее НЭ или отсутствии фазы А;

- третьей секции – при обрыве ее НЭ или отсутствии фазы С;

- первой и третьей секций – при обрыве их НЭ или отсутствии фаз А и С;

В интенсивном режиме устройство отключает обогрев:

- первой или третьей секции – при обрыве НЭ соответствующей секции;

- первой и третьей секций – при отсутствии фазы А или обрыве НЭ этих секций.

При наличии неисправностей в системе загорается табло "ПОС ЛЕВ (ПРАВ) СТЕКЛА НЕИСПР".

4.5.3. Електротеплова система захисту від обмерзання гвинтів

Электрическая схема управления обогревом винтов приведена на рис. 4.9. При установке переключателя "1 ВИНТ 2" в положение "АВТ" система работает в режиме автоматического управления.

При работающих двигателях и достижении давления в масляной системе двигателей величины 2,5 кг/см2, сигнализаторы давления МСТВ срабатывают и подают сигнал работы двигателей в электротепловую противообледенительную систему (ЭТ ПОС) винтов. При отсутствии условий обледенения блок УУКВ-140 работает в дежурном режиме.

При наличии условий обледенения с левого и правого сигнализаторов обледенения EW-164 поступает сигнал на переключение блока УУКВ-140 на управление ЭТ ПОС винтов по заданной программе.

Блок УУКВ-140 по сигналу датчика температуры наружного воздуха Т-104М определяет продолжительность обогрева в цикле лопастей и обтекателя втулки винта 1-го двигателя и после чего:

– подключает напряжение 200 В к НЭ лопастей винта и обтекателя втулки винта. Лопасти и обтекатель втулки винта начинают обогреваться, лед сбрасывается;

– подключает напряжение 27 В к системе САС-4, на мнемоиндикаторе ПОС загорается табло, сигнализирующее об исправности обогрева лопастей и обтекателя втулки винта 1-го двигателя.

По истечении установленного времени обогрев лопастей и обтекателя втулки винта 1-го двигателя отключается, табло на мнемоиндикаторе ПОС продолжает гореть.

Блок УУКВ-140 по сигналу датчика температуры Т-104М определяет продолжительность обогрева в цикле лопастей и обтекателя втулки винта 2-го двигателя, после чего:

– подключает напряжение 200 В к НЭ лопастей винта и обтекателя втулки винта. Лопасти и обтекатель втулки винта начинают обогреваться, лед сбрасывается;

– подключает напряжение 27 В к системе САС-4, на мнемоиндикаторе ПОС загорается табло, сигнализирующее об исправности обогрева лопастей и обтекателя втулки винта 2-го двигателя.

По истечении установленного времени обогрев лопастей и обтекателя втулки винта 2-го двигателя отключается, табло на мнемоиндикаторе ПОС продолжает гореть.

Рис. 4.9. Электрическая схема управления обогревом винтов.

Рис. 4.9. Электрическая схема управления

обогревом винтов.

Блок УУКВ-140 определяет продолжительность обогрева в цикле и выдает вновь команду на включение обогрева лопастей и обтекателя втулки винта 1-го двигателя. Обогрев лопастей винтов происходит циклически.

При установке переключателей в положение "РУЧН" ЭТ ПОС винтов работает в режиме ручного управления (без анализа сигналов "ОБЛЕДЕНЕНИЕ"). При этом блок УУКВ-140 включается сразу в режим управления по заданной программе. ЭТ ПОС винтов работает, как описано выше.

Блок УУКВ-140 имеет два канала управления - основной и резервный, поэтому возможны и другие варианты работы системы.

Если один из переключателей установлен в положение "АВТ", а второй - в положение "РУЧН", то блок УУКВ-140:

- по каналу резервного управления выдает команду на включение обогрева лопастей и обтекателя втулки того винта, переключатель которого установлен в положение "РУЧН";

- при наличии обледенения по каналу основного управления выдает команду на включение обогрева лопастей и обтекателя втулки того винта, переключатель которого установлен в положение "АВТ".

Обогрев лопастей и обтекателей втулок винтов происходит также циклически в соответствии с заданной программой.

В процессе работы каждые 2 секунды блок УУКВ-140 производит проверку состояния обогреваемых лопастей и обтекателя втулки винта.

Если произошел отказ, который троекратно подтвердился, блок выдает команду на включение табло "ПОС ВИНТА НЕИСПР" и отключает соответствующее табло на мнемоиндикаторе ПОС.

При установке переключателей в положение "ОТКЛ" обогрев лопастей и обтекателей втулок винтов отключается, табло мнемоиндикатора ПОС гаснут.

4.5.4. Електротеплова система захисту від обмерзання приймачів повного тиску

Противообледенительная система приёмника полного давления (ППД) является электротепловой системой постоянного действия и предназначена для недопущения появления льда в ППД и удаления льда с ППД в случае его появления.

На самолете установлены три ППД типа ППД-1М серии 2. Контроль НЭ ППД осуществляется блоком контроля приемника давления БКПД-1. Таких блоков на самолете установлено 3 (по одному блоку на каждый ППД).

Блок БКПД-1 предназначен для подачи напряжения обогрева на НЭ ППД и контроля их исправности. В случае неисправности НЭ ППД блок БКПД-1 отключает обогрев ППД и выдает в систему САС-4 сигнал ППД N 1 (2, 3) НЕТ ОБОГРЕВА.

Контроль обогрева ППД производится следующим образом. При отключенном обогреве (переключатели "ППД 1 (2, 3)" находятся в положении "ОТКЛ") в кабине экипажа горят табло "ППД N 1 (2, 3) - НЕТ ОБОГРЕВА". При включении обогрева ППД табло гаснут.

При нажатии на кнопку "КОНТРОЛЬ ОБОГР ППД 1 2 3" (пульт предполётной подготовки) табло загораются. После отпускания кнопки – снова гаснут.

Электрический обогрев ППД разрешается включать не ранее, чем за 2 мин до взлета. Выключать обогрев ППД необходимо не позднее, чем через 1 мин после посадки. Последующее включение обогрева на земле разрешено только после полного охлаждения ППД.

4.6. Сигналізатори обмерзання літака

Для сигнализации обледенения на самолете применены два сигнализатора обледенения (СО) EW-164, установленные по правому и левому бортам самолета в районе стёкол его кабины. Сигнализатор обледенения EW-164 предназначен для:

- выдачи сигнала о льдообразовании на поверхностях самолета;

- выдачи сигнала для автоматического включения ПОС крыла, оперения, двигателей, винтов и лобовых стекол;

- выдачи сигнала "ОБЛЕДЕНЕНИЕ" в бортовой регистратор БУР-92А.

СО прекращает выдачу сигналов через 120(5 секунд после выхода самолета из зоны обледенения. Сигнализатор обледенения EW-164 представляет собой устройство (моноблок), состоящее из двух функциональных секций: сенсорной и электронной.

Сенсорная секция (сенсор) состоит из:

– фланца;

– выдвижной трубки с чувствительным элементом (мембраной), которая находится в воздушном потоке;

– обогревателя;

– резистора с позитивным температурным коэффициентом.

Электронная секция сигнализатора принимает и обрабатывает входные сигналы и формирует выходные сигналы.

В сигнализаторе предусмотрен непрерывный автоматический встроенный контроль. Сигнализатор сохраняет работоспособность при кратковременном отключении напряжения питания на время не более 80 мс. Сигнализаторы обледенения Ew-164 установлены по левому и правому бортам самолета в районе шпангоута № 4 (рис. 4.10).

Управления СО Ew-164 – электрическое, дистанционное. Электрическая система управления обеспечивает:

– раздельное ручное управления левым и правым сигнализаторами;

– выдачу сигнала на автоматическое включение ПОС крыла, оперения, двигателей, винтов и стекол;

– контроль и сигнализацию исправности сигнализатора.

Напряжение питания сигнализатора 27 В.

Рис. 4.10. Установка сигнализатора обледенения EW-164 на борту самолета.

Работа сигнализатора обледенения EW-164.

Принцип действия сигнализатора основан на зависимости частоты выходного сигнала сенсора от толщины пленки льда на его чувствительном элементе - мембране. При включении сигнализатора мембрана начинает совершать колебания, частота которых определяется ее жесткостью. Появление льда на мембране повышает ее жесткость, что приводит к увеличению частоты колебаний.

Сигнал, создаваемый сенсором, поступает в электронную секцию, в которой производится сравнение частоты сигнала с пороговым значением обнаружения льда, хранящимся в памяти электронной секции.

При толщине льда, соответствующей чувствительности сигнализатора, электронная секция формирует командные сигналы на включение:

- сигнализации об обледенении;

- ПОС крыла, оперения, двигателей, винтов и стекол;

- обогрева сенсора (для удаления льда).

При включении обогрева сенсора частота его выходного сигнала начинает несколько изменяться в зависимости от температуры сенсора, что влияет на точность установки порогового уровня обнаружения льда. Это влияние компенсируется электронной секцией по сигналу с резистора, контролирующего температуру сенсора.

После сброса льда с мембраны частота колебаний восстанавливается.

Зоны защиты от обледенения самолёта Аэробус.

Тепловая ПОС самолёта Ту-124

# Text boxes

1 – мембрана;

2 – сенсорная секция СО;

3 – фланец;

4 – корпус с электронной секцией;

5 – электрический разъем;

6 – обшивка самолета;

7 – гвинт кріплення СО.

НП – напрям польоту літака