(Л18)   6.6. Система запуску двигуна ТВЗ-117ВМА-СБМ1

Для запуску двигуна ТВЗ-117ВМА-СБМ1 на літаку Ан-140 встановлена автономна автоматична система запуску, що включає елементи повітряної і паливної систем літака і електронної системи двигуна. Запуск двигунів автоматичний. Розкручування ротора турбокомпресора здійснюється повітряним стартером. Програма запуску забезпечується апаратурою управління і паливорегулюючою автоматикою двигуна.

Автономність пускової системи – це така її особливість, при якій всі елементи (пусковий пристрій, джерело живлення і система передачі стислого повітря) розташовані на борту літака. Автономність пускової системи робить її незалежною від наземних засобів обслуговування, хоча допускає перемикання пускової системи на живлення від наземного джерела.

Переваги повітряної системи запуску: відносна простота, висока надійність, велика потужність, при малих масі і габаритах, можливість використання в якості робочого тіла стисненого повітря, що відбирається від допоміжної силової установки, від працюючого двигуна або від наземного джерела стисненого повітря.

Елементи повітряної системи забезпечують розкручування ротора компресора повітряним стартером за рахунок енергії стисненого повітря. При запуску на повітряний стартер покладається два завдання:

1. Розкрутити турбокомпресор двигуна до частоти обертання, при якій забезпечується надійне займання палива в камері згорання, а турбіна починає розвивати позитивну потужність на валу ротора двигуна;

2. Збільшити частоту обертання турбокомпресора двигуна до частоти обертання, при якій турбіна здатна розвивати потужність, достатню для подальшого самостійного розкручування турбокомпресора з заданим прискоренням.

Особливість протікання процесу запуску авіаційного ГТД привела до необхідності використання багатьох спеціальних складних систем, ряд яких застосовується тільки для запуску двигуна, наприклад пускова система (система примусового розкручування ротора двигуна), система запалення, пускова паливна система, паливна автоматика, система автоматичного управління запуском.

Система запуску двигуна ТВЗ-117ВМА-СБМ1 включає до свого складу:

1. Повітряний турбостартер ВТС-СБМ1, призначений для розкручування ротора

турбокомпресора через трансмісію двигуна.

2. Систему запалення, яка призначена для займання паливно-повітряної суміші в камері згорання при запуску двигуна на землі та в польоті. Система запалення включає агрегат запалення СК-22-2К і дві напівпровідникові свічки СП-26ПЗТ, сполучені з агрегатом запалення високовольтними проводами.

3. Агрегати живлення паливом: насос-регулятор НР-2000 і розподільник палива РТ-2000, які здійснюють на режимі запуску подачу робочого палива в перший контур форсунок камери згорання і подачу в другий контур форсунок повітря, що відбирається від повітряного турбостартера. Клапан наддування повітря в другий контур форсунок призначений для поліпшення розпилення палива, що подається в перший контур форсунок камери згорання на запуску. Управління подачею повітря і подачею палива в другий контур форсунок здійснює розподільник палива РТ-2000, залежно від тиску і витрати палива в першому контурі.

4. Органи управління процесом запуску розташовані в кабіні екіпажу літака і призначені для формування команд на запуск, холодну прокрутку і хибний запуск (консервацію) двигуна та індикації їх виконання.

5. Блок управління і контролю БУК-140М – літаковий агрегат, призначений для перевірки готовності літакових систем і системи управління програмами запуску АД.

6. Регулятор електронний двигуна РЭД-2000, що здійснює формування циклограм запуску двигуна на землі і в польоті, холодної прокрутки і хибного запуску (консервації) двигуна.

7. Блок комутації і запуску БКЗ-140, що виконує на етапі запуску двигуна підсилення сигналів управління агрегатами системи запуску, формованих в РЭД-2000.

8. Датчики первинної інформації про параметри двигуна і зовнішнього повітря (частота обертання роторів, температура і тиск повітря та ін.).

Управління процесом запуску здійснюється в функції частоти обертання турбокомпресора двигуна з корекцією за часом і температурою газів за турбіною турбокомпресора.

Запуск двигуна ТВЗ-117ВМА-СБМ1 на землі починається з натиснення кнопки «ЗАПУСК», коли в роботу вступає система автоматичного управління. Система автоматичного управління запуском забезпечує дистанційну послідовність підключення всіх систем, елементів і агрегатів, обслуговуючих запуск двигуна залежно від заданої

програми. Причому параметрами управління запуском є:

– поточний час;

– температура і тиск повітря на вході в двигун;

– тиск повітря за компресором;

– температура газів за турбіною турбокомпресора;

– частота обертання ротора двигуна.

В початковий момент запуску формуються команди на включення повітряного турбостартера ВТС-СБМ1 і агрегату запалення СК-22-2К. При цьому загорається табло «ЗАПУСК ИДЕТ», починається розкручування ротора турбокомпресора, а в камері згорання двигуна починають працювати свічки запалення СП-26ПЗТ. Досягши частоти обертання турбокомпресора птк = 9 % від насоса-регулятора НР-2000 через розподільник палива РТ-2000 в перший контур робочих форсунок починає подаватися паливо, утворюючи зі стисненим повітрям паливо-повітряну суміш. Паливо-повітряна суміш запалюється в камері згорання від двох працюючих свічок СП-26ПЗТ і турбіна починає розвивати позитивну потужність на валу ротора двигуна.

Виключення агрегатів запалення в процесі запуску здійснює РЭД-2000 при досягненні частоти обертання турбокомпресора птк > 35 % або при підвищенні температури газів за турбіною компресора на 80 °С від початкової при запуску.

Команда на відключення повітряного турбостартера поступає від РЭД-2000 при досягненні двигуном частоти обертання відключення стартера птк > 57 % або через 
75 секунд з моменту початку запуску, якщо вказана частота обертання ротора турбокомпресора не була досягнута за цей час. Після відключення турбостартера двигун виходить на режим малого газу за рахунок потужності турбіни.

За відсутності підпалювання в камері згорання через 38 секунд з моменту початку запуску (невдалий запуск) РЭД-2000 формує команди на припинення подачі палива в двигун і на виключення агрегатів запалення.

Основним елементом системи розкручування турбокомпресора двигуна 
ТВЗ-117ВМА-СБМ1 є повітряний турбостартер ВТС-СБМ1, що перетворює енергію стисненого повітря в механічну енергію на валу турбокомпресора двигуна. Стартер ВТС-СБМ1 установлений на задній стінці коробки приводів агрегатів двигуна за допомогою стрічкових хомутів і підкріплений до корпусу компресора через гумовий компенсатор.

6.7. Система управління і контролю двигуна

допоміжної силової установки літака Ан-140

Загальні відомості

В якості допоміжної силової установки (ДСУ) використовується газотурбінний двигун АИ9-3Б, якій забезпечує:

– запуск маршових двигунів і живлення повітрям системи кондиціювання кабіни пілотів та салону пасажирів на землі до 3000 м і в польоті до 6000 м;

– живлення бортової мережі літака електроенергією на землі до 3000 м і в польоті до 6000 м в аварійної ситуації.

Запуск АИ9-3Б здійснюється електростартером від бортових акумуляторів або від аеродромного джерела електроенергії.

Електродистанційна система управління і контролю двигуна ДСУ служить для автоматичного запуску і припинення запуску, автоматичного виключення двигуна з метою захисту двигуна від руйнування. Ця система видає інформацію на сигнальні табло і в бортовий пристрій реєстрації БУР-92А про результати контролю параметрів роботи двигуна і систем, що забезпечують його роботу.

В систему управління і контролю двигуна ДСУ входять (рис. 6.4):

– блок управління і контролю БУК-9М;

– датчик температури (блок термопар Т-102 (4 шт.) газу за турбіною двигуна з індикатором ТВГ;

– датчик виміру температури зовнішнього повітря П-109М1;

– датчик частоти обертання ротора двигуна ДТА-15 з індикатором n;

– датчик температури масла;

– панель управління електростартером ПС-9;

– електродвигун пускового насоса Д-102ТФ 2c (складова частина пускового насоса 726Д);

– електромагнітний клапан пускового палива 25.09.04.000;

– електромагнітний клапан МКТ-210А подачі пускового палива на робочі форсунки (клапан подмеса палива);

– електромагнітний клапан МКТ-212 подачі робочого палива (клапан зупину) на насосі-регуляторі НР9В1;

– сигналізатор граничних обертів (складова частина насоса-регулятора НР9В1);

– сигналізатор номінальних обертів (складова частина насоса-регулятора НР9В1);

– сигналізатор засмічення масляного фільтру;

– сигналізатори наявності стружки СС9-3Б (2 шт.);

– реле сигналізації пожежі;

– сигналізатор мінімального тиску масла на вході в двигун МСТВ-1,7С;

– сигналізатор мінімального тиску палива на вході в двигун;

– сигналізатор роботи насоса, що підкачує;

– сигналізатор включення флюгерного насосу;

– сигналізатор енергосистеми;

– кінцеві вимикачі: положення стійки шасі літака, положення стулки повітрозабірника, положення пожежного крану;

– сигнальні табло: «СТРУЖКА М/ФИЛЬТР», «БУК ВСУ ОТКАЗ», «МИН ДАВЛ МАСЛА», «РЕЖИМ», «НЕТ ДАВЛ ТОПЛ», «В/ЗАБОР НЕ ЗАКР», 
«t МАСЛА МАЛА», «СТАРТЕР РАБОТАЕТ», «РАБОТА ВСУ», «ГОТОВ», «ПРЕД ПАРАМ», «СООБЩЕНИЕ», «ВСУ ПРОВЕРЬ», «ПОЖ КРАН ВСУ НЕ ЗАКР», «ПОЖ КРАН ВСУ ОТКР», «ТОПЛ НАСОС».

Блок БУК-9М, датчик виміру температури зовнішнього повітря П-109М1, індикатор температури газу за турбіною двигуна ИТЖ-1А-F, індикатор частоти обертання ротора двигуна ИЧЖ-1А-F, панель управління електростартером ПС-9, реле сигналізації пожежі, сигналізатор мінімального тиску палива на вході в двигун МСТВ-1,7С, сигналізатор роботи насоса, що підкачує, кінцеві вимикачі та сигнальні табло встановлені на літаку і до складу двигуна ДСУ не входять.

ДСУ розташовується в хвостовому відсіку фюзеляжу.

Рис. 6.4. Структурна схема системи автоматичного управління і контролю двигуна ДСУ.

Опис

Блок управління і контролю БУК-9М є основною частиною системи автоматичного управління і контролю, яка забезпечує:

– визначення готовності двигуна ДСУ до запуску. У випадку відсутності готовності – блокування запуску;

– циклограму запуску, холодної прокрутки і хибного запуску (при ручному відключенні агрегатів запалення) двигуна;

– автоматичний вибір режиму подачі пускового палива;

– видачу сигналу на відключення стартера за частотою обертання ротора або за часом;

– видачу сигналу на автоматичне припинення запуску двигуна на землі при зависанні частоти обертання ротора двигуна, появі сигналу про пожежу або при досягненні максимально допустимого значення температури газу, що виходить;

– видачу сигналу на автоматичне припинення запуску на землі і в польоті при появі сигналу про роботу флюгерного насоса маршового двигуна;

– видачу сигналу на автоматичне виключення двигуна на землі при роботі двигуна на робочому режимі в разі досягнення максимально допустимих значень температури газу, що виходить, частоти обертання ротора двигуна, появи сигналу про мінімальний тиск масла на вході в двигун, появі сигналу про пожежу, появи сигналу про відмову БУК-9М або при зменшенні частоти обертання ротора двигуна нижче заданого мінімального значення;

– видачу сигналу на автоматичне виключення двигуна в польоті в разі досягнення максимально допустимого значення частоти обертання ротора двигуна;

– видачу сигналу на включення сигнальних табло «ГОТОВ», «СООБЩЕНИЕ», «ПРЕД ПАРАМ», «БУК ВСУ ОТКАЗ» відповідно до логіки роботи БУК-9М;

– перевірку функціонування блоку на працюючому двигуні в частині автоматичного виключення двигуна при максимально допустимому значенні частоти обертання ротора двигуна;

– контроль внутрішнього стану блоку, сигнальних табло, датчика частоти обертання ротора двигуна, блоку термопар і датчика вимірювання температури зовнішнього повітря;

– обчислення загального напрацювання двигуна і кількості запусків;

– видачу кодової інформації про параметри і сигнали для її реєстрації.

Основною функцією БУК-9М є формування сигналів, що управляють, і видача їх на частини системи, які з ним взаємодіють, а також перетворення сформованих логічних сигналів системи в робочі напруги виконавчих механізмів.

Блок термопар складається з чотирьох термопар Т-102 і видає в БУК-9М та на індикатор температури електричний сигнал, пропорційний температурі газів двигуна, що виходять.

Датчик частоти обертання ДТА-15 видає в БУК-9М та на індикатор частоти електричний сигнал пропорційний частоті обертання ротора двигуна.

Датчик вимірювання температури зовнішнього повітря П-109М1 видає в 
БУК-9М електричний сигнал пропорційний температурі зовнішнього повітря.

Індикатори температури газів за турбіною двигуна і частоти обертання ротора двигуна відображають поточне значення даних параметрів, а також відслідковують максимально допустиме їх значення і при його досягненні видають сигнал в БУК-9М для включення сигнального табло «ПРЕД ПАРАМ», в разі відмови основного каналу БУК-9М.

Панель управління електростартером ПС-9 видає робочу напругу на електростартер за циклограмою запуску від БУК-9М.

Електродвигун Д-102ТФ 2c приводить в обертання вузол пускового паливного насоса 726Д, що качає, при подачі на електродвигун робочої напруги за циклограмою запуску від БУК-9М. Пусковий паливний насос 726Д подає пускове паливо до пускових і робочих форсунок двигуна ДСУ при запуску.

Електромагнітний клапан пускового палива 25.09.04.000 включає подачу пускового палива при подачі на нього робочої напруги від БУК-9М за циклограмою запуску.

Електромагнітний клапан МКТ-210А подачі пускового палива на робочі форсунки включає подачу пускового палива на робочі форсунки при подачі на нього робочої напруги за циклограмою запуску від БУК-9М.

Електромагнітний клапан МКТ-212 подачі робочого палива (клапан зупину) на насосі-регуляторі НР9В1 перекриває подачу палива в двигун при знятті з нього від БУК-9М робочої напруги на запуску (при автоматичному припиненні запуску), автоматичному виключенні двигуна або при натисканні на кнопку «ОСТАНОВ».

Сигналізатор граничних обертів забезпечує видачу сигналу про досягнення частоти обертання ротора двигуна максимально допустимого значення в БУК-9М для автоматичного виключення двигуна в польоті та на землі.

Сигналізатор номінальних обертів забезпечує видачу сигналу в БУК-9М при досягненні номінальної частоти обертання ротора двигуна для включення сигнальних табло «РЕЖИМ» і «РАБОТА ВСУ». Табло «РЕЖИМ» і табло «РАБОТА ВСУ» включаються паралельно.

Стружкосигналізатори СС9-3Б забезпечують видачу на сигнальне табло «СТРУЖКА М/ФИЛЬТР» сигналу про наявність стружки в маслі системи змащування і суфлірування двигуна.

Реле сигналізації пожежі забезпечує паралельну видачу в БУК-9М і БУР-92А сигналу про пожежу. При цьому включається сигнальне табло «ПОЖАР» і двигун автоматично вимикається при роботі на землі (припинення запуску).

Сигналізатор МСТВ-1,7С мінімального тиску масла на вході в двигун забезпечує видачу в БУК-9М сигналу про мінімальний тиск масла для включення сигнального табло «МИН ДАВЛ МАСЛА». Двигун автоматично виключається при роботі на землі.

Сигналізатор мінімального тиску палива на вході в двигун забезпечує видачу в 
БУК-9М сигналу про мінімальний тиск палива для включення сигнального табло «НЕТ ДАВЛ ТОПЛ».

Сигналізатор роботи паливного підкачуючого насоса забезпечує видачу сигналу про роботу насоса для включення сигнального табло «ТОПЛ НАСОС».

Кінцеві вимикачі обжатого положення стійки шасі забезпечують видачу в 
БУК-9М сигналу про знаходження літака на землі для формування логіки зупину.

Кінцеві вимикачі положення стулки повітрозабірника забезпечують видачу в 
БУК-9М сигналу, що визначає відкрите або закрите положення стулки повітрозабірника, для включення сигнального табло «В/ЗАБОР НЕ ЗАКР» – при відсутності сигналів про відкрите і закрите положення стулки повітрозабірника. В БУК-9М поступає сигнал тільки про відкрите положення стулки повітрозабірника для здійснення блокування запуску за відсутності даного сигналу.

Кінцеві вимикачі положення пожежного крана забезпечують видачу сигналу про його відкрите положення на сигнальне табло «ПОЖ КРАН ОТКР» і в БУК-9М, а також видачу в БУК-9М сигналу про проміжне положення пожежного крана для включення сигнального табло «ПОЖ КРАН НЕ ЗАКР».

Сигнальне табло «ГОТОВ» включається від БУК-9М за відсутності блокування запуску і наступних умовах:

– наявність сигналу про відкрите положення стулки повітрозабірника двигуна;

– відсутність сигналів про роботу флюгерних насосів маршового двигуна;

– відсутність сигналу про відмову БУК-9М;

– відсутність сигналу про невдалий попередній запуск.

Включення табло «ГОТОВ» також проводиться при перевірці табло після включення живлення БУК-9М.

Сигнальне табло «СООБЩЕНИЕ» включається від БУК-9М:

– при виявленні несправності БУК-9М або датчика частоти обертання ротора двигуна ДТА-15, або блоку термопар Т-102, що вимірюють температуру газів, які виходять з двигуна або датчика вимірювання температури зовнішнього повітря П-109М1 на землі;

– при спрацьовуванні блокування запуску;

– при автоматичному припиненні запуску двигуна або автоматичному виключенні двигуна.

Включення табло «СООБЩЕНИЕ» також проводиться при перевірці табло після включення живлення БУК-9М.

Сигнальне табло «ПРЕД ПАРАМ» включається по команді від БУК-9М в разі максимально допустимого значення температури газу, що виходить, або частоти обертання ротора двигуна, обчисленого в БУК-9М. Сигнальне табло «ПРЕД ПАРАМ» включається і від індикаторів температури або частоти обертання через БУК-9М в разі відмови основного каналу БУК-9М. Це табло також включається при контролі роботи БУК-9М на працюючому двигуні і при перевірці табло після включення живлення БУК-9М.

Сигнальне табло «БУК ВСУ ОТКАЗ» включається від БУК-9М (резервний канал) в разі відмови БУК-9М або датчиків ДТА-15 і Т-102.

Робота

В процесі формування в БУК-9М циклограми запуску і логіки зупину видається робоча напруга для пристроїв, що забезпечують запуск, виключення і сигналізацію. В ході запуску можливе автоматичне припинення запуску в наступних випадках:

– при досягненні температури газу, що виходить, 880 °С на землі;

– при зависанні частоти обертання ротора двигуна на землі: якщо до 16 сек частота обертання ротора двигуна не досягла 48±0,5% (18500±200 об/мін) і якщо до 21 сек частота обертання ротора двигуна не досягла 96,1±1,3% (37000±500 об/мін);

– при появі сигналу про пожежу на землі;

– при появі сигналу (від БКЗ-140) про роботу флюгерного насоса одного з маршових двигунів.

Після виходу ротора двигуна на номінальну частоту обертання здійснюється включення сигнального табло «РЕЖИМ» і «РАБОТА ВСУ» від сигналізатора номінальних обертів через БУК-9М.

При роботі двигуна на режимі можливе автоматичне виключення його в наступних випадках:

– при досягненні температури газу двигуна, що виходить, 780 °С на землі;

– при зменшенні частоти обертання ротора нижче 51,9±0,6 % (20000±250 об/мін) на землі;

– при досягненні частоти обертання ротора двигуна 106,6±1,3 % (41000±500 об/мін);

– при появі сигналу про мінімальний тиск масла на вході в двигун на землі;

– при появі сигналу про пожежу на землі;

– при появі сигналу про відмову БУК-9М або одного з датчиків ДТА-15, Т-102, 
П-109М1 на землі.