Ту - 154М ОКБ А.Н.Туполева Пассажирский самолет для авиалиний средней протяженности

|  | Исследования усовершенствованного варианта самолета Ту-154, оснащенного более экономичным ТРДД Д-ЗОКУ, начались в 1981?1982гг. Первоначально самолет имел обозначение Ту-164.Первый полет опытного самолета был выполнен в 1982 г.,а серийное производство началось в 1984 г. на заводе в Самаре. До появления самолета Ту-204 самолет Ту-154М был одним из самых экономичных российских пассажирских самолетов. Он является одним из немногих отечественных пассажирских самолетов, поставляемых на экспорт. В 1996?1997гг. планировалось начать выпуск модификации Ту-154М-2 с использование цифрового комплекса авионики и улучшенной топливной экономичностью на 20%. В 1980-х годах в ОКБ велись работы по применению на пассажирских самолетах криогенных топлив. Были проработаны модификации Ту-154М и Ту-156М. Прошли летные испытания экспериментального самолета Ту-155. с двигателем ТРДД НК-88 работающем на криогенном топливе, жидком природном газе и метане. Оборудование Самолет оснащен обычным комплексом авионики с электромеханическими средствами индикации, разработанным отечественными КБ. В состав пилотажного комплекса входят автоматизированная система управления самолетом АБСУ-154, радионавигационная система "Омега" и система предупреждения столкновений самолетов в полете TCAS. Двигатели ТРДД Д-ЗОКУ-154 (3 х 10500 кгс) Уровень шума соответствует нормам ИКАО Состояние Выпускается серийно с 1984 г. Размеры размах крыла (м) 37,55 длина самолета (м) 48 высота (м) 11,4 площадь крыла (кв.м) 202 угол стреловидности крыла по линии 1/4 хорд (градусы) 35o максимальная ширина фюзеляжа (м) 3,8 Число мест экипаж 3 пассажиров в кабине трех классов 152-158 в экономическом классе 176 максимальное 180 Размеры пассажирской кабины длина (м) 27,45 максимальная ширина (м) 3,57 максимальная высота (м) 2,02 Массы и нагрузки взлетная (т) 102 пустого снаряженного (т) 54,8 самолета без топлива (т) 74 платная нагрузка (т) 18 посадочная (т) 80 запас топлива (т) 47000 Летные данные крейсерская скорость (км/ч) 950 дальность полета с максимальной платной нагрузкой (с резервами топлива) 3500 дальность полета с (кол-во пассажиров) и багажом (с резервами топлива) 164 составляет 5200 км. эксплуатационный потолок (м) 10900 потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря) (м) 2300 |
| --- | --- |