|  | Ту - 334 - 100 ОКБ А.Н.Туполева Ближнемагистральный пассажирский самолет. |
| --- | --- |

|  | В 1986 г. ОКБ А.Н.Туполева получило задание на разработку 100-местного ближнемагист-рального самолета, предназначенного для замены самолетов Ту-134. Самолет, получил обозначение Ту-334. Было решено использовать двигатели Д-436Т. В конструкции планера широко используются композиционные материалы. Самолет оснащен цифровым комплексом авионики и электродистанционной системой управления. Он сможет выполнять автоматическую посадку в условиях погодного минимума по категории IlIa ИКАО. В перспективе не исключается применение на самолете двигателей BR715 немецко-английского консорциума BMW/"Роллс-Ройс", а также авионики фирм "Рокуэлл-Коллинз", "Ханиуэлл" и "Эллайд Сигнал". Первый опытный самолет Ту-334 был построен на опытном заводе "Опыт" в конце 1993 г. и в начале 1994 года был доставлен в ЛИ И им.М.М.Громова. В августе 1995 г. во время авиационно-космической выставки "МАКС-95" состоялась его официальная презентация. Летные испытания планировалось начать в 1998г. Серийное производство самолета будет выполняться на заводе корпорации "Авиакор" в Самаре, а также в Таганроге и на авиазаводе в Киеве. На основе исходной модификации разрабатывается вариант Ту-334-200 с удлиненным фюзеляжем (110?126 мест) и более мощными ТРДДД-436Т2 и вариант Ту-334-100Д для авиалиний увеличенной протяженности. Оборудование Самолет оснащен цифровым комплексом авионики с шестью цветными дисплеями для вывода информации о полете и данных о работе бортовых систем и силовой установки, автоматической системой самолетовождения, системой предупреждения опасного сближения с землей, микроволновой системой посадки и т.д. Двигатели ТРДД Д-436Т1 (2 х 7500 кгс). Уровень шума соответствует нормам ИКАО, глава 3 Размеры размах крыла (м) 29,8 длина самолета (м) 31,26 высота (м) 9,38 площадь крыла (кв.м) 83,23 угол стреловидности крыла по линии 1/4 хорд (градусы) 24o максимальная ширина фюзеляжа (м) 3,8 Число мест экипаж 2 пассажиров в кабине двух классов 92 в экономическом классе 102-110 в туристическом классе 102 Размеры пассажирской кабины длина (м) 17,84 максимальная ширина (м) 3,57 максимальная высота (м) 2,1 объем (куб.м) 118 Массы и нагрузки взлетная (т) 47,9 пустого снаряженного (т) 30,05 самолета без топлива (т) 41,05 платная нагрузка (т) 11 посадочная (т) 43,5 запас топлива (т) 9,54 Летные данные крейсерская скорость (км/ч) 820 дальность полета с (кол-во пассажиров) и багажом (с резервами топлива) 102 составляет 3150 км. эксплуатационный потолок (м) 11000 потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря) (м) 1900 |
| --- | --- |