ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1.1

Исследование логических функций одной и двух переменных

Цель работы: Исследование логических функции одной и двух переменных

# Краткие теоретические сведения

В цифровой технике используется позиционная система счисления с основанием 2 – двоичная система счисления. В этой системе счисления используются две цифры 0 и 1. Эти значения соответствуют двум возможным состояниям реальных объектов (истинное или ложное высказывание, наличие или отсутствие данного признака и т. п.).

Для того чтобы описать поведение и структуру цифровой схемы, ее входным и выходным сигналам, состояниям внутренних узлов ставят в соответствие переменные, принимающие два значения (булевы переменные).

Множество функций n переменных можно представить с помощью таблицы истинности, строки которой отводятся для  слов длины n, а столбцы – для  функций.

Номера функций (нижний индекс) отождествляются с - разрядными двоичными числами, записанными в соответствующих столбцах таблицы. В таблице 1 представлены булевы функции одной переменной.

Таблица 1.

| x | y0 | y1 | y2 | y3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| f(x) | 0 | x |  | 1 |

Функции y0=0 и y3=1 представляют собой константы, функция y1 = x – повторение, функция y2= — это отрицание или инверсия (читается «не икс»).

На рисунке 1.1 показана схема для исследования работы инвертора (при разных значениях входного сигнала А) и таблица истинности инвертора.

|  |  | А | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 |
|  |  | 1 | 0 |

Рис.1.1

Зависимость выходных переменных yi, выраженная через совокупность входных переменных xi  с помощью операций алгебры логики, носит название переключательных функций (ПФ) или функций алгебры логики (ФАЛ).

Задать ПФ – это значит определить значения функции yi для всех возможных комбинаций переменных xi. Полный набор логических функций для двух переменных приведен в табл. 2.

Номера функций, представленные в двоичной системе счисления, являются значениями функции для соответствующих комбинаций входных переменных  и .

Таблица 2.

| Входные сигналы | х1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Название функции | Обозначение и | логическое выражение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| Выходные сигналы | y0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постоянный 0 | y0 = | 0 |
|  | y1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Конъюнкция | y1 = = |  |
|  | y2 |  |  |  |  | Отрицание импликации | y2 = = |  |
|  | y3 |  |  |  |  | Повторение | y3 = |  |
|  | y4 |  |  |  |  | Отрицание обратной импликации | y4 = = |  |
|  | y5 |  |  |  |  | Повторение | y5 = |  |
|  | y6 |  |  |  |  | Исключающее ИЛИ (неравнозначность; сумма по модулю 2) | y6 = = |  |
|  | y7 |  |  |  |  | Дизъюнкция | y7 = = |  |
|  | y8 |  |  |  |  | Стрелка Пирса (ИЛИ-НЕ) | y8 = = |  |
|  | y9 |  |  |  |  | Эквивалентность (равнозначность; исключающее ИЛИ-НЕ) | y9 = ~ = |  |
|  | y10 |  |  |  |  | Отрицание | y10 = |  |
|  | y11 |  |  |  |  | Обратная импликация | y11 = = |  |
|  | y12 |  |  |  |  | Отрицание | y12 = |  |
|  | y13 |  |  |  |  | Импликация | y13 = = |  |
|  | y14 |  |  |  |  | Штрих Шеффера (И-НЕ) | y14 = ¦ = |  |
|  | y15 |  |  |  |  | Постоянная 1 | y15 = | 1 |

В таблице 3 приведены обозначения элементов.

Таблица 3 – Условные обозначения элементов

| ГОСТ — ЕСКД | Deutsche Institut fuer Normung ( DIN ) | American National Standartds Institute ( ANSI ) |
| --- | --- | --- |
|  | AND | AND |
|  | OR | OR |
|  | NOT | NOT |
|  | XOR | XOR |
|  | XNOR | XNOR |
|  | NOR | NOR |
|  | NAND | NAND |

На рисунках 1.3-1.6 представлены  образцы реализации функций двух переменных из таблицы 2.

Рис. 1.3					 Рис. 1.4

Рис. 1.5 						Рис.1.6

# Порядок выполнения работы

- Запустите программу Electronics Workbench.

- Соберите двухвходовую схему «Конъюнкция» (рис. 1.3).

- Проверьте работу схемы по таблице истинности, подавая на ее входы все возможные комбинации входных переменных (00, 01, 10, 11 — для двух переменных).

- Повторите пункты 1-3 для всех функций y, описанных в табл.2, используя логические элементы И, ИЛИ, НЕ.

- Занесите результаты в 3–6 колонки таблицы 2.

- Соберите двухвходовую схему, соответствующую варианту индивидуального задания (табл. 4), используя логические элементы И, ИЛИ, НЕ.

- Проверьте работу схемы по таблице истинности, подавая на ее входы все возможные комбинации входных переменных.

Примечание. Для реализации функций, отсутствующих в меню программы Electronics Workbench, необходимо использовать формулы преобразования их в базис Буля (логические выражения в табл.2). По приведенным формулам собрать схему в программе Electronics Workbench.

# Содержание отчета

Отчет должен содержать:

- название и номер работы, дату её выполнения, фамилию студента, номер группы;

- цель работы;

- теоретические сведения в объеме, необходимом для ответа;

- таблицы и схемы, реализующие исследуемые логические функции — зарисовать все  17 (семнадцать!!!) схем, реализующих функции одной и двух переменных, используя логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Возле каждой исследуемой схемы расположить таблицу истинности для функции, реализуемой этой схемой. В качестве образца использовать рис.1.1.;

- выводы.

Табл. 4

| № варианта | Функция | № варианта | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ()(~) |  | ()(¦) |
|  | ()(~) |  | ()(¦) |
|  | () ~ () |  | () ~ (¦) |
|  | () ~ () |  | () ~ (¦) |
|  | ()(~) |  | ()(¦) |
|  | ()(~) |  | ()(¦) |
|  | () ~ () |  | () ~ (¦) |
|  | () ~ () |  | () ~ (¦) |
|  | () ¦ (~) |  | () (~) |
|  | () ¦ (~) |  | () (~) |
|  | () ¦ () |  | () ~ () |
|  | () ¦ () |  | () ~ () |
|  | () ¦ (~) |  | () (~) |
|  | () ¦ (~) |  | () (~) |
|  | () ¦ () |  | () ~ () |
|  | () ¦ () |  | () ~ () |

# Контрольные вопросы

- Что такое переключательная функция?

- Назвать примеры функционально полных систем логических функций.

- Что такое таблица истинности?

- Сколько существует различных булевых функций трех переменных?

Литература

1. А.П.Корчинский, Основы цифровой схемотехники: Учебн. пособие. – К.: КМУГА, 2000. – 276с.

2. В.И.Зубчук, В.П.Сигорский, А.Н.Шкуро Справочник по цифровой схемотехнике. – К.: Высш. шк., 1989. – 424с.