ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8

Исследование регистров

| Цель работы: | Синтез и исследование регистров |
| --- | --- |

## Краткие теоретические сведения

Основное назначение регистров — хранение и преобразование многоразрядных двоичных чисел. Регистры наряду со счетчиками и запоминающими устройствами являются наиболее распространенными устройствами цифровой техники. При сравнительной простоте регистры обладают большими функциональными возможностями. Они используются в качестве управляющих и запоминающих устройств, генераторов и преобразователей кодов, счетчиков, делителей частоты, узлов временной задержки. Элементами структуры регистров являются синхронные триггеры D- или JK-типа с динамическим или статическим управлением. Одиночный триггер может запоминать (регистрировать) один разряд (бит) двоичной информации. Такой триггер можно считать одноразрядным регистром. Внешним устройствам характеризует операцию вывода или считывания. Запись информации в регистр не требует его предварительного обнуления.

Понятие "весовой коэффициент" к разрядам регистра в отличие от счетчика не применимо, поскольку весовая зависимость между отдельными разрядами целиком определяется записанной в регистр информацией. По этой причине на условных изображениях регистров нумерация информационных входов и выходов наносится подряд.

Все регистры в зависимости от функциональных свойств подразделяются на две категории — накопительные (регистры памяти, хранения) и сдвигающие. В свою очередь, сдвигающие регистры делятся по способу ввода и вывода информации на параллельные, последовательные и комбинированные (параллельно-последовательные и последовательно-параллельные), по направлению передачи (сдвига) информации — на однонаправленные и реверсивные.

Наиболее простыми регистрами являются регистры памяти. Их назначение — хранение двоичной информации небольшого объема в течение короткого промежутка времени. Эти регистры представляют собой набор синхронных триггеров, каждый из которых хранит один разряд двоичного числа. Ввод (запись) и вывод (считывание) информации производится параллельным кодом. Ввод обеспечивается тактовым импульсом. С приходом очередного тактового импульса записанная информация обновляется. Считывание производится в прямом или в обратном коде (в последнем случае с инверсных выходов).

Регистры хранения представляют собой наборы триггеров с независимыми информационными входами и обычно общим тактовым входом. В таком качестве используются синхронные триггеры, составленные из микросхем, содержащих в одном корпусе несколько самостоятельных триггеров, например К155ТМ8 (74175), К155ТМ9 (74179) и другие, которые можно рассматривать как 4—6-разрядные регистры памяти. Наращивание разрядности регистров памяти достигается добавлением нужного числа триггеров, тактовые входы которых подсоединяют к шине синхронизации.

Регистр К155ИР15 (74173) является примером устройства хранения с тремя выходными состояниями. Схема его включения приведена рис. 8.1.

Рис.8.1.Схема включения регистра74173

Как видно из рис. 8.1, К155ИР15 — четырехразрядный регистр. Он имеет выходы 1Q...4Q с третьим Z-состоянием (при сигнале 1 на выводах G2, G1), а его входы 1D...4D снабжены логическими элементами разрешения записи путем подачи логического 0 на входы М, N. Используется регистр как четырехразрядный источник кода, способный обслуживать непосредственно шину данных цифровой системы.

Если на одном из входов есть напряжение высокого уровня, после прихода положительного тактового перепада в регистре должны остаться прежние данные. Вход сброса CLR имеет невысокий активный уровень. Если на входы G2, G1  подано напряжение активного низкого уровня, данные, содержащиеся в регистре, отображаются на выходах 1Q.. .4Q; присутствие хотя бы одного напряжения высокого уровня на входах разрешении G2 и G1 вызывает Z-состояние (размыкание) для  выходных линий. При этом данные из регистра в шину данных систем не проходят, выходы регистра не влияют ни работу других аналогичных выходов, присоединенных к проводникам шины. На работу входов сброса CLR и тактового С смена уровней на входах разрешения влиянии но оказывает.

Рис. 8.2.Лицевая панель генератора слова с установкой режимов для работы в схеме на рис. 8.1

Регистр К155ИР15 потребляет  ток 72 мА и имеет тактовую частоту до 25 МГц; вариант 74LS173 потребляет ток 80 мА, его тактовая частота 30 МГц. Режимы работы генератора в схеме  рис.8.1 и некоторые кодовые комбинации показаны на рис. 8.2.

Вторым наиболее распространенным классом регистров являются регистры сдвига. Регистры сдвига, помимо операции хранения, осуществляют преобразование последовательного двоичного кода в параллельный, а параллельного — в последовательный, выполняют арифметические и логические операции, служат в качестве элементов временной задержки. Своим названием они обязаны характерной для этих устройств операции сдвиги. С приходом каждого тактового импульса происходит перезапись (сдвиг) содержимого триггера каждого разряда в соседний разряд без изменения порядка следования единиц и нулей. При сдвиге информации вправо после каждого тактового импульса из более старшего разряда сдвигается в младший, а при сдвиге влево — наоборот.

На отечественных схемах символом регистра служат буквы RG. Для регистром сдвига указывается также направление сдвига: → — вправо; ← — влево; ↔ — реверсивный (двунаправленный).

Работу регистра сдвига рассмотрим на примере регистра 74195 (К155ИР12), схема включения которого показана на рис. 8.3. Это  быстродействующий регистр для выполнения операций сдвига, счета, накопления и взаимного параллельно-последовательного преобразования цифровых слов.

Вход J — обыкновенный, вход К — инверсный; если эти входы соединить, получил простой D-вход. Данные сдвигаются в направлении от QA к QB, QC, а затем к QD после каждого положительного перепада на тактовом входе CLK.

Если на входе LD/SH присутствует напряжение низкого (активного) уровня, все четыре триггера регистра запускаются одним тактовым перепадом (от низкого уровня к высокому). Тогда данные от параллельных входов A...D передаются на соответствующие выходы QA...QD. Сдвиг данных влево обеспечивается в схеме, где каждый выход Qn соединен внешней перемычкой со входом A...D, т.е. схема включения на рис.8.3 соответствует только режиму приема и хранения данных.

Схема включения ИМС в режиме сдвига показана на рис. 8.4, режимы работы генератора слова — на рис. 8.5. Для режима сдвига напряжение на входе LD/8H надо зафиксировать на высоком уровне.

Рис. 8.3. Схема включения регистра 74195

Рис. 8.4.Схема включения регистра 74195 в режиме сдвига

Напряжение низкого уровня на входе CLR означает также запрет на действие тактового импульса CLK, для правильного сброса данных надо выбрать момент, когда на входе CLK присутствует напряжение низкого уровня.

Рис. 8.5. Лицевая панель генератора слова с режимами работы в схеме рис. 8.4

# Порядок выполнения работы

- Запустите программу Electronics Workbench. Откройте новое окно (Ctrl+N).

2. Проведите моделирование регистра 74133 по схеме на рис. 8.1. При моделировании необходимо выбрать с помощью генератора слова двоичные комбинации, которые позволяют проверить все режимы его работы. Целесообразно также составить так называемую таблицу состояния, напоминающую таблицу истинности.

2. Проведите моделирование регистра 74195 в режиме приема данных (рис. 8.3).

3. Для приведенной на рис. 8.4 схемы исследуйте следующие режимы сдвига:

— сдвиг и установка по первому каскаду (JK=11);

— сдвиг и сброс по первому каскаду (JK=00);

— сдвиг и переключение первого каскада (JK=10);

— сдвиг и хранение в первом каскаде (JK=01). При этом CLR=1, LD/SH=1, состояние входа А безразлично.

# Содержание отчета

Отчет должен содержать: название и номер работы; цель работы; теоретические сведения со схемами регистров памяти и сдвига; исследуемые схемы и данные исследований. Возле каждой исследуемой схемы расположить таблицу истинности; выводы.

# Контрольные вопросы

- Что такое регистр, какие функции он может выполнять?

- Назовите типы регистров и их возможные применения.

- Какие триггеры можно применять в регистрах?

- Сколько входов и выходов имеет регистр преобразования параллельного кода в последовательный?

- Изобразите четырехразрядный регистр хранения на JK-триггерах.