Як - 42 ОКБ А.С. Яковлева Пассажирский самолет для авиалиний малой протяженности.

|  | Самолет разработан для замены самолетов типа Ил-18 и Ту-134. К созданию самолета в ОКБ А.С.Яковлева приступили в конце 1972г. Первый полет опытного самолета состоялся 7 марта 1975 г. Угол стреловидности крыла в ходе летных испытаний был увеличен до 23". В 1980 г. самолет был сертифицирован и поступил в эксплуатацию. Оборудование Навигационный комплекс "Ольха-1" и комплекс высотно-скоростных параметров ВСП-1-6 обеспечивают автономную навигацию, система автоматического управления САУ-42 - посадку н условиях минимума II категории ИКАО. Имеются также два автоматических радиокомпаса, радиотехническая система ближней навигации "Веер-М", навигационно-посадочная система "Курс-МП-70", метеолокатор "Гроза-42". Двигатели ТРДД Запорожского моторостроительного КБ "Прогресс" Д-36 (3х63,7 кН, 3х6500 кгс). Уровень шума соответствует нормам ИКАО, глава 2 Состояние В стадии производства. Цена см. Як - 42Д Размеры размах крыла (м) 34,88 длина самолета (м) 36,38 высота (м) 9,83 площадь крыла (кв.м) 150 угол стреловидности крыла по линии 1/4 хорд (градусы) 23o диаметр фюзеляжа (м) 3,8 Число мест экипаж 2 пассажиров в кабине двух классов 104 в туристическом классе 120 Размеры пассажирской кабины длина (м) 19,89 максимальная ширина (м) 3,6 максимальная высота (м) 2,08 Массы и нагрузки взлетная (т) 56,5 пустого снаряженного (т) 33,7 платная нагрузка (т) 13 посадочная (т) 50,5 запас топлива (т) 13300 Летные данные крейсерская скорость (км/ч) 730 дальность полета с максимальным запасом топлива 4100 дальность полета с максимальной платной нагрузкой (с резервами топлива) 1465 с платной нагрузкой (т) 10 дальность с платной нагрузкой (резервы те же) 2275 км. дальность полета с (кол-во пассажиров) и багажом (с резервами топлива) 49 составляет 3385 км. эксплуатационный потолок (м) 9100 потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря) (м) 1800 |
| --- | --- |