ЛАБОРАТОРНАЯ    РАБОТА

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ - САС-4

Цель работы:

1. Изучить назначений, комплектность, принцип действия и структурную схему системы САС-4.

2. Изучить назначение, комплектность и методику использования контрольно-проверочной аппаратуры КПА-САС-1.

3. Приобрести практические навыки по проверке и оценке технического состояния системы САС-4.

1.   Краткие теоретические сведения

Назначение.   Система аварийной, предупреждающей и уведомляющей  сигнализации-САС-4  предназначена  для  оповещения  членов экипажа с помощью световых и звуковых сигналов об отказах, неисправностях и режимах работы систем и агрегатов самолета (Як-42, Ил-86).

Система САС-4 объединяет работы групп аварийных, предупреждающих и уведомляющих светосигнализаторов и обеспечивает взаимодействие с датчиками самолетных систем и агрегатов, с центральными сигнальными огнями (ЦСО) и самолетным переговорным устройством (СПУ).

Комплектность: В комплект САС-4 входят следующие функциональные блоки:

1. Блок аварийно-предупреждающих сигналов - БАП-1.

2.Блок уведомляющих сигналов - БУ-1,

3.Блоки коммутации - БК-1   (БК-4), БК-5, БК-6, БК-7.

Принцип действия. Система САС-4 принимает с контактных (релейных) датчиков самолетных систем и агрегатов сигналы любой полярности в виде уровня напряжения 18-29,4 В. постоянного тока и обеспечивает для каждого члена экипажа в пределах предназначенной для него части системы следующие сигнализации:

1) выключение ЦСО, звукового сигнала, перевод аварийных светосигнализаторов из режима "проблеск" в режим "постоянное горение" с помощью кнопок, тумблеров;

2) регулирование  яркости  ЦСР и  светосигнализаторов  плавное ручное в зависимости от угла поворота потенциометра или ступенчатое - ручное ("день-ночь") в зависимости от положения переключателя;

3) автоматическое выключение ЦСО на время работам аварийного светосигнализатора в режиме "проблеск" и автоматическое включение ЦСО в режиме "проблеск" после перевода аварийного светосигнализатора в режим "постоянное горение" (если имеет предупреждающий сигнал и ЦСО до этого не был переведен в выключенное состояние).

4) возможность осуществления централизованного контроля работоспособности функциональных блоков центральных световых огней и сигнализаторов с рабочих мест членов экипажа (в полете и при наземных проверках).

5) форма представления сигналов в соответствии с табл. 1

При поступлении сигнала с датчика аварийных сигналов блок БАП-1, принимая из блока БК-4 (БК-7) управляющие импульсы по сигналам "проблеск" и "регулирование яркости", включает соответствующий аварийный светосигнализатор и одновременно выдает сигнал в БК-4 (БК-7), который формирует сигналы на ЦСОкр и СПУ. Нажатием на ЦСОкр или специальную кнопку в БАП-1 подается сигнал, который переводит включенный сигнализатор в режим "постоянное горение" и отключает ЦСОкр и СПУ, после чего ЦСОкр и СПУ готовы к приему следующего сигнала.

Таблица 1.

| Виды сигналов | Форма представления сигналов |
| --- | --- |
|  | Светосигнализатор | Центр.сигнальный огонь | Звуковой сигнал. выдаваемый через СПУ |
|  | Цвет | Режим работы | Цвет | Режим работы |  |
| Аварийный | Красный | «Пост. горение» (вариант А) «Проблеск» (вариант Б) | Красный [ЦСОкр] | «Проблеск» | Прерывистый зуммер |
| Предупрежда-ющий | Жёлтый | «Пост. горение» | Жёлтый [ЦСОж] | «Проблеск» | Постоянный сигнал |
| Уведомляя-ющий | Зелёный | «Пост. горение» |  |  | Постоянный сигнал |

При поступлении сигнала с датчика предупр. сигналов блок БАП-1, принимая из БК-4 (БК-7) управляющие импульсы, по каналу "регулирование яркости", включает соответствующий светосигнализатор в режиме "постоянное горение" и одновременно выдает сигнал в БК-4 (БК-7), который формирует сигнал на ЦСОж. Нажатием на ЦСОж или на спец.кнопку в БАП подается сигнал, который отключает ЦСОж, после чего ЦСОж готов к приему следующего сигнала. При работе аварийного светосигнализатора в режиме "проблеск" блок БАП-1 выдает сигнал в БК-4 (БК-7), который блокирует (отключает) ЦСОж.

При поступлении сигнала с датчика уведомляющих сигналов блок БУ-1, принимая из блока БК-4 (БК-7) управляющие импульсы по каналу "регулирование яркости", включает соответствующий уведомляющий светосигнализатор.

Блок БК-4 позволяет:

а)	производить регулирование яркости до 600 светосигнализаторов потрем автономным контурам;

б)	формировать звуковой сигнал типа "зуммер" по трем автономным контурам;

в)	осуществлять одновременно проблесковый' режим работы до 100 аварийных светосигнализаторов и 10 ЦСО.

Блок БК-7 позволяет:

а)	производить регулирование яркости по одному контуру;

б)	формировать звуковой сигнал типа "зуммер" по одному каналу СПУ;

в)	осуществлять одновременно проблесковый режим работы до 100 аварийных светосигнализаторов и двух ЦСО.

Примечание: контуром является часть системы сигнализации, предназначенная для одного члена экипажа.

При нажатии на кнопку "Контроль", блоки БАП-1, БУ-1, БК-4 (БК-7) обеспечивает вышеописанную работу ЦСО, СПУ и всех сигнализаторов, относящихся к данному контуру.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Система САС-4 рассчитана на подключение к системе электроснабжения постоянного тока напряжением 24 ÷ 29,4 В  с возможным снижением в аварийном режиме до 18 В.

2. Каждый выходной канал системы САС-4, подключаемый к светосигнализатору, рассчитан на подключение одного светосигнализатора
при условии, что ток не будет превышать 0,25 А. (установившееся значение).

3.	Каждый выходной канал системы САС-4, подключаемый к ЦСО, рассчитан на подключение одного ЦСО при условии, что ток не будет превышать 0,5 А. (установившееся значение).

4.	Максимальная мощность системы САС-4, потребляемая одним каналом при напряжении питания 27 В, не должна превышать 7 Вт.

Примечание:  в режиме "Контроль" мощности по каналам суммируются.

5.   Масса блоков не более:

БАП-1 - 2,75 кг; БК-4 - 2,35 кг;

БУ-1 -  2,0 кг; БК-7 - ОД кг,

6.	Частота сигнала, подаваемого в режиме "Проблеск" на светосигнализаторы и ЦСО при напряжении бортсети  24 ч- 29,4 В.  2,6 Гц, скважность 2 ± 20%.

7.	Диаметры сигнала, подаваемого на вход СПУ для обеспечения звукового сигнала типа "зуммер", при напряжении бортсети 24 -г- 29,4 В: двуполярные импульсы частотой

2000 Гц ± 20%, прерываемые с частотой 2,6 Гц ± 20%, амплитудой (с возможностью регулировки) 5 ÷ 10 В.

РАБОТА СХЕМЫ   (рис.1)

В основу принципиальных электрических схем функциональных узлов блоков БАП-1.

БУ-1 и узлов блоков БК-4, БК-7, управляющих работой ЦСО, положен бесконтактный метод Управления режимами работы светосигнализаторов и ЦСО с помощью транзисторных ключей, которые включены последовательно в цепи датчик-светосигналйзатор.

При поступлении сигнала с датчика транзисторный ключ переходит в проводящее состояние. Режим "проблеск" обеспечивается подачей в управляющую цепь транзисторного ключа импульсов с частотой 2,6 Гц, которые формируются в блоке БК-4 (БК-7), обеспечивающих запирание транзисторного ключа с такой же частотой.

Режим "регулирование яркости" обеспечивается подачей в управляющую, цепь транзисторного ключа импульсов изменяемой скважности. Кроме того, каждый из функциональных узлов блока БАП-1 содержит транзисторный ключ с элементом "памяти" на тиристоре, который взаимодействует с транзисторным ключом, включенным в цепь датчик-светосигналйзатор, и со средствами ручного управления. Посредством этого ключа осуществляется перевод аварийного светосигнализатора из режима "проблеск" в режим "постоянное горение" и "запоминание" состояния режима "постоянное горение" каждым каналом сигнализации до момента размыкания контактов датчика; включение, выключение звукового сигнала и ЦСО и "запоминание" выключенного состояния до момента размыкания контактов датчика. Контроль работоспособности осуществляется путем подачи на контрольные входы, включённые параллельно сигнальными входами, напряжения бортсети (с помощью кнопки "Контроль", расположенной на приборной доске).

Изменение скважности (широтно-импульсная модуляция) достигается с помощью датчика (потенциометра при плавной регулировке шли тумблера при ступенчатой регулировке), сигнал с которого воздействует на формирующие устройства регулирования яркости: При этом происходит изменение среднего за период значения тока протекающего по цепи датчик–ключ-светосигнализатор, и следовательно, яркости горения светосигнализатора.

Рис. 2. Ток, протекающий через светосигнализатор в режиме, близком к режиму "день".

Рис.3. Ток, протекающий через светосигнализатор в режиме, близком к режиму "ночь"

- Контрольно-проверочная аппаратура КПА-САС-1

Контрольно-проверочная аппаратура КПА-САС-1 предназначена для проверки работоспособности и основных характеристик функциональных блоков, системы САС-1(4) в лабораторных и аэродромных условиях.

В состав проверочной аппаратуры входит: КПА-САС-1; жгуты №1, №2, №3и ЗИП.

КПА-САС-1 запитывается напряжением 24 + 29,4 В. через штепсельный разъем Ш1 с помощью жгута №1. В цепи включения питания установлен переключатель В15 "Питание" и предохранитель Пр. О подаче питания на КПА сигнализируется лампой ЛИ.

Для проверки исправности цепей подключения датчиков и исправности диодов, а также работоспособности ячеек транзисторных ключей блоков БАП и БУ с помощью переключателей, В7, В9, В10, В11 производится коммутация электрических сигналов на входы "+ датчика 1" ÷

"+ датчика 30" и сигналов "- датчика 1" ÷ "- датчика 30" штепсельных разъемов блоков БАП и БУ, т. е. имитируются сигналы постоянного тока от датчиков аварийных сигналов (ДАС) и датчиков предупреждающих сигналов (ДПС).

В положении "1" переключателя В7 напряжение минус 27 подается на все входы "- датчика 1" 4- "- датчика 30" штепсельных разъемов (ШР) блоков БАП и БУ, а напряжение +27 коммутируется переключателями В9, В11 на входы "+ датчика 1" ÷ "+ датчика 30" тех же ШР.

Наличие напряжения на входах "+ датчика" в зависимости от положения переключателей В9, В11 указано в табл. 2.

Таблица 2.

| Положение переключателей | В9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [В10] В11 | 1 | 2 | 3-9 | 10 | 1 | 2-9 | 10 | 1 | 2-10 |
| № контакта "+датчика" ("-датчика") | 1 | 2 | 3-9 | 10 | 11 | 12-19 | 20 | 21 | 22-30 |

В положении "2" переключателя В. 7 напряжение +27 В подается на все входы "+ датчика 1" ÷ " + датчика 30", а напряжение минус 27 В коммутируется переключателями В9 и В10 на входы "- датчика 1" ÷ "- датчика 30" в соответствии с табл. 2.

В положении "3" переключателя В7 напряжение +27 В коммутируется переключателями В9 и В10 на все входы "- датчика 1" 4- "- датчика 30" в соответствии с табл. 2,

В положении "4" переключателя В7 напряжение минус 27 В. коммутируется переключателями В9, В11 на все входы " + датчика 1 " ÷

"+ датчика 30" в соответствии с табл. 2.

В качестве светосигнализаторов подключения питания на контакты датчиков ШР  блоков БАП и БУ используются лампы Л1-Л14.

Подключение лампы Л1-Л10 к контактам "- лампы Л1 "4"- лампы
Л 30" штепсельных разъемов БАП/низ и БУ/низ производится переключателем В8 в соответствии с табл. 3.

Таблица 3.

| Положение переключателя ВВ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лампы | 1 | 2 | 3-10 | 1 | 2-10 | 1 | 2-10 |
| Номер контакта “-лампы" | 1 | 2 | 3-10 | 11 | 12-20 | 21 | 22-30 |

В  качестве  светосигнализаторов  центрального  сигнального   огня ЦСО в КПА использованы табло световой сигнализации.

Переключатель ВЗ служит для запуска одного из четырех усилителей ЦСО красного и подключения этого ЦСО (левого) к выходам этих усилителей.

Аналогичную функцию для ЦСО чистого (правого) выполняет.

Для проверки цепей коммутации и цепей индикации блоков БАП и БУ используется жгут №2, а для проверки работоспособности блока БК-2 - жгут №3.

Переключатель В14 служит для подключения выходов генератора яркости встроенного блока коммутации (БК-2) или генераторов яркости проверяемых блоков (БК-1, БК-4) и для подключения к этим генераторам ручного регулятора яркости РРЯ расположенного справа снизу, с помощью которого регулируется скважность импульсов.

Переключатель В13 служит для запуска генератора звука встроенного блока коммутации (БК-2) или генераторов звука проверяемых блоков (БК-1, БК-4).

Переключатель В5 служит для подключения к цепям КПА встроенного блока коммутации (БК-2) и проверки блоков БК-1, БК-4 при положении переключателя соответственно "1" и "2".

Выключение проблеска светосигнализаторов и выключение ЦСС осуществляется нажатием на эти табло (типа ТСК-Д - табло сигнальное кнопочное).

С помощью переключателя В12 в положении "контроль ламп" осуществляется контроль ламп Л1-Л14 путем подачи на них питания, Для осуществления режима "Контроль" проверяемых блоков БАП и БУ служит переключатель В1.

Контроль исправности схемы и диодов в цепях развязки блоков БАП и БУ осуществляется с помощью ламп Л12, Л13. Для определения выходных параметров - частоты и амплитуды генераторов встроенного блока коммутации БК-2 или проверяемых блоков (БК-1, БК-4) в схеме КПА имеется измерительный блок, состоящий из генератора и измерительного узла. Генерируемые импульсы через дифференцирующую цепочку и диод поступают на индикатор, в качестве которого используется микроамперметр А типа М4205. Ток через микроамперметр пропорциональный частоте следования импульсов и амплитуде генераторов встроенного блока коммутации БК-2 или проверяемых блоков БК-1, БК-2. Переключатель В6 изменяет пределы и вид измерения. В положении "1" шкала А соответствует 5 Гц, в положении "2" - 2500 Гц, в положении "3" - 50 В, в положении "4" - 10 В.

Для автономной проверки блоков БАП и БУ в КПА имеется блок коммутации БК-2, представляющий собой набор печатных плат на которых расположены:

Генератор прямоугольных импульсов с частотой 2,6 ± 0,52 Гц и скважностью   2 ± 0,4, который обеспечивает проблеск аварийных светосигнализаторов и ЦСО;

Генератор прямоугольных импульсов с частотой 2000 ± 400 Гц и скважностью  2 ± 0,4,  промодулированных импульсами частотой  2,6 Гц, который обеспечивает звуковой сигнал;

3. Генератор прямоугольных импульсов с изменяющейся скважностью от 12,5 до 1, который обеспечивает яркость горения светосигнализаторов и ЦСО, Потенциометр регулировки скважности выведен на переднюю, панель КПА и обозначен РРЯ (ручная регулировка яркости).

Задание к работе

1.Изучить назначение, комплектность, принцип действия и структурную схему системы САС-4.

2.Изучить назначение органов управления и методику использования контрольно-проверочной аппаратуры КПА-САС-1.

3.Произвести с помощью КПА-САС-1 проверку функционирования блоков БАП-1, БУ-1, БК-4 (БК-5 - БК-7),

Дать заключение о годности к эксплуатации блоков БАП, БУ, БК и системы САС-4 в целом.

3.  Методика проверки функционирования блоков системы САС-4

3.1.  Проверка  функционирования   блока   аварийно-предупреждающих сигналов - БАП-1.

3.1.1. Установите переключатели установки  КПА-САС-1   в  следующие положения: В1\В2 - выключенное, В15 - выключенное, ВЗ - В5 -"1", В10, В11 -"11", В6 - "5", В12 - выключенное, В7- В9 - "1", В13, В14 - "1", Подсоедините блок БАП-1 к разъему "БАП" установки КПА САС-1. Подключите с помощью жгута №1 установку КПА-САС-1 к сети постоянного тока напряжением 24 - 29,4 В. Ручку РРЯ установки поверните в крайнее правое положение.

3.1.2. Переведите переключатель В15 в положение "Питание", при этом должна загораться лампа Л11, сигнализирующая о наличии напряжения питания на установке, и произведите с помощью переключателей В8, В9, В11 коммутацию электрических сигналов следующим образом: переведите переключателем В11 последовательно в положение "10" - "1"; переведите переключатели В8, В9 в положение "2" и переключатель В11 последовательно переведите в положение "1" - "10", переведите переключатели В8, В9 в положение "3" и переключатель В11 последовательно переведите в положение "10" - "1".

При этом в каждом из указанных положений этих переключателей должен гореть в режиме "проблеск" ЦСО. В режиме "постоянного горения" должны гореть Л14 и лампа, номер которой соответствует номеру положения переключателя В11. Например, если переключатель В11 находится в положении "6", то должны гореть лампы Л 6 и Л14.

3.1.3. Переведите переключатель В7 в положение "2", переключатели В8, В9 в положение "1", переключатель В11 в положение "11" и произведите с помощью переключателей В8, В9, В10 коммутацию электрических сигналов по методике, описанной в п.3.1.2. (вместо переключателя В11 используется переключатель В10).

В каждом из положений этих переключателей должны наблюдаться явления, описанные в п. 3.1.2.

3.1.4. Переведите переключатели установки в следующие положения: В1- "контроль".. В8, В9 - "1", В7 - "3", В10 - "11"." Произведите с помощью переключателей В8 - В10 коммутацию электрических сигналов по методике, описанной в п. 3.1.2. (вместо переключателя В11 используется переключатель В10).

В каждом из положений этих переключателей должен гореть в режиме "проблеск" ЦСО и лампы Л1 - Л10. При коммутации не должна загораться лампа Л12.

3.1.5. Переведите переключатели установки в следующие положения: В7- "4", В8, В9 - "1", В10 - "11".

Произведите с помощью переключателей В8, В9, В11 коммутацию электрических сигналов по методике, описанной в п. 3.1.2. В каждом из положений этих переключателей должен гореть в режиме  "проблеск" ЦСОж и лампы Л1 - Л10. Лампа Л13 загораться не должна.

3.1.6.	Плавно проверните ручку РРЯ в крайнее левое положение. При этом яркость горения ламп Л1 - Л10 и ЦСО должна плавно уменьшаться до минимальной, соответствующей режиму "Ночь", а при дальнейшем повороте ручки РРЯ яркость ламп Л1  - Л10 должна скачком возрасти до максимальной,  соответствующей режиму  "День",   а ЦСО должны погаснуть. Переведите переключатель В13 в положение "4" и плавно поверните ручку РРЯ в крайнее правое положение. При этом яркость горения ламп Л1 - Л10 сначала скачком должна уменьшится до минимальной, соответствующей режиму "Ночь", а при дальнейшем повороте ручки РРЯ плавно возрасти до максимальной, соответствующей режиму "День". Яркость горения ЦСО при этом должна плавно возрасти до максимальной, соответствующей режиму "День".

Переведите переключатель В13 в положение "1" и плавно поверните ручку РРЯ в крайнее левое положение.  При этом яркость горения ламп Л1 - Л10 и ЦСО должна плавно уменьшаться до минимальной, соответствующей режиму "Ночь", а при дальнейшем повороте ручки РРЯ яркость ламп Л1 - Л10 должна скачком возрасти до максимальной, соответствующей режиму "День", а ЦСО должен погаснуть.

3.1.7.  Поверните ручку РРЯ в крайнее правое положение. Нажмите на любое ЦСО. При этом ЦСОж   должен погаснуть, лампы Л1 - Л10 должны перейти в режим "постоянного рения".

Переведите переключатель В13 в положение "3" и переключатель В1 в выключенное положение и вновь в положение "Контроль". При этом лампы Л1 - Л10 и ЦСОж должны гореть в режиме "проблеск". Нажмите на любое из ЦСО. При этом ЦСОж должен погаснуть, лампы Л1 - Л10 должны перейти в режим "постоянного горения".

3.1.8.  Переведите переключатель В15 в выключенное положение, отсоедините блок БАП-1 от установки КПА-САС-1.

3.2.  Проверка функционирования блока уведомляющих сигналов - БУ-1.

1.	Проверку  функционирования блока  БУ-1  производите с  помощью   установки

КПА-САС-1   по   методике,   описанной   в   разделе "Проверка функционирования блока БАП-1".

Примечание: 1. Блок БУ-1 подключить к разъему "БУ" установки КПА-САС-1.

2.  При проверке блока по п.п. 3.1.2 - 3.1.6 методики лампы Л1 -Л10   должны гореть в режиме "постоянного горения",  ЦСО гореть недолжны.

3. Проверку блока по п. 3.1.7. методики не проводить.

3.3.   Проверка функционирования блока коммутации - БК-4.

3.3.1. Установите переключатели установки  КПА-САС-1   в  следующие положения; В1, В12, В15 - выключенное, В2 - "Блокир.", ВЗ, В4, В7, В8, В14 - "1", Вб - "5", В5, В13 - "2".

3.3.2. Переведите переключатель В15 в положение "Питание". При этом должна загореться лампа ЛИ, сигнализирующая о наличии питания в установке, и в режиме "проблеск" должен гореть ЦСОкр. В телефонах должен быть слышен звуковой сигнал "зуммер".

3.3.3. Переведите переключатель В13 последовательно в положения "3", "4". В каждом из положений этого переключателя все явления, указанные в п. 3.3.2, должны сохраняться.

3.3.4. Отсоедините головные телефоны от изделия. Переведите переключатель В6 в положение "4". При этом в режиме "проблеск" должен гореть ЦСОкр, а встроенный микроамперметр должен давать показания 1,2 + 4,8 В (вся шкала соответствует 10 В),

3.3.5. Переведите переключатель В13 последовательно в положение "3", "2". В каждом из положений этого переключателя все явления указанные в п. 3.3.4, должны сохраняться.

3.3.6. Переведите переключатель В6 в положение "3". При этом в режиме "проблеск" должен гореть ЦСОкр, а встроенный микроамперметр должен давать показания 0 ÷ 2 В. (вся шкала соответствует 50 В).

3.3.7. Переведите переключатель ВЗ последовательно в положения "2" - "4" и затем переключатель В4 последовательно в положение "2" -"6". В каждом из положений этих переключателей все явления, указанные в п. 3.3.6, должны сохраняться.

3.3.8. Поверните ручку РРЯ в крайнее левое положение. Яркость горения ЦСО при этом уменьшается до минимальной, соответствующей режиму "Ночь", а встроенный микроамперметр должен давать показания 17 ÷29 В.	
Примечание: Если в крайнем левом положении РРЯ ЦСО гаснет совсем, то РРЯ следует поворачивать до положения, обеспечивающего яркость горения ЦСО в режиме "Ночь".

3.3.9. Переведите переключатель ВЗ последовательно в положения "3" ÷ "1".  В каждом из положений этого переключателя все явления, указанные в п. 3.3.8, должны сохраняться.

3.3.10.	Поверните ручку РРЯ в крайнее правое положение, переключатели установки переведите в следующие положения: В2 - выключенное, В4 - "Г1, В14 - "2". При этом в режиме "проблеск" должен гореть  ЦСО, а встроенный микроамперметр должен давать показания  0÷2 В.

3.3.11. Переведите переключатель В4 последовательно в положения "2", "3" и переключатель ВЗ последовательно в положение "2" ÷ "4". В каждом положении этих переключателей    все  явления,  указанные в п. 10, должны сохраняться.

3.3.12  Поверните ручку РРЯ в крайнее левое положение. Яркость горения ЦСО при этом уменьшится до минимальной,  соответствующей режиму "Ночь", а встроенный микроамперметр должен давать показание 17÷29 В.

3.3.13.  Переведите переключатель В4 последовательно в положение "2" ÷ "1".  В каждом из положений этого переключателя все явления, указанные в п. 12, должны сохраняться.

3.3.14  Переведите переключатель В14 в положение "3" и переключатель В4 последовательно в положение "4" ÷ "6". В каждом из положений этого переключателя все явления, указанные в п. 12, должны сохраняться.

3.3.15.  Поверните ручку РРЯ в крайнее правое положение.  При этом яркость горения ЦСО увеличивается до максимальной,  соответствующей режиму "День", а встроенный микроамперметр должен давать показания 0 ÷ 2 В.

3.3.16.  Переведите переключатель В4 последовательно в положения  "5", "4". В каждом из положений этого переключателя все явления, указанные в п. 15, должны сохраняться.

3.3.17.  Переведите переключатель В6 в положение "2". При этом в режиме "проблеск" должен гореть ЦСОж, а встроенный микроамперметр должен давать, показания 1600 ÷ 2400 Гц.    Вся   шкала соответствует 2500 Гц.

3.3.18.  Переведите переключатель В13 последовательно в положение "3", "4". В каждом из положений этого переключателя все явления, указанные в п.3.3.17, должны сохраняться.

3.3.19.  Переведите переключатель В6 в положение "1". При этом в режиме "проблеск" должен гореть ЦСОж, а встроенный микроамперметр должен давать показания 2,1 ÷ 3,1 Гц (вся шкала соответствует 5 Гц). При измерении допускаются колебания стрелки на 0,5 деления шкалы.

3.3.20 Подсоедините головные  телефоны к  клеммам  Кл.1,  Кл.2 установки. Переключатели установки переведите в следующие положения:

В 2.- "Блокир.",   В6 - "5", В3- "1",	 В13 - "1". В4- "1".

При этом в головных телефонах звуковой сигнал должен отсутствовать, а ЦСОкр и ЦСОж  не должны гореть.

3.3.21.  Переведите переключатель ВЗ последовательно в положения "2" - "4". В каждом из положений этого переключателя все явления, указанные в п.20 должны сохраняться.

3.3.22.  Переведите переключатель В2 в выключенное положение, а переключатель ВЗ в положение "1". При этом все явления, указанные в п.20, должны сохраняться.

3.3.23.  Переведите переключатель В4 последовательно в положения "2" - "6". В каждом из положений этого переключателя все явления, указанные в п.20, должны сохраняться.

3.3.24.  Переведите переключатель В15 в выключенное положение.
Отсоедините блок БК-4 от установки.

4. Содержание отчета

Отчет должен содержать:

1. Назначение, комплектность и блок-схему системы САС-4

2. Таблицу результатов проверки функционирования блоков системы

САС-4 (БАП, БК, БУ).

3. Заключение о годности к эксплуатации блоков БАП, БУ, БК и системы

САС-4 в  целом.

- Контрольные вопросы

1. Назначение и комплектность системы САС-4.

2. Принцип действия системы САС-4.

3. Назначение элементов управления КПА-САС-1.

4. Методика проверки функционирования блока БАП.

5. Методика проверки функционирования блока БУ.

6. Методика проверки функционирования блока БК,

7. Как влияет отказ системы САС-4 на безопасность полетов?

8. Оцените отказ, какого из блоков системы САС-4 оказывает
           наибольшее и наименьшее влияние на безопасность полетов.