После выпуска шасси реле 32.30-К1 отпускает, подпорный клапан 10-Y3 остается открытым, так как в этом случае напряжение 27 В подключается к нему уже через контакты реле 32.60-К7 и 10-К9.

Закрытие подпорного клапана 10-Y3 может быть произведено вручную при нажатии кнопки-табло 10-S25 "ПОДПОРНЫЙ КЛАП", при этом разрывается цепь управления подпорным клапаном, напряжение 27 В подключается:

- к блоку 33.64-А9 - загорается сигнальное поле "ЗАКРЫТ" кнопки-табло 10-S25;

- к блоку 46.00-А2 (сигнал о закрытии подпорного крана вручную).

Если уровень жидкости в баке второй гидросистемы понизился до уровня менее 60 % и с сигнализатора уровня дополнительно поступил сигнал о 49 % уровне, при этом сигнал о закрытии подпорного клапана вручную отсутствует, блок 46.00-А2 подключает напряжение 27 В:

- к обмотке реле 10-К9, реле срабатывает и разрывает цепь управления подпорным клапаном
10-Y3. Если подпорный клапан был открыт, клапан закрывается;

- к блоку 33.64-А7 - загорается сигнальное поле "НЕИСПР" кнопки-табло 10-S25.

После посадки, на земле, подпорный клапан открывается, в этом случае напряжение 27 В подключается к подпорному клапану через контакты микропереключателя S6 блока 32.301-Е1 и контакты А1-А2 реле 10-К9. Одновременно выдается команда на включение резервной насосной станции.

При нормальной работе распределитель 10-Y4 постоянно открыт, обеспечивая поступление жидкости из бака второй гидросистемы в бак резервной насосной станции.

Закрытие распределителя 10-Y4 происходит автоматически:

- по команде СУОСО при понижении уровня жидкости в баке второй гидросистемы до 60 % и менее;

- по сигналу сигнализатора давления при повышении давления в баке резервной насосной станции
до 8 кгс/см2.

При понижении уровня жидкости в баке второй гидросистемы напряжение 27 В подключается с разъема блока 46.00-А2 к обмоткам реле 10-К10 и 10-К13, реле срабатывают и становятся на блокировку через контакты В1-В2 реле 10-К10, АЗ-А2 реле времени 10-К12 и 23-22 реле 10-К13.

Реле 10-К10 подключает напряжение 27 В к распределителю 10-Y4, последний закрывается, поступление жидкости в бак резервной насосной станции прекращается.

Реле 10-К13 подключает напряжение 27 В через контакты 12-11 реле 10-К11 и свои контакты 12-13 к обмотке реле времени 10-К12, которое срабатывает через 30 с.