льотні характеристики літака, які необхідні для виконання плану польоту. Певні польотні вказівки надходять до автопілоту для відповідного керування літаком.

Фактори, що впливають на оптимальне літаководіння, показані на рис. 2.71.

Рис. 2.71. Навігаційні фактори оптимізації літаководіння

    - Комп’ютерна система керування польотом середньо-магістрального літака

Комп’ютерна система керування польотом FMCS (flight management computer system) є однією з підсистем системи керування польотом середньо-магістрального літака, наприклад, такого як «Boeing 737». До інших підсистем відносяться: інерціальна система IRS, система електронних пілотажних приладів

# Text boxes

Максимальне зниження висоти

ОМ

ММ

VOR

VOR

VOR

Відхилення від курсу

Точки маршруту

Аеродром посадки

Максимальна висота польоту

Аеродром зльоту

Зліт

Набір висоти

Набір

Максимальне зниження висоти