Розміщення авіаційного обладнання в кабіні екіпажу

Кабіна екіпажу пристосована для двох членів екіпажу: командира ПС та другого пілота. Перед членами екіпажу розміщені різні пульти та панелі для керування системами літака. Між двома кріслами п’єдестал керування двигунами. Позаду місць пілотів передбачені два місця для спостерігачів (рис. 2.1).

Рис.1.3 Кабіна екіпажу

За результатами досліджень навантаження екіпажу протягом польоту, органи керування та покажчики згруповано у пульти та панелі.

Приладові панелі командира ПС та другого пілота

(CAPTAIN'S AND FIRST OFFICER'S PANELS P1 AND P3)

Оздоблення панелей командира ПС та другого пілота забезпечує, при мінімальних рухах голови та очей, повну видимість усіх приладів. На рисунках наведені стандартні панелі командира ПС та другого пілота (див. рис. 2.2, 2.3 ).

Рис. 2.2 Приладова панель командира ПС (Р1)

Приладова панель другого пілота відрізняється від панелі командира ПС відсутністю резервних приладів та покажчиків кількості палива, і додатково встановленим індикатором тиску в системі гідравлічних гальм.

Центральна приладова панель (CENTER PANEL (P2))

Центральна приладова панель містить наступні елементи (див. рис. 2.4):

• Дисплей основних параметрів двигуна (Primary engine display);

• Дисплей другорядних параметрів двигуна/гідравлічної системи (Secondary engine/hydraulic display);

Ці два дисплеї поєднуються у Систему приладів контролю роботи двигуна (engine instrument system (EIS)).

• Рукоятка та індикатор позиції шасі (Landing gear lever and position indicators);

• Індикатори та сигналізатори положення закрилків (Trailing-edge flap indicator and leading-edge flap annunciator lights);

• Вимикачі та сигналізатори антиюзової системи та системи автоматичного гальмування (Antiskid and autobrake switches and lights);

• Індикатор демпферу рискання (Yaw damper indicator).

Рис.2.3 Приладова панель другого пілота (Р3)

Рис.2.4 Центральна приладова панель (Р2)

Противідблисковий козирок (GLARESHIELD (P7))

На противідблисковому козирку знаходяться (див. рис.2.5 ):

• Сигналізатори пожежі (Fire warning lights);

• Система центральної сигналізації (Master caution system lights);

• Пульт керування режимами системи DFCS (Digital flight control system mode control panel).

Рис.2.5 Противідблисковий козирок (Р7)

Передня верхня панель (FORWARD OVERHEAD PANEL (P5))

Дана панель включає в себе органи керування та індикатори, які поєднані в наступні пульти (див.рис.2.6):

1. Керування польотом (Flight controls);

2. Перемикачів приладів та інерціальної системи (Instrument switching, Inertial reference);

3. Паливної система (Fuel);

4. Електропостачання (Electrical);

5. Світлової сигналізації та захисту від дощу (Control cabin lights, equipment cooling emergency exit, no smoking, fasten seat belt, windshield rain repellent,and wipers);

6. Протиобліднювальної системи  (Anti-icing controls);

7. Гідравлічної системи (Hydraulic power);

8. Дверних вогнів (Door lights);

9. Мовного накопичувача (Voice recorder);

10. Пневматичної системи та системи кондиціювання (Air-conditioning and pneumatics);

11. Наддуву кабіни (Pressurization);

12. Зовнішнього освітлення (External lights);

13. Запуску та індикації роботи ДСУ (APU start switch and indicators);

14. Запуску двигунів та перемикачів запалювання (Engine-start and ignitor switches).

Керування цим пультом може здійснювати кожен пілот з положення сидячи.

Пульти керування основними системами – паливною, електричною, гідравлічною та системою кондиціювання – пофарбовані у світлосірий колір.

Задня верхня панель (AFT OVERHEAD PANEL (P5))

Пульти, які рідко використовуються у польоті, розміщені  на задній верхній панелі (див. рис.2.7 ):

1. Індикації положення механізації крила (Wing leading-edge annunciator panel, to show the position of individual slats and flaps).

2. Малого газу двигуна та відмови реверсу тяги (Engine low idle and reverser fault module).

3. Перемикача переговорного пристрою (Service interphone switch).

4. Системи подачі кисню пасажирам та екіпажу (Passenger and crew oxygen system).

5. Тестування сигналізації звалювання (Stall warning test panel).

6. Тестування накопичувача польотної інформації (Flight recorder test panel).

7. Аудіосистеми спостерігачів (Observer's digital audio control panel).

8. Перемикача верхнього освітлення (Dome light switch).

9. Блоку вибору режимів інерціальної системи (IRS mode selector unit).

10. Відображення та керування інерціальною системою (IRS display and controls).

Рис.2.6 Передня верхня панель (Р5)

Інше устаткування кабіни екіпажу (OTHER FLIGHT DECK EQUIPMENT)

Панелі автоматів захисту (Р6 та Р18) розміщені позаду пілотів (див. рис.2.8).

Кисневі регулятори та маски розміщені біля місць членів екіпажу та спостерігачів.

Рис.2.7 Задня верхня панель (Р5)

Рис.2.8 Панелі автоматів захисту (Р6 та Р18)

Рис.2.9 П’єдестал

Рис.2.10 Передня панель електронного обладнання (Р9)

Рис.2.11 Задня панель електронного обладнання (Р8)