Практичне заняття №1.2

Тема: Компоновка внутрішніх приміщень ПС. Особливості розміщення авіаційного обладнання в кабіні екіпажу та відсіку авіоніки.

1 Компоновка внутрішніх приміщень

Увесь  простір фюзеляжу літака поділяється на чотири секції (див. рис.1.1)

Рис.1.1 Компоновка внутрішніх приміщень

Секція 41, попереду, під обтічником містить антену метеолокатора. Над підлогою розміщені кабіна екіпажу, передні вхідні та службові двері. Під підлогою розміщені відсік носового шасі та відсік авіоніки. Ця секція має два нижні люки.

Секція 43 містить передню частину пасажирського салону. А під підлогою розміщений передній багажний відсік з люком по правому борту.

Секція 46 – це середня та задня частини пасажирського салону з двома аварійними виходами над крилом та з задніми вхідними та службовими дверима. У нижній частині секції знаходиться відсік основних шасі, задній багажний відсік та відсік з агрегатом системи кондиціювання.

Секція 48 містить допоміжну силову установку (ДСУ) та зв'язку стабілізатора. Доступ до цієї секції здійснюється через двері по лівому боку, позаду яких знаходиться люк ДСУ та вихлопний отвір ДСУ.

Двері здійснюють доступ до пасажирського салону, трапів, багажних та службових приміщень (див. рис.1.2).

На літаку є двоє вхідних дверей в передній та задній частині фюзеляжу по лівому борту. А  також двоє службових дверей  в передній та задній частині фюзеляжу по правому бортуп. Принцип дії цих дверей однаковий.

Аварійні виходи розміщені по одному з кожного борту над крилом.

Є два люки багажних відсіків по правому борту у нижній частині фюзеляжу, по одному на кожен багажний відсік.

Люк носового відсіку знаходиться попереду відсіку носового шасі.

Люк відсіку авіоніки знаходиться позаду відсіку носового шасі.

Люк до внутрішніх приміщень секції 48 знаходиться у нижній частині фюзеляжу.

Рис.1.2 Двері та люки

2 Розміщення авіаційного обладнання в кабіні екіпажу

Кабіна екіпажу пристосована для двох членів екіпажу: командира ПС та другого пілота. Перед членами екіпажу розміщені різні пульти та панелі для керування системами літака. Між двома кріслами п’єдестал керування двигунами. Позаду місць пілотів передбачені два місця для спостерігачів (рис. 2.1).

Рис.1.3 Кабіна екіпажу

За результатами досліджень навантаження екіпажу протягом польоту, органи керування та покажчики згруповано у пульти та панелі.

3 Розміщення авіаційного обладнання у відсіку авіоніки.

Авіаційне обладнання розміщене у відсіку нижче полу кабіни позаду носового шасі та доступне:

- з рівня землі (крізь люк у нижній частині фюзеляжу);

- крізь отвір у полі передньої частини пасажирського салону.

Усе обладнання встановлено на полицях трьох етажерок (рис.3.1).

Крім того незначна частина авіаційного обладнання знаходиться додатковій етажерці  (Е-6) у задньому багажному відсіку.

Рис.3.1 Розміщення етажерок у відсіку авіоніки

Рис. 3.2 Обладнання етажерки Е-1

Рис. 3.3 Обладнання етажерки Е-2

Рис. 3.4 Обладнання етажерки Е-3

Рис.3.5 Додаткова етажерка Е-6