Лабораторная работа №2

# «ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИБОРОВ И МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВУХПОЛЮСНИКОВ».

студент: Гатауллин Ренат, группа: ФП-91

Цель работы: Изучить принцип действия, устройство и основные метрологические характеристики электронных вольтметров с преобразователями амплитудного (пикового), среднеквадратического и средневыпрямленного значений напряжения. Изучить особенности измерения напряжения сигналов различной формы. Получить практические навыки работы с измерительными приборами.

Основные метрологические характеристики вольтметров

| Характеристика | Вольтметр универсальный аналоговый Тип В7-15 (ВУ-15) | Вольтметр универсальный цифровой Тип В7-27/А | Измеритель нелинейных искажений Тип С6-11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип преобразователя | амплитудный детектор | преобразователем среднеквадратического значения | среднеквадрати-ческого значения |
| Пределы измерения, В | Прямой вход 0.2–1000В Через пробник 0.2–100В | 1мВ – 300В | 1мВ – 100В |
| Диапазон частот, Гц | 20Гц-700МГц | 20Гц - :МГц | 20Гц – 200кГц |
| Основная нормируемая погрешность, % | (4% | <= 100кГц с=1.0 d=0.5 [100-1000кГц) с=2.0 d=1.0 [1-6МГц] с=5.0 d=2.5 | (6% |
| Входное сопротивление, Ом | 1кГц – 30МОм 100МГц – 50кОм | 20Гц - 1МОм (2% | 100кОм |
| Входная емкость, пФ | Прямой вход 30пФ Через пробник 1.8пФ | 20Гц – 45пФ | 110пФ |

Графики импульсных сигналов прямоугольной формы без постоянной составляющей при значениях коэффициента заполнения Кз = 0,25, 0,5 и 0,75

Результаты расчета значений параметров сигналов различной формы и показаний вольтметров

| Расчет показаний Uшк вольтметров при измерении напряжения |
| --- |
| Тип преобразователя | импульсного сигнала прямоугольной формы без постоянной составляющей с размахом Up = 4 В при Кз= | синусоидального сигнала с размахом Up= 4 В |
|  | 0,25 | 0,5 | 0,75 |  |
| Амплитудн. | 2.1212,12 | 1.4141,40 | 0.7070,72 | 1.4141,41 |
| Ср.выпрямл. | 1.6651,68 | 2.2202,24 | 1.6651,68 | 1.4141,41 |
| Ср.квадрат. | 1.7321,72 | 2.0002,00 | 1.7321,72 | 1.4141,41 |

Результаты измерений напряжения сигналов различной формы

| Вольтметр (тип преобразователя) | Показания вольтметров при измерении напряжения сигнала | Расчет размаха импульсов по результатам измерений | Расчет размаха синусоидального сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
|  | синус. | импульсного при Кз = | при Кз = |  |
|  |  | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |  |
| В7-15 (ВУ-15) с амплитудным преобразователем | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 3.970 | 3.980 | 3.990 | 3.960 |
| В7-27/А (В7-16) с преобразователем средневыпрямленного значения | 1.36 | 1.62 | 2.15 | 1.6 | 3.892 | 3.874 | 3.844 | 3.847 |
| С6-11 с преобразователем среднеквадратического значения | 1.4 | 1.62 | 1.97 | 1.7 | 3.741 | 3.940 | 3.930 | 3.960 |

Um = KA (Uск;

Uск = KФ (Uсв;

Um = KA (KФ (Uсв .

Исследование влияния параметров соединительных проводов и входной цепи вольтметра на его показания в области высоких частот

Результаты измерения и вычисления погрешностей,

возникающих вследствие явления резонанса во входной цепи вольтметра

| F, МГц | Подключение проводами | Подключение пробником |
| --- | --- | --- |
|  | U1, В | (1,% | U2, В | (2,% |
| 0.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 |
| 1.0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 |
| 15 | 2.1 | -4.6 | 2.1 | -4.6 |
| 35 | 2.6 | 18.2 | 1.5 | -31.0 |
| 40 | 3.8 | 72.7 | 1.6 | -27.0 |
| 45 | 5.8 | 163.6 | 1.6 | -27.0 |
| 50 | 4.3 | 95.5 | 1.6 | -27.0 |
| 55 | 3.0 | 36.4 | 1.5 | -31.0 |
| 60 | 2.2 | 0 | 1.5 | -31.0 |
| 65 | 2.2 | 0 | 1.3 | -41.0 |

# Text boxes

Вольтметр

среднеквадратических значений С6-11

Вольтметр

средневыпрямленных значений В7-27/А

или В7-16

Амплитудный вольтметр В7-15 (ВУ-15)

Осциллограф

С1-67

Генератор Г3-109

или генератор

прямоугольных импульсов