Для оценки технического состояния САУ СУ и взаимодействующих с ней систем, блоков и агрегатов в процессе эксплуатации, а также оценки ее готовности к вылету на самолете предусмотрено взаимодействие САУ СУ с БСТО. В процессе работы и при тестировании системы перед вылетом агрегаты, входящие в состав САУ СУ, передают информацию в БСТО и БУР, что позволяет определять причину возможных отказов (неисправностей), дать оценку работоспособности системы.

Размещение блоков электронной части САУ СУ на самолете показано на рис. 2.

БУК-148 обеспечивает выполнение следующих функций:

- преобразование сигналов от органов управления двигателями и их передачу по КИО;

- преобразование сигналов, получаемых из систем, и их передачу на органы управления и
индикации;

- формирование в соответствии с инженерными алгоритмами: признака готовности к запуску
двигателя № 1 и (или) № 2, признака готовности к ускоренному автоматическому запуску в
последовательности 1-2 и управление ускоренным автоматическим запуском, признака готовности
к холодной прокрутке двигателя № 1 или №2, признака-команды на запуск двигателя № 1(или)

№ 2, признака-команды на холодную прокрутку двигателя №1 или № 2, команд на управление МРД двигателя № 1 и № 2, признака-команды на отключение ЧР, признака-команды на управление режимом руления двигателей на земле, сигнала "ОТКАЗ ЭСУ", значения отбираемого воздуха от каждого двигателя, значения отклонения ДПК (получаемого от САУ-148), признака-команды готовности САУ СУ к работе в режиме автоматического управления, признака-команды на консервацию или ложный запуск двигателя, сигнала "Шасси обжато";

- обмен информацией по последовательному цифровому коду с блоками: ЭСУ-436 ДУ № 1 и
ДУ № 2, САУ-148, СУ ОСО-148, БКР-436 ДУ № 1 и ДУ № 2, БСКВ-436 ДУ № 1 и ДУ № 2;

- выдачу информации по последовательному цифровому коду в блоки: СУИТ-148, БУР-92А-05,
МНРЛС "Буран А-148", ВСС-100, КСЭИС-148;

- прием информации по последовательному цифровому коду от блоков: ИК ВСП-148, СПВ-148;

- связь с БСТО по последовательному коду (RZ).

Сведения о конструкции и работе, технология обслуживания БУК-148 приведены в РЭ БУК-148.

Основная САУ ДУ обеспечивает выполнение следующих функций:

- управление подачей топлива на всех режимах работы двигателя (запуск КС, запуск двигателя,
установившиеся режимы, переменные режимы);

- управление расходом топлива на установившихся режимах в зависимости от типа самолета;

- управление агрегатами двигателя для выполнения запуска двигателя на земле и в полете,
холодной прокрутки и ложного запуска (консервации или расконсервации);

- ограничение параметров работы двигателя;

- защита двигателя от превышения значений максимально допустимых параметров;