- кодовый информационный обмен с системами самолета;

- контроль исправности ЭСУ-436 и взаимодействующих блоков, систем и агрегатов, переход на
резервную САУ по результатам контроля;

- управление клапанами перепуска воздуха компрессора высокого давления и клапанами перепуска
воздуха компрессора низкого давления;

- автоматическое и ручное выключение двигателя.

Резервная САУ ДУ выполняет следующие функции:

- управление (в зависимости от изменения величины полного давления воздуха на входе в
двигатель) подачей топлива в двигатель с расходом, соответствующим режиму 0.2МП;

- управление (в зависимости от изменения величины полного давления воздуха на входе в
двигатель) подачей топлива в двигатель с расходом, соответствующим режиму 0.7МП;

- переход с поддержания расхода топлива на режиме 0,2МП на поддержание расхода топлива на
режиме 0.7МП и обратно по команде от РУД;

- выключение двигателя.

Резервная САУ обеспечивает два фиксированных режима работы двигателя: 0.7МП и 0.2МП. Выбор одного из этих режимов определяется положением РУД на центральном пульте. Управляющие команды от РУД поступают через БКЗ-148 на электромагнитный клапан включения режима 0,7МП топливного регулятора 4212. Запуск двигателя на резервной САУ не предусмотрен.

Входящие в состав электронной части САУ блоки и системы:

ЭСУ-436 (электронно-цифровое устройство на основе вычислительных машин в виде двух независимых каналов) обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- получает информацию от датчиков, сигнализаторов и органов управления;

- обрабатывает полученную информацию в соответствии с алгоритмами управления;

- управляет работой двигателя, воздействуя на исполнительные механизмы соответствующих
агрегатов;

БСКВ-436 - обеспечивает контроль газодинамических параметров двигателя, контроль системы смазки и суфлирования двигателя, контроль системы топливопитания двигателя, измерение времени выбега роторов двигателя, контроль достижения максимально-допустимых значений температуры в полостях суфлирования двигателя, контроль механизации компрессора двигателя, учет наработки двигателя, расчет выработанного ресурса деталей двигателя (циклы и часы);

БКР-436 - обеспечивает управление реверсивным устройством и контроль системы реверса с выдачей информации во взаимодействующие системы;

СИД-3-148 - обеспечивает измерение значений давлений воздуха на входе в двигатель и за компрессором двигателя, а также определяет наличие помпажа двигателя;